## Slide 1
تعريف الزجاج :
المدخل و الاستقبال :
توضح شكل المساحات التى يجبب تفاديها من اجل الزحمه
الزجاج
عاوزك تمسكى بحث السنة اللى فاتت تختصرى النقط اللى هقولها دلوقتى (اللى هو الشغل النظرى عاوزه يقل بس مش لدرجه كبيره طبعاااا) والنقط هى (المقدمة اللى بتشمل تاريخ الزجاج , تعريفه , مكوناته , طرق التصنيع .../ خصائص الزجاج / مميزات وعيوب الزجاج / معالجات الزجا
يطلق الزجاج على المواد الشفافة التي تشبه بنيتها بنية السوائل وصلابتها في الدرجة العادية من الحرارة تعادل درجة صلابة الأجسام الصلبة . لا يحتوي الزجاج في حالته الصلبة أو السائلة على بلورات ولا يمكن تحديد درجة انصهاره لأنه يتحول من الحالة الصلبة إلى السائلة مارا بمرحلة الليونة التي تمتاز بدرجة لزوجة عالية .
لمحه تاريخيه عن الزجاج :
كان الخزف المزخرف،بمثابة أقدم نوع تم تصنيعه من الزجاج،وكان هذا الخزف يستخدم لصناعة الخرز، والنقوش والحليات الصغيرة في العصور القديمة، وفي الألف الثانية قبل الميلاد،كان اول ظهور لزجاج ، و تمكن الرومان من صب زجاج النوافذ، دون أن يكون بالصفاء الكافي، ولم يزد استخدامه عن السماح بدخول الضوء، دون التعرض للظروف الجوية. وكان الزجاج يُصبَّ على هيئة لوح مسطح، وعلى الرغم من وجود الزجاج في عدد قليل من الكنائس القديمة، التي يرجع تاريخها إلى القرن السابع، إلا أن الألواح المتسعة من الزجاج الشفاف، لم تصبح شائعة إلا في القرن السابع عشر.
مكونات الزجاج :
يتكون الزجاج من مواد رئيسيه منها :-
اولا : الماده المزججه: هي ثاني اكسيد السلكون وهي ضروريه لتكوين الزجاج
ثالثا : المواد المحسنه: مثل اكسيد البورون او الكالسيوم او الالومنيوم حيث تعطي هذه الاكاسيد خصائص اضافيه للزجاج
ثانيا : الماده الخافضه لدرجة حرارة الانصهار: مثل اكاسيد الصوديوم او البوتاسيوم او الماغنيسيوم ويصح ان تكون هذه الاكاسيد هي الخافضه لدرجة الانصهار حتى لا يتلون الزجاج لان اللون هو عيب من عيوب الزجاج الا اذا قصد تلوينه
ثانى اكسيد السليكون
نترات صوديوم
اكسيد الومنيوم

## Slide 2
وهناك عناصر ومركبات كيميائية ضرورية موازنة في عملية تصنيع الزجاج بأشكاله وأنواعه المعروفة بحسب الاستخدام، من أهمها :
1- الجير: يستخدم كمحلول مائي لتصنيع الزجاج. ويستخدم جير الكالسيوم والدولوميت بكميات كبيرة مع الرمل وكربونات الصوديوم
عينة السيليكا او الرمل الزجاجى
جير الكالسيوم
خام الدولوميت
2- اكسيد الرصاص : يعتبر من المكونات الرئيسية لأنواع الزجاج الظراني الذي يتميز بمعامل انكسار عال للضوء، وعادة ما تشتمل على نسبة كبيرة من البوتاس حيث يعطي للزجاج بريقاً ولمعاناً وفي نفس الوقت مقاوم للكهرباء والحرارة.
اكسيد الرصاص
3- اكسيد البوريك : يخفض من درجه لزوجه السيليكا دون أن يزيد من تمددها الحراري، ومع إضافه كمية قليلة من اكسيد الألمونيوم يحافظ على شفافية الزجاج، ويجعله أكثر مقاوما للحرارة، وهي تستخدم في صناعة أدوات المخابز وأجهزة المختبرات والأنانبيب الصناعية لقدرتها على مقاومة التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة وتحملها للمواد الكيميائية.
اكسيد البوريك
4- أكسيد الألمونيوم والجير : يستخدم هذا الخليط بنسبة كبيرة في الزجاج مع (10%) من أكسيد البوريك وقليل من القلويات لصناعة الزجاج الليفي.
ويمكن الحصول على خواص مختلفة للزجاج بحسب طريقة تحضيره ومكوناته حيث يمكن للزجاج أن يشكل بحيث يستخرج على شكل خيوط رفيعة جدا تستخدم في تصنيع الالياف البصرية، أو يمكن أن يشكل من الحالة العجينية ويكسب مطواعية ليسكب في قوالب تعطيه الشكل النهائي.
الصهر فى العهود الماضية كانت الكميات تصهر فى جرار صغيرة من الطين مقاوم للصهر , وتسخن عادة بحطب الوقود . ولكن اليوم أصبح عملية الصهر فى جرارا خاصة تكفى لكمية تزن الى ما مقداره 1400 كجم من الزجاج . وتسخن هذه الجرار بالغاز او الزيت . ويمكن للفرن الواحد ان يتسع لعدد يتراوح بين 6و20 جرار . ومازالت تلك الكميات القليلة من الزجاج تصهر فى مثل تلك الجرارات المقاومة للصهر لانتاج مواد زجاجية بسيطة كزجاج البصريات وزجاج الفنون والزخرفة والزجاج الفاخر وزجاج الاجهزة البسيطة .
طريقة تصنيع الزجاج :

## Slide 3
تكون منتجات الزجاج الات الضغط المسطح . تم صب الزجاج المائع فى قوالب وتم ضغطة للشكل المطلوب بواسطة المكابس
تتم تغذية الزجاج المنصهر بالمواد الخام من ناحية التحميل بنفس السرعة التى يستخرج فيها الزجاج المنصهر من الجهة التى يجرى فيها العمل . ويستمر التحميل والصهر منذ أن تشعل النيران أول مرة حتى يتم اطفاؤها فى نهاية الفترة التى تسمى الحملة . وفى العادة تستمر هذه الحملة دائما بتاكل جدران الطوب المقاوم للحرارة المصنوع منه الفرن . وهذه الجدران تتاكل وتتلاشى بفعل حرارة الزجاج .
صور توضح عمليه الصهر
مراحل صناعة الزجاج :-
1- الصهر :
حيث تكون المواد الاولية قد حضرت على شكل بودرة او حبيبات وتمزج مع بعضها البعض بنسب وزنية معينة ثم تدخل الى الافران الخاصة .
2- التشكيل :
يبرد مصهور الزجاج ببطء الى مرحلة التشكيل بالدرجة المطلوبة لتشكيل باحدى الطريقتين :
التشكيل اليدوى
التشكيل الآلى
طرق التشكيل اليدوى :
صناعة وتشكيل الزجاج من الصناعات اليدوية التراثية التى تنتشر فى مصر منذ عهد قديم , فكثيرا ما نرى فى الاسواق الباعة يعرضون قطع زجاجية على هيئة مصابيح او كئوس او اباريق مصنوعة بشكل فنى بديع .

## Slide 4
وصناعة تلك القطع تمر بعدة مراحل :
1- مرحلة التشكيل :
- يتم تشكيل انابيب البيركس باستخدام المشاعل اعتمادا على المهارات الفردية للعامل عن طريق النفخ للحصول على الاتساع والامتداد المطلوب للقطعة الزجاجية وباستخدام بعض المعدات البسيطة لعمل الاشكال المطلوبة على الزجاج .
2- مرحلة الحفر :
- فيها يتم اضافة بعض الزخارف والرسومات الفنية على الزجاج عن طريق استخدام ماكينة حفر على الزجاج , حيث يقوم العامل بنقش الرسوم والاشكال على السطح الخارجى لزجاج البيركس .
3- مرحلة الصنفرة :
- يتم استخدام ماكينة الصنفرة لتسوية الحواف وازالة الزوائد
ماكينه الشطف والصنفره وازاله الشوائب
ماكينه الحفر بالماء
4- مرحلة التلوين والزخرفة :
يتم استخدام الالوان اللامعة فى زخرفة وتلوين النقوش والرسومات التى تم حفرها على السطح الخارجى للمنتج , وهذه اللسائر عبارة عن ورنيش سيليكونى يضاف اليه اكاسيد اوميكا بنسب معينة لتعطى الالوان المطلوبة وتتنوع الالوان وتتباين حسب الطلب ويتحكم فى ذلك الاكاسيد المستخدمة مع اضافة بعض المواد المثبتة مثل اكسيد الحديد للحصول على اللون الاحمر الداكن واكسيد الكوبالت للحصول على اللون الازرق واكسيد النحاس للحصول على اللون الاخضر الداكن .
صور توضح اشكال الزجاج الملون والمزخرف
5- مرحلة الحرق :
يتم ادخال المنتجات التى يتم تلوينها الى الفرن الكهربائى عند درجة حرارة 900:700 م لتثبيت الالوان .
6- مرحلة الفرز والتعبئة والتغليف :
يتم الفرز لاستبعاد لانتاج المعيب ثم يتم تعبئة ما يتم اختياره فى صناديق من الكرتون معزولة بالفوم من الجوانب لتلافى الكسر اثناء عمليات النقل .
صورة توضح عمليه الحرق

## Slide 5
مراحل التشكيل الآلى :
1- النفخ :
نفخ الزجاج دون استعمال قوالب فن قديم يرجع تاريخة الى حوالى 2000 سنة , وتتم هذه العملية بغمس انبوبة نفخ من الحديد طولها بين 1,2 و1,5 من الامتار فى الزجاج المنصهر الذى يلتصق بعض منه بطرف الانبوبة الذى يكون شكله اسبه بالكمثرى . ويبدأ احد العمال فى النفخ بلطف فى الانبوبة حتى ينتفخ الزجاج ويتجاوب مع نفخ العامل الذى يقوم باعطائة الشكل المطلوب عن طريق النفخ .
ويمكن للزجاج وهو فى هذه المرحلة ان يعصر ويمط ويفتل ويقطع , ويقوم العامل بتسخين هذا الزجاج مرة بعد اخرى للحفاظ علية طريا مرنا .
2- الكبس :
3- السحب :
هو الطريقة التى تستخدم لتشكيل الزجاج المسطح وانابيب الزجاج والالياف الزجاجية . وتكاد تكون جميع انواع الزجاج المسطح المصنوع هذه الايام زجاج طفو . ويشكل هذا النوع عن طريق سحب صحيفة عريضة من الزجاج المنصهر فى صهريج من القصدير المنصهر . ويسمى هذا الصهريج الحمام الطافى لأن الزجاج يطفو فى طبقة مستوية على سطح القصدير المنصهرالبالغ النعومة . ويضبط التسخين فى حمام الطفو
يصحب الكبس اسقاط كتلة زجاجية ساخنة فى قالب , تم تكبس بمكبس حتى تنتشر كتلة الزجاج وتملأ جوف القالب ولكى تكبس هذه الكتلة يجب ان يتم تشكيل المادة بطريقة تمكن من سحب المكبس , وتستخدم عملية الكبس عادة فى صنع اطباق الخبز والكتل الزجاجية والعدسات وطفايات السجائر , وكما هى الحال فى عملية النفخ فانه بالامكان ايضا اجراء عملية الكبس اما باليد واما بالآلات سواء بقالب مفرد او مزدوج وتستخدم الات النفخ والكبس مجموعة من طرق الكبس والنفخ لصنع المادة المطلوبة . وهناك كتير من الاوعية الزجاجية التى تصنع بهذه الآلات .
الطريقة المستعملة لسحب الزجاج ٍ
صورة توضح عمليه النفخ
3- الصب :
صنعت المرآه بعرض 508 سم لتلسكوب مرصد بالومار فى كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية عن طريق الصب وتتضمن عملية الصب هذه ملء قوالب بزجاج منصهر وذلك اما بصب الزجاج من مغارف واما مباشرة من الفرن ويستخدم الصب فى انتاج قطع الزجاج المستعمل فى الشؤون المعمارية وفى انتاج زجاج الفنون وزجاج الليزر .
صورة توضح عمليه الصب

## Slide 6
تطور تصنيع الزجاج :
مرت مراحل تصنيع الزجاج بالعديد من التطورات التقنية على مر الازمنة سواء فى المواد الخام المستخدمة أو فى تقنية التصنيع , ونوجز فيما يلى التطورات التقنية التى مرت بها مراحل تصنيع الزجاج حتى وقتنا الحاضر , وقد قسمت مراحل التطور الى ثلاثة فترات زمنية :
المرحلة الاولى : بدأت من العصر الحجرى حتى النصف الاول من القرن 19
عرف الزجاج منذ القدم كمادة طبيعية ( ناتجة من مصهور البراكين ), واستخدم منذ العصر الحجرى Stone age وعثر على أول زجاج على شكل قضبان من الزجاج الأخضر منذ حوالى 2600 قبل الميلاد فى نابليون , كما عثر على حبيبات من الزجاج فى مصر عام 2500 قبل الميلاد , واستخدم الزجاج فى تلك الفترة للحلى والزخارف أو كدهان للأوانى الفخارية , واعتبر ذو قيمة ثمينة , كما استخدم من قبل الاسر المالكة للأغراض الدينية .
- وفى القرن الأول الميلادى فى عهد الدولة الفينيقية اخترعت طريقة النفخ Blowing , وأمكن وقتها انتاج الزجاج الشفاف , باستخدام أدوات بدائية بسيطة ( انبوبة حديدية بطول 1م : 1.5 م وبقطر 10 مم ) , حيث تمكن من نفخ الزجاج المنصهر فى داخل آنية مفرغة Hollow vessel
, وظلت هذه النافخة الحديدية حتى اليوم الاداه الرئيسية فى ايدى العمال المهرة .
الطرق البدائية فى تصنيع الزجاج
طريقة تصنيع الزجاج فى فترة العصور الوسطى
وفى عصر الامبراطورية الرومانية وصلت صناعة الزجاج الى درجة عالية من الجودة والاستخدام , وفى القرن الرابع عشر اصبحت فينسيا مركز صناعة الزجاج , حيث طورت فيها العديد من التقنيات الحديثة واصبحت مركز لتصدير التقنيات الحديثة والاوانى المتطورة والمرايا وعناصر اخرى تستخدم للترف , وفى النهاية انتقل بعض صانعى الزجاج الى دول اوروبا وانتشرت صناعة الزجاج على نطاق واسع .
كما استخدم الزجاج الملون فى صناعة النوافذ فى العمارة القوطية واستخدمت الالواح ذات الأبعاد الصغيرة والتى تم لحامها بالرصاص وكانت تتم صناعتة بواسطة نفخ شكل اسطوانى ثم يقطع وهو ساخن , ويسوى على سطح املس وكانت ابعاد وجودة الزجاج الناتج محدودة .
ثم تطورت صناعة الزجاج عام 1674 فى انجلترا , حيث أنتج الزجاج النقى ذو المحتوى العالى من الرصاص , وكانت تلك بداية تصنيع الكريستال , باستخدام البوتاس والرمل النقى وأكسيد الرصاص مما أعطاه الشفافية واللمعان والليونة وجعله قابل للقطع والحفر واتسعت مجالات استخدامة .

## Slide 7
طريقة عمل الزجاج التاجى
طريقة عمل الزجاج الاسطوانى
ثم قام السوريون باكتشاف طريقة تصنيع الزجاج التاجى Crown glass , بواسطة دوران 19 رطل ( 14 كجم ) من الزجاج المنصهرMolten glass على نهاية أنبوب النفخ , ثم يتم تسويتة فى قرص بقطر 5 قدم ( 1.5 م ) ومن ثم يقطع ويشكل الى الواح واستخدمت هذه الطريقة فى تصنيع الزجاج المستخدم لتشييد القصر الكريستالى عام 1851.
وفى عام 1688 بفرنسا قام Nicholas de nehou بتصميم طريقة جديدة لتصنيع الزجاج بسكب او صب الزجاج على سطح منبسط ثم يلف بعد ذلك , نتيجة لتلامس الزجاج لأسطح المنضدة والة اللف يصبح الزجاج معتما , ولجعلة صافى شفاف يتم جلى وسخد السطح الخارجى وأستمر استخدام هذه الطريقة مدة 150 عام وذلك لانتاج زجاج مخصوص وخالى من الانحناءات .
طريقة الزجاج التاجى
ماكينة صب الزجاج 1688 م
ثم صنعت الواح زجاجية رخيصة الثمن بواسطة سحب شريط الزجاج رأسيا حتى ارتفاع 13م خارج حوض صهر الزجاج ولكن الألواح الزجاجية الناتجة بهذه الطريقة تعانى من التشوه بسبب الاختلافات فى كثافة الزجاج المنصهر , ومن اجل الحصول على زجاج خالى من التشوه نسبيا لاستخدامة فى زجاج النوافذ والمرايا , طورت طريقة انتاج الزجاج المسطح بصب الزجاج المنصهر على منضدة ولفة حتى يتم فردة ثو يتم صقلة وتغطيتة الى الواح أو شرائح .

## Slide 8
المرحلة الثانية : بدأت من النصف الأول من القرن 19 حتى النصف الثانى من القرن 20 :
بدأت تلك الفترة فى بلغاريا بطريقة Four cault 1904 حيث تم ادخال زوزق ضغير فى داخل حوض من الزجاج الساخن وبه شق فى المنتصف , ويبرد بالماء , ويتم دفع خليط الزجاج المصهور خلال الشق ويصبح شبه بارد Semi cool , بحيث يكون جاسئ بشكل كافى ويمكن التقاطه ودفعة لأعلى , ويتم تقطيعه عندما يبرد , وانتجت هذه الطريقة اول ألواح زجاجية كبيرة الحجم , ولكنها محددة الأبعاد تبعا لعرض الشق وكذلك الارتفاع الذى يمكن سحبة .
ولكن يعيب طريقة four cault :
حدوث تراكما تدريجيا لحبيبات الكريستال على جانبى الشق مما يفسد سطح الزجاج , ويفقد الزجاج بريقه وشفافيته وتسوء جودته فى اخر مرحلة للسحب , وتظهر خطوط على سطح الزجاج نتيجة مادة الاسبستوس المصنع منها الشق , وعدم التحكم فى درجات التبريد خلال ارتفاع البرج الذى يصل طوله الى 7 م .
طريقة four cault لسحب الزجاج
ماكينة four cault
وفى عام 1905 ظهرت فى امريكا طريقة colburnعلى يد libbey owen , وتشابه مع الطريقة السابقة الا انه عند الارتفاع المحدد للوح الزجاجى يتم ثنيه أفقيا ويمكن لفه بعد ذلك فى لوح بطول 200 قدم , ثم يقطع بالطول المطلوب .
طريقة colburn لتصنيع الزجاج
شرائح حاجزة
لفائف مغطاه بالاسبستوس
صندوق مملوء بالمياه للتبريد
قارب السحب
شق السحب

## Slide 9
المرحلة الثالثة : بدأت من النصف الثانى من القرن العشرين وحتى وقتنا الحالى :-
فى انجلترا عام 1955 م ابتكرت تقنية الزجاج الطافى float glass على يد alistair pilkington , بذات طريقة السحب drawing method والجلى والشحذ للزجاج المصبوب , وعملت على انتاج الزجاج المسطح بجودة أفضل عن الزجاج المسحوب التقليدى ومساوئ الجلى والشحذ المصاحبة لتصنيعه.
وفى هذه الطريقة ينتج الفرن furnace زجاج منصهر باستمرار عند درجة حرارة 1100 م تقريبا ( للمواد الاساسية وباضافة 25 % من الزجاج المكسور الى فرن الخلط يعجل من قترة الصهر وبواسطتها يتم اعادة استخدام المنتج الفائض ) , وينساب الزجاج المنصهر فوق سطح من القصدير المنصهر molten tin ( وتم اختيار القصدير لأنه يظل منصهر حتى درجة 600 م ) , ويحتوى بداخلة على هيدروجين ونيتروجين لمنع أكسدة سطح المعدن المنصهر , وبفعل الجاذبية والازاحة يتشكل شريط مستمر من الزجاج يتم سحبه من خلال لفائف أو بكر مثبتة من الجانبين وعرض الشريط الناتج 3,21 وسمكه يعتمد على سرعة مرور الزجاج فوق حوض القصدير والمسافة بين البكر , ثم يمر عبر فرن التبريد وفى هذه المرحلة يتم ازالة اى اجهادات متبقية على سطح الزجاج , زبذلك نحصل على زجاج ذو سطح مستوى ومتوازى الوجهين ومعالج بالنار , ثم يغسل الزجاج ويتم التخلص من المواد الغريبة , ويقطع الشريط الناتج بالأبعاد المطلوبة , ويتم صنفرة الحواف , وتنتج الآلات المخصصة 1000 طن من الزجاج اسبوعيا , أو 3000 م2 / ساعة . وينتج الزجاج بمتوسط سمك 2مم : 25 مم يستخدم فى صناعة التشييد , وبسمك 0.5 مم ويستخدم فى الصناعات الالكترونية , كما ينتج بأسماك قياسية من 3مم : 12مم , ويتمثل التطور التكنولوجى الحالى فى طريقة الصهر الاتوماتيكية بالكامل مما يعطى أفضل جودة تحكم وأقل تلوث للبيئة عن تلك التى تنتج عن الأفران التقليدية والتى تعمل بوقود الزيت او الجاز .
صورة توضح الخطوات الاساسية فى تصنيع الزجاج
  1- مكان الخلط ( لخلط المواد الخام )
  2- الفرن (لصهر المواد الخام – تصفية الزجاج المنصهر – التحكم فى درجة الحرارة )
  3- حوض القصدبر المنصهر ( يطفو عليه الزجاج المنصهر 1000 م )
  4- مكان التبريد ( لتبريد شريط الزجاج الناتج )
  5- القطع ( يتم تقطيع شريط الزجاج اتوماتيكيا )
المرحله الاولى : خلط المواد ودخولها مكان الصهر
المرحلة الثانية والثالثة : صهر المواد الخام فى الفرن
1
2
3
4
5

## Slide 10
المرحلة الرابعة : تبريد الشريط الناتج
المرحلة الخامسة : التقطبع ومراجعة الجودة
خواص الزجاج :
1- الخواص الميكانيكية
قوة المادة هي قدرتها على حمل الضغط والشد والالتواء والانحناء والقص والقوى الاخرى قبل الانهيار او فقد صفات الليونة . تتاثر شدة الزجاج كثيرا بسبب طبيعة سطحه حيث تنتشر فيه خدوش او صدوع ميكروسكوبية وهي تحدث نتيجة كشط بواسطة مادة صلبة او حتى لمس الاصابع وايضا نتيجة احتكاك الزجاج ببعضه اثناء عمليات التصنيع وهناك تفسير لهذه الصدوع :
وجود مناطق ضعف التفسير الاول
التفسير الاول : وجود مناطق ضعف على سطح الزجاج موزعة توزيعا عشوائيا وهو تفسير العالم جريفز
التفسير الثاني : نتيجة التركيب الجزئي او وجود فقاعات غازية غاية في الصغر
وهو تفسير العالم جونز و هذه الصدوع تؤدي الى جعل القوة للزجاج اقل من واحد من مائة من قوة النظرية المحسوبة طبقا لقوة الرابطة بين روابط الذرات الداخلية ويظهر ذلك عند تعريض الزجاج لقوة مركزة او قوة شد فبدلا من حدوث سحب او تمدد يحدث انهيار وكسر فجاة تماما
ويمكن زيادة المقاومة الداخلي للزجاج عن طريق :
1- محاولة تتجنب نشوء هذه الشروخ قبل اان تبدا وان كانت احيانا لا تجدي هي حماية سطح الزجاج بواسطة غشاء واقي من مادة اخرى حتى يتم حماية الزجاج من التفاعلات الكيميائية والصدمات
2- محاولة تجنب وضع الزجاج في وضع الشد حتى اذا كان هناك شروخ على سطح الزجاج لايمتد الى
الداخل فيحدث الكسر
3- محاولة منع انتشار الشروخ اكثر وذلك بطمر الياف الزجاج في قالب من صمغية لاعادة توزيع الاجهاد فاذا وجد شرخ في احد الالياف لا يمتد الى باقي المادة حيث يتم توزيع الحمل بواسطة القالب الى باقي الالياف وذلك بجانب ان الالياف تحوي الشرخ تظل متماسكة

## Slide 11
ولزيادة قوة الزجاج يمكن استخدام عدة طرق منها :
1- غمر الزجاج في مياه دافئة عدة ساعات فتحل الطبقة العليا من سطح الزجاج وتلتئم الشروخ
2- او بواسطة حمض الهيدروفلوريك بعمل حفر عميق ويؤدي ذلك الى التئام الشروخ مما يزيد من قوة الزجاج من 10 الى 20 مرة
3- او بتندية سطح الزجاج بالسوائل العضوية الخاصة
4- او وضع لوح الزجاج الرقيق ذو معامل التمدد القليل بين طبقتين من الجاج ذو معامل تمدد كبير
2- الخصائص الكيميائية للزجاج
من اكثر المواد مقاومة للتفاعلات الكيميائية ومقاوم جيد للتاكل وذلك في جميع الدرجات الحرارة فمثلا الزجاج المكون منالسيليكا فقط ولايحتوي على الصودا يقاوم الماء ومعظم الاحماض ماعدا حمض الهيدروفلوريك وكذلك حمض الفوسفوريك في درجات الحرارة المرتفعة وتتوقف المقاومة الجوية للزجاج على تركيبه الداخلي فقد وجد ان الرطوبة بما تحوه من ماء
او احماض يمكن تسبب تاكل الزجاج بمعدل 8 ميكرون في السنة .
التركيب الكيميائي للزجاج
وبدراسة تاثير الماء على الزجاج في عدة بحوث وجد ان التفاعل يتم على عدة مراحل هي :
1- يمتص الماء الذي تكاثف على الزجاج 2-يتخلل الماء خلال الزجاج نتيجة وجود الشروخ والصدوع
3- تتحلل بعض السيليكات القابلة للذوبان في الماء وتخرج على سطح الزجاج في صورة قلوي هيدروكسيد الصوديوم وحمض السيليكا ويتبخران
4- مزيد من الماء يمتص ويستمر التفااعل ويزداد
5- تتكون طبقة رقيقة على السطح من الاملاح القابلة للذوبان وهي عادة قلوي الكربونات والهيدروكسيد وتتحلل في الماء الداخل تاركة طبقة هيكلية من السيليكون
6- مع تركيز المحلول القلو بواسطة التبخر يحدث تاكل وتحلل لطبقة السوليكوز وان كانت هذه المراحل لا تحدث الا في حالات التجوية الصعبة التي نادرا ما تحدث في المباني .
بما ان الزجاج مادة شفافة فانه يسمح بمرور الضوء وسبب هذه الشفافية هو ان جزيئات الزجاج الغير منتظمة المنفصلة في تركيبها اصغر كثيرا من الطول الموجي للضوء المرئي اي ليس هناك بناء كبير بدرجة كافية لاعاقة مرور موجات الضوء في الطيف الضوئي . وبزيادة نسبة السيليكا في التركيبة الزجاجية يصبح الزجاج اكثر شفافية اي اكثر سماحا بمرور الاشعة القصيرة الموجة الفوق بنفسجية وفي نفس الوقت يصبح معتم للاشعة الطويلة الموجة تحت الحمراء لانه يمتصها ولا ينفذها .
3- الخواص البصرية
والزجاج الذي يحتوي على المعدن الثقيل الفلورايد يسمح بمرور الضوء ذو الموجات الطويلة والزجاج الذي يحتوي على النحاس يسمح بمرور موجات حتى 18 ميكرومتر اي حتى وسط المنطقة التحت حمراء

## Slide 12
ﻋﻨﺪ ﺳﻘﻮط اﻟﺸﻌﺎع اﻟﺸﻤﺴﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﻟﻮح اﻟﺰﺟﺎج ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﻔﺬ اﻟﺒﺎﻗﻰ إﻟﻰ داﺧﻞ اﻟﺰﺟﺎج،ﻓﻴﻨﻌﻜﺲ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻄﺢ اﻟﺪاﺧﻠﻰ ﻟﻠﺰﺟﺎج، وﺗﺘﻮﻗﻒ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﻌﻜﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻧﻜﺴﺎراﻟﺰﺟﺎج وزاوﻳﺔ اﻟﺴﻘﻮط، ﺣﻴﺚ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﻌﻜﺴﺔ ﺑﺰﻳﺎدة كل ﻣﻨﻬﻤﺎ.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺰﺟﺎج اﻟﻌﺎدى (ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻧﻜﺴﺎرﻩ ١٫٥) ﻳﻨﻌﻜﺲ ٤% ﻣﻦ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﺴﺎﻗﻂ ﻋﻤﻮدﻳﺎ ﻋﻠﻰﺳﻄﺤﻪ اﻟﺨﺎرﺟﻰ، وﻣﺜﻠﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻄﺢ اﻟﺪاﺧﻠﻰ، وﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻚ اﻟﺰﺟﺎج وﻻ ﻟﻮنﻣﺎدﺗﻪ.
وﻳﻤﻜﻦ زﻳﺎدة هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻄﻼء اﻟﺴﻄﺢ اﻟﺨﺎرﺟﻰ ﺑﻄﺒﻘﺔ رﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺪن اﻟﻌﺎآﺲ (ﺳﻤﻜﻬﺎ ٢٠-٣ﻣﻴﻜﺮون) ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٢٠ %، آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮاد اﻟﻄﻼء ﻟﺘﻜﻮن أكثر اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﻟﻸﺷﻌﺔ ﺗﺤت اﻟﺤﻤﺮاء ﻣﻦ اﻧﻌﻜﺎﺳﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻀﻮء اﻟﻤﺮﺋﻰ،آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻧﻘﺎص اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﻴﺔ ﺑﻄﻼءات ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻟﻤﻌﺎن اﻟﺴﻄﺢ، وان كانت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﻧﻌﻜﺎس ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻴﺪة ﺣﺮارﻳﺎ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﺮؤﻳﺔ عبراﻟﺰﺟﺎج ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓﻰ اﻟﺸﺎﺷﺎت واﻟﻨﻈﺎرات وﻋﺪﺳﺎت اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ.
الاشعاع الشمسي والزجاج
معامل الامتصاص m-1 α | مقدار الشدة النافذة Lux | الساعة
0.031 | 70000 | 10 صباحا
0.013 | 75000 | 12 صباحا
0.037 | 59000 | 2 مساء
0.025 | 50000 | 4 مساء
0.021 | 45000 | 5 مساء
جدول يبين مقدار الشدة النافذة خلال لوح الزجاج الشفاف ومعامل الامتصاص
اﻻﻧﻌﻜﺎس اﻟﺪاﺧﻠﻰ واﻻﻧﻜﺴﺎر
ﻳﺼﻞ اﻟﺸﻌﺎع اﻟﺬى ﻟﻢ ﻳﻤﺘﺺإﻟﻰ اﻟﺴﻄﺢ اﻟﺪاﺧﻠﻰ ﻟﻠﺰﺟﺎج ﻓﻴﻨﻔﺬ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ إﻟﻰ اﻟﻔﺮاغ اﻟﺪاﺧﻠﻰ، وﻳﻨﻌﻜﺲ ﺟﺰء ﺁﺧﺮ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻟﻴﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.و ﻳﻨﻜﺴﺮ اﻟﺸﻌﺎع اﻟﺬى ﻳﻤﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻄﺢ اﻟﺨﺎرﺟﻰ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺎرق اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻮاء واﻟﺰﺟﺎج،ﻓﻴﻤﺮ داﺧﻞ اﻟﺰﺟﺎج ﺑﺰاوﻳﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ زاوﻳﺔ ﺳﻘﻮﻃﻪ، وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻄﺢ اﻵﺧﺮ ﻟﻠﺰﺟﺎج ﻳﻨﻜﺴﺮ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻓﻴﺴﺘﻌﻴﺪ اﺗﺠﺎهﻪ اﻷﺻﻠﻰ إذا كان اﻟﺴﻄﺤﻴﻦ ﻣﺘﻮازﻳﻴﻦ (وهﻮ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﻌﺘﺎد) ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ إذا ﻧﻐﻴﺮت زواﻳﺎ اﻟﺴﻄﺢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ (ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺰﺟﺎج اﻟﺰﺧﺮﻓﻰ) أن ﻳﻨﻌﻜﺲ اﻟﺸﻌﺎع اﻧﻌﻜﺎﺳ داﺧﻠﻴﺎ آﻠﻴﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻌﻮد ﻟﻠﺨﺎرج، وهﻰ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺰﺟﺎج ذو اﻟﻨﻔﺎذﻳﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺠﺎﻩ.
عند سقوط الضوء فاﻹﺷﻌﺎع اﻟﺬى ﻳﻨﻔﺬ ﻣﻦ اﻟﺴﻄﺢ ﻴﻤﺘﺺ و ﻳﺘﺸﺘﺖ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ داﺧﻞ اﻟﺰﺟﺎج ﺗﺘﺤﺪد ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺑﺴﻤﻚ اﻟﺰﺟﺎج وﻧﻘﺎﺋﻪ وﻧﻮع ﻣﺎدﺗﻪ، وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺰﺟﺎج اﻟﻌﺎدى ﺳﻤﻚ ٣ ﻣﻢ ﻳﻤﺘﺺ ٩ -٦ % ﻣﻦ اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺴﺎﻗﻄﺔ ﻓﻰ ﺟﺴﻢ اﻟﺰﺟﺎج، وﺗﺰﻳﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻤﺘﺼﺔ إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺰﻳﺎدة ﺳﻤﻚ اﻟﺰﺟﺎج، وﺗﺘﺤﻮل هذه اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺣﺮارة ﺗﺴﺨﻦ اﻟﺰﺟﺎج ﺛﻢ ﻳﻌﺎد ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﺟﺎج ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﻞ وﺑﺎﻹﺷﻌﺎع ﻓﻰ ﺻﻮرة أﺷﻌﺔ ﺣﺮارﻳﺔ (ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺮاء ﺑﻌﻴﺪة). وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺰﺟﺎج اﻟﻤﻠﻮن أو الداكن ﻣﺎﺻﺎ ﻟﻺﺷﻌﺎع اﻟﺸﻤﺴﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﺰﺟﺎج اﻟﻌﺎدى وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻣﺘﺼﺎص ﺑﺰﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﻮاﺋﺐ ﻓﻰ اﻟﺰﺟﺎج واﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎدة اﻟﺸﻮاﺋﺐ ﻟﺘﺤﺪد اﻷﻟﻮان واﻷﻃﻮال اﻟﻤﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻢاﻣﺘﺼﺎﺻﻬﺎ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻣﺘﺼﺎﺻﻪ اﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺎ. وﻳﻔﻀﻞ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ زﻳﺎدة اﻣﺘﺼﺎص اﻟﺰﺟﺎج ﻟﻸﺷﻌﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻤﺮاء وﻓﻮق اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ، وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻣﺘﺼﺎص اﻟﻀﻮء اﻟﻤﺮﺋﻰ.
اﻻﻣﺘﺼﺎص:
صورة توضح انعكاس الصور وانكسارة فى المنشور الزجاجى

## Slide 13
ﺗﺘﺤﻮل اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻤﺘﺼﺔ ﻣﻦ اﻹﺷﻌﺎع إﻟﻰ ﺣﺮارة ﺗﺴﺨﻦ اﻟﺰﺟﺎج ﺛﻢ ﻳﻌﺎد ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﺟﺎج ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﻞ وﺑﺎﻹﺷﻌﺎع ﻓﻰ ﺻﻮرة أﺷﻌﺔ ﺣﺮارﻳﺔ(ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺮاء ﺑﻌﻴﺪة). ﻓﻴﺘﺠﻪ ﺟﺰء ﻣﻦ هﺬا اﻟﺸﻌﺎع ﻟﻠﺨﺎرج وﺟﺰء ﻟﻠﺪاﺧﻞ، وﺗﺘﻮﻗﻒ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺘﺠﻬﺔ ﻟﻠﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ أهﻤﻬﺎ اﻟﺨﻮاص اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ ﻟﺴﻄﺤﻰ اﻟﺰﺟﺎج، وﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺘﺒﺴﻴﻂ ﻣﻘﺒﻮل ﻓﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻮال اﻋﺘﺒﺎر أن ﻧﺼﻒ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﺤﺮارى ﻳﺘﺠﻪ ﻟﻠﺪاﺧﻞ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺠﻪ ﻧﺼﻔﻪ ﻟﻠﺨﺎرج. واﻟﺰﺟﺎج ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﻴﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ اﻧﺒﻌﺎﺛﻴﺔ اﻟﺴﻄﺢ اﻟﺪاﺧﻠﻰ ﻟﻸﺷﻌﺔ اﻟﺤﺮارﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻧﺴﺒﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺮارة اﻟﻤﻤﺘﺼﺔ ﺗﺘﺠﻪ ﻟﻠﺪاﺧﻞ.
إﻋﺎدة ﺑﺚ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﺤﺮارى
التشتت
عندما يمر الضوء الابيض من خلال المنشور الزجاج يتشتت الى الالوان الاساسبة للطيف المرئي والسبب في ذلك ان زاوية الانكسار تختلف طبقا لطول الموجة الخاصة بكل لون فيكون معامل الانكسار اكبر لطول الموجة الصغير للضوء البنفسجي منه لطول الموجة الكبير للضوء الاحمر
صورة توضح تشتيت الضوء مكونا الوان الطيف
1-المقاومة للحريق
لاكساب الزجاج كفاءة افضل في مقاومته للحرارة يكون عن طريق التحكم في مكوناته والاضافات والمعالجات المطبقة مثل تازجاج الخزفي وزجاج بوروسيليكات ويتاثر الزجاج العادي بالحريق نتيجة لخصائصه المتمثلة في :
ا- مقاومة الثني الطفيفة
ب- معامل التمدد الحراري العالي
الزجاج المقاوم للحريق
4- الخصائص الحرارية :
والزجاج المقاوم للحريق لايعني مادة الزجاج فقط لكن المظام التركيبي المستخدم بالكامل ونظام التركيب ومادة الزجاج ويجي اختبار نظام الاطار والمادة التي تتلاءم مع الزجاج ويكن اضافة وامل اخرى مثل جل للحماية وطبقات حماية من الحريق
خاصية نقل وانعكاس الصوت بواسطة الزجاج
وجد عند تصميم النوافذ والفواصل والواجهات الزجاجية مشكلة انتقال الصوت عبر الهواء حيث يعتبر الزجاج من المواد الخفيفة ذات الاسماك الرفيعة التي تساعد على انتقال الصوت ويلزم معرفة ودراسة ماهو انتقال الصوت اولا ينتقل الصوت في الفراغ في صورة ذبذبات عن طريق الهواء فاذا مر صوت خلال فاصل فانه يمر اما من خلال طريق هوائي مباشر مثل الشقوق والفتحات او عن طريق اهتزاز القطوع ككل ليحدث صوتا في الجهة الاخرى مع اهمال الصوت الذي يحدث نتيجة اهتزاز جزيئات الصوت الذي يحدث نتيجة اهتزاز جزيئات المادة نفسها
لمنع انتقال الصوت

## Slide 14
حساسية الضوء
بعض انواع الزجاج التي تتوي على مقادير قليلة من عنصر فلذي وايونات النحاس والفضة عندما تتعرض للاشعة فوق بنفسجية تسب في تاكسد العنصر الفلزي وتقل ايونات هذه العناصر فتصبح في حالة معدنية وعند التسخين فان جزيئات المعدن تنطلق منها الوان قوية وذلك عند تعرض الزجاج للاشعة فوق بنفسجية لذا يتم استخدامه في الصو الثلاثية الابعاد والميكروفوتو ليثوجرافي لانتاج الدوائر الالكترونية المعقدة
يعتبر الزجاج عازل جيد للكهرباء ويرجع ذلك لطبيعة التركيب الداخلي للزجاج بما فيه من روابط داخلية قوية وكذلك بسبب اللزوجة العالية للزجاج مما يجعل الايونات المشحونة التي تحتويها معظم انواع الزجاج محددة الحركة فتقل قدرتها على التوصيل الكهربي
وان كلما قلت لزوجة الزجاج قل توصيل الزجاج للكهرباء ويعتمد العزل الكهربي على تحرك الايونات المعدنية القلوية الاحادية التكافؤ الحاملة للشحنات الكهربية ومن ثم تحدد القابلية للتوصيل الكهربي فالزجاج الذي يحتوي على نوعين او اكثر من الايونات القلوية المختلفة له قدرة توصيل كهربي ضعيفة اكثثر من وجود نوع واحد من الايونات القلوية
5- الخصائص الكهربائية
يسلك الزجاج في درجة الحرارة العادية وبعيداً عن درجة حرارة الانتقال إلى الحالة الزجاجية، سلوك جسم صلب مرن مثالي تقريباً. وتحت تأثير إجهاد متزايد، يتناسب تشوه الزجاج خطياً مع الإجهاد حتى الإنهيار الذي يحصل من دون إنذار. لهذا، يوصف الزجاج بقصافته وانعدام اللدونة الظاهرية (σ = E ε حيث σ تمثل الإجهاد، E عامل المرونة، ε التشوه النسبي).
أما عند درجات حرارة قريبة من درجة حرارة الانتقال إلى الحالة الزجاجية، فإن الزجاج يظهر خاصية المرونة اللزجة viscoelasticity حيث يرتبط التشوه والإجهاد بالزمن.
لدى قياس الإجهاد الأعظمي لانهيار الزجاج، يلاحظ أن تبعثر النتائج كبير، وأن قيم مقاومة الإنهيار المقيسة منخفضة موازنة مع المقاومة النظرية للزجاج. يعود التبعثر إلى الطبيعة الإحصائية لانكسار الزجاج، ويعزى انخفاض المقاومة إلى الشقوق الصِّغرية microcracks السطحية التي تشكل أعماقها الصغيرة الأبعاد مناطق يتركز عندها الإجهاد.
6- الخواص الميكانيكية :

## Slide 15
مميزات و عيوب الزجاج:
مميزات الزجاج :
1- لا يتطلب تكلفة كبيره فى التشييد كما هو الحال فى المبانى العاديه «بناء ثم بياض ثم دهان»
2-سهولة وسرعة تنفيذها قياسا بالمبانى العاديه
3- الجمال والخفه على وجهات المبانى المنفذه بها
4-تقلل كثيرا من الاحمال الواقعه على النظام الانشائى وذلك بسبب خفة وزنها
5-تعطى سهوله فى عمل منشأت مرتفعه
6-تعطى المبنى نوع من الشفافيه والاناقه والجمال
7-سهولة التشكيل
8-يمكن من خلاله التعبير عن المعانى والافكار
الاناقه والجمال فى المبانى الزجاجيه
إمكانية عمل مبانى شاهقة الارتفاع
سهولة التشكيل
9-وإنما يمكن من خلاله التعبير عن المعاني والأفكار، وحسب رؤية المهندس المعماري الألمانى «برونتو تاوت» فإن المباني الزجاجية تخلق علاقات بين الأفراد داخله، والعالم الخارجي، وتعدل من رؤاهم وعاداتهم.ومن هنا اعتقد المعماريون المناصرون للفكر الحداثى أن المبانى الزجاجية تساعد على خلق علاقات شفافة
وهدم الحواجز الفاصلة بين العام والخاص
10-تعطى هذه المبانى شكلا جميلا وأنيقا للمبنى بصفه خاصه وتعطى مساحات جماليه للمدن بصفه عامه .
سلبيات الزجاج :
1-تعتبر أحد أكبر العوامل التي تساعد على ارتفاع درجات الحرارة ا، وتقدرنسبة الارتفاع بنحو 30 في المائه .
2-الوجهات الزجاجيه تتسبب فى إنعكاس أشعة الشمس مما ينتج عنه إشعاع حرارى
3-يحتاج إلى الصيانه الدوريه والتنظيف
4- يحتاج إلى عماله مدربه للتركيب والصيانه
5-لا بد من ملاءمتها لمقاومة مجموعة من المؤثرات المهمة التي تتعرض لها المباني وهي التدفق المائي والهوائي الإشعاع والتدفق الحراري.انتشار بخار الماء على أجزاء الواجهة. العزل الحراري والصوتي لأجزاء الواجهة. مقاومة تحركات المبنى بكافة أنواعها.مع العلم أن كل مؤثر من المؤثرات السابقة كفيل أن يبطل أي نظام من أنظمة الواجهات الزجاجية إذا لم يؤخذ بالاعتبار ويعالج بالشكل الصحيح.
6- تتسبب المبانى الزجاجيه فى إرتفاع إستهلاك الكهرباء من خلال الاضاءه وأيضا أجهزة التكييف التى تعمل من أجل معادلة
7-المباني الزجاجية تتطلب تكلفة أكبر في استخدامها، حيث تحتاج إلى درجة تبريد مرتفعة مقارنة بالمباني الاسمنتية وهو ما يعتبره هدرا للطاقة. كما أن صيانتها تتطلب مبالغ باهظة، فضلا عما تسببه من إشكاليات في الرؤية بسبب الانعكاسات الضوئية للزجاج مع ارتفاع درجات الحراردرجة الحراره فى تلك المبانى.
الحاجه للعماله المدربه فى الصيانه
صوره توضح منحنى التبريد السالب فى المبانى الزجاجيه
إنعكاس الاشعه الشمسيه على المبانى الزجاجيه