## Slide 1: تاريخ الزجاج
الزجاج من المواد التي استخدمت قديما في العمارة في صنع الشبابيك عندما شعر الإنسان بالحاجة لإدخال ضوء الشمس مع منع الضوضاء وكان يقتصر استخدامها على هذا حتى القرن التاسع عشر عندما ظهرت مواد بناء جديدة بخواص جديدة لم يعتدها المعماري من قبل فاضطر إلى التعامل معها و استخدامها في معالجاته المعمارية و في إيجاد لغة و تعبيرات معمارية مستحدثة تتناسب مع هذا التطور. فكان البناء الأول الذي ظهر بعد هذا التطور هو القصر البلوري في لندن 1851 حيث استخدم جورج باكستون الحديد كمادة إنشائية لتغطية بحور كبيرة و المسطحات الزجاجية الكبيرة في الواجهات ليكون أكبر المعارض المغطاة آنذاك.

## Slide 2: انواع الزجاج
زجاج عادي شفاف / لوحي انجليزي محبب

## Slide 3
- الزجاج الملون و المحفور و الزخرفي:
استخدام الزجاج المطلي أو الملون (ذا طبقات ملونه ) أو مكونة من طبقات تمتص أشعة الشمس و الأشعة فوق البنفسجية تضر بالأثاث والأنسجة الداخلية والتحت الحمراء لتحول الطاقة الممتصة إلى حرارة ثم إلى الخارج فتطبيقاته واستخداماته لا تعد و لا تحصى في الواجهات والقواطع

## Slide 4
الطوب الزجاجي

## Slide 5: خواص الطوب الزجاجي
لا يتأثر بالحراره
يدخل اشعه الشمس بنسبه جيده
عازل للصوت

## Slide 6
زجاج العاكس :
وهو عبارة عن زجاج غطي بطبقة معقمة من الطلاء التي لا تسمح بالرؤيا.

## Slide 7
الزجاج العازل :
يصنع هذا النوع من لوحين من الزجاج العادي أو البلوري و بينها مجال هوائي ليحسن الأداء من ناحية التحكم بالحرارة وأشعة الشمس و يوفر تكاليف التدفئة و التبريد و يقلل التكثيف الداخلي الحاصل في المناخ البارد و يسمى بالزجاج الحيوي حيث يوجد بعض من هذا الزجاج بألوان خاصة لكسر حدة بريق الشمس و وهجها لتكييف الفراغ.
ومن مساوئه يسمح بنفاذ قليل من الأشعة البنفسجية التي تغير من ألوان قماش الستائر والأثاث الداخلي للمبنى يستخدم في النوافذ و الواجهات بشكل عمودي او افقي او مائل

## Slide 9
الزجاج الصفائحي (الزجاج التوأمي):
المكون من لوحين أو أكثر من الزجاج العادي و يتخللهما فاصل من بلاستيك أو مادة صناعية مرنة شديدة المقاومة للتآكل و الصدمات مثل متعدد الفينيل تحت تأثير الحرارة والضغط و هذه المادة تمتاز بالشفافية و المقاومة و القدرة على الالتصاق بالزجاج.
و هذا النوع يضبط الطاقة الشمسية و من الأشعة البنفسجية و من الأشعة المرئية ومن الأشعة ما دون الحمراء كما أنه يضبط العزل الصوتي لأن مادة سافليكس تضعف و تخفف ذبذبات الصوت الداخلة لذا يستخدم في المطارات و في المباني الواقعة على الطرق العامة السريعة و يستخدم أيضا للحماية و ضد الطلقات النارية

## Slide 10
ماده البلاستيكيه بين لوحين من الزجاج

## Slide 11
الزجاج المقسى أو زجاج الأمان (السيكيوريت) ويصنع هذا النوع بتسخين الزجاج البلوري المصقول لدرجة الانصهار ثم يبرد فجأة وبذلك تصبح الأسطح الخارجية في حالة ضغط بينما الطبقة الوسطى في حالة شد لزيادة القوى الميكانيكية للألواح الزجاجية فهو أقوى من الزجاج البلوري بحوالي 3الى 5 مرات في مقاومته للصدمات والكسر المفاجئ

## Slide 12
الزجاج المقاوم للرصاص:
وهو عبارة عن عدة ألواح من الزجاج صممت لمقاومة دخول الرصاص أو هجوم آخر فهذا النوع يعمل كالأتي: يقوم اللوح الزجاجي الخارجي المقوى بالحرارة بمقاومة الأضرار العرضية المتسببة من سقوط جسم معين , ولوح زجاجي آخر المعدل والمخفف حتى يجعل الزجاج المتكسر الصغير ينزلق من خارج السطح علي الأرض لتجنب إحداث أي ضرر.

## Slide 13
الزجاج المعالج حراريا
و يتميز بمقاومته للارتطام يعمل علي زيادة الخلط في الفرن لزيادة قوتة لمقاومة تأثير الاحمال ميكانيكية وكسرالاجهاد الحراري بحيث يستعمل هذا النوع من الزجاج في الأبواب "مداخل "النوافذ " اعمال الاعلانات التجاري ،العروض،حواجز،المباني السكني "الدرابزينات“

## Slide 14
- الزجاج المنحني:
وهو زجاج يقوس بقطر معين بفعل معالجة الحرارة لعمل نوعيات معينة كما انه يستخدم في المباني التجارية والسكنية وغيرها كالدربزينات والأدراج الحلزونية – القواطع – أبواب - المصاعد- النوافذ.
مواصفات الزجاج المنحني التي تحدد وقت صناعته هي طول القوس الخارجي والداخلي – ودرجة الانحناء وعمقه – المسافة بين الطرفين المتقابلين للزجاج – القطرين الداخلي والخارجي

## Slide 16
زجاج عازل للصوت
يستخدم في البيئة ذات مستويات الضوضاء عالية كالمطارات أو الطرق السريعة

## Slide 17
ايزومترك يوضح طريقة تركيب الزجاج العازل للصوت والحرارة

## Slide 18: استخدامات الزجاج في العمارة
المسطحات الزجاجية في الواجهات
الحوائط الزجاجية بدل النوافذ في المعامل و صالات الألعاب بالنوادي الرياضية و غيرها
استخدام الزجاج العازل في نوافذ و حوائط و استوديوهات الإذاعة و التسجيل و صالات العمليات في المستشفيات
استخدام الزجاج الملون للسيطرة على قوة الإضاءة الداخلة للمبنى يخففه
استخدام الزجاج المنشوري الذي يعمل على توزيع الأشعة الساقطة عليه و توزيعها
استخدامه في صناعة الأثاث كالدواليب الثابتة في الحوائط و فترينات العرض المختلفة و المناضد و الكراسي و السلالم الداخلية الثابتة و المتحركة و الدربزينات و كبائن المصاعد و أبوابها و كسوة الحوائط الزخرفية
استخدامه في الأسقف و الوسائل المختلفة لإنارتها

## Slide 19: مواصفات الزجاج الجيد في العمارة
لا يفضل استخدام الزجاج رفيع فالتغيرات الصغيرة في الضغط الجوي الداخلي يسبب اهتزازات و يبهت الزجاج كما ان الضغط عليه يسبب الانحناء.
كلما زاد بحر الزجاج زاد سمكه وصلابته فاقل سمك يستخدم في البحور " 6م "و تستخدم الوصلات السليكونية لربط الألواح وزيادة قوتها الإنشائية وصلابتها بنقصان سمك الألواح الزجاجية المستخدمة ( وهذه الوصلات السليكونية : هي عبارة عن وصلات ضيقة مفتوحة ملأت بالسلكون حتى تفرض الصلابة )
يمكن وضع كلابات كل 1.3mلزوج من الألواح المتصلة مع بعض لتجنب الحركة النسبية بين الألواح.
يجب أن تكون قادر علي تحمل التغيرات الحرارية كالفروقات في درجات الحرارة والرطوبة غير المسموح بها و أحمال الرياح وغيرها .
الحفاظ علي الزجاج يتم بحمايته من التكسر خلال الاستلام والنقل والتخزين أو من الحافات الحادة بعمل تهوية و تغليف .

## Slide 20: نماذج المباني الزجاجيه

## Slide 21: برجا بتروناس كولالمبور – ماليزيا

## Slide 22: فكره المشروع

## Slide 23
استلهام فكره المبنى من الفن الاسلامي و لكن استخدام التقنيه الحديثه جلعت منه معلم للمدينه ، حيث عن استفاد من استخدام الزجاج المعالج لربط بين البيئه الخارجيه بالداخل دون إدخال الحراره او الرطوبه إلى داخل المبنى

## Slide 24: عدسة سانت لازار في باريس:

## Slide 26
تشكل الشفافية و الهيكل الإنشائي، أساس الأفكار المهيمنة على مشروع مدخل محطة سانت لازار و هو مدخل زجاجي شكله فقاعي يشبه شكل حبة العدس، و يمثل مدخلا إلى خط المترو الجديد في شبكة مترو الأنفاق في باريس و بالرغم من عدم وجود شيء جديد فيما يتعلق بالأفكار الرئيسية فمن المثير ملاحظة كيف استطاع المعماري آرت شاربينتييه أن يجمع بينها بمنطق خاص مظهرا بذلك إحساسا مميزا بالفراغ.

## Slide 27
بما أن هذا السطح شفاف، فإنه لن يتخذ شكل جسم صلب ثقيل، و كل انعكاس ومنفصل يتباين بسبب ألواح الزجاج المحيطة، بما يفسح مجال لرؤية ساحة المدينة، و بلا شك تأتي فكرة التصميم معاكسة لكل القضايا التكنولوجية المتعلقة بالتطبيق الفعلي لعملية البناء، و في هذه الحالة تكون المسألة هي كيفية ادخال
الزجاج المنحني باتجاهين ضمن التصميم المعماري ككل.
و من المستحيل ملاحظة خط انقطاع أو عدم استمرارية الشكل الهندسي لأن السطحين متصلان مع بعضهما مماسيا مما يعني أنه لا يمكن تمثيل الفقاعة بأي شيء عدا كونها جسما ذا شكل غير نظامي, و يؤكد تغيير الانحناء و الاستدارة الملحوظة للحلقة المحيطية على إمكانات الزجاج المحدب و على حقيقة أن مشروع سانت لازار هو مثل على أحدث صيحات فن العمارة بالزجاج.