## Slide 1
انواع الزجاج
الزجاج المتعدد الطبقات Laminated glass
الزجاج الامني والمعالج حراريا
زجاج عازل الصوت
طبقات كهرومائية
Electro optic layers
التطبيقات الانشائية الخاصة بالزجاج :
طبقات مرتبطة بالحرارة Thermo tropic
زجاج مزدوج معزول
Insulating glass
الانظمة المنشورية
Prismatic systems
زجاج ذو قدرة تحمل عالية
زجاج عازل للاشعة فوق البنفسجية
السلالم الزجاجية
الاسقف الزجاجية
الارضيات الزجاجية
الاعمدة الزجاجية
التثبيت بالطريقة العنكوبتية spider system
الواجهات الزجاجية
اللصق بالسليكون
structural sealant glazing
التثبيت الميكانيكي
طرق التثبيت والتجميع :
التثبيت النقطي
Pointed holder
الكمرات الزجاجية
الحرائط الزجاحية ذات الشبكات الزجاجية او الحبال
الشبكات الزجاجية
الدعامات الرأسية
الدعامات الافقية
الدعامات الزجاجية
الطرق الانشائية :
الاسقف المزدوجة
اسقف علي شكل شبكة من الكابلات
الزجاج الافقي المائل
الانواع :
الاسقف الزجاجية الفردية

## Slide 2
الزجاج مادة تمتاز بالشفافية و الجمال ... هذه المادة التي استوحى منها الفنان مجالا خصبا يستلهم منه قطعا فنية كانت و لا زالت تثري وجدان العالم منذ أقدم العصور و حتى الآن. الزجاج .... ذلك التاريخ الحافل و الذي تطور ليتحرر في النهاية من محدودية دوره كمادة للزخرفة و الديكور فقط ليصبح بعد مشوار طويل من التطوير مادة بناء متكاملة بكل ما يحمله الوصف من معنى، ففي الفترة الأخيرة أصبح حجم استخدام الزجاج كبيرا في مجالات متعددة، ولأغراض مختلفة، و يرجع التنوع الكبير في استخدامات الزجاج إلى اكتسابه الصلابة في المقام الأول مما جعله يتبوأ مكانة جديدة لم تكن مألوفة عنه من قبل.. فاصبح استخدامه ليس لااغراض الجمالية فقط وانما اتسع ليشمل الاغراض الانشائية والوظيفية ايضا ..
الزجاج كمادة بناء متعددة الوظائف
انواع الزجاج :
اولا : الزجاج المتعدد الطبقات Laminated glass :
يتكون الزجاج متعدد الطبقات من طبقتين أو أكثر من الزجاج, يتم لصقهما معا و تتوسطهما طبقة من البلاستيك مثل (PVB)أو (PMMA). وفى حالة الكسر, لا تتناثر قطع الزجاج بل تظل متماسكة كقطعة واحدة حتى يتم إستبدالها وبالتالى تقلل خطورة الإصابة . ومن منتجات الزجاج متعدد الطبقات الرئيسية :
1-الزجاج الأمنى: يتميز هذا النوع بقدرته على مقاومة الاحتراق, وذلك عن طريق مضاعفة عدد الطبقات, ومنه الزجاج المعالج حراريا والذي يمتاز بقوته للاحمال الميكانيكية وكسرالاجهادالحراري
2-زجاج ذو قدرة تحمل عالية: زجاج مخصص للإستخدام الشاق مثل : زجاج وhلديكورات والاثاث والسلالم واليدكورات والبلاطات وغيره من التطبيقات المعمارية .
3-الزجاج العازل للصوت: يتم دمج طبقتين أو أكثر من الزجاج بإستخدام طبقات داخلية عازلة للصوت, و ذلك لإعطاء أفضل أداء لعزل الصوت. يمكن أيضا تحسين أداء الزجاج فى عزل الصوت اذا تم دمج الزجاج فى وحدة زجاج مضاعف ( دوبل ) وهو المستخدم فى النوافذ والواجهات.
4-الزجاج العازل للأشعة فوق البنفسجية : الأشعة فوق البنفسجية تضر بالعين والجلد، وهى السبب الرئيسى لبهتان لون الأثاث. فيستطيع الزجاج الشفاف حجب ( ٩٠٪ – ٩٥٪ ) من الأشعة فوق البنفسجية, ويستطيع الزجاج الملون او العاكس حجب ٩٩،٥٪ من الأشعة الفوق البنفسجية ولهذا السبب يستخدم هذا النوع من الزجاج فى الواجهات والأسقف الزجاجية.
طبقة من الزجاج
طبقة من PVB
طبقة من الزجاج
سمك طبقة PVB 0.76 or 0.38
زجاج نقي
طبقة عاكسة للحرارة
صورة توضح طبقات الزجاج المتعدد الطبقات
الواح الزجاج المتعدد الطبقات بالوان مختلفة
طبقات الزجاج العازل للصوت
ايزومتري يوضح تفصيلة في تركيب الزجاج العازل للصوت والحرارة
الزجاج المقاوم للحرارة
الزجاج المقسى (السيكيوريت) BentTemperedGlass

## Slide 3
فكرة العمل:
عند وصل ألواح الزجاج بالتيار الكهربائي، تصطف الجزيئات المعلقة في شكل قضبان مستقيمة، ما يسمح بنفاذ الضوء فيما بينها، ويصبح لوح زجاج شفافاً يسمح بالرؤية. حيث يتم التحكم في نفاذية الضوؤ وأشعة الشمس بواسطة قوة التيار الكهربي لهذه الطبقات للتناسب مع الظروف المحيطة ..
يمكن تركيبه في شكل ألواح أحادية أو ثنائية أو ثلاثية الطبقات، مزودة بتقنية Low-E ذات نسب النفاذ المنخفضة للحرارة الخارجية وتقنية ملء الفراغ بين الطبقات بالغاز، مما يعزز أداء العزل الحراري ويقلل من نفاذ حرارة أشعة الشمس ويعطي نسب ثبات حراري لا مثيل لها..
طريقة التركيب :
عند مرور التيار الكهربي تنتظم الجزيئات ويصبح الزجاج شفاف
اما عند انقطاع التيار الكهربي فتعود الجزيئات مبعئرة وتصبح معتمة
3-الانظمة المنشورية prismatic systems
تصنع هذه الوحدات من الواح إكريليك و لها امكنيات للتحكم في ضوء النهار يعمل هذاا النظام من خلال الانعكاس الكامل لاشعة الشمس المباشرة الساقطة من اعلي من خلال زواية السقوط المحددة
2-الزجاج المزدوج المعزول insulating glass
زجاج يشتمل علي لوحين او اكثر بينهما فراغات بينية مختلفة الابعاد و فيها يتم احكام التجويف او الفراغ ينتج من ذلك تجويفات من 8مم :20مم ما بين الالواح و ممكن ملئها بهواء جاف dehydrate او غاز خامل inert gas او تجهيزات ميكانكية .
توضع اجهزة التظليل الشمسي بهدف حجب اشعة الشمس المباشرة في الصيف و منع اللمعان مع عدم خفض مستويات الاضاءة في الحجرة او كمية الطاقة المكتسبة في الشتاء rolled blinds الستائر الدائرية او الريش الستائرية .
صور توضح اشكال الزجاج المزدوج المعزول
صور توضح الانظمة المنشورية
زاوية سقوط الاشعة الشمسية علي الزجاج
احد الالواح التي تعمل بالانظمة المنشورية
يعمل هذا النوع من الطبقات بشكل أساسى على الطيف الشمسى الداخل، حيث تتغير حالته بزيادة درجة الحرارة من الشفافية ، والمواد المكونة عبارة عن مكونين مختلفين فى معاملات انكسار الأشعة، فعلى سبيل المثال الماء والبوليمرات (hydro gel) ،أو مدتين مختلفتين منالبوليمرات (polymer blend).
ثانيا : طبقات مرتبطة بالحرارة Thermo tropic :
1-طبقات الكهرومائية Electro optic layers :
يتميز بسهولة ضبط خصائصه يدوياً للتحكم بدقة في كمية ضوء الشمس الذي ينفذ من خلاله ودرجة سطوعه وحتى شدة حرارته.ويعتبر الزجاج من أكثر المنتجات تفضيلاً للاستخدام في واجهات المباني فإن من مزايا استخدامه في الواجهات فبفضل خصائص هذا الزجاج المتطور الفريدة، يستطيع أن يتغير بضغطة زر بسيطة للسماح بنفاذ أكبر قدر ممكن من أشعة الشمس حين تكون الحاجة إليها، ثم التحول فوراً مرة أخرى إلى خصائص التظليل حين تكون قوة أشعة الشمس في ذروتها.

## Slide 4
1-الكمرات الزجاجية:
تتنوع انواع الكمرات الزجاجية وفقا لنوع الزجاج المستخدم وطريقة التثبيت ،فهناك الكمرات بالزجاج العادى او الجاسئ او التثبيت باستخدام الكابلات المانعة للاحتكاك.
أنواع الكمرات الزجاجية :
1-الكمرات الزجاجية المبردة:كان Mather Rick أول من أستخدم الكمرات الزجاجية الانشائية ، وقد استخدم الدعامات الزجاجية لمقاومة أحمال الرياح ،ووصل طول الكمرات المستخدمة الى 3.8م من زجاج ذو ثلاث طبقات بسمك 10مم .
2-الكمرات الزجاجية الجاسئة:ظهر فى مشروع Glass Canopy Roofing of a Subway Station تطور قدرة الزجاج الجاسئ على تحمل الاحمال بمتانة، وسقف المشروع عبارة عن كابولى بعرض 5.0م وبطول 11م ; وبعد نجاح ذلك صنع كمرات بطول 10م لواجهة ابعادها 50x50م مثل مبنىSamsung JONG Ro
3- الكمرات بوصلات كابلات الاحتكاك:استخدمت فى مشروع the glass reading room of Arab urban على شكل مكعب بأبعاد 8مx8مx8م ولا يوجد به عناصر انشائية داخلية
glass canopy roofing of a subway station
Samsung JONG Ro
2-الاعمدة الزجاجية:
الاستخدام الامثل للأعمدة الزجاجية فى السقف الزجاجى للساحة الداخلية بمشروع the local authority offices حيث ان السقف الزجاجى بأبعاد 24x24 ومثبتة على أعمدة زجاجية متقاطعة الشكل وتتكون من شرائح طبقى بثلاث طبقات من الزجاج الجاسئ، عند رأس العمود وقاعدته توجد زوايا معدنية لنقل الاحمال الرأسية والأعمدة المتقاطعة الشكل تحمل أحمال تصل الى 6 طن.
local authority offices
3-الزجاج القابل للسير عليه:
يتكون الزجاج القابل للسير عليه من زجاج طبقى بثلاث طبقات زجاج وبطبقتين وسطيتين من PVB Foil ،يجب ان يتوفر فى الزجاج نفس المتطلبات الارضيات العادية ويفرض الحمل 5كيلو نيوتن على المتر المسطح حتى يوفر الأمان الكامل ضد السقوط .
1-السلالم الزجاجية: أول استخدام للسلالم الزجاجية استخدم زجاج جاسئ بسمك 25مم مزود بأربع دعامات جانبية كعنصر امان فى حالة حدوث شروخ فى الزجاج فتمنعة من السقوط وفى حالة السلم الكابولى يستخدم زجاج بسمك19مم .
اشكال تركيب السلالم الزجاجية:
1-سلم زجاجى الدائرى (نائمة فقط) مثبت على جانبى السلم.
2-سلم زجاجى ذو مخرجين .
3- سلم زجاجى مثبت على كمرة مركزية وسط السلم.
4- سلم زجاجى مثبت من جهة واحدة.
2-الارضيات الزجاجية:اول استخدام للزجاج فى الارضيات كان فى مشروع The Now and Zen Restaurant ويتكون من طبقتين من الزجاج الجاسئ بسمك 19 مم ومزودة بأربع دعامات جانبية ،ويجب عند استخدام الزجاج التأكد من الامان فى حالة الشروخ.
3-كبارى المشاه: تتكون الكبارى من ألواح زجاجية طبقية مرتبطة مع بعطها بواسطة نقاط تثبيت من ستانلس ستيل وبلاطة أرضية عبارة عن بلاطة من الزجاج الطبقى بسمك 2x15 مم ومرتكزة على كمرتين من الزجاج بسمك 3x10مموالحوائط الجانبية والسقف من الزجاج الطبقى (10مم من الزجاج الجاسئ +6مم من الزجاج الحرارى)
التطبيقات الانشائية للزجاج :

## Slide 5
الواجهات الزجاجية :
طغت الواجهات الزجاجية بشكل كبير على التصميمات الحديثة وأصبحت عنصرا أساسيا في المباني يلجأ إليها المصممون حيث انها تعطي الفرصة لإنشاء واجهة قيمة وأنيقة للمباني الإدارية والسكنية و غيرها غير ان استخدام الزجاج يسمح بحرية خلاقة في التصميم, مع السماح لأكبر كمية من الضوء للوصول لداخل المبني وإضافة لجمالها فهي عنصر إنشائي هام يجب إعطاؤه كما كبيرا من الجهد لتصميمه .سواء من خلال الحسابات الخاصة بالأحمال والتي بناء عليها يتم اختيار القطاعات المناسبة أو دراسة إكسسوارات النظام ومدى ملاءمتها لمقاومة مجموعة من المؤثرات المهمة التي تتعرض لها المباني .
مثالذ لواجهة كاملة بالزجاج
طرق تجميع و تثبيت الالواح الزجاجية:
اولا : اللصق بالسيليكون : structural sealant glazing
-هي مادة لاصقة مانعة للرطوبة و بها يمكن لصق الواح الزجاج من ناحية واحدة حتي اربع نواحي .
-عند اللصق بالسليكون فهو يتعرض لحمل وزن الزجاج بالإضافة إلي حمل مقاومة الرياح و امتصاص الاهتزازات .
وضع مادة السيليكون تمهيدا لتركيب الزجاج
الالواح المثبتة بالسليكون
ثانيا: التثبيت الميكانيكي و له نوعان:
أ-(التثبيت النقطي): point holder وذلك بواسطة المسامير الركنية.
ب-التثبيت بالطريقة العنكبوتية : spider systems ومن مميزاته
القدرة علي مواجهة الأعاصير و الزلازل و الاهتزازات بشكل عام.
يعطي سطح املس تماما و غير معاق uninterrupted .
يمكن استخدامها كوحدات زجاج مفرغة او مزدوجة .
يمكن استخدامها دون ثقب الزجاج الخارجي مع الزجاج متعدد الطبقات و بالتالي الحفاظ علي شكل الواجهة.
تنوعت الطرق الانشائية لتثبيت الزجاج و فيما يلي ابرز الطرق:
1-الدعامات الزجاجية : تمتاز بالشفافية و الخفة و الاستعمال الاساسي لها كدعامات للرياح wind bracing,نتج عن استخدامها كنقاط دعامية و او كمرات رأسية ومن اهم مميزاتها إعطاء الشفافية و النقاء في الواجهة
2- الدعامات الرأسيةvertical carriers : عند زيادة البحر الأفقي للواجهة الزجاجية ينقل الحمل إلي الاتجاه الرأسي.
3- الدعامات الأفقية :إذا كان البحر الأفقي للواجهة اكبر من اللوح الزجاجي نفسه فلابد من تقسيمه, ولا يتم الحمل علي العوارض الأفقية أو الكمرات الأفقية بل علي حوامل أفقية .
4- الشبكات الزجاجية : تتكون الشبكة الرئيسية التي تؤدي وظيفة التحميل الرئيسية من كابلات الصلب التي تحمل شبكة زجاجية ولا تحمل اي وظيفة اساسية في التحميل ,بينما تكون وظيفة الزجاج الاساسية في تغطية الفراغ بالكامل .-عند تغطية الشبكة المعدنية بوحدات زجاجية فأن كل لوح زجاجي يتم استخدامة يكون لة شكل مختلف , و لذا يلزم استخدام اجهزة الحاسبات في تصميم هذه الوحدات.
5-الحوائط الزجاجية ذات الشبكات أو الحبال :
هي حالة خاصة من الشبكات الزجاجية و يطلق عليها الحبال المستوية او شبكة الكابلات الحائطية ,و تخص عناصر التحميل المستوية ,و لديها القدرة علي تحمل الاحمال العمودية علي مستوي وحدة التحميل و يتم معالجة الالواح الزجاجية عند اتصالها بالشبكة بنقاط تثبيت مفصلية عند عقد الشبكة.
واجهه زجاجية مثبتة بالكابلات
المبني الاوليمبي بمدينة ميونيخ
الدعامات الزجاجية و طريقة تركيبها
شكل التثبيت بالكابلات

## Slide 6
الاسقف الزجاجية (الزجاج الأفقى ) Glazing Roofs
الزجاج الافقى هو المنشأ الزجاجى القادر على تحمل حمل الثنى , ومن أشكال ارتكاز الزجاج الأفقى الارتكاز من جانبين أوثلاث أو أربع جوانب بشكل خطيا , ولا يكون مثبت على نقاط تثبيت منفصلة .
تثبيت الاسقف الزجاجية بالنظام المفصلى
الشروط التى يجب توافرها أثناء التنفيذ :
واجهه زجاجية مثبتة بالكابلات
1-إستخدام زجاج طبقى آمن ببحر 1.2 م على الأكثر ومثبت من الأربعة جوانب.
2- عند إستخدام الألواح الزجاجية فى الأماكن التى تتعرض لسحب الرياح ويكون التثبيت بشكل نقطى فقط ولا يصلح معها الارتكاز الخطى
3- لايزيد البحر عن 0.7 م عند استخدام الزجاج ذو الأسلاك.
4-لايقل سمك طبقات تثبيت الاسقف من اسفل ومن اعلى.
5- يجب استخدام الزجاج الآمن ذو شبكة داخلية لنقاط التحميل للزجاج الأفقى (الاسقف) والزجاج الطبقى السابق الإجهاد , ولا يسمح باستخدام الزجاج الامن فقط , وعند استخدام المسامير فى نقاط التثبيت فالزجاج المثقوب يجب أن يكون زجاج سابق الاجهاد .
الاسقف المزدوجة : تستخدم الاسقف الانشائية المزدوجة الطبقات غالبا لأسقف المتاحف لتعطى إضاءة طبيعية للاعمال الفنية والحماية ضد التقلبات الجوية والرطوبة ودرجة الحرارة
وقد استخدم ذلك فى مشروع متحف Foudation Beyler على يد المعمارى رينز بيانو فى عام 1997 فنجد ان السقف الزجاجى يشبه فى شكله سقف التظليل حيث تبرز للخارج اربعة حوائط طولية ومتوازية
أسقف على شبك من الكابلات :مثل مشروع NorddeutscheLandesbankللمعمارى ,Pysall,stahrenberg & partnersوالهيكل الانشائى الحامل للسقف عبارة عن شبكة من كابلات ستاليس ويتم تثبيت الزجاج بها.
الأسقف من الزجاج المائل :هو زجاج مائل باكثر من 15 درجة على الراسى ويستخدم زجاج من الدرجة الاولى ليستطيع مقاومة الاحمال المؤثرة عليه و من طرق تثبيت الزجاج الافقى :1- يثبت الزجاج على الحافة الطولية للوح بواسطة زوايا من الالمونيوم وقضبان من ستانلس ستيل لتربط الزوايا الامامية بالمبنى
2-يثبت الزجاج على أذرع من ستانلس ستيل أو من الزجاج بواسطة أربع مسامير تثبيت
3-يتم ربط الزجاج بالمبنى بواسطة أربع مسامير تثبيت لتقوم بتدعيم القضبان المعدنية والاذرع
الاسقف المزدوجة
انواع الزجاج المختلفة التى من الممكن استخدامها فى الزجاج المائل
كيفية وضع المسمار الغاطس فى الزجاج المزدوج
الاسقف الزجاجية الفردية :
قام المعماريين R.G.Richards , AntennaDesign بإنجلترا عام 1994 ببناء جناح مدخل مشروع Broadfeld House glass museum , kingwin بطول 11 م وعرض 5.7 م وارتفاع 3.5 م , وتكونت أنصاف الإطارات للهيكل والكمرات الزجاجية التى بارتفاع 30سم من دعامات من الزجاج الطبقى تكون متصلة بالاعمدة الزجاجية بعمق 28سم عن طريق وصلات نقر ولسان ومثبتة فى الموقع بصمغ أو لاصق مصبوب .
الواح الزجاج والكمرات

## Slide 7
مشروع مبني إداري (بوسكو) POSCO PROJECT
مثال علي الواجهات والاسقف الزجاج
تحول دور الأبواب و الفتحات من مجرد التهوية إلي جعل المبني زجاجيا بالكامل , بالرغم ان استخدام الزجاج كسقف او واجهة يقابلة عوائق ناتجة من خصائص الزجاج الطبيعية و أهمها محدودية أقصي مساحة للألواح و بالتالي الإطار.
في هذا المشروع تم استخدام نظام S.P.G الذي يتيح عما واجهة و سقف من ألواح الزجاج باستخدام الحديد الصلب في أنظمة إنشائية.
منظور خارجي لكتلة المشروع يوضح استخدام الزجاج في الواجهات
لقطة توضح الزجاج الخارجي وطريقة تثبيته وهي التثبيت العنكبوتي
العوارض الأفقية و الرأسية تحمل الواجهة
اما في الأسقف : تم استخدام جمالونات لإنشاء سقف مستوي و تثبيت الألواح بالنظام العنكبوتي spider system و بالتالي
انشاء سطح أفقي أملس. شكل السقف حيث ألواح الزجاج مرفوعة علي جمالون و مثبتة بالنظام العنكبوتي
الهدف الذي تم تحقيقه من استخدام الزجاج : كان الهدف الرئيسي تحقيق الشفافية الكاملة للمبني و التي تتيح أيضا إدخال اقصي كم ممكن من الإضاءة الطبيعية .
تفصيلة توضح النظام العنكبوتي المستخدم في التثبيت الخاص بالواجهات
تفصيلة توضح تثبيت الألواح الزجاجية في السقف
تفصيلة توضح تركيب الواجهة في بلاطات المبني

## Slide 8
المراجع
رسالة الزجاج كمادة بناء متعددة الوظائف وتقنيات تركيبه فى المبانى .. د/ايناس عبد الصبور.
detail now- curtain wall
http://munich.eventseekr.com/kempinski-hotel-airport
http://www.thecoolist.com/glass-buildings-15-creative-uses-of -glass-in-architecture