## Slide 1
الفتحات الموجودة بمباني الجامعة
مبنى الادارة
تم عمل الفتحات غاطسة لسببين :
1- السبب الاول هو محاكاة الطراز الروماني حيث ان المبنى اساسا يحاكي الطراز الكولسيوم الروماني
2- السبب الثاني هو عدم الحاجة لعمل كاسرات حيث ان الجزء الغاطس يعمل على رمي ظلال
الزجاج المستخدم نوع مصنف عالميا يعمل على عزل الحرارة و الصوت isolat ,sound , heat & reflection
بعض اشكال الفنتحات في الواجهة بالمبنى و الزجاج المستخدم فيها
فتحة النافذة هذه جاءت بميل لتعمل ككاسرة حتى لا تستقبل كم كبير من اشعة الشمس

## Slide 2
مبنى كلية طب اسنان:
الواجهة قبلية و شبابيكها صغيرة و معظم الواجهة مصمتة
الجزء الايمن :
قام بتحريك كتلة مثل كاسرات الشمس في اتجاة اشعة الشمس حتى لا تدخل كمية كبيرة منها داخل القاعة
شكل الفتحات الصغيرة الموجودة بالواجهة
الجزء الايسرمن المبني (مبنى المدرجات ) فتحاتة ضيقة ايضا و صغيرة
و لتخفييف من اشعة الشمس تم عمل حائط ثانوي امام الواجهة و به شرائح لتكسير اشعة الشمس داخل المدرجات و يعطي احساس بال day light
الجدار الثانوي الموجود امام الواجهة
الفتحات (الشرائح) الموجودة بالجدار لتكسير اشعة الشمس

## Slide 3
مبنى كلية صيدلة :
لا يوجد دراسة جيدة للةاجهات فهناك فتحات زجاجية كثيرة قام بمعالجتها عن طريق الكتلة امام
الواجهة لكسر اشعة الشمس
الفتحات الزجاجية الموجودة اعلى المدخل
الكتلة التي تعمل على كسر اشعة الشمس
الفتحات الخارجية بالمبنى
اشكال الفتحات من الداخل

## Slide 4
مبنى كلية هندسة :
لا توجد بها معالجات في الفتحات فتحاتها زجاجية بعضها ضلف و بعضها curtain wall
بعض اشكال الفتحات الموجودة بالواجهة
وضع ستائر على شبابيك القاعات لتقليل شده الاضاءه بداخل جميع المباني ايضا
فتحات زخرفية و تستخدم لتغطية جزء مواسير الصرف و التغذية للحمامات في جميع المباني