## Slide 1
أعمال التشطيبـــــــات Finishes
1. تشطيب الحوائط والاسقف
اولا: البياض Plaster
ثانيا: الكسوات Veneers
2. تشطيب الارضيات Floor Finishes
3. البويات (الدهانات) Paintings

## Slide 2
أعمال التشطيبـــــــات Finishes
التشطيبات هى مواد النهو الخارجى للاسطح.
مقدمـــــه
ويعتبر التشطيب هو السطح الخارجى المرئى بالنسبه لشاغلى المكان.

## Slide 3
معايير اختيار ماده التشطيب
التكلفه
المظهر او الملمس
المقاومه للعوامل الجويه
المقاومه للحريق
المقاومه للصوت
المقاومه للكشط والاحتكاك
أعمال التشطيبـــــــات Finishes
مقدمـــــه
الاختيار الشخصى والتذوق الفنى
1
4
5
6
7
3
2

## Slide 4
طبقات البياض
1. تشطيب الحوائط والاسقف
اولا: البياض Plaster
أعمال التشطيبـــــــات Finishes
الطبقه الاولى
1
الطبقه الثانيه
2
الطبقه الثالثه
3
الطرطشه
البطانه
الظهاره
Scratch Coat
Finer or Brown Coat
White or Finishing Coat

## Slide 5
اولا: البياض Plaster
أعمال التشطيبـــــــات Finishes
طبقه الطرطشه:
1
تتكون من مونه الاسمنت والرمل والماء بنسبه 350 كجم اسمنت لكل م3 رمل.
وترش طبقه الطرطشه بالمسطرين على اسطح الحوائط والاسقف بحيث تغطى المبانى تحتها.
وترش هذه الطرطشه بالماء لمده حوالى 3 ايام قبل وضع طبقه البطانه عليها.

## Slide 6
أعمال التشطيبـــــــات Finishes
طبقه البطانه:
2
يتم ضبط مستوى اسطح طبقه البطانه باستخدام البؤج Dots، والاوتار Screeds، مع زوايا الاركان (زاويه التربيعه).
2 متر
الاوتار
مكعبات من الجبس 5*8 سم
تضبط فى مستوى واحد باستخدام ميزان الخيط والقده
البؤج
مونه البطانه
مونه البطانه

## Slide 7
أعمال التشطيبـــــــات Finishes
طبقه البطانه:
2
ميزان الخيط
تملأ المسافات بين البؤج باستخدام مونه البطانه من الاسمنت والرمل وعجينه الجير بسمك حوالى سم ونصف باستخدام المحاره والطالوش.
توصل بالبؤج بالاوتار وهى من نفس مونه البطانه وتضبط بميزان الخيط.
القــده
المحاره والطالوش

## Slide 8
أعمال التشطيبـــــــات Finishes
طبقه البطانه:
2
زاويه التربيعه
القــده
ميزان الخيط
بؤجه
وتـــر
تمشط لعمل خربشه بسمك 3 مم وعلى مسافات 5 سم لتعشق مع الطبقه النهائيه (الظهاره).
المنجفيرا

## Slide 9
أعمال التشطيبـــــــات Finishes
طبقه البطانه:
2
بالنسبه للاسقف تضبط اسطح البؤج لتكون عموديه على الحوائط باستخدام زاويه التربيعه.
زاويه التربيعه
القــده
ميزان الخيط
بؤجه
وتـــر

## Slide 10
أعمال التشطيبـــــــات Finishes
طبقه الظهاره:
3
توضع طبقه الظهاره فوق طبقه البطانه بسمك ½ سم.
تفرد باستخدام المحاره والطالوش وتدرع بالقده ثم تخشن بالمحاره.
تترك مسافه اسفل الحائط بارتفاع 15 سم بدون بياض لتركيب الوزرات بعد تركيب الارضيات.
المحاره والطالوش

## Slide 11
أعمال التشطيبـــــــات Finishes
علاقه طبقات البياض باعمال النجاره والكهرباء
تركب حلوق الابواب والشبابيك بمجرد الانتهاء من عمل البؤج والاوتار لطبقه البطانه.
تثبت الحلوق بكانات حديديه بالحوائط بحيث يكون وجهها على بعد 2 سم من الحوائط.
ويساعد على ذلك وضع الدفينه الخشبيه خلف الحلق.
تركب جميع مواسير الكهرباء والبواتات وعلب المفاتيح الكهربائيه قبل طبقه الظهاره.
تركب برور الابواب والشبابيك بعد طبقه الظهاره.
بعد طبقه الظهاره تركب الوزرات والكرانيش واغطيه البواتات والمفاتيح والبرايز.

## Slide 12
1. بياض التخشين Lime Plaster
البياض الداخلى
يعمل بعد طبقه الطرطشه ومكوناته الاسمنت والجير والرمل بنسبه 1: 2: 6
أعمال التشطيبـــــــات Finishes

## Slide 13
2. بياض المصيص Gypsum Plaster
البياض الداخلى
مكون من الثلاث طبقات : طرطشه وبطانه وظهاره.
أعمال التشطيبـــــــات Finishes
البطانه تتكون من جير ورمل واسمنت.
الظهاره مكونه من جبس المصيص.
عاده يستخدم لبياض الاسقف الداخليه.
تخربش البطانه لاستقبال الظهاره

## Slide 14
3. بياض على خشب بغدادلى Plaster on Wood Lath
البياض الداخلى
طبقه الظهاره مكونه ايضا من الجبس، ولكن يجهز الخشب البغدادلى بمونه الاسمنت والرمل والجير قبل وضع طبقه الظهاره عليه.
أعمال التشطيبـــــــات Finishes

## Slide 15
4. بياض الموريتا Morita Plaster
البياض الداخلى
تتكون بطانته من الاسمنت والرمل وماء الجير السلطانى.
أعمال التشطيبـــــــات Finishes
والظهاره مكونه من الموريتا المعجونه بماء الجير السلطانى.
ويستخدم هذا البياض فى الاماكن المعرضه للاحتكاك المستمر مثل مداخل العمارات وحوائط السلالم والمعامل.

## Slide 16
5. بياض رخام الاسبستوس Asbestos – Marble Plaster
البياض الداخلى
وهو خليط من بودره الاسبستوس والاسمنت وكسر رخام مجروش.
أعمال التشطيبـــــــات Finishes
ويعطى نهوا للاسطح يشبه الرخام.
الا انه منع استعمال ماده الاسبستوس فى البياض فى البلاد المتقدمه بسبب تعرض الانسان بسببه الى مرض السرطان.

## Slide 17
6. بياض الاسفال والوزرات Plinth & Base Plaster
البياض الداخلى
يعمل فى اسفال الحوائط ودورات المياه والحمامات والطرقات المعرضه للماء.
أعمال التشطيبـــــــات Finishes
وهو مكون من مون اسمنتيه قويه، ويستبدل به الاسفال الفاخره كالرخام والسيراميك.

## Slide 18
7. بياض بالاسمنت الابيض Keen’s Cement Plaster
البياض الداخلى
يعتبر هذا البياض اقوى واصلب من بياض المصيص، حيث يشكل ماده ناصعه البياض قابله للتلميع (Polish).
أعمال التشطيبـــــــات Finishes
يستخدم فى الكرانيش والحليات والديكورات المختلفه بسمك 3 سم تقريبا.
كما يستخدم فى صناعه هذه الحليات والكرانيش عن طريق صبه فى قوالب خاصه.

## Slide 19
8. بياض موزايكو Mosaico Plaster
البياض الداخلى
يستعمل لاسفال الحوائط .
أعمال التشطيبـــــــات Finishes
بطانته مكونه من الاسمنت والرمل بسمك 2,5 سم.
اما طبقه الظهاره فتعمل بسمك حوالى 6 مم، وهى مكونه من كسر الرخام الابيض، وبودره الرخام، وكسر بازلت او جرانيت مع اسمنت ابيض مضاف اليه اكاسيد اللون المطلوب.
تصقل طبقه الظهاره لاظهار كسر الرخام، ثم تلمع بالشمع.

## Slide 20
9. بياض اسمنتى عازل للمياه Water Proof Cement Plaster
البياض الداخلى
يستخدم لعزل الرطوبه او المياه.
أعمال التشطيبـــــــات Finishes
يضاف الى بطانته ماده السيكا او الاستيرات العازله للرطوبه.

## Slide 21
10. بياض الباريوم Barium Plaster
البياض الداخلى
يستخدم لكساء حجرات اشعه اكس، او غرف العلاج بالاشعاع.
أعمال التشطيبـــــــات Finishes
ويضاف اليه مسحوق الباريوم ويكون بسمك حوالى 3 سم.

## Slide 22
11. بياض عازل للحراره Heat Proof Plaster
البياض الداخلى
يضاف الى هذا البياض الصوف الزجاجى (Glass Wool).
أعمال التشطيبـــــــات Finishes
يستخدم فى بياض الاماكن المعرضه لدرجات حراره عاليه.

## Slide 23
12. بياض مقاوم للحريق Fire Proof Plaster
البياض الداخلى
يضاف اليه ماده مقاومه للحريق مثل الاسبستوس وما شابه ذلك.
أعمال التشطيبـــــــات Finishes

## Slide 24
13. بياض ماص للصوت Acoustical Plaster
البياض الداخلى
يضاف الى البياض مجروش الفلين او نشاره الخشب كما يمكن ان يكسى الوجه الاخير بخليط من الجبس.
أعمال التشطيبـــــــات Finishes

## Slide 25
14. بياض على شبك معدنى Plaster on Lath
البياض الداخلى
أعمال التشطيبـــــــات Finishes
بعد تثبيت الشبك المعدنى للسقف يتم عمل الثلاث طبقات بياض من الطرطشه والبطانه والظهاره.

## Slide 26
1. بياض فطيسه Stucco Plaster
البياض الخارجى
أعمال التشطيبـــــــات Finishes
يستخدم للحوائط الخارجيه والاجزاء الهامه من الحوائط الداخليه.
يشبه فى شكله ولونه الاحجار الطبيعيه.
ينقسم الى نوعين: بياض الفطيسه الجبسيه - وبياض الفطيسه الاسمنتيه

## Slide 27
1. بياض فطيسه Stucco Plaster
البياض الخارجى
أعمال التشطيبـــــــات Finishes
أولا: بياض الفطيسه الجبسيه Gypsum Stucco Plaster
ويستعمل فى الاماكن المعرضه لدرجه الحراره (يستخدم فى ظهارته المصيص والحجر الجيرى)
ثانيا: بياض الفطيسه الأسمنتيه Cement Stucco Plaster
ويستعمل فى الاماكن الرطبه ( يستخدم فى ظهارته الاسمنت والرمل).

## Slide 28
2. بياض طرطشه اسمنتيه Scratch Cement Plaster
البياض الخارجى
أعمال التشطيبـــــــات Finishes
وقد يسمى بياض طرطشه اسكندرانى.

## Slide 29
3. بياض اسمنتى Cement Plaster
البياض الخارجى
أعمال التشطيبـــــــات Finishes
ويستخدم بكثره فى تكسيه حوائط مبانى المدن الساحليه، حيث يستخدم به الجير المائى والاسمنت للواجهات التى تواجه البحر.

## Slide 30
4. بياض حجر صناعى
البياض الخارجى
أعمال التشطيبـــــــات Finishes
تجهز الاسطح جيدا قبل استخدام هذا النوع من البياض لارتفاع اثمانه .
ترش الحوائط رشا غزيرا بالماء لدرجه التشبع قبل عمل الطرطشه، وتترك الطرطشه مبلله بالماء لمده 3 ايام حتى تتصلب وتصبح شديده الصلابه قبل عمل البطانه.
تخلط الظهاره بحصى جيرى ومجروش حجر جيرى وبودره حجر جيرى واسمنت بورتلاندى مع اضافه الاكاسيد اللازمه لاعطاء اللون المطلوب.
يترك البياض 7 ايام مرطب بالمياه، ثم يقسم الى احجار عراميس بعمق لا يقل عن 1 سم وعرض لا يقل عن 1/2 سم.

## Slide 31
4. بياض حجر صناعى
البياض الخارجى
أعمال التشطيبـــــــات Finishes
ممكن استخدامه داخل او خارج المبانى

## Slide 32
4. بياض اسكاليولا Marble Plaster
البياض الخارجى
أعمال التشطيبـــــــات Finishes
يستعمل عاده فى الارضيات والحوائط، ويعد مثيلا للرخام.
تضاف اليه بودره الرخام مع استعمال الاكاسيد الملونه المذابه فى الغراء.

## Slide 33
- بياض مطبل
عيوب البياض Defects in Plastering
أعمال التشطيبـــــــات Finishes
بياض على بطانه ضعيفه، ويحدث هذا بحدوث صوت اجوف عند الطرق على البياض، وقد ينشأ من:
عدم نظافه الاسطح لوجود اتربه او مواد ملحيه او جيريه.
عدم العنايه برش الاسطح جيدا قبل عمليه البياض.
تكون املاح بين طبقات البياض.

## Slide 34
- بياض مقتول
عيوب البياض Defects in Plastering
أعمال التشطيبـــــــات Finishes
استخدام مونه مقتوله اى بعد شك الاسمنت.
- بياض منمل
اى به شروخ رفيعه.
- بياض مزهر
بياض يظهر فيه بودره بيضا، لعدم رش حوائط الطوب بالماء قبل البياض، وذلك يحدث نتيجه لزياده الاملاح التى تنتقل بين الطبقات للسطح الخارجى.