## Slide 1: المبانى سابقة التجهيز
جامعة الإسكندرية
كلية الفنون الجميلة
قسم العمارة

## Slide 2
الفهرس:
الباب الأول:
المباني سابقة التجهيز الخرسانية.
الباب الثاني:
المباني سابقة التجهيز المعدنية.

## Slide 3: الباب الأول: المبانى سابقة التجهيز الخرسانية
الفصل الأول: أنظمة المبانى سابقة التجهيز الخرسانية:
أولاً: البلاطات سابقة التجهيز جزئيا.
تمكنا من استخدام وحدات سابقة الصب سهلة التناول والاستعمال يتم الاستفادة من هذا الأسلوب فى حالة وجود بلاطات أسقف ذات أبعاد كبيره لا تقل عن 100 متر مربع فى المتوسط و يمكن الاستغناء فيها عن الكمرات وتقليل المطلوب من الشدات الخشبية داخل الموقع وكذلك الشدات المعدنية.

## Slide 4
ثانياً: أنواع المكونات السابقة الصب:
قاعدة خرسانية برقبة عمود.
عمود.
كمره.
بانوه حائط كبير مصمت.
بانوه حائط به فتحة شباك.
بانوه حائط صغير.
بانوه حائط جلسه.
كمره بسقوط عتب.
كمره كابولي.
كمره ثانويه.
بلاطات كمريه .
كمره مقلوبة.
بلاطات واسعة.
كمره تغطيه.

## Slide 5
ثالثاً: السلالم سابقة التصنيع:

## Slide 6
رابعاً: نظام البانوهات الحامله:
أنواع التوصيلات:
وصله بانوه بفرشة الاساس.
وصله بانوه خارجي ببانوه خارجي أعلاه.
وصله بلطه ببانوه خارجي.
وصله بانوه خارجي ببانوه داخلي.
وصله بانوه داخلي ببانوه داخلي.
وصله بانوه داخلي ببانوه داخلي أعلاه.
وصله بلطه ببانوهات داخليه.

## Slide 7
خامساً: نظام وحدات العلب الاطارية:

## Slide 8
الفصل الثانى: اعتبارات خاصة فى التصميم:
1- يجب تصميم العنصرليكون قويا بدرجة تكفى لمقاومة اجهادات التناول واجهادات الرفع.
2- نقط الرفع باستخدام الخطافات المربوطة يجب إن تضاف الى البلاطات فى مواقع مختلفة لتسهيل عمليات تناول ورفع البلاطات سابقة التجهيز.

## Slide 9
3- بعد رفع البلاطات سابقة الصب فى مكانها يجب تصميمها لتعمل وحدها أو مع بعضها باستخدام دعامات مؤقتة لتتحمل الخرسانة المصبوبة وأحمال الإنشاء حتى يتم وصول هذه الخرسانة الى مرحلة التصلد وتحت تأثير هذه الأحمال فأن العناصر الخرسانية سابقة الصب سوف يحدث لها ترخيم ينتج عنه اجهادات شد وضغط داخل هذه الوحدات.

## Slide 10
4- عندما يكتمل تصلب الخرسانة المصبوبة فى الموقع ويتم رفع الدعامات فأن قوة الدعامات العكسية سوف تؤثر على العنصر المركب ويتبعها الأحمال النهائية الحية والميتة والاجهادات الناتجة سوف يتم تراكمها مع الاجهادات التى حدثت داخل الوحدة سابقة الصب.

## Slide 11
5- يجب وضع روابط قص فى التصميم ولوحات التفصيل وذلك لنقل القص الافقى الحادث على سطح الاتصال بين الوحدات السابقة الصب والخرسانة المصبوبة فى الموقع.

## Slide 12
6- يجب التأكد من وجود قوة مقاومة كافية فى نهايات العناصر سابقة الصب ولكن إذا كان حدوث الشروخ مسموحا به فأنه يجب اتخاذ الاحتياطات الكافية فى التشطيبات وذلك لأنه عند النهايات ونتيجة لعدم الاستمرارية فانه يتواجد نقط ضغف عادة فى هذا الموقع ولذلك كان الترخيم والانكماش والزحف والتغيرات الحرارية عادة ما تتراكم مع بعضها لاحدات اجهادات شد إضافية فى هذه النقط (عند الإطراف) وأيضا فانه إذا تواجد تسرب المياه فان ذلك سوف يؤدى الى صدأ حديد التسليح.

## Slide 13
وعادة ما يحدث إن المصنعين للوحدات سابقة الصب يقومون بإعداد نشرة للتفاصيل الفنية للوحدات سابقة الصب التى يقومون بتصنيعها يتم فيها بتوضيح خواص المنتجات ويجب الرجوع الى هذه النشرات فى مرحلة إعداد التصميمات الإنشائية وذلك لمساعدة المصمم ومن المعلوم بالخبرة أنه من الأفضل والمناسب استخدام قطاعات مستطيلة للكمرات سابقة التجهيز والصب مع البلاطات سابقة الصب وذلك للحصول على مفعول تداخل جيد.

## Slide 14
7- بين الكمرات والبلاطات.
8- بلاطات الاومنى ديك.
9- هذا النوع من البلاطات سابقة الصب يتكون من بواكي خرسانة مسلحة سابقة الصب ذات تخانة 5سم وبعرض حتى 240سم وبطول حتى 10 متر مكونة بذلك أجزاء من السقف الخرسانى المسلح وبالتالي يمكن الاستغناء تماما عن الشدادت لبلاطات السقف وتسليح هذه البايكات يتكون عادة من سكات حديد تسليح ملحومة أو هيكل حديد تسليح على هيئة عارضة ذات أقطار.

## Slide 15
10- والباكية الخرسانية سابقة الصب تستخدم على أنها شدة دائمة للخرسانة المصبوبة فى الموقع والتي يستكمل بها باقي تخانة بلاط السقف سمك البلاطة الكلى يتراوح بين 12سم و14سم منهم 5سم بلاطة سابقة الصب والباقي خرسانة مصبوبة فى الموقع والعوارض
المثلثة ذات الأقطار والتي تظهر من خلال السطح العلوي للبلاطة سابقة الصب تقوم بتقوية الباكية السابقة الصب لتتحمل بأمان أحمال الإنشاء وتكون تماسك بين الخرسانة سابقة الصب والخرسانة المصبوبة فى الموقع وباكيات بلاطات الاومنى ديك تحتوى بدقة على اغلب حديد التسليح ألازم ولكل السقف.

## Slide 16
وهذه البلاطات يمكن رفعها مباشرة من عربات النقل الى مكانها على السقف بمعدل حوالي 100متر لكل ساعة وهى لا تحتاج الى أى شدة أفقية ولذلك فهي تقوم بتوفير ملحوظ فى وقت الإنشاء ولكنها تحتاج الى عمالة مدربة وماهرة.

## Slide 17
11- يكون التشطيب لهذه البلاطات ناعم ودقيق حتى يمكن دهان سطحها وبسهولة بمواد البياض أو النقاشة المطلوبة بسرعة ويمكن استخدام مواد البوليسرين أو أى مواد مفرعة لتساعد فى تكون هذه البلاطات عن اللزوم .

## Slide 18
يتم إنشاء الأساسات و تعمل بها تجاويف بعمق حوالي متر لتثبيت الأعمدة .
يتم صب الأعمدة قائمة على الأرض فى شدات معدنية بكامل ارتفاع المبنى بحد أقصى 20 م و إذا زاد الارتفاع عن ذلك يصب الباقي كوصلة بنفس الأسلوب ، ويراعى أثناء الصب تثبيت خطافات للرفع و بالتات معدنية فى النهايات للحام الوصلات . كما يراعى تثبيت دفاين معدنية ذات تصميم خاص عند مناسيب تلاقى بلاطات الأسقف مع الأعمدة و بعد ذلك ينقل العمود بالونش الى موقع الأساسات.
يتم إنشاء الأساسات و تعمل بها تجاويف بعمق حوالي متر لتثبيت الأعمدة.
يتم صب الأعمدة قائمة على الأرض فى شدات معدنية بكامل ارتفاع المبنى بحد أقصى 20 م و إذا زاد الارتفاع عن ذلك يصب الباقي كوصلة بنفس الأسلوب ، ويراعى أثناء الصب تثبيت خطافات للرفع و بالتات معدنية فى النهايات للحام الوصلات . كما يراعى تثبيت دفاين معدنية ذات تصميم خاص عند مناسيب تلاقى بلاطات الأسقف مع الأعمدة و بعد ذلك ينقل العمود بالونش الى موقع الأساسات.
الفصل الثالث: الاعتبارات التصميمية لطريقة الانشاء برفع البلاطات:

## Slide 19
يتم تثبيت الوصلات الأولى للأعمدة داخل تجويف الأساسات و تضبط مساحيا رأسيا تماما بواسطة علامات فى محاور الأعمدة ثم تصب خرسانة عادية فى تجويف الأساس أثناء تثبيت العمود بواسطة دعامات معدنية قابلة للفك بعد شك الخرسانة.
يتم صب طبقة خرسانية لأرضية الدور الأرضي حول الأعمدة ثم يقام عليها حاجز خشبي أو معدني رأسي بمقلس محيط بلاطات الأسقف و ارتفاعه أعلى قليلا من مجموع ارتفاعات بلاطات جميع السقف.
يتم فرد طبقة نايلون فوق خرسانة الأرضية ثم يتم صب أول بلاطة سقف بالسمك المطلوب (عادة من 16 - 25 سم ) ولا بد إن تكون بلاطات لا كمرية و بذلك تصمم الكمرات بنفس سمك البلاطة (كمرات مدفونة) و فى الغالب يملأ الفراغ بين الكمرات و أسفل السمك التصميمي بقوالب طوب أو بلاستيك مفرغة.

## Slide 20
يراعى قبل صب بلاطة السقف تثبيت أطواق معدنية حول الأعمدة ترص فوق بعضها بقدر عدد بلاطات الأسقف و ملحوم بها أسياخ حديد تتداخل فى بلاطة السقف أثناء صبها . و بذلك تصبح هذه الأطواق جزء لا يتجزأ من البلاطة و تعمل كدليل لتوجيه البلاطات عند رفعها كما تساعد على مقاومة قوى القص التى تتعرض لها البلاطة.
نعود و نضع طبقة من النايلون على أول بلاطة بعد حوالي يومين من صبها و تصب البلاطة الثانية بنفس الطريقة و هكذا مع مراعاة تثبيت الأطواق المعدنية
يتم تثبيت روافع هيدروليكية فوق كل عمود يتم التحكم فيها عن طريق جهاز تحكم مركزي و الجاك يمكنه رفع 50 - 70 طن و يتدلى من كل جاك كابلين حديد مجدولين ينتهيان بخطافين يتم شبكهما فى الأطواق المعدنية لكل بلاطة و يتم الرفع بمعدل 1.20 أى 2.60 متر فى الساعة حسب وزن البلاطة و مساحتها و يمكن فى حالة زيادة مساحة سطح البلاطة أكثر من اللازم تقسيمها إلى أجزاء يرفع كل منها على حده.

## Slide 21
يتم عمل تثبيت مؤقت للبلاطات العلوية حتى يتم عمل التثبيت الدائم للبلاطات السفلية و يتم التثبيت الدائم بلحام الطوق الحديدي للبلاطة بالدفينة داخل العمود ثم حقن الفراغات البينية بالأسمنت ثم تغطية جميع الأسطح الحديدة الظاهرة بمادة مقاومة للحريق كالاسبستوس إن لم يكن قد تم تغطيتها بالأسمنت.
مميزات هذا الأسلوب :
الاستغناء نهائيا عن الشدات الخشبية بعيوبها من مخاطر حريق و مصنعيات عملها و توفير عناء رفع الخرسانة للأدوار العليا.
جودة عالية فى التنفيذ حيث سهولة التنفيذ فى مستوى سطح الأرض و جودة المعالجة بالماء.
السرعة العالية فى التنفيذ و إمكانية بدأ التشطيب أسفل كل بلاطة تثبت نهائيا .
لو خطط جيدا للتنفيذ يمكن توفير أعمال البياض بالدهان المباشر و أعمال التبليطات بلصق شرائح فينيل مباشرة.
عيوب هذا الأسلوب :
نقص فى الكوادر ذات الخبرة و العمالة المدربة و كذلك فى المعدات اللازمة زيادة مخاطر العمل خصوصا عند تثبيت الأعمدة و تثبيت البلاطات.

## Slide 22
الفصل الرابع: أمثلة علي المباني الخرسانية سابقة التجهيز:
جامعة الملك سعود
الجامعة مبنية بالنظام الهيكلي .. على وحدات مديولية إنشائية 9.6 × 9.6 متراً وهذه هي أقل أبعاد توجد عليها نقاط الارتكاز .. بوحدات خرسانية سابقة التجهيز في المصنع وتوصل في الموقع.

## Slide 23
يحقق هذا النظام إمكانية عمل بحور كبيرة بالخرسانة المسلحة , وبالطبع أكبر في حالة استخدام الحديد.. ففي هذا النظام يتم إلغاء الأعمدة التي تقع داخل الحيز في الإنشاء الهيكلي ويكتفي بأعمدة على الإطار الخارجي للفراغ.

## Slide 24
الفصل الخامس: المباني المستخدم فيها مادة (G.R.C.).
مقدمة.
وتقوم هذه الشركات بمعاينة الموقع من ثم تبدأ في تنفيذ المبني داخل مصانعها ثم تحضر أجزاء المنشأ وتقوم بتركيبه ولذلك ساعدت مادة G. R.C في هذه النوعية من المباني.
والأن يجب علينا أن نتعرف علي بعض المعلومات الهامة عن مادة G.R.C.
توجد بعض الشركات المتخصصة في أعمال المباني المستخدم فيها مادة G.R.C.

## Slide 25
الوصف العام لمادة G.R.C..
الخرسانة المسلحة بالألياف الزجاجية هي مادة صلبة تتحمل إجهاد عالي يصل إلى50 نيوتن / مم2 وهى مادة مقاومة للاحتكاك والقلويات والأحماض ولا تتأثر بالماء والرطوبة وأملاح البحر نظرا لأنها مادة أسمنتية وغير موصلة للكهربــاء وعمرها الزمني 50 عاما ، وقد تم معالجة المادة كيميائيا بحيث أصبحت عاكسة للحرارة ولا تشتعل نهائيا وتمكنا أن نصنع منها ألواح رقيقة تصل إلى سمك 4 مم ، 6 مم ، 8 مم ... الخ كما أننا تمكننا من خلال معالجة المادة كيميائيا من تقليل كثافتها ثم صنعت من هذه الألواح حوائط ساندوتش بانلز تتكون من طبقتين من هذه الألواح المسماة بالفيبر جلاس الأسمنتي وبينهما طبقة عازلة للصوت والحرارة .
الخرسانة المسلحة بالألياف الزجاجية GLASSFIBRE REINFORCED CONCRETE.

## Slide 26
الحوائط والسقف الخارجي.
الحوائط والسقف الخارجي للمبنى عبارة عن ساندوتش بانلز سمك حوالي 10سم يتكون من طبقتين أولهما الخارجية من ألواح الفيبر جلاس الأسمنتي والثانية من ألواح جبسنبورد بينهما طبقة عازلة للصوت والحرارة من الصوف الصخري أو البلوستارين كثافة 16كجم/م3 ويتم تركيبهما على فريم معدني (مقاسه مقطعه40×80 ملم) ويتم تثبيتهما ببراغي خاصة.

## Slide 27
الحوائط والسقف الخارجي.
وهذه الحوائط تجعل من الوحدة كتلة متجانسة لا تتأثر بالرياح والعواصف وبنفس الطريقة يتم تصنيع وتركيب السقف الخارجي ، ونظرا لأن الخامة الخارجية أسمنتية لذا يمكن أن تقبل أي تشطيب حتى يمكن تركيب الرخام وحجر الرياض والحجر الفرعوني ، وهذه الوحدات أما أن تكون بأشكال نمطية ثمانية الشكل أو أن تكون الوحدات غير نمطية بل تنفذ بأي شكل وأي تصميم ، لذا فأن استخدامها مناسب في تعلية المباني السكنية والحكومية والمدارس وغيرها من المنشئات لأن وزن هـــذه المباني يعادل تقريبا 1 / 10 من وزن المباني الخرسانية وفى حال استخدام هذا النظام في التعليات يتم التشطيب بنفس تشطيب واجهة المبنى الأساسي بحيث لا يسبب تشويه معماري لواجهة المبنى .

## Slide 28
مميزات استخدام هذا النظام في البناء بوجه عام.
1. مقاومة الحريق:
الفيبر جلاس الأسمنتي مـــادة غير عضوية ولها مقاومة كبيرة ضـد الاحتراق وتم عمل الاختبارات علي المادة وتم اعتمادها.
2. العزل الصوتي والحراري:
معامل التوصيل الحــــراري للفيبر جلاس = 0.4 وات/ متر درجــة مئوية المقاومة ضد الصوت للبانلز سمك 10 سم حتى30 ديسبل طبقــاً للمواصفــات الألمــانية.
3. خفة الوزن :
يزن المتر المربع بعد التشطيب النهائي ما بين 150 كجم - 180 كجم / م 2 لذا يمكن تعليـــة أي دور فوق أي مبنى قديم دون التأثير على سلامة الأساسات

## Slide 29
مميزات استخدام هذا النظام في البناء بوجه عام.
4. عدم التأثر بالماء والرطوبة:
الفيبر جلاس الأسمنتي لا يتأثر بالأجواء الساحلية والصحراوية الصعبة ،المواد المستخدمة لا تتأثر بالرطوبة والمطر حيث أنها تستخدم في بناء الخزانات وحمامات السباحة ،درجة نفاذ الماء بعد اختبار24ساعة0.1 %
5. مقاومة الزلازل والعواصف:
هذا النظام مجهز علميا لمقاومة الزلازل والعواصف من حيث نظـــــام تركيبة الذي يعتمد على التعاشيق بدون استخدام أي مســامير وخــــــلافة لذا فأن هــذا النظــــــام لا يتأثر إطلاقــــا بدرجــــات الزلازل العـــــالية ويتحمل قــوة العواصف التي تصل أكثر من 120 كم / ساعة .

## Slide 30
المميزات الاقتصادية:
1. سرعة الإنشاء وتقليل نفقات المباني سابقة التجهيز
باستخدام هذا النوع من المباني السابقة التجهيز فأن تكاليف البناء تنخفض بشكل كبير مقارنة بالمباني الخرسانية نظرا لسرعة الإنشاء وعدم الحاجة إلى عمال بناء لذا نجد أن هذا النوع من المباني تساهم إلى حد كبير في خفض التكاليف سواء كانت أدوار تعلية داخل المدن أو في الأماكن الصحراوية التي يصعب فيها استخدام المباني الخرسانية العادية.
2. توفير نفقات استهلاك التيار الكهربائي
هذا النظام عازل تماما للحرارة فهو يعزل الجو الداخلي عن الجو الخارجي وبالتالي لا يستهلك طاقـــة كهربائية عالية ويكفيه أقل طاقة تبريد ، لذا فهو يقوم بتوفير 30 % مقارنة بالمباني الخرسانية ، 75 % من المباني المعدنية .

## Slide 31
المميزات الاقتصادية:
3. سهولة الفك والتركيب
عند استخدام هذا النوع من المباني سابقة التجهيز فأن عملية الإنشاء تتم في خلال أيام معدودة وهذا النظام صمم لكي يستمر دون انقطاع بحيث يقبل المنشأ إمكانية توسعة دون انقطاع مما يتيح الفرصة لعمل التغييرات المطلوبة خلال ساعات معدودة ، كما أن خاصية الفك يجعل من الممكن الاستفادة من المبنى وأعاده بناؤه في أي مكان آخر دون فقد أي عنصر من عناصر المبنى وهذا يعنى الاستفادة الكاملة من رأسمال صاحب المشروع .

## Slide 32: الباب الثانى: المبانى سابقة التجهيز المعدنية
الفصل الأول: تعريف المباني المعدنية سابقة التجهيز:
إن مفهوم المباني المعدنية سابقة التجهيز هو أن تصميم تلك المباني يتم بالكامل في المصانع ثم يأتي بمكوناتها إلي موقع التركيب مفككة ويتم تجميعها وتركيبها ورفعها بواسطة الأوناش الهيدروليكية وذلك في زمن لا يتعدى من 30 إلي 40% من زمن المباني التقليدية وبجودة عالية تتحمل جميع تأثيرات العوامل المحيطة من ظروف بيئية وجوية ومناخية وطبيعية وأصبح من الطبيعي وجود تلك المباني حتى ارتفاعات من 4 إلي 6 طوابق وأصبح الاتجاه إلي هذه النوعية وخاصة بعد تحرك أحزمة الزلازل إلي حوض البحر المتوسط.
وأكثر تلك المباني رخصاً في التكلفة هي تلك المباني التي تتكون من دور أرضي ودورين في الوسط بخلاف سطح المبني الذي يمكن أن يتخذ الشكل المسطح الأفقي أو المسطح ذو الميول الجانبية أما بالنسبة للأدوار الوسطي فيتم بناءها بنظام المصاطب الداخلية (الميزانين) وأكثر تلك المباني رخصاً تلك التي تتكون من دور واحد وتكون أقلهم في زمن الإنشاء ويمكن بناؤها في أي مكان.

## Slide 33
والأساس في تصميم هذه المنشآت هو أعطاء هذه الوحدات المعدنية شكل متكامل كوحدة واحدة محكمة ضد العوامل الجوية الخارجية المختلفة وفي نفس الوقت ذو نظام تهوية داخلي يسمح لها بالاحتفاظ بدرجة الحرارة بداخلها من سخونة أو برودة دون تأثر من الوسط الخارجي وفي نفس الوقت ذو وزن مثالي وسعر اقتصادي وفوق هذا وذاك يكون المنشأ مصمم بحيث يناسب احتياج المستخدم بالضبط ليس بأقل أو بأكثر من احتياجه الفعلي.
وهذه المباني المعدنية ممكن إضافة لها بعض الإمكانيات تبعاً لاختيارات العميل فيمكن إضافة أدوار علوية من الداخل (الميزانين) أو إلحاق المظلات علي جانبيها من الخارج أو تركيب الواجهات الدعائية علي واجهاتها أو عمل القواطع الداخلية لتقسيمها من الداخل.
ويتم تغطيتها من الخارج بألواح تصنع من الصلب المجلفن أو ألواح من سبيكة الزنك والألمنيوم بمواصفات قياسية وهذه الألواح قد تتخذ أشكالاً معينة فتارة نراها عبارة عن طبقة واحدة من المعدن وتارة نراها عبارة عن طبقة واحدة مع طبقة من العزل الحراري أو طبقتان من الألواح المعدنية بينتهما طبقة من العازل الحراري الذي قد يكون من الفيبر جلاس أو من البولي يورثان وفي هذه الحالة تسمي بالساندويتش بانل وهي تستخدم في تغطية حوائط وأسقف المنشأ المعدني كذلك يمكن الاستعانة بقوالب الطوب في تغطية جدران وحوائط المبني .

## Slide 34
ولا ننسي هنا أن الميزة الرئيسية للمباني المعدنية سابقة التجهيز عند مقارنتها بمثيلاتها التقليدية هو اقتصادية تكاليفها ورخصها وسرعة إنجازها حيث أن تلك المباني يمكن تجهيزها في حوالي نصف الوقت التي تنشأ فيه مثيلاتها التقليدية.
الجغرافية سواء كان ذلك علي مناطق التلال أو في مناطق السهول المنخفضة أو في المناطق الغزيرة الأمطار أو ذو المناخ الحار جداً أو البارد جداً.
عندئذ يمكن القول بأن تلك المباني المعدنية سابقة التجهيز ذو تكلفة أقل بنسبة من 10 إلي 20 % وزمن تنفيذ أقل بنسبة 35 % عن المباني التقليدية.

## Slide 35
الفصل الثانى: المكونات الأساسية للمبنى:
ويقصد به الأجزاء المصنوعة من الصلب القوي والتي تشكل الهيكل الرئيسي للمبني بما فيه الأعمدة المسلوبة وكذلك العوارض الرئيسية المسلوبة وهذه الأعمدة أو العوارض يتم تصميمها وتجهيزها من خلال أحدث فنون تكنولوجيا البناء المعدني الحديث وهي تمثل الهيكل الرئيسي للمبني الذي يتم نصبه أولاً ثم استكماله بالهيكل المساعد من شدادات و مدادات ثم كسوته بالجدران سواء كانت ألواح معدنية عادية أو معزولة حرارياً أو كانت حوائط أسمنتية أو مبنية من الطوب ويتم ربط أجزاء الهيكل الرئيسي بمسامير عالية الإجهاد.
أولاً: الهيكل المعدني الرئيسي.

## Slide 36
وهو عبارة عن المدادات الطولية والعرضية علي الأسقف والأجناب وكذلك المدادات عند ألتقاء الحوائط الجانبية بالأسقف وهي عبارة عن أجزاء معدنية شكله علي البارد وغير مستخدم أى لحامات في تشكيلها بل عبارة عن شرائح من الصلب المثنى علي شكل حرف Z بالنسبة للمدادات الطولية والعرضية وعلي شكل حرف C بالنسبة لمدادات تقابل الأسقف مع الحوائط.
والهيكل المساعد ما هو إلا بمثابة دعائم لتثبيت ألواح الأسقف والحوائط.
ثانياً: الهيكل المعدني المساعد.

## Slide 37
إن ألواح التغطية سواء كانت المكونة من طبقة واحدة مسطحة أو مضلعة تستخدم في تغطية الأسقف والجدران وهذه الألواح يتم تصنيعها من رولات (بكرات) المعدن الملفوفة ويتم تشكيل تضليعها حسب القوى الميكانيكية الواقعة عليها وأقل سمك لهذه الألواح هو 0.5 مليمتر وهي تصنع من سبيكة الزنك والألمونيوم أو من الصلب المجلفن المقاوم للصدأ وتعطي هذه الألواح طبقة من دهان البوليستر الحراري الشديد المقاومة للخدوش والعوامل الجوية القاسية ويمكن أعطائه طبقة أخرى من الدهان في مكان التركيب بعد انتهاؤه وهذه الدهانات تبعا لرغبة العميل.
ثالثاً: ألواح التغطية المعدنية وطبقات العزل الحراري.

## Slide 38
وهذه المباني والمنشآت يمكن عمل عزل حراري لها عن طريق عزل القواعد الخرسانية لها عند صبها وكذلك باستخدام الصوف الحراري والعوازل المصنوعة من المواد البتروكيماوية وكذلك باستخدام ورق الألمونيوم المفضض بين دعامات الأسقف والحوائط وبين الألواح المعدنية المثبتة عليها لتغطية الأسقف والحوائط.
كذلك يمكن عمل عزل للحوائط المنزلقة الموجودة في الأبواب والشبابيك باستخدام الألواح المزدوجة الطبقات والمعزولة من الداخل أو باستخدام الحوائط الأسمنتية الجاهزة التي يتم إعطاؤها طبقة دهان بيضاء بعد التركيب تعطيها مظهر من الروعة والأناقة.
ثالثاً: ألواح التغطية المعدنية وطبقات العزل الحراري.

## Slide 39
وهناك نوع آخر من الألواح العازلة والتي تسمي بالساندويتش بانل والتي تستخدم في الأماكن التي تتسم بالتغير الكبير في درجات الحرارة علي مدار اليوم.
كما يمكن وضع طبقات من المواد العازلة حراريا خلف الأسقف المعلقة مباشرة المستخدمة في ديكور المكان كما يفضل وضع سياج (سور) بارتفاع حوالي 60 سم من الطوب حول المبني من الخارج ليعطي حماية للمبني من الخارج.
كما أن هناك بديل للألواح المعدنية بالنسبة للحوائط وذلك باستخدام الحوائط التقليدية المبنية من الطوب.
ثالثاً: ألواح التغطية المعدنية وطبقات العزل الحراري.

## Slide 40
وهناك أحدث صيحة في تصميم المباني المعدنية التي تتكون من طابق واحد حيث لا يستخدم هيكل معدني رئيسي (أعمدة وعوارض معدنية رئيسية) وإنما يعتمد علي الحوائط في التحميل الإنشائي لسقف المبني وهنا تسمي الحوائط بالحوائط الحاملة وهي ذات طبيعة خاصة فهي عبارة عن ألواح من الصلب المجلفن ذو ارتفاعات عالية ومغطي بطبقة أسمنتية علي السطح ومبطن من الداخل بالصوف الزجاجي العالي الكثافة أو بالمواد البتروكيميائية العازلة.
ثالثاً: ألواح التغطية المعدنية وطبقات العزل الحراري.

## Slide 41
إن الأسطح المعدنية للهياكل الرئيسية والفرعية يتم تغطيتها بطبقة من الدهان الأوكسيد الأحمر المقاوم للصدأ بسمك 35 ميكرون بدون أى معالجات حرارية تضعف من طبيعة تحمل المعدن للأحمال الواقعة عليه ومع ذلك إذا كان هناك نوع معين من الدهانت الأخرى بغرض إعطاء حماية أكبر ضد الصدأ أو التآكل فلا مانع من إعطاؤها تلك الطبقة فوق طبقة الأوكسيد الأحمر.
رابعاً: الدهانات والتشطيب.
أما بالنسبة للمكاتب والمنازل فيمكن طلاء جدرانها من الداخل أو الخارج كما يمكن تركيب الأسقف المعلقة بها.

## Slide 42
إن الأبواب والشبابيك والهوايات ذات الهياكل المصنوعة من الصلب أو الألمونيوم يتم تركيبها علي المدادات الطولية أو العرضية سواء باللحام أو المسامير بعد أن يتم عمل تقوية معدنية لفتحاتها.
خامساً: الأبواب والشبابيك والهوايات.
وهي عبارة عن هيكل معدني يعلق في سقف المبني وذلك بغرض الديكور وإخفاء وصلات التكييف والكهرباء الموجودة في السقف ويكثر وجوده في المباني المخصصة لأغراض السكني والمكاتب
سادساً: الأسقف المعلقة.

## Slide 43
ويمكن الاستعانة بها في مباني المكاتب والمنازل بغرض عمل تقسيم داخلي لمساحات المبني المسطحة وهي عبارة عن ألواح من الساندويتش بانل يتم تركيبها بين أجزاء الهيكل الرئيسية والثانوية ويمكن إزالتها في أى وقت وإعادة رسم خريطة المبني الداخلية.
سابعاً: الجدران الفاصلة.
وهي لا تختلف عن أرضيات المباني التقليدية أما في أرضيات الميزانين (الأدوار الوسطي) فهي تقام علي أرضيات معدنية يتم تثبيتها في الهياكل الرئيسية والثانوية للمبني.
ثامناً: الأرضيات.

## Slide 44
الفصل الثالث: مزايا المباني سابقة التجهيز:
مقاومة التآكل والعوامل الجوية السيئة وخاصة فى الأجواء الصحراوية والساحلية وما تشكله طبيعة جو المنطقة من رطوبة وأملاح تنفذ الى الأساسات وتعمل على أتلاف دهانات وأساسات المباني الداخلية .
تعتبر المباني سابقة التجهيز أحدث النظم فى عالم التشييد والبناء لما تقدمه من مزايا وخصائص لا تضاهيها فيها المباني التقليدية وهذه بعض منها :
أساسات قوية للأسقف والجدران ذات طبيعة تحمل عالية تقاوم :
1- الرياح والأعاصير.
2- الزلازل والهزات الأرضية.
3- المياه الجوفية والرطوبة.
4- مياه الإمطار والسيول.

## Slide 45
الفصل الثالث: مزايا المباني سابقة التجهيز:
استغلال امثل للمساحات الكبيرة دون وجود أعمدة داخلية أو عوائق تحد من حرية الحركة داخل المبنى.
طبيعة الاتزان للمبنى بأكمله والجدران خاصة فى حالة المباني المرتفعة لأكثر من 3 أمتار والتي يصعب حمل الأسقف فيها دون أعمدة داخلية وخاصة عندما تزيد مساحة الأسطح عن 100 متر مربع ويصبح مركز الحمل فى المنتصف دون سند أسفله وكذلك بالنسبة للجدران الخارجية التى تصبح اقل اتزانا ومقاومة للرياح والصدمات الجانبية.
وتدعم تركيب تجهيزات معدنية أخرى مثل أوناش الرفع أو ادوار الميزانين التى تسمح بإمكانية السيطرة الكاملة لمجال الرؤية داخل المنشأ.

## Slide 46
الفصل الثالث: مزايا المباني سابقة التجهيز:
إمكانية تغيير نمط المبنى من حيث التنظيم الداخلي وتغييره من استخدام لأخر فمثلا يصلح المبنى الواحد لاستخدامه مخزن ثم استخدامه كورشة أو إعادة تجهيزه للعمل كثلاجة حفظ وتخزين مما يجعل حركة الاستثمار فيه حركة متغيرة بعيدة عن جمود.

## Slide 47
الفصل الرابع: الإستخدام وثباته:
إمكانية الفك وإعادة التركيب فى مكان أخر دون ادني تلفيات أو خسائر فك وتركيب مما يتيح حرية حركة الاستثمار بالأرض المقام عليها وكذلك نقل النشاط من مكان الى أخر.
إمكانية عمل فتحات التهوية والتكييف والأبواب والشبابيك .
إمكانية التوسع فى المباني من حيث إضافة قطاعات معدنية أخرى إليها والعمل كوحدة واحدة أو إضافة منشات خرسانية إليها متصلة بها ومرتكزة عليها.
تكاليف صيانة سنوية اقل متمثلة فى نظافة مخرات مياه الإمطار من أى عوائق.
عمر طويل للمبنى.

## Slide 48
الفصل الرابع: الإستخدام وثباته:
دهان أسطح مكوناتها المعدنية بدهانات فى أفران كهربائية مع إعطائها طبقة جلفة داخلية اكسبها مقاومة عالية ضد الصدأ والعوامل الجوية ومكن من ظهورها فى ألوان جذابة يصعب الحصول عليها مع المباني التقليدية .
الإحكام الكامل ضد مياه الإمطار والقوارض والحشرات من حيث طبيعة الإحكام بين الفواصل والأبواب والشبابيك المعدنية التى يصعب تعامل القوارض والحشرات معها.
تعتبر ذو تكلفة اقل بالنسبة للمباني التقليدية من ناحية استثمار رأس المال اذا وضع فى الاعتبار كل العوامل السابقة .

## Slide 49
الفصل الخامس: أمثلة لبعض المباني المعدنية سابقة التجهيز:
Arizona garage, Australia

## Slide 50
الفصل الخامس: أمثلة لبعض المباني المعدنية سابقة التجهيز:
Arizona garage, Australia

## Slide 51
الفصل الخامس: أمثلة لبعض المباني المعدنية سابقة التجهيز:
Arizona garage, Australia

## Slide 52
المراجع:
هندسة التشييد د.م / فاروق عباس حيدر
فن العمارة و الخرسانة المسلحة د/علي رأفت
تكنولوجيا البناء الحديثة د/ محمد محمود عويضه
إنشاء مباني د/محمد عبد الله
www. bin-nazeh .com
www.afwag.com/arabic/prefab_def.html
www.youtube.com