## Slide 1: موائمة محولات القدرة مع لوحات السيطرة

## Slide 2: المهندس عمار فؤاد الثلج قسم التاهيل مديرية تنفيذ المشاريع المديرية العامة لتوزيع كهرباء الوسط 2009

## Slide 3: بسم الله الرحمن الرحيم (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون) صدق الله العظيم

## Slide 4: المقدمة ان موضوع البحث هو عام من حيث الفكرة و هي من بديهيات العمل بالنسبة لاي مهندس في مجال اختصاصه الا و هو ايجاد الحلول لربط المنظومات او اجزاء المنظومات التي صنعت في مناشى او معامل مختلفة عن بعضها مما يؤدي بالضرورة الى وجود بعض الاختلافات مما يعيق ربطها معا لتؤدي عملا معينا. هذا بشكل عام اما بشكل خاص في مجال المحطات الثانوية فايضا الفكرة ليست غريبة على مهندس المحطات العامل في تنفيذها خصوصا اذا كان عمله هو في مجال التأهيل حيث تبرز الحاجة الى استخدام اجزاء مختلفة عن بعضها اكثر من المحطات الجديدة التي تأتي عادة كمنظومة متكاملة. لكن من خلال عملي كمهندس تأهيل و بعد زيارة عشرات المحطات الثانوية اما لغرض الكشف عليها او لتأهيلها او زيارات ميدانية لمحطات تابعة لمديريات اخرى لغرض الاطلاع على مدى صحة ما نحن بصدد الاشارة اليه تاكد لدي وجود نفس المشكلة على صعيد كل المحطات التي تؤهل او توسع بأستخدام معدات لا تأتي من منشا واحد و هي اشكالية ربط مؤشر ( TAPCHANGER ) الذي يعطي لمراقب المحطة القدرة على معرفة كون المحولة تعمل على اي (TAP ) و قد يتبادر لذهن القاري من غير اصحاب الاختصاص الدقيق في الموضوع السؤال التالي :- و ان يكن...و لم يعرف المراقب قيمة ( TAP ) اليس من الممكن ان يعرفه من خلال المحولة نفسها؟ و الجواب نعم ممكن لكننا نعرف بالتأكيد ان المصمم و المصنع لهذه المعدات لم يضع تلك الاجزاء عبثا او ليزيد من كلفتها عليه اولا و على المشتري ثانيا بل هناك اسباب فنية دعته لذلك. فغالبا ما نجد ان خروج المراقب لمشاهدة قيمة ( TAP ) على المحولة قبل ان يحاول ان يغير قيمته يدويا من داخل المحطة بسبب ارتفاع او انخفاض الفولتية هو امر نادر لاسباب تعود للطبيعة البشرية في الاهمال او عدم الوعي الكافي و تزداد اهمية الموضوع اذا ما كان ( AVR )* معطل او متوقف عن العمل لاي سبب و هو امر شائع جدا في المحطات التي في الخدمة من مدة طويلة. لذا نتقدم بهذا العمل المتواضع لنفيد به اصحاب الاختصاص ممن يواجهون هذه المشكلة لتجعل من عملهم عملا متكاملا لا يشوبه ترك جزء مهم منه دون تنفيذ لاسباب عدم توافق المعدات كما ذكرنا في اعلاه . و سيلي خلال البحث شرح مختصر لكل الاجزاء التي ورد اسمائها بالانكليزية في المقدمة قبل الخوض في الحلول التي وضعت للمشكلة موضوع بحثنا
* هو منظم الفولتية الاوتوماتيكي

## Slide 5: ما هو ( TAP CHANGER ) ....؟ و هو عبارة عن منظومة مكونة من عدة اجزاء ميكانيكية و كهربائية عملها هو تغيير نسبة التحويل في المحولة للحفاظ على قيمة فولتية خارجة ثابتة قدر الامكان عند تغير قيمة الفولتية الداخلة للمحولة . ما هي لوحة السيطرة ( control panel ) ....؟ وهي عبارة عن صندوق كبير يحوي مجموعة من المعدات التي تربط الى المحولة عبر قابلوات السيطرة و يكون موقعها داخل القاعة مع بقية المعدات التي تسيطر على عمل المحطة و من المعدات التي تحتويها لوحة السيطرة 1- منظم الفولتية الاوتوماتيكي ( AVR ) . 2- مؤشر قيمة ال ( TAP ) . 3- منبه ( horn ) . 4- لوحة حالة المحولة ( و التي تبين عوارض المحولة من حرارة زائدة في الملفات و في الزيت الى حالة البخلص اضافة الى حالة مستوى الزيت) . و الصور ( 1 ) و ( 2 ) هي لانواع مختلفة من لوحات السيطرة .

## Slide 6: نبذة مختصرة عن وحدة مغير الفولتية ( motor drive unit ) وهو احد اجزاء ال ( TAP CHANGER ) و هي الوحدة التي تحتوي على المحرك الكهربائي الذي يقوم بتغيير قيمة ( TAP ) في المحولة وهناك عدة شركات منتجة و سنأخذ تطبيقنا على منتوج شركة ( MR ) كونه هو المعتمد في اغلب محولات القدرة و منها محولات شركة ديالى و تدعى اختصارا ب( ED ).و تحوي هذه الوحدة مجموعة من المعدات المساعدة التي تخص هذه العملية و اهمها :- 1- لوحة بشكل ساعة تؤشر على القيمة التي يعمل عندها ( TAP ) حاليا . 2- مفتاح تغيير كهربائي لتغيير ال ( TAP ) . 3- عتلة يدوية تمكن المشغل من تدوير ( TAP ) يدويا في حالة عطل ال ( AVR ) و عطل مفتاح التغيير الكهربائي . 4- هيتر للمحافظة على حرارة ثابتة داخل الصندوق . و هناك موديلات مختلفة منه و حسب الجدول التالي :-
و الصورة رقم (5) هي لاحد انواع وحدة مغير الفولتية ( ED) .

## Slide 7: اين يستخدم *( convertor ) موضوع البحث...؟ و يستخدم ال (convertor ) داخل ال (ED ) عند عدم تمكننا من ربط قابلوات السيطرة الخارجة من مؤشر قيمة ال (TAP ) القادمة من لوحة السيطرة ( control panel ) مباشرة الى نقاط وصلها داخل ال (ED ) وذلك لان الشركة المنتجة ( MR )تنوه في كاتالوكاتها على انه قد ترد تغييرات في التصاميم الفرعية دون الاشارة لها سوى ضمنا في الخرائط المرفقة مع الصندوق و كما هو موضح في الصور (3) و (4) فان ال ( ED ) هو من نفس الموديل لكنه يتضمن فروق في طريقة ربط مؤشر قيمة (TAP ) و عادة يفترض ان تكون لوحة السيطرة ( control panel ) القادمة مع المحولة قد تم مراعاة هذا الموضوع فيها بحيث يتلائم مؤشر قيمة (TAP ) الموجود فيها مع ال (ED ) في المحولة من حيث الربط و هذا لا يحدث في غالب الوقت و خصوصا بالنسبة للمحولات المنتجة في معمل ديالى . او كما اشرنا في مقدمة البحث في حالات توسيع المحطة او تأهيلها عندما لا نقوم بأستبدال لوحة السيطرة ( control panel ) بل نقوم بتبديل المحولات فقط مما يؤدي الى الحاجة لموائمة المحولة الجديدة مع لوحة السيطرة (control panel ) القديمة و بذلك اصبح لدينا شكلين لل (convertor ) و كل منهما يستخدم في حالة من حالات عدم توافق ال ( ED ) مع لوحة السيطرة المحتوية على مؤشرقيمة ال (TAP ) و كلا شكلي ال (convertor ) تم تجربتهما و نصبهما في محطات و هي عاملة فيها حاليا و سيلي لاحقا مخطط تفصيلي لكل منهما.
* هي التسمية التي اطلقناها على الدائرة الالكترونية التي نفذناها و التي تربط لغرض الموائمة بين المعدات المختلفة و التي لا يمكن ربطها معا دون الاستعانة بهذه الدائرة

## Slide 8: مبدا عمل ال ( convertor ) :- قبل شرح عمل موديلات (convertor ) نحتاج اولا لمعرفة طريقة نقاط التوصيل التي تربط اليها نوعي ال (convertor ) داخل ال ( ED) و التي تسمى حسب خرائط ال(ED ) ب ( S41M )و هي محاطة بمستطيل احمر في الصورة رقم ( 2) و هي تعمل كالتالي :- كما هو واضح في نفس الصورة المشار اليها سابقا ..تحوي لوحة نقاط التوصيل ( 20 ) نقطة توصيل مدرجة بالارقام من ( 1 ) الى ( 20 ) تكون نقطة التوصيل رقم (1) هي بمثابة ( common ) و تتصل هذه النقطة بنقطة اخرى من نفس اللوحة مع كل تدويرة ( TAP ) اي بمعنى... عندما تكون المحولة على ( TAP ) رقم (1) تكون نقطة التوصيل (1) متصلة مع نقطة التوصيل رقم (2) و عندما تكون المحولة على ( TAP ) رقم (2) تكون نقطة التوصيل رقم (1) متصلة مع نقطة التوصيل رقم (3) ....و هكذا الى ان تكون المحولة على ( TAP) رقم (17) و هو اخر ( TAP) تكون حينئذ نقطة التوصيل رقم (1) متصلة بنقطة التوصيل رقم (18) و ذلك ضمن الية ( relay ) داخلية اكتشفناها من خلال الفحص و استفدنا منها ضمن تصميم ال ( convertor ) الذي نفذناه 1- ( convertor ) موديل (A ) :- و هي الدائرة الموضحة في المخطط رقم (1) و تتكون من مجموعة من الدايودات و التي ربطت بشكل يجعلها تعمل كبوابات تحكم وضيفتها هي انارة مصباح اشارة يحمل رقم ( TAP) الذي تعمل عنده المحولة داخل لوحة السيطرة ( control panel ) داخل القاعة لتمكن المراقب من معرفة قيمة ( TAP ) الحالي الذي تعمل عنده المحولة و تستخدم فيها دايودات متشابهة و لتكن ذات الرقم ( 1N4007 ) و هي بقدرة ( 1w ) و تتحمل لغاية امبير واحد و كما اسلفنا الذكر فان هذه الدائرة تستخدم للموائمة بين محولات القدرة العراقية و لوحة السيطرة للمحطات الفرنسية عند توسيع قدرة تلك المحطات بدون استبدال لوحات السيطرة فيها. 2- ( convertor ) موديل (B ) :- و هي الدائرة الموضحة في المخطط رقم (2) و تتكون من مجموعة من المقاومات و التي ربطت بشكل يجعلها تعمل ك ( voltage divider ) وضيفتها هي اعطاء فولتية مختلفة عند قيمة كل ( TAP ) لمؤشر قيمة ال ( TAP) الموجود في لوحة السيطرة ( control panel ) داخل القاعة و تتدرج من صفر فولت لغاية 110 فولت و نستخدم مقاومات متساوية القيمة لهذه الغاية و لتكن 1 كيلو اوم ( لضمان مرور تيار قليل ضمن اجزاء الدائرة) و بقدرة 1 واط . و تستخدم هذه الدائرة للمحولات العراقية التي يكون فيها ال (ED ) من النوع الموضح في الصورة رقم (4) في حين ان مؤشر قيمة ال(TAP ) في لوحة السيطرة ( control panel ) المرافقة يكون من النوع الذي يربط له ثلاث اسلاك فقط و بالتالي يستحيل ربطه دون الاستعانة بهذه الدائرة او استبدال لوحة السيطرة ( control panel ) و هو امر مكلف و غير منطقي .

## Slide 9
مخطط رقم (1)
ويمثل ( convertor ) موديل ( A ) مع طريقة ربطه بين محولة انتاج معمل ديالى و بين لوحة سيطرة لمحطة فرنسية

## Slide 10: مخطط رقم (2) و يمثل ( convertor ) موديل ( B )

## Slide 11: صورة رقم (1) توضح لوحة السيطرة العراقية و محاط بمربع احمر مؤشر قيمة ال ( TAP )

## Slide 12: صورة رقم (2) و توضح لوحة السيطرة الفرنسية و محاط بمربع احمر مؤشر ال( TAP )

## Slide 13: صورة رقم (3) و توضح احد موديلات نقاط التوصيل داخل وحدة مغير الفولتية في المحولة العراقية الى لوحة السيطرة داخل القاعة

## Slide 14: صورة رقم (4) توضح موديل اخرلنقاط التوصيل داخل وحدة مغير الفولتية في المحولة الى لوحة السيطرة في داخل القاعة

## Slide 15: صورة رقم (5) و توضح وحدة مغير الفولتية في المحولة

## Slide 16: تنويه :- ال ( convertors ) قد تم تنفيذها لتعمل مع محولات ذات 17 ( TAP ) و ممكن تنفيذها على المحولات ذات 13 ( TAP ) بنفس المبادئ العامة مع اجراء التعديلات البسيطة اللازمة لذلك . و في الختام..... بحثنا المتواضع قد اعطى حلا ثالثا للحلين المتوفرين اصلا لهذه المشكلة وكانت :- 1- ترك هذا الجزء من العمل بدون ربطه . 2- استبدال لوحات السيطرة لتلائم المحولات التي تربط لها مع ما يرافق ذلك من كلف اضافية و وقت اطول في التنفيذ . .........و من الله التوفيق .

## Slide 17: نبذة عن الباحث المهندس عمار فؤاد فياض الثلج الجبوري مواليد 1976 ...خريج كلية الهندسة الجامعة المستنصرية من قسم الكهرباء دورة عام 1999 . الخبرة العملية :- - العمل في مجال تصميم و تصنيع دوائر السيطرة الالكترونية و منظومات الانذار للفترة من 1999 – 2001 - التعين في وزارة الكهرباء عام 2001 و استقال منها خلال نفس السنة لغرض السفر للعمل خارج القطر. - خبرة في مجال استخدام الحاسبة الالكترونية و برامج الاوفس و الانترنت و المراسلات التجارية من خلال العمل مع شركة البيان السورية للنفط للفترة من 2002 – 2003. - اعادة التعيين في وزارة الكهرباء عام 2003 و العمل في مجال تنفيذ المحطات الثانوية لغاية اعداد هذا البحث . - العمل كمدير لفرع شركة جبال الاماراتية لتكنلوجيا المعلومات في بغداد للفترة من 2005 – 2006 ( اثناء فترة اجازة بدون راتب من وزارة الكهرباء) . البحوث السابقة :- - تنفيذ البحث الموسوم ( منظومة التحذير الليزرية ) لصالح وزارة الدفاع العراقية/ الدفاع الجوي اثناء الخدمة العسكرية عام 2000 .

## Slide 18: http://althalj.page.tl
لمزيد من التواصل زوروا موقعي بالضغط على الوصلة ادناه