## Slide 1: تصميم معماري (5) مركز علاجي سياحي
1st Semester. 2009/2010

## Slide 2: 2-1-1 تعريف مراكز العلاج:
سبب الظهور: أدي التقدم إلى ظهور العديد من الأمراض العصرية التي تتسم بالقلق والتوتر مما يستدعي إلى التفكير في سبل العلاج ذات التأثير القوي والفعال التي تمثلت في وسائل العلاج الطبيعي والتي لربما تستغرق فترات طويلة ومتعاقبة ، فمن أجل ذلك تم استخدام مراكز العلاج السياحي الذي ساهم في تنشيط السياحة الداخلية والعالمية، وزيادة الإيرادات، وزيادة مبيعات الخدمات السياحية ، وازدياد نشاط الحركة السياحية.
سبب الاهتمام بها: وهذا ما دفع الحكومات الكشف عن إمكانيات جديدة وتطوير منشات حديثة لاستقبال المزيد من الحركة السياحية، واللجوء إلى تطوير المراكز بأحدث وسائل العلاج ، ويعود هذا الاهتمام بهذه المراكز إلى أمرين:
معالجة الأمراض
الوقاية من المرض .

## Slide 3
2-2 أسس إقامة مركز علاجي سياحي .
الجو المريح: ممرات محمية من الريح وصالات تسمح بالاسترخاء للأشخاص الذين هم تحت العلاج وأماكم الاستراحة.
فريق عامل في أقسام العلاج، منشآت رياضية، والبرك المغطاة والمكشوفة، ووسائل العلاج بالطمي.
أماكن للتعليم والمعلومات والرياضة بعد انتهاء الدروس الصحية.
تنظيم أوقات الفراغ بطريقة ترمي إلى تكوين الشخصية وتقوية الشعور بالجماعة، إمكانية ممارسة الهواية الخاصة وارتياد المحاضرات وقاعات الجلوس عند الرغبة.
البرنامج الثقافي الاجتماعي وهي برامج لا تجعل المرء عاملا بل تساعده على أن ينظم بنفسه أوقات فراغه.
عوامل التسلية وتهيئ جواً اجتماعياً.

## Slide 4
2-3 عناصر المبنى العلاجي .

## Slide 5: 2-3-1 المداخل:
غالبا ما يكون للمركز الصحي العلاجي مداخل منفصلة لخطوط الحركة الراسية، والمداخل الأساسية هي:
مدخل رئيسي للزوار والمرضى الداخلين والأصحاء.
مدخل موظفين.
مدخل خدمة.
احد المداخل في احد مراكز العلاج والذي يتيمز بالرحابة وسهولة المراقبة

## Slide 6: 2-3-2 صالات الاستقبال:
تلي المدخل الرئيسي مباشرة من حيث التصميم، وتكون ذات علاقة قوية مع مداخل الأقسام الأخرى، وتحتوي الصالة على العناصر التالية:
مكتب الاستعلامات: ويجب أن يكون موقعه مناسب بحيث يمكن للموظف أن يلاحظ محاور الحركة ويرشد المريض أو الزائر إلى الاتجاه السليم.
صالة الانتظار: وهي التي تترك الانطباع الأول لدى المريض أو الزائر وتنبئه بمستوى العناية ومدى جودتها، إذ يجب أن تتميز بسعة مناسبة وتصميم جذاب، ويجب أن تحتوي على عدد من المقاعد والمناضد والمصابيح، كما ويجب العناية ببعض اللمسات الجمالية بالنسبة للحوائط والمفروشات والصور والستائر والألوان، ويفضل أن يسمح بإطلالة خارجية جميلة ومريحة.

## Slide 7
مكتب استعلامات يتميز بتصميم عصري جذاب.
صالة انتظار تتميز بتصميم عصري يبين نوعية الخدمة المقدمة في المكان.

## Slide 8: 2-3-3 فراغات العلاج والمتابعة:
وهي الفراغات الوظيفيـة التـي يتـم فيـها تقديـم الخدمـات المنشـودة مـن المركـز منـذ لحظـة الدخـول وحتـى يتـــم الاستشفاء الكامل، وتتألف من:
فراغات
العلاج والمتابعة
الخدمات
الفراغات
الخاصة بالإشراف
غرف
المرضى والعناية
فراغات المعالجة
غرف الأشعة
فراغات
الفحص الطبي

## Slide 9
1. فراغات الفحص الطبي:
تم في هذه الغرف الاتصال المباشر بين الطبيب والمريض أو الزائر، ويجب مراعاة عدة جوانب تصميمية من اجل راحة المريض وخدمته، وهي كما يلي:
يجب أن تكون هذه الفراغات قريبة من المدخل الرئيسي ومن الإدارة ومن غرف الأطباء.
يجب أن تجهز الغرف بأجهزة الفحص الخاصة والأسرة والدواليب الخاصة .
تتصل هذه المنطقة بحمامات.
تتصل هذه الغرف مع قسم الأشعة.
تزود بأماكن لتبديل الملابس وارتدائها ومقاعد او مناضد منخفضة، أما الطبيب فيحتاج لمكتب وكذلك مقعد من مناسب.

## Slide 10
غرفة فحص تحتوي على جميع الاجهزة والمعدات اللازمة، كما انها ذات حجم مناسب للطاقم الطبي.

## Slide 11
2. غرف الأشعة:
لابد وان يحتوي المركز الصحي العلاجي على غرف للفحص بالأشعة، وقد تكون هذه الأشعة هي أشعة (X)، أو الرنين المغناطيسي، ولكل منهما غرفة منفصلة.
يجب ان يوجد غرفة مظلمة
تتطلب توفير الوقاية بالرصاص او الخرسانة المسلحة في جميع الحوائط الداخلية والأبواب والأسقف والأرضيات.
هناك مواصفات ميكانيكية يجب مراعاتها لتوصيل أسلاك أجهزة الأشعة والتحميض.
قسم الاشعة المختص بتصوير
العظام والعضلات.

## Slide 12
3. فراغات المعالجة:
وحدات العلاج الجاف:
غرف العلاج الكهربي:
تكون هذه الغرف بمساحات كبيرة
تحتوي على عدد من الأسرة، ويخصص جهاز لكل سرير، على أن يتم الفصل بين هذه الأسرة عن طريق ستائر، ويراعى ألا تمتد إلى الأرض ولا تصل إلى السقف لتسمح بتهوية جيدة.
كما يجب أن تكون الستائر الجانبية متباعدة بمقدار 2م.
غرفة علاج كهربي تحتوي على عدة اسرة.
احد غرف العلاج الكهربي وطريقة استخدام الاجهزة.

## Slide 13
غرفة العلاج بالموجات القصيرة:
يلاحظ أن هذه الغرف تكون اصغر من سابقتها، إذ أنها تستخدم لمعالجة فرد واحد فقط فيها.
مع مراعاة استخدام أثاث خشبي فيها، لان الأثاث المعدني يقوم بعكس هذه الأشعة.
غرفة المعالجة بالموجات القصيرة التي يبين فيها اسخدام الكرسي الخسبي لملاءمة الجهاز .

## Slide 14
غرفة العلاج الكهرومغناطيسي:
تستخدم لمعالجة مشاكل المفاصل الكبيرة، مثل: الحوض والظهر، والمشاكل الناجمة عن الحوادث(المعالجة بعد الكسور) وهي غرف فردية تستخدم لمعالجة شخص احد فقط.
غرفة المعالجة الكهرومغناطيسية التي يبين فيها الجهاز الستخدم .

## Slide 15
غرفة الجيمانيزيوم:
هي الغرفة الأكثر استخداماً من قبل الأشخاص الأصحاء بالإضافة إلى المرضى، إذ تحتوي على عدد من الأجهزة والأدوات المستخدمة في علاج بعض الأمراض أو المستخدمة في شد العضلات وكمال الأجسام و لياقتها.
غرفة الجيمانيزيوم التي تحتوي على مجموعة من الاجهزة العلاجية واجهزة اللياقة .

## Slide 16
غرف التدليك والمساج:
والفراغ الخاص بوحدة التدليك والمساج عبارة عن فراغ مقسم بستائر متحركة، وكل فراغ يحتوي على طاولة تدليك وكرسي ومرآة وعلاقة ثياب ورفوف للحاجيات المختلفة.
غرفة التدليك والمساج، المجهزة بالادوات اللازمة .

## Slide 17
وحدات العلاج الرطب (المعالجة بالماء):
تزود بغرف تبديل الملابس بمساحة لا تقل عن1م2 لكل منهما تتصلان مع غرفة للتدليك والاستراحة التي يبلغ مساحتها 8م2.
تحتوي حمامات مجهزة بثاني أكسيد الكربون أو بالأكسجين وحمامات كهربائية للمعالجة وحمامات بخارية وتدليك تحت الماء، بالإضافة إلى صالة متعددة الاستعمالات بمساحة لا تقل عن15م2 وغرف للأجهزة بمساحة لا تقل عن10م2.
كما يوجد غرف ساونا ومجموعة غرف المعالجة بالأشعة الفوق بنفسجية والأشعة تحت الحمراء ،إذ تبلغ مساحة غرفة المعالجة الواحدة 6م كحد أدنى2، وتكفي عادة أربع غرف لاحتواء وجهاز للموجات القصيرة والأشعة تحت الحمراء والهواء الساخن مع أجهزة متعددة ومتحركة.

## Slide 18
غرف المعالجة بالأشعة الفوق بنفسجية والأشعة تحت الحمراء (السولار يوم).
مسبح يستخدم للأغراض العلاجية والأغراض الترفيهية العلاجية.
الجاكوزي المزود بمجموعة من اجهزة الضخ والسحب التي تعمل تيارات مائية.
حمام البخار او المسمى بالحمام الشرقي.

## Slide 19
غرفة السونا المبطنة من الداخل بالخشب لارتفاع درجة رطوبتها.
احواض مائية صغيرة للعلاج والتدليك الموضعي تحت الماء.
احواض مائية كبيرة للتدليك والعلاج تحت الماء.

## Slide 20
وحدة العلاج الوظيفي:
تهدف هذه الوحدة إلى تأهيل الأطراف وتعويد المريض على الأنشطة اليومية، وإعادة تأهيل الأشخاص الذين فقدوا أجزاء من جسمهم، وتتكون هذه الوحدة من فراغ واحد كبير يحتوي على عدد من الأجهزة، موزعة في جميع الأنحاء، بالإضافة إلى منضدة وسطية للاختبار، ويلحق بهذا الفراغ عدد من الفراغات، هي:
  غرفة تقييم خاصة.
  غرفة مدير أو مشرف.
  دورات مياه.
  غرفة صناعة جبائر بلاستيكية.
وحدة العلاج الوظيفي التي تهدف الى إعادة تأهيل ذوي الاحتياجات. الخاصة.

## Slide 21
وحدة المعالجة بالإبر الصينية:
تكون معدة لمثل هذه الأجهزة والمعدات
الميكانيكية والتوصيلات اللازمة.
العلاج بالابر الصينية.
وحدة المعالجة بالأعشاب:
يلحق بها نختبر للنباتات والمواد ومبردات وأجهزة أخرى للحفظ.

## Slide 22
غرف المرضى والعناية:
هو القسم المخصص لإقامة المرضى الداخلين ويتشابه مع الفنادق في كونه مكان للإقامة وخدمات المعيشة اليومية التي يقدمها المركز من طعام وشراب وغسيل ملابس وخلافه، ويضاف إليها الخدمات العلاجية بالمركز، لتكون بذلك بديلة عم السكن خلال فترة المرض، كما يقدم من خلالها العلاج اللازم والفحص والمتابعة حتى يتم الشفاء.
غرفة مريض مزودة بأفضل التجهيزات التي تضمن الراحة والرفاهية للمريض.

## Slide 23
5. الفراغات الخاصة بالإشراف:
وهي عبارة عن مكاتب للطاقم الإداري المعالج والمشرف على المعالجة، حيث من أهم المهام الموكلة إلى هذا القسم هو العلاج والإشراف على العلاج والإدارة.
الخدمات:
وتشمل:
  دورات المياه والأدشاش
  الغسيل
  التجهيزات الكهربائية والميكانيكية
  الكافيتريات والمطبخ
  المكتبة
  قاعة الاجتماعات
  المخازن

## Slide 24
2-4 المعايير التصميمية لمركز العلاج السياحي .

## Slide 25
الإضاءة:
تستخدم الإضاءة الطبيعية والإضاءة الصناعية على حد سواء، إذ تستخدم الإضاءة الطبيعية في إضاءة الممرات وصالات الاستقبال والانتظار وبعض غرف المرضى، أما الإضاءة الصناعية فتستخدم بأساليب متنوعة تبعا لنوع الفراغ،
غرف نوم المرضى تثبت الإضاءة على الحائط خلف رأس السرير وعلى ارتفاع 1.6م-1.95م فوق الأرضية.
أما غرف الفحص والمعالجة فتعتمد على الإضاءة الصناعية العامة والموجهة على سطح العمل.
الربط بين الفراغ الداخلي والخارجي:
حيث يجب مراعاة انسياب الفراغ الداخلي إلى الخارج في مناطق الانتظار والاستقبال، التي يجب إن ترتبط مع البيئة الخارجية عن طريق حديقة صغيرة أو تراس يطل على منظر طبيعي جميل.

## Slide 26
العامل النفسي السيكولوجي:
يجب عدم إغفال هذا الجانب لدى المريض نتيجة الاندفاع وراء التكنولوجيا، خاصة في المدخل الرئيسي للمركز وفي أماكن الانتظار، وذلك لان رواد المركز ليسوا جميعهم من المرضى ، بل إن جزء كبير منهم غرضه الاستجمام والحصول على قدر من الرفاهية.
التكامل والترابط:
يجب تخصيص مساحات للفراغات الانتفاعية بدقة متناهية ، وذلك تبعاً لعدد المستخدمين، كما يجب زيادة 30-40% من هذه المساحات للمرات والمصاعد والسلالم ومساحات الصرف والتهوية.
المرونة:
يجب أن يوضع تصور مستقبلي للتمدد والتغيير الذي يمكن أن يطرأ بعد عملية التنفيذ الكلي أو الجزئي للمشروع بحيث يوفر التصميم مرونة وسهولة في التعامل مع المبني، ويمكن الوصول إلى مرونة أفقية من خلال تشكيل المساقط، أو راسية من خلال النظام الإنشائي.

## Slide 27
التكوين المعماري:
يجب مراعاة المقياس الإنساني بشكل كبير في الفراغات الداخلية والتشكيلات الخارجية، بحيث تأخذ النسب الصحيحة والتي تؤثر إيجابا على الفرد.
البناء والتنفيذ:
نظراً إلى الارتفاع الكبير في تكاليف إقامة مثل هذه المشاريع، ونظراً إلى المردود الاقتصادي الكبير لها، فقد أصبح إنشاؤها على مراحل أمر ضروري لكي يستفاد من المرحلة الأولى لها إلى أن يتم توفير التمويل اللازم لباقي المراحل، ويلزم لتحقيق ذلك إن يسمح التصميم المعماري بالبناء على مراحل دون تعطل الأجزاء التي تم إقامتها مسبقاً.
التوجيه:
يفضل أن يكون التوجيه بالنسبة لصالات الخدمة والمعالجة هو الشمالي الشرقي إلى الشمالي الغربي، أما توجيه غرف المرضى فيكون جنوبي أو جنوبي غربي، وهناك بعض الأقسام التي يفضل أن توجه إلى الشمال.

## Slide 28
الحركة الراسية والأفقية:
وتعتبر الأساس الأول في التصميم ، إذ أن الحركة القصيرة تساعد على توفير الوقت والجهد للمتعاملين مع المكان سواء كانوا أطباء أو ممرضين أو مرضى أو أصحاء أو زائرين، كما أن فصل الحركة غير المتشابهة يعد من أهم الأمور الواجب دراستها.
التهوية وتكييف الهواء :
إن التهوية الفعالة مع تكييف الهواء، يعد ضروري لتغيير الهواء داخل الفراغات وذلك كما يلي: يجب توفير جو ملائم لمنع انتشار الروائح والغازات.
  يجب تصميم نظام التهوية بحيث يسمح بضغط جوي سالب نسبياً على الممرات الملحقة وان يستمر في الغرف.
  يجب رفع أبواب الحمامات والحجرات الملحقة الصغيرة من أسفل، بحيث يمكن للهواء إن يدخل إلى هذه المناطق بدون إعادة ضخه.
  قد تركب أجهزة تحكم بالروائح ملحقة بنظام التهوية.

## Slide 29
الطرقات:
  إن تكون الممرات ذات عرض مناسب لا يقل عن 1.8م كحد أدنى.
  يجب أن تكون مضاءة ومهواة بفتحات تبعد الواحدة عن الأخرى 2.5م كحد أقصى.
  يجب توفير نظام تامين ضد الحريق لأنها قد تكون احد وسائل انتقال النيران، بالإضافة لكونها طريق الهروب عند نشوب الحريق.
  تفادي طلاء الجدران بمواد قابلة للاشتعال.
  يفضل تقسيم الممرات كل 30م بأبواب تغلق بشكل تلقائي لمنع تسرب الدخان و النيران عن نشوب حريق.
  يجب عمل عازل صوتي لها.
الوقاية من خطر الكهرباء الساكنة:
  اختيار نوع ومكان المخارج الكهربائية.
  اختيار مواد تشطيب الأرضيات بما يساعد على تبديد هذه الشحنة.
  الاحتفاظ بجو الفراغات رطب.
  اختيار مكان راجع تكييف الهواء

## Slide 30
الفصل الثالث
جولة بين السياحة والعلاج
حالات دراسية

## Slide 31
3-1 مستشفى فتي لتأهيل المعاقين .

## Slide 32
نبذة عن المشروع:
نتيجة الظروف السياسية وازدياد عدد الجرحى والمصابين وذي الاحتياجات الخاصة الذين نشأت حالتهم نتيجة لتلك الظروف، كان لابد من إنشاء مستشفى يختص بتأهيل المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة لإعادة دمجهم في المجتمع.
منظور خارجي للمستشفى.

## Slide 33
الموقع:
تقع المستشفى في مدينة غزة في الجزء الغربي منها- حي تل الهوا .
سنة الإنشاء :
2003-2004
التصميم والتنفيذ:
قام بتصميم المشروع أحد المكاتب الاستشارية في المملكة الأردنية الهاشمية، وقام بالتنفيذ وتعديل المخططات مكتب أبو شهلا للاستشارات الهندسة.

## Slide 34
عناصر المشروع:
يتكون المشروع من العناصر والفراغات التالية:
1. الإدارة: وتشمل : شئون الموظفين، تطوير الجودة ، المشاريع، الحاسبة، سكرتاريا، ومدير عام.
2. وحدات التمريض
3. المكتبة
4. الكافتيريا والمطبخ
5. قسم العلاج الطبيعي: ويشمل
- علاج كهربائي
- أحواض مائية للمعالجة بالشمع
- علاج بالموجات القصيرة
- جاكوزي
- حوض علاج مائي
- الصيدلية
- علاج الكهرومغناطيسي
- الجامنزيم
- ساونا

## Slide 35
6. قسم العلاج الوظيفي
7. قسم الإرشاد النفسي
8. قسم معالجة مشاكل النطق
9. العيادة الخارجية:وتشمل غرف كشف وفحص وغيار.
10. قسم الأشعة والمختبرات: ويشمل أجهزة للفحص بأشعة X والرنين المغناطيسي وغرفة مظلمة للتحميض وأرشيف.
11. قسم العمليات : ويشمل فراغات التجهيز والتعقيم والإنعاش وغرف العمليات
12. الخدمات: وتشمل الدورات والأدشاش وفراغات الغسيل .

## Slide 36
وصف المشروع:
يتكون المبنى من طابق أرضي وطابق أول حيث يلاحظ الامتداد الأفقي فيه على أن يكون التوسع المستقبلي سوف يكون رأسيا عن طريق زيادة عدد الطوابق.
وصف الموقع: يوجد للمشروع مدخل رئيسي مقابل لكتلة المدخل والاستقبال ومدخل آخر فرعي موجود في الجهة الجنوبية الغربية مع وجود موقف للسيارات في نفس جهة المدخل الفراعي، بالاضافة الى وجود الخدمات في الجهة الشمالية الشرقية، ويطل المبنى من الجهة الجنوبية الشرقية على حديقة ومناطق خضراء منسقة.
الطابق الأرضي: يحتوي الطابق الأرضي على مدخل رئيسي للمبني وصالة استقبال واستراحة عاملين، وغرف العلاج الطبيعي وأحواض العلاج بالماء والصالة الرياضية ووحدة العلاج الوظيفي وعلاج النطق والمختبرات وعرف الأشعة ، وعيادات خارجية.
الطابق الأول: يحتوى على غرف مرضى ( غرف مبيت) وغرف أطباء ووحدات تمريض واستراحات ومكتبة ومطبخ وصالة انتظار وغرف عمليات

## Slide 37
أهم الملاحظات التحليلية للمشروع:
روعي في تصميم المبنى توفير الإضاءة الطبيعية بقدر الإمكان وذلك من خلال الفتحات الكبيرة واستخدام الزجاج في مساحات كبيرة من الزجاج.
جاء المبنى على شكل حرف U بحيث يحيط بحديقة توفر إطلالة جميلة وتهوية وإضاءة طبيعية للفراغات المطلة عليها .
جاءت غرف العلاج في الطابق الأرضي حتى تكون قريبة من المداخل لتسهيل حركة المعاقين وتجنب الضوضاء الناجمة عن الزائرين في غرف المرضى.
يؤخذ على المبنى عدم وجود مخارج هروب متصلة بالطابق الأول خاصة بالمعاقين.

## Slide 38
بهو الاستقبال.
الممرات الداخلية.
الكافتيريا.
معالجة كهربية.

## Slide 39
معالجة بالشمع.
معالجة بالموجات فوق الصوتية.
معالجة كهرومغناطيسية.
. جيمانزيزم

## Slide 40
سونا.
حوض السباحة العلاجي
دورات المياه المعدة للمعاقين
المكتبة

## Slide 41
  3-2 مركز رعاية وتأهيل المعاقين – فرنسا.

## Slide 42
نبذة عن المشروع:
إن مركز رعاية وتأهيل المعاقين في فرنسا مثال واضح لاستخدام المواد المختلفة والمواصفات الحديثة والإقلال من التكلفة والصيانة والعمل على توفير الطاقة والذي أوجد كفاءة اقتصادية عالية مع تحقيق الفائدة المرجوة منه.
منظور خارجي لمبنى مركز رعاية وتاهيل المعاقين- فرنسا

## Slide 43
الموقع:
يقع في بلدة (سان ديبه) وهي صناعية في وادي (ميوز) وسط أحضان جبال
( الفوزاج) المليئة بالأشجار بشمال شرق فرنسا
التصميم:
يرجع تصميم المبنى إلى المعماريين HENNIN- NOMIER- LELIEVRE

## Slide 44
عناصر المشروع:
فصول دراسية
علاج بالموسيقى
علاج بالصوت
غرف علاج طبيعي
مطبخ مكشوف ومطعم
حمام سباحة
مكاتب إدارية
غرف معيشة
غرف خلع الملابس
غرف تمرين
مكتبة صغيرة
صوبة نباتات
علاج الحركة
علاج بالضوء
غرف المرضى
غرف نوم
غلاف استرخاء
علاج بالماء
فصل تأهيل المعاقين
عناصر اتصال

## Slide 45
وصف المشروع:
يتكون المركز من مبنيين ويحتوي كل منهما على ثلاثة طوابق تتدخل مع التخطيط الحضري المحيط به.
وصف الموقع:
يقع المركز على مساحة ستة آلاف متر مربع في منطقة منحدرة بالقرب من وسط المدينة، ويحده شارعين، وقد تم ربط المشروع بالمكان من خلال استغلال بعض أجزاء من مباني كانت قائمة في تلك المنطقة في منتصف القرن التاسع عشر ومن بين هذه الأجزاء أفنية ومخزن للغذاء تم استخدامها لتكون منطقة لعب مغطاة من الجانب الشرقي .

## Slide 46
الطابق الأول في مبنى الرعاية اليومية:
يضم الاستقبال والإدارة والفصول الدراسية كما يوجد غرف للإقامة اليومية للمرضى وغرف أخرى للعلاج الطبيعي، كما يحتوي الطابق على تراس مكشوف.
الطابق الأرضي في مبنى الإقامة:
يحتوي على ورش عمل مجهزة بالكامل
الطابقان العلويان في مبنى الرعاية اليومية:
يحتويان على 8 غرف مشتركة وغرف لاستضافة الأباء وشقة للموظفين بالإضافة إلى غرف نوم لخدمة فئات العمر المختلفة ودرجات الإعاقة المختلفة.

## Slide 47
أهم الملاحظات التحليلية للمشروع:
لقد استفاد المصمم في توجيه المبنى من حركة الرياح وتفادي أشعة الشمس المباشرة
تم مراعاة توفير الإضاءة الطبيعية ما أمكن لتقليل استعمال الطاقة الصناعية وذلك بتداخل المبنى مع الطبيعة.
تم مراعاة تنمية قدرات الطفل وذلك عن طريق تغيير المساحات والأفنية الداخلية واستعمال عناصر الموسيقى والعناصر التي تصدر الأصوات المختلفة مع إيجاد فراغات نشاط جماعي.

## Slide 48
المبنيان يحصران بينهما حديقة داخلية
منظور لمبنى الاقامة في المركز ويتوسطه سلم حلزوني
غرفة العلاج بالموسيقى
استخدام الصلب الخفيف والزجاج في واجهات المبنى

## Slide 49
منظور يوضح مدى تكامل المبنى مع البيئة المحيطة
ممر المشاة الذي يربط بين المبنيين
صوبة النباتات

## Slide 50
3-3 Haenglim Oriental Clinic,
Jinhae

## Slide 51
نبذة عن المشروع:
جاءت فكرة هذا المشروع من القصة الصينية القديمة (دونج فينج)، والتي تتحدث عن ثلالث ممالك متعاقبة، حيث كانت اقصة تحكي عن طبيب كان يطلب من مرضاه زراعة المشمش بدلاً من دفع الاجرة له، فالمشمش ثمرة ذات طعم طيب ترجع الى عائلة الزهور في النباتات، ومن هنا جاءت فكرة انشاء عيادة للطب الطبيعي مستوحاه من نفس الروح.
منظور داخلي عصري وجذاب

## Slide 52
المساحة:
تبلغ مساحة المكان 113م2.
عناصر المشروع:
علاج طبيعي.
غرفة تحضير المواد.
صيدلية.
رفة علاج.
غرفة فحص.
غرفة مراجعة.

## Slide 53
وصف المشروع:
وصف الموقع:
يسيطر المبنى بشكل كبير على موقعه، بل انه يسيطر على جانبي الطريق المطل عليه، وقد عملت مجموعة من العناصر المعمارية على الجانب الاخر، لاحداث توازن بصري على كلا الجانبين.
وصف المبنى:
يتكون المبنى من طابق ارضي وطابق البدرم:
الطابق الارضي: يحتوي على فراغات المدخل والاستقبال والانتظار وغرف الفحص والمعالجة والمراجعة والارشاد والصيدلية.
طابق البدرم: يحتوي على فراغ العلاج الطبيعي وفراغ لنقع وغلي وتحضير المواد المصنوعة من المواد الطبيعية .

## Slide 54
  مدخل
  استقبال
  انتظار
  فحص
  معالجة
  ارشاد
  مراجعة
  صيدلية
مسقط الطابق الارضي في المشروع

## Slide 55
وصف التصميم الداخلي وترتيب الفراغات:
تعمد المصمم في تصميم المبنى ان يخرج عن المالوف لاماكن الطب الطبيعي، فقد بدا العمل انطلاقاً من فكرة (الزهرة والشجرة)، التي ترتبط بالصورة الذهنية للقصة القديمة التي استوحيت منه الفكرة، فخرج المنتج النهائي بصورة عصرية وجذابة تعطي انطباع واضح بنوعيةالخدمة والرعاية والعناية المتاحة، ويتضح ذلك من خلال صالة الانتظار التي تشعر الشخص بانه يجلس في غابة كثيفة او حديقة عطرية، وقد تثنى له ذلك من خلال الارضيات الخشبية اللامعة وورق الجدران والرخام الطبيعي والزجاج والمرايا والاقمشة وقطع الاثاث والالوان الدافئة والاضاءات المدروسة.

## Slide 56
المعالجة
المراجعة والارشاد

## Slide 57
الانتظار
الاستقبال