## Slide 1
دورة الشبكات NETWORK
إعداد المهندس
احمد حسين علي

## Slide 2: مقدمه تعريفيه عن الشبكات NET WORK

## Slide 3: فوائد الشبكات:- 1.المشاركة في المعلومات بين مستخدمي الشبكة 2. المشاركة في الاجهزة 3.المشاركة في البرامج 4.يوفر حماية البيانات 5.استخدام البريد الاكتروني 6. توفير مساحة تخزين كبيرة

## Slide 4: أنواع الشبكات 1) (lAN)........شبكة محلية. 2) (man).........شبكة المدن 3) (wan)........ شبكة واسع

## Slide 5: الشبكة المحلية (LAN) ........................ (Local Area Network). وهي شبكة محلية يتم تركيبها في مبنى واحد أو مبنيان ذات مسافة قريبة جدا وهي تستخدم لربط أجهزة الحاسوب في الإدارات المختلفة داخل المنشأة هذا بالنسبة للمؤسسات أو الشركات أما بالنسبة للإفراد فيمكن توصيل شبكة محلية منزلية تربط جهازين أو أكثر
الرجوع

## Slide 6: شبكات المدن (MAN)......................... (Metropolitan Area ( Network وهي شبكة قيل عنها إنها من تصنيف الشبكات المحلية وهي شبكة خاصة بربط المدن مع بعضها البعض عن طريق الألياف الضوئية (Fiber Optic) أو الشبكة اللاسلكية (Wireless Network ) مثلا شبكة تربط بين مدينتي حله – بغداد حيث تستخدم الألياف البصرية.
رجوع

## Slide 7: الشبكات الواسعة النطاق (WAN ) .(Wide Area Network). وهي شبكة واسعة النطاق ذات أبعاد جغرافية هائلة وهي تربط بين الدول عبر ما يسمي بالكابلات البحرية

## Slide 8: اليوم الثاني

## Slide 9: أنواع الكيبلات
الأسلاك المحورية Coaxial Cable
الأسلاك الملتوية Twisted Pair
الألياف البصرية Fiber Optic

## Slide 10
الأسلاك المحورية Coaxial Cable هي أحد انواع الموصلات النحساية المستعملة عادة في الشبكات كبيرة الحجم مميزاتها تنحصر في امتداد التوصيل و قوة البيانات لمسافة أطول من الكابلات الزوجية
رجوع

## Slide 11: الأسلاك الملتوية Twisted Pair هو الأكثر شعبية في الوقت الحاضر مكون من 8 أسلاك داخلية ، وسمي بذلك لأن كل سلكين من الثمانية يكونان ملفوفان على بعضهما فيتكون عندنا أربعة أزواج من تلك الأسلاك. وهناك نوعين. Shielded Twisted Pair :- وهو سلك مجدول محمي ضد الأمواج الكهرومغناطيسية, ويستخدم في المصانع او المناطق التي تتولد بها هذه الموجات, و قد تتسبب الموجات الكهرومغناطيسية بفقدان البيانات او عدم إمكانية وصولها

## Slide 12: Unshielded Twisted Pair :- وهو سلك مجدول غير محمي يستخدم في البيئات الطبيعية . تتراوح سرعة الكبلات المجدولة من 100M/S إلى G/S 10 وتستطيع نقل البيانات بمسافة أقصاها 100
رجوع

## Slide 13: الألياف البصرية Fiber Optic تتكون أسلاك الألياف البصرية من: اسطوانة رقيقة جداً من الزجاج أو البلاستيك بسمك الشعرة تسمى Core القلب و يُكسى هذا القلب بطبقة من الزجاج تكون مصممة لعكس الضوء عليه، وتُغطى من ثم بطبقة مقوّاة والتي بدورها تكون محمية بغطاء خارجي من البلاستيك.

## Slide 14
وحيث إن كل Core لا يستطيع نقل الضوء أو الإشارة إلا في اتجاه واحد فقط فإنه لا بد من استخدام سلكين من الألياف البصرية واحد للإرسال و الثاني للاستقبال.
رجوع

## Slide 15: توفر أسلاك الألياف البصرية المزايا التالية: • منع التداخل الكهرومغناطيسي والتداخل من الأسلاك المجاورة. • معدلات التضائل منخفضة جداً. • سرعة إرسال بيانات مرتفعة جدا بدأت بـ 100Mbps و قد وصلت حالياً إلى Gabs 200. وحيث إن كل Core لا يستطيع نقل الضوء أو الإشارة إلا في اتجاه واحد فقط فإنه لا بد من استخدام سلكين من الألياف البصرية واحد للإرسال و الثاني للاستقبال.

## Slide 16: في الألياف البصرية يتم تحويل البيانات الرقمية إلى نبضات من الضوء، و حيث إنه لا يمر بهذه الألياف أي إشارات كهربية فإن مستوى الأمن الذي تقدمه ضد التنصت عاليى .ً هذا وتعتبر الألياف البصرية ذات اللب المصنوع من البلاستيك أسهل تركيباً و أقل عرضة للكسر، ولكنها لا تستطيع حمل نبضات الضوء مسافات شاسعة كتلك المزودة بلب زجاجي. والألياف البصرية بشكل عام تكلفتها مرتفعة كثيراً قياساً بالأسلاك النحاسية. أما النواحي السلبية لهذه الأسلاك فهي نابعة من طبيعتها ، فتركيب هذه الأسلاك و صيانتها أمر غاية في الصعوبة، فأي كسر أو انحناء سيؤدي إلى عطبها

## Slide 17
طريق تفييش الكيبلات

## Slide 18: الإشكال الهندسية

## Slide 19: اليوم الثالث

## Slide 20: خطوات عمل الشبكة الداخلية (LAN) R.C Computer Name Change
يجب كتابة اسم واحد لجميع الأجهزة وليكن MYNETWORK
الضغط على
My Network Places
Local Area Connection
Properties
Workgroup

## Slide 21: يجب أن يتم اختيار العناصر التالية
1- Client for Microsoft network
2- File and Printer Sharing for Microsoft
Network
3- Internet Protocol TCP/IP
- نقوم بأختيار TCP/IP ثم نختار Properties
Use the following
IP address
نكتب في خانة IPأي رقم ينحصر مابين 192.168.22.1 – 192.168.22.254
Subnet Mask 255.255.255.0

## Slide 22
HUB & Bridge switch & router .

## Slide 23: Hub وهو عبارة عن جهاز يقوم بربط مجموعة من الاجهزة ويحتوي في العادة على 4 او 8 او 16 او 32 port ليتم توصيل الاجهزة من خلالها عن طريق كيبل الشبكة .... وعيب هذا الجهاز انه يسبب بطىء في الشبكة بسبب انه عندما يتلقى اي اشارة او معلومة من جهاز الى جهاز اخر فان هذه الاشارة لا تذهب فقط الى الجهاز المقصود بل تذهب الى جميع الاجهزة المربوطة بالشبكة ما عدا الجهاز الذي قام بإرسال هذه الإشارة وفي النهاية فان جميع الاجهزة لا تقوم بمعالجة هذه البيانات او الاشارة بل يتم معالجتها من قبل الجهاز المقصود فقط... وفي هذه الحالة فان الاجهزة لاتستطيع القيام بعملية إرسال اي بيانات بسبب وجود الحزمه مرسلة اليها وهو ما يعرف بـ Bandwidth

## Slide 25: Bridge وهو عبارة عن جهاز يتميز بالذكاء عن الـ Hub وظيفته في العادة الربط بين شبكتين لنقل لدينا شبكتين اسمهما 1 و 2 وفي العادة يستخدم لتقسيم شبكة كبيرة لتقليل الضغط على هذه الأجهزة .. ويتميز هذا الجهاز بان لديه ذاكرة يقوم من خلالها بتخزين جميع MAC address لكل جهاز على الشبكة.... ويستخدم عادة لربط عدد 2 HUB ويتميز هذا الجهاز بأنه يقوم بتحليل البيانات التي تمر من خلاله ويقوم بالكشف عن MAC address للجهاز المرسل اليه المعلومة او الاشارة وفي هذه الحالة يكون Bridge قد قام بتخزين جميع الـ MAC address لكل اجهزة الشبكة سواء الشبكة 1 او 2 وهنا تاتي فائدة الـ bridge حيت انه عندما يعرف الجهاز المرسل اليه المعلومة فانه يقوم بارسال هذه المعلومة الى الشبكة الموجود بها الجهاز وبهدا يتم توفير بعض الوقت والحد من ارسال البيانات الى جمع الاجهزة في الشبكة.

## Slide 27
SWITCH وهو عبارة عن جهاز يقوم بربط اجهزة الشبكة مع بعض ويقوم بالتعامل مع هذه الاجهزة عن طريق MAC address ويتميز عن ال bridge انه يحتوي على اكثر من منفذ Port تتراوح بين 4 و 6 و8 و 16و 32 ومن ميزاته انه لديه القدرة على التعرف على كل جهاز واي منفذ متصل به هذا الجهاز وفي حال ارسال اي بينات او اشارة من جهاز الى اخر فان هذه البيانات او الاشارة لا تذهب كما هو الحال في ال Hub جميع الاجهزة بل تذهب الى الجهاز المقصود فقط في هذه الحالة فان عملية ال bandwidth تكون شبه معدومة. يمكن ان نقول انه ال switch قد جمع بين ميزات HUB و Bridge وقد تخلى عن عيوبهما

## Slide 28
ROUTER: ال Router وظيفته الرئيسية هي عبارة عن ربط مجموعة من الشبكات مع بعضها البعض وفي العادة فانه يتعامل بين الاجهزة عن طريق IP ويقوم الراوتر بربط شبكات ليست في نفس المكان يمكن ان تكون بينهم مسافات بعيدة ومثال على ذلك هو ربط شبكات مزود الانترنت ISP وشبكة محلية LAN وشبكة اخرى WAN

## Slide 29: اليوم الرابع

## Slide 30: برمجه nano station

## Slide 35
الخطوة الأولى
MYNETWORK
كتابه الاسم الكروب
رجوع

## Slide 36
رجوع