## Slide 1: تعريف عام للكسوات :
الكسوات هى تغطية رأسية للمبني ، ولا تشكل أى حمل زائد عليه سوى وزنها فقط والعوامل البيئية المؤثرة عليها. ولا تمثل الكسوات أى مساعدة فى التكوين الهيكلى للمبني. و هى تعتبر كسوة لحوائط المبني الأصلية حيث الغرض الأساسي لعملها هو إخفاء الحوائط الأصلية مع كسبها منظر أفضل . ويوجد أشكال وأنواع مختلفة من مواد كسوات المباني مثل طوب الواجهات أو حجر الواجهات أو الرخام أو البلاطات الخرسانية للواجهات … الخ . و هناك كسوات خفيفة مثل الكسوات المــعدنية والكسوات الخشبية .

## Slide 2: الغرض من التكسيات الخارجية :
الحصول على مظهر جمالى جيد للحوائط القديمة .
الحصول على هيئة معمارية بتقسيم حجارية .
تعمل على مقاومة العوامل الخارجية المؤثرة على الأسطح المراد كسوتها .
تستخدم أيضا كنوع من أنواع العزل سواء حرارى أو عزل صوت مثل عزل الحوائط و الأسقف داخل قاعات السينما و المسارح .
سهولة التنظيف مثل تكسية حوائط المعامل و غرف العمليات بلاط السيراميك أو القيشلنى و تعمل التكسيات بمواد عديدة منها طوب كسوة الواجهات ( الرملى _ السورنجا ) أو الحجارة سواء كانت طبيعية أو صناعية أو باستخدام الرخام بأنواعه المختلفة .......... ألخ .

## Slide 3: المواد المستعملة في تكسية الوجهات:
.تكسية بطوب الواجهات (الرملي-السورناجا)
الطوب بصفة عامة يكون الطوب تام الحريق،حاد الحواف،رنان الصوت،منتظم الأحرف وأن يكون متوازي الأضلاع قائم الزوايا و خاليا من التبلور والتشقق و الفلوج.
تكسية بالأحجار الصناعية.
تكسية بالأحجار الطبيعية.
تكسية باستخدام الرخام بانواعه العديدة .
تكسية بقطع مطعمة بكسيرات الرخام (الموزاييك –التراتزو)

## Slide 4: تابع المواد المستعملة في تكسية الوجهات:
التكسيات المعدنية .
تكسية ببلاط السيراميك أو القشاني.
تكسية بقطع الخزف أوالقشاني أو الزجاج.
تكسية بالقرميد:
تكون القراميد صلبة رنانة خالية من التشعر و المواد الجيرية و أن تكون ثقيلة و مندمجة و ناعمة الحبيبات من الداخل و الخارج و مانعة لإمتصاص المياه.

## Slide 5: أنواعه :
قرميد الفخار الأحمر: و تكون منتظمة الإحتراق .
بالقراميد المصنوعة من الأسمنت و الأسبستوس :و تكون من مصنع معتمد و باللون الأحمر أو الرمادي.
تكسية الجرانيت:
يجب أن يكون صلبا مندمج الحبيبات و باللون المطلوب و من المحاجر المعينة بالمقايسة بالمسطحات و السمك و الأبعاد المطلوبة.
تكسية الموزايكو

## Slide 6: أولا :تكسية الواجهات بالطوب :
تجري عملية تكسية السطح المراد تكسيتها بطوب الواجهات حسب المقاسات والرسومات التنفيذية بعد طرطشة هذه الاسطح بمونة مكونة من 400kg اسمنت/م2 رمل وتستعمل لتركيب التكسية مون مكونة من 300kg اسمنت/م 2رمل
وتعمل عراميس بسمك لا يقل عن 1سم , طبقا لاشتراطات والرسوما ت وبنفس مون التراكيب مع كحلها جيدا .

## Slide 7
يراعى استواء الاسطح تماما ووزنها بالميزان , واستقامة اللحمات ,ويجور استخدام السيخ في في البناء لكحل العراميس والتأكيد من استقامة اللحمات ,تعمل أشاير بالحوائط الخلف التكسية للتثبيت بعد ملء الفراغ )بين الاسطح المراد كسوتها وحوائط الكسوة) بمونة اسمنت ورمل بنسبة 300كج /م 2 رمل وتكون شبه لباني .
فى حاله عمل تكسية للأسطح بطوب الواجهات ، تكون التكسية متداخلة مع أعمال البياض و يراعى على وجه العموم اجراء تركيب التكسية بعد اتمام بطانة الأجراء المتروكة و المطلوب بياضها ويكون تشكيل طوب كسوة الواجهات باحدى الطرق الرباط التالية :
•الرباط اللأنجليزى English Bond
•الرباط الفلمنكى Flemish Bond
•الرباط الهولندى Buch Bond
•رباط الراهب Monk Bond
•رباط الكومة (رأسية- أفقية ) Stack Bond
•طرق الرباط المشتركة Combined Bonds

## Slide 8: ثانيا :الأحجار الصناعية:
هى احجار تتكون من رمل وزلط واسمنت وبعض المواد الكيميائية والأكاسيد الملونة لتعطى مظهر الأحجار الطبيعية تصب بقوالب بخلطات خاصة و هو من اكثر مواد التكسيات الخارجية انتشارا هذه الأيام لمميزاته العديدة , من أنواعه الحجر الجيري.
التكسية ببياض الحجر الصناعي أو الموزا ييك:
لإجراء عملية التكسية ببياض الحجر الصناعي أو الموزاييك تجرى الخطوات الاتية :
أولا: تجهيز الحائط لاستقبال طبقات البياض وذلك بتفريغ اللحمات ورش الحوائط بالماء .
ثانيا :تجرى عملية الطرطشة العمودية بمونة الاسمنت والرمل بنسبة 400 كج اسمنت لكل متر مكعب رمل وبسمك متوسط 0.5 سم .

## Slide 9
ثالثا : تعمل البوءج والأوتار اللازمة لظبط سطح البيض بمونة الجبس .
رابعا: تعمل طبقة البطانة بمونة الاسمنت والرمل بنسبة 350 كج اسمنت لكل متر مكعب رمل وبعد الإنتهاء من عمل البطانة تخرفش بالمحارة أو تمشيط بالمنجفرة لإستقبال وتماسك بطبقة الضهارة .
خامسا:تكسير البوءج والاوتار السابقة ويملأ مكانها بنفس منة البطانة .

## Slide 10: تركيب الأحجار الصناعية و الموازييك :
تختلف عملية تركيب بلاطات الأحجار الصناعية أو الموازييك على الحوائط تبعا للمبني المراد كسوته فهو إما مبنى قديم أو مبني حديث يجرى عملية إنشاؤه فإذا كان حوائط مبنى قديم يتبع الأتي :
تجهيز بلاطات الأحجار الصناعية أو الموازييك ثم تدق الشنايش اللازمة فى حوائط المبنى بعدد الكانات الموجودة بظهر كل بلاطة و بعمق هذه الكانات ليمكن إدخالها داخل هذه الشنايش .
تملأ هذه الشنايش بمونة الأسمنت و الرمل بنسبة 250 كجم أسمنت /م3 رمل و ترص البلاطات رأسيا بجانب بعضها مع ضبطها على القدرة و ميزان الخيط مع أدخال الكانات داخل الشنايش مع ترك فراغ 1.5سم بين وجه الحائط و ظهر البلاطة .

## Slide 11
تثبيت البلاطات ببعضها بشيكالات خشبية و أربطة من الجبس ، و يمكن تثبيت بلاطة واحدة بشيكالات و أربطة من الجبس و بعد ضبطها تركب بجانبها الأخرى و هكذا حتى يتم تركيب البلاطات المطلوبة على الحائط .
يملأ الفراغ الموجود بين الحائط و البلاطة بمونة السقية بمونة الأسمنت المكونة 400 كجم أسمنت / م3 من البلاطات بنفس المونة رمل وهى بمثلبة مونة للصق البلاطات ، ثم يكمل ما بين البلاطات بنفس المونة و اللون المطلوب .
بعد تمام جفافها و تركها حتى يسمح بشك الأسمنت تتم عملية مع الصقل و التلميع و الشمع للموازييك أو الدق للأحجار الصناعية .

## Slide 12
أما إذا كان المراد عمل تكسية أثناء عملية تكسية أثناء عملية التسديد يتبع الآتى :
يتم وضع البلاطات (رص) أفقيا و رأسيا على ارتفاع مدماك واحد مع ضبطها على الميزان و تثبت بواسطة الشيكالات و أربطة الجبس مع ترك فراغ 1 سم بين ظهر الحائط و البلاطة .
يبدأ بالبناء خلف البلاطات بالطوب مع تكسيح الكانات و التجبيس عليها أثناء عملية البناء مع ترك فراغ 1 سم بين الحائط و الحجر الصناعى .
عند تساوى ارتفاع البناء مع سطح ارتفاع الأحجار الصناعية يكرر العمل للمدماج الذى يليه و هكذا حتى يتم عملية التكسية المطلوبة مع مراعاة ملء الفراغ الموجودة بين البلاطات و الحائط بمونة السقية المكونة من 400 كجم أسمنت لكل م3 رمل بعد الإنتهاء من كل مدماك .
بعد تمام عملية التكسية تجرى تجهيزات النهو للسطح الخارجى إما بالنحت أو الدق فى الدق فى الأحجار ، و الجلاء و الصقل و التلميع في الموازييك حتى نحصل على سطح أملس ذو شكل معمارى جيد .

## Slide 13
مزايا الحجر الصناعي:
السعر حيث يقل بكثير عن أنواع الأحجار الطبيعية.
الجودة و من الممكن تحسين خواص هذه البلاطات باضافة المواد الخصوصية.
تعدد الألوان.
تماثل العينات (إنتاجية كميات كبيرة بنفس المواصفات).
تعدد الأشكال.
عيوب الحجر الصناعي:
لا يدوم كالحجر الطبيعي .
العوامل الطبيعية تؤثر بجودته.
لا يمكن عمل الديكورات اللازمة منه.
لا يمكن اللعب بقياساته فهي ثابتة و أي قص بها قد يتلف الحجر

## Slide 14: ثالثا:الأحجار الطبيعية :
و تستخرج من الجبال و المحاجر (التحجير) و لا بد من معرفة صلاحية الحجر للاستعمال قبل المباشرة في إخراج الحجر و التأكد من أن الحجر تتحقق فيه الشروط من حيث القوة والصلابة و إمكانية التصنيع و الدوام و اللون و المسامية بالإضافة إلى سهولة التحجير والوصول إليه و الحجم و النقل و عمق التحجير و قرب الطبقات من السطح و هي كلها عوامل مهمة من عوامل دراسة صلاحية الحجر للبناء و تستعمل المناشير لكي تقطع الصخر للأحجام و الأبعاد المطلوبة .
أنواعه :حجر قص منشار.
حجر مقشوط أو مصّنفر.
حجر البوشردة أو بوشهمر.
حجر المسمسم.
الحجر المنحوت أو المبّوز.
حجر مجلي.
-حجر فرعوني.

## Slide 15
مزايا الحجر الطبيعي:
1- ثبات الألوان وعدم تأثره بالعوامل الطبيعية.
2- العزل الحراري و الصلابة و المتانة.
3- قلة الحاجة للصيانة.
4- مناسبته لكل الظروف المناخية.
5- إمكانية التحكم بقياساته عند التركيب و لا تحصر في قالب محدد كما هو الحال في الحجر الصناعي.
6- عدم تعرضه للتلف أو التشوه عند القص.
عيوب الحجر الطبيعي:
1- الفجوات: على هيئة جيوب داخل الحجر مما يجعله ضعيفاً بمرور الزمن.
2- التسوس: على هيئة جيوب مملوءة بمواد متحجرة كالصدف مثلاً.
3- العروق : عبارة عن شقوق مملوءة بمواد أهمها كربونات الكالسيوم المتبلورة.
4-الرقش: وهي جيوب مملوءة بمواد طباشيرية الأمر الذي يشوه منظره و يجعله ضعيفا أيضاً.

## Slide 17: رابعا:تنفيذ أعمال كسوات الرخام و الجرانيت
تركيب الرخام على الجدران بارتفاعات كبيرة:
يتطلب تركيب الرخام بارتفاع كبير أن تثبت قطع الرخام على الجدار بصورة محكمة لتجنب سقوط هذه القطع خاصة في الواجهات الخارجية بسبب تعرضها للعوامل الجوية المختلفة والوزن الكبير الناتج عن ارتفاع و تعدد قطع الرخام المثبتة فوق بعضها البعض، ولتحقيق الثبات لقطع الرخام يوجد عدة طرق مختلفة للتركيب مثل:

## Slide 18
الطريقة الأولى:
تثبت قطع الرخام في هذه الطريقة بنفس طريقة تركيب الرخام بمقاسات صغيرة و بمسطحات قليلة ثم و بعد جفاف المونة المثبتة لهذه القطع يتم ثقب قطعة الرخام من زواياها الأربعة أو من المنتصف و تثبت مع الجدران بواسطة خوابير بلاستيك و مسامير (براغي).

## Slide 19
الطريقة الثانية:
بعد تشطيب السطح الخلفي لقطع الرخام المستعملة في تكسية الجدار يتم حفر خندق طولي مائل بواسطة الصاروخ ضمن السطح الخلفي لكل قطعة و بعرض من 7 – 9 مم و عمق 1 سم، و يثبت قضيب حديد قطر 6 – 8 مم ضمن هذا الخندق بواسطة مادة لاصقة سائلة (ماستيك)، على أن يبرز هذا القضيب من الجانبين بطول يتناسب و أبعاد قطعة الرخام المراد تركيبها و بحيث لا يقل عن 10 سم من كل طرف، و يستفاد من هذا القضيب في إحكام تثبيت قطعة الرخام مع المونة الإسمنتية منعاً لتخلخلها مستقبلاً و بالتالي سقوط قطعة الرخام.

## Slide 20
الطريقة الثالثة:
و فيها تثبت قطع الرخام مع الجدار بواسطة زوايا معدنية مثبتة بالجدار و تثبت مع قطعة الرخام، و يملأ الفراغ المتشكل بين الجدار و الكسوة الرخام بروبة الأسمنت و الرمل، و في أحيان كثيرة يترك هذا الفراغ على حاله أو يملأ بمادة عازلة للحرارة أو الرطوبة أو الصوت حسب الحاجة.

## Slide 21
الطريقة الرابعة :
يتم عمل شاسيهات من الحديد على الواجهات المراد تغطيتها بالرخام ويثبت في الحائط بالأسمنت او الخوابير ثم:
يتم دق مجموعة من الكانات على الحائط.
يتم عمل شاسيهات معدنية على استواء واحد او طبقاً للتصميم الهندسي.
يتم عمل ثقوب في الألواح بعمق من 2 إلى 3 سم لتركب على الكانات.
تركب الألواح بمسامير مثبتة على الشاسيهات.

## Slide 22: خامسا: الكسوات المعدنية:
التكسيات المعدنية ساعدت المعماريين علي إبراز واجهات الشركات و البنوك ذات الأهمية الخاصة وإعطائها تشكيل يميزها عن باقي المبني و تستخدم التكسيات المعدنية أحياناً داخل المبانى في تجليد العواميد والأبواب و المصاعد لإخفاء عيوبها الإنشائية .
- من أنواع الكسوات المعدنية:
ألواح الصلب المضغوطة ( alucobond): المنتج عبارة عن لوح مزدوج له وجهان من صفائح الألومنيوم (سمك كل منهما 0,5 مم , وزن اللوح 5,5 كجم/م ² ) بينهم طبقة من الفل العازل و ألياف معدنية أو بلاستيكية (سمك من 2 الي 5 مم ) و هي قابلة للثني و اللف مما يساعد علي إكساء الوجهات الخارجية بسهوله و يسر بواسطة أدوات مساعدة,و يمكن للألواح أن تركب بعدة طرق منها الثقب الذاتى أو عن طريق أستخدام أكتاف مخفية بداخل فواصل الألواح.

## Slide 23
مزايا الكسوات المعدنية:
1ـ يستخدم في التطبيقات العمرانية دون أن يفرض قيوداً على تصميم البناء . 2ـ يستخدم الألكوبوند كوسيلة مقاومة للحريق و سطحه مقاوم للعوامل الجوية و تغيرات درجة الحرارة . 3ـ الصلابة البالغة والسطح المستوي للألكوبوند تعني تكلفة قليلة لعملية تركيبه ودعم ألواحه . 4ـ الخفة و جاهز لتركيبه فور أستلامه و يمكن طيه وتغيير شكله بإستخدام أدوات بسيطة وتقليدية .

## Slide 24
5ـ متوفرة بعدة ألوان, ويمكن طلب ألوان خاصة. 6ـ مخمِد للأهتزازات و صديق البيئة (لأن جميع المواد المستخدمة في صنعه يمكن إعادة إستعماله) . 7ـ بالنظر لمرونته يمكن تشكيل أفاريز و زخارف منوعة.
عيوب الكسوات المعدنية:
1- تكلفته العالية حيث أنه من المواد المستوردة والتي تفصل تفصيلا.
2- يحتاج إلى مهارة و تقنية عالية فى التركيب .

## Slide 25: سادسا:التكسيات ببلاطات السيراميك أوالقيشانى:
يحدد البند نوع السيراميك المستخدم إن كان محلي أومستورد كذلك مقاساته وألوانه ومواصفات تركيبه ويتم تركيب السيراميك على الحوائط طرطشة الحوائط بمونة الأسمنت والرمل بنسبة 450كجم أسمنت / متر مكعب رمل..

## Slide 26: سابعا: التكسية بـالقراميد :
هو عباة عن قطع من الطين المحروق المصنع أو آخر قليل الثخانة مسطح و يأخذ ألوانا مختلفة يستخدم فى تغطية الأسقف و يثبت على صبور من الخشب ومن الأسفل يغطى بسقف صناعى من البلاستيك أو الفايبر أو قطع الألومنيوم أو ألواح من خشب تكون فى النهاية الشكل الهرمى للسقف .
مميزاته :
يحمى المنزل من الأمطار .
يحمى خزانات المياه من حرارة الجو .
يبقى البيت فى فصل الصيف باردا .
يعطى مظهرا جميلا و راقيا للمنزل

## Slide 27
أنواعه :
المصنوع من الآجر أو الأحجار .
القرميد المعدني .
القرميد الزجاجى

## Slide 28
مميزات القرميد المعدنى :
مانع للرشح و التسرب .
ألوانه ثابتة و لا تتغير عبر السنين .
خفة فى الوزن و مقاومة عالية للرطوبة
مقاومة عالية للأعاصير و الرياح .
أمكانية تركيبه على الأسقف القائمة بدون أزالة للسقف القديم .
مميزات القرميد الزجاجى :
مثالى للأستخدام كحاجز أو ساتر بنفاذ الضوء الطبيعى الممتد من مضاء لآخر .
يمتاز بمظهره العصرى يضفى جمالا أضافيا و مظهرا ملتفا على الفضاء المستخدم فيه .
يمتاز بطول العمر و تحمله للأستخدام الكثيف و مقاومته للماء .
يسمح للضوء بالنفاذ و الترشح من خلالها .

## Slide 29: تنفيذ القرميد:
يكون فوق الأعمدة ستيل عمود صغير لتكوين شكل المثلث ثم عمل ساندوتش من طبقتين صاج بينهما فوم لعزل (صوت و حرارة ) ثم شاسيهات من الخشب مثبتة لتثبيت القرميد فيها بأستخدام المسامير .
Metal Truss Roof

## Slide 30
(الجملون فقط المقصود هنا وليس البناء بالكامل من المعدن )
بناء السقف الخرساني بشكل مائل ومن ثم تركيب القرميد عليه (يتم تثبيتعوارض خشبية على السقف مباشرة ومن ثم تركيب القرميد ) ولا افضل مثل هذه الطريقة من التنفيذ لانها تعني عدم القدرة على زيادة ارتفاع البناء في المستقبل الا بعد تكسير السقف .

## Slide 31
ومن التاكسيات الخارجية أيضًا :
1-حوائط سابقة التجهيز : (PRE-CAST WALLS )
وهي عبارة عن حوائط خرسانية جاهزة وتكون بها 3 أو4 فتحات من أسفل الي أعلي بداخلهم ماسورة و يتم تثبيت أسياخ الحديد في الأرض بنفس أماكن الفتحات لتركيب الحوائط بها؛ و بها فتحات جانبية يتم صب مادة grawed لتثبتها وهي بديل للخرسانة لأنها لا تنكمش وبعد تركيبها يتم سد الفاصل بين الحوائط ثم دهانها .
-GRC :وهي حوائط من الجبس وبها شبكة من الحديد لكي يتماسك الجبس ولا يتكسر.