## Slide 1: بحث الشدات الخشبيه

## Slide 2: المشكلة البحثية :-
التعرف على الشدات الخشبية وكيفية تشكيلها حسب التصميم المعماري لأجزاء الخرسانة.

## Slide 3: اهداف البحث ( العناصر ) :-
معرفة أنواع الأخشاب وأستخدامتها وأختيارها .
معرفة تخزين الأخشاب وفتره أستهلاكها .
معرفة أنواع العدد .
معرفة المصطلحات الفنية المستخدمة .
التعرف علي الشدات الخشبية .
طريقة تشكيل الشدة الخشبية ,( القاعدة – الميدة – العمود – السلم – السقف والكمرة ).
مدة فك الشدات .

## Slide 4: مقدمة البحث
من قديم الزمان يحاول الأنسان أستغلال عناصر الطبيعة والأستفادة منها فقديما أستخدم الأشجار والأحجار في بناء الأكواخ والبيوت الخاصة كي يحقق عنصر الأمان من الأخطار المحيطه به ومع تطور أساليب البناء وظهور مادة الخرسانة أصبحت هناك حاجة الي قوالب يمكن صب الخرصانة فيها حتي تتماسك وتستطيع أن تحمل نفيها وعند ذالك كانت الطرق التقليدية لأعمال الشدات وهي أستخدام الشدات الخشبيه لأعداد قوالب لصب الخرصانة فيها .

## Slide 5: معرفة أنواع الأخشاب وأستخدامتها وأختيارها

## Slide 6: أولا :- أنواع الأخشاب
أهم انواع الأخشاب المستخدمة في الشدات الخشبية :-
1- العرق الفليري وتستخدم في القوائم الرئسية (4*4 او5*5 بوصة ).
2- الخشب الموسكي (5*2 بوصة )
3- الخشب البونطي ويستخدم في الفرشات والثقال (9*2 بوصة).
4- ألواح اللتظانة وهية الملاصقة للخرصانة المسلحة ( 4*1 او 5*1 أو 6*1 بوصة )

## Slide 7: ثاتيا :- أستخدامتها
1- الفرشات :- عبارة عن الواح من خشب البونطي اون من عروق فليري توضع اعلي القوائم الرئسيه في الادوار الرضية والبدرومات .
2- القوائم الرئسية :- عروق فليري توضع فوق الفرشات وتسبت معها بمسمار وتوضع موازية بطول وأتجاه المكان علي مسافات محورية سواء في اتجاه الطول او العرض .
3- المدادات عروق فليري مثل القوائم الرئسية وهية توضع في مستوي افقي علي جوانب الحفر وتثبت بواسطة خوابير خشبية .
4- البيانضات :- عروق فليري مثل القوائم الرئسيه وتثبت افقيا بالتعامد مع بعضها لبعض مع القوائم الرئسية .

## Slide 8: تابع :- الأستخدمات
5- العرقات :- عبارة عن مدادات من الخشب الموسكي وتوضع في اتجاه يوازي طول المكان الموضوعة فيه وذالك علي منسوب يوازي ارتفاع السقف مطروح منه سمك الواح التجليد .
6- الواح التطبيق :- هي الواح من خشب اللتظانة وتوضع اعلي القطاع بالسمار بحيث تكون كل الالواح متلائمه مع بعضها حتي لا يتسرب زبد مونة الخرسانه .
7- قاع الكمرات :- الواح لتظانه تثبت اعلي القطاع وتقوم بعرض الكمرة وبطولها .
8- طباني الجوانب :- هية مجموعة من الواح اللتظانه توضع بجوار بعضها بارتفاع الجنب لا تثبت بواسطة عوارض خشبية

## Slide 9: تابع :- الأستخدمات
9-الشيكال :- فشلة من خشب اللتظانة الغرض منها تثبيت الجوانب في اماكنها ويسمر احد ترفيها من اعلي علي طبانة الجنب ومن اسفل علي المدادات .
10- الدكمة :- فضلة من خشب اللتظانة الغرض منها زنق جوانب الطبالي بالقوائم او المدادات .
11- الخابور :- فضله من خشب اللتظانه احد طرفيها مسلوب والغرض منها تثبيت المدادات الخشبية في اماكنها علي اسطح فرشة الاساس .
12- الجسور :- عروق فالري قصيره وتستعمل لزنق طبالي وجوانب الميدوتربظ بين قائمين للتقوية .

## Slide 10: تابع :- الأستخدمات
13- الامط الحديد :- خوصة من الحديد بها جاكوش من الحديد والغرض منها تثبيت اعضاء الشده الخشبية مع بعضها .
14- الضفدعة :- هي امة قمط من الحديد او فضلة من خشب اللتظانة تثبت بالقوائم الرئسية والغرض منها المساعدة في حمل هذه الاعضاء .
15- الحطات الموسكي :- مجموعة مكونة من اربع قطع من الخشب الموسكي .
16- الشنايش :- ثقب بطول سمك الحائط يترك اثناء بنائها والغرض منها ترك فراغ لمرور القمط الحديدي داخله لتثبيت القوائم الرئسيه .

## Slide 11: معرفة تخزين الأخشاب وفتره أستهلاكها

## Slide 12: اختيار الاخشاب المستعملة في الشدات :-
يجب ان تكون هذه الاخشاب :-
سليمة خاليه من (الانحناء – الالتواء – الانفصام – العقد الخبيثة ).
ان يكون التجفيف طبيعي حتي لا تلتوي من كثرة امتصاصها للماء.
الا يقل سمك اللوح عن 2.5 سم .

## Slide 13: تخزين الأخشاب :-
يعتبر سوق التخزين من العوامل المسببة للنقص في المحصول الخشبي ومثال ذالك رش الاخشاب تحت وهج الشمس لذالك وجب الاتي :-
رص الاخشاب فوق طبليه خشبية او خرسانيه مستويه افقية .
رص الاخشاب بطريقة التبريص وهي عباره عن رص الاخشاب بترك فراغ بينهم .
ان يكون مكان التخذين جيد التهوية وقريب من مكان الاستهلاك .
رش الرصات بمحمول الاندرية المخفف بالكيروسين للوقاية من الحشرات وارتفاع درجات الحرارة .

## Slide 14: مدة استهلاك الاخشاب :-
وهية من اهم العوامل التي يعمل حسابها حيث تضاف قيمة الاخشاب المستهلكه الي تكاليف الخرسانه حتي يمكن تجريدها أولا بأول دون خسارة علي المقاول .

## Slide 15: معرفة أنواع العدد

## Slide 19: الشدات الخشبية وطلريقة تشيكلها
أولا :- شدات القواعد .
ثانيا :- شدات الميد .
ثالثا :- شدات الأسقف والكمرات .
رابعا :- شدات الأعمدة .
خامسا :- شدات السلم .

## Slide 20: أولا الشدة الخشبية القواعد

## Slide 35: ثانيا الشدة الخشبية للميدة

## Slide 47: ثالثا الشدة الخشبية للاسقف والكمرات

## Slide 68: رابعا الشدة الخشبية للأعمدة

## Slide 85: خامسا الشدة الخشبية للسلالم

## Slide 97: مدة فك الشدات

## Slide 98: مدة فك الشدات
من المعلوم ان الأسباب الرئسيه لكسر الخرسانة او فك الشدات قبل مرورالوقت الكافي وتتوقف علي عدة عوامل :-
1- نوع الاسمنت المستعمل .
2- مقدار الماء في الخلطة .
3- نوع الخلطة .
4- حمل المنشاء .
5- درجة الحرارة والرطوبة .

## Slide 99: مدة فك الشدات بالنسبة للاسمنت البورتلاندي :-
1- الأعمدة :- 48 ساعة
2- جوانب الميدة :- 4 ايام .
3- البلاطة :- 14 يوم .
4- الكوابيل :- 28 يوم .
ملحوظة :- يمكن استخدام اقانون التالي في حساب مدة فك شدة البلاطة .
(2ل + 2يوم ) حيث ل طول البلاطه

## Slide 100: الاسمنت البورتلاندي سريع التصلد
نصف المدة السابقة .

## Slide 101: خلاصة
معرفة مكونات الشدات الخشبية لكل نوع من اعمال الشدات الخشبية .
بيان معدلات تقريبيه لمعدل اداء العمالة في الشدات الخشبية .
بيان عدد مرات استخدام الشة الخشبية (معدل اهلاكها) طبقا لنوعية العمل .
معرفة خطوات تنفيذ اعمال الشدات الاعمال التاليه :-
1- القواعد .
2- الميدات .
3- الأعمدة .
4- الأسقف
5- الكمرات .
6- السلالم .