## Slide 1: أنواع المبانى والبلاطات الخرسانية

## Slide 2: محتويات البحث
مقدمة عن العمارة والنظام الإنشائى.
أنواع المبانى:
1- الحوائط الحامله WALL BEARING)).
2- المباني الهيكليه .(SKELETON)
أنواع البلاطات الخرسانية:
01- SOLID SLAb. 02- FLAT SLAb.
03- HOLLOW BLOCK SLAb.
04- WAFFLE SLAb.
05- Panaled beam.

## Slide 3
العمارة والنظام الانشائى:
يمكن تعريف العمارة بانها هى تطويع نظم الانشاء للتشكيل الفراغى الذى يتناسب مع الوظائف المختلفة للمكونات المعمارية
بعد أن يقوم المعماري برسم الخريطة المعمارية التي تلبي متطلبات المالك أو المستخدم يقوم المصمم باختيار النظام الانشائي المناسب من وجهة نظر انشائية بحتة .
المقدمة

## Slide 4: لكن في الواقع هذا الاختيار يتأثر باعتبارات أخرى غير الاعتبارات الانشائية هذه الاعتبارات التي يجب مراعاتها تتضمن: 1. التصميم الداخلي للمبنى 2. نوعية المواد وطريقة التشييد المستخدمة 3. المظهر المعماري الخارجي للمبنى 4. طبيعة المنطقة المزمع اقامة المبنى فيها 5. أماكن أنظمة الخدمة 6. طبيعة الاحمال الافقية ومقدارها 7. ارتفاع ومواصفات المبنى
* النظام الانشائى :
هو السلوك الأستاتيكى الخاص باستقبال الأحمال وترحيلها من خلال النظام إلى الأساس إلى الأرض . وتطورت أنواع المباني بتقدم الزمن فكان البناء بالطوب اللبن إلى الطوب الأسمنتي مرورا بمراحل هذه التطورات فى الوصول إلى أعلى مستوى للتنفيذ خلال العامل والمستهلك . تحديد النظام الانشائي للمباني يتضمن فقط اختيار العناصر الانشائية الرئيسية واختيار أماكن تواجدها وذلك لمقاومة الاحمال الرأسية والأفقية بفعالية.

## Slide 5: 1- الحوائط الحاملة
أنواع المبانى

## Slide 6
تنقسم نظم الإنشاءات تبعا للسلوك الأستاتيكى لاستقبال وترحيل الأحمال إلى ما يلى :
1-الحوائط الحامله :
تعريف :
لقد استعملت هذه الأنـواع من الإنشـاءات بكثرة قبل استعمال الخرسـانة المسـلحة الحوائط الحامله هي الحوائط الداخليه و التي يركز عليها المبني , و تقوم بنقل جميع الاحمال الميته و الاحمال الحيه الي تربه مباشرة.
ارتفاع المباني ذات الحوائط الحامله يكون دائما محدوده بالاعتماد علي الأحمال الميته
والحيه , وكذلك نوع و قوة تحمل التربه وو لربط أجزاء المبني بعضها مع بعض فان الأحزمه (الميدات الأرضيه) الخرسانيه يمكن عملها تحت هذه الحوائط.

## Slide 7: نظرية نقل الأحمال في نظام :
يتمثل نظام نقل الأحمال في نظام المنشأت بالحوائط الحامله في نقل جميع احمال الأرضيات و أسقف الطوابق المختلفه للمبني الي جميع حوائطه الداخليه و الخارجيه المرتكزه عليها و منها الي التربه.
لذلك فان حوائط الدور الأرضي للمبني يرتكز عليها أكبر الأحمال و نتيجه لذلك تكون سمكها أكبر سمكا من الدور الذي يليه و تقل السماكات كلما اتجهنا لأعلي .
ولذا يتم عمل أساسات مستمره أسفل جميع الحوائط الدور الـأرضي و بعرض أكبر من الحوائط حتي نضمن توزيع أحمال المبني بالتساوي علي تربه.
وبناء علي ذلك فان أرتفاع المباني في هذا النظام لا يزيد عن 5 أدوار

## Slide 8: العلاقة بين ارتفاع المبنى وسمك الحوائط الخارجية من الطوب الأحمر
أما بالنسبة للحوائط الداخلية فجميعها تعمل بسمك 25سم والحوائط المثبت عليها السلم بسمك 38سم.

## Slide 9: مميزات هذا النظام:
1-رخيص الثمن نظراً لأن المواد المستخدمة في هذا النظام قليلة التكلفة ولا تحتاج إلى تقنيات عالية في البناءوغالبا ما تكون الطوب أو الحجر .
2- سريع البناء.
3- الحوائط المستخدمة هنا تكون عازلة للحرارة.
4- ذو متانة عالية فيستطيع تحمل التغيرات المناخية و الصدمات.
5-توزيع الأحمال الإنشائية بإنتظام على طول الحوائط الحاملة.

## Slide 10: عيوب النظام :
عدد الادوار فيه 5-4 أدوار فقط في حالة استخدام الحجر في البناء الحوائط
سمك الحائط كبير مما يعني انه سيأخذ حيز كبير من المساحه
بطء التنفيذ حيث انه لا يمكن صب السقف ألا بعد بناء كل الحوائط الداخليه و الخارجيه
عدم امكانيه التغير المعماري حيث ان أزالة أي حائط يؤثر تأثير كبير علي مبني كله و يشار هنا ان الحائط في الطابق الأرضي فوقها تماما حائط في الطابق الاول مما يعني ان الجميع الأدوار متشابهه
عدم امكانية عمل الفتحات واسعه حيث ان الفتحات الواسعه تعني صغر الجزء الحامل للحائط مما يعني ضعفه
عدم امكانية الحصول علي مساحات واسعه 5-4 متر كحد أقصي و لا يمكن وجود غرفه او اي مكان بالمبني بها مسافه أكبر من ذلك دون وجود حائط حامل

## Slide 11: أمثلة لمبانى منشأة بنظام الحوائط الحاملة مسكن آل نصيف بجدة ( 1946 ) - للمعمارى حسن فتحي

## Slide 12: 2- المباني الهيكلية

## Slide 13: المباني الهيكليه (skeleton type)
تنفذ الإنشاءات الهيكلية من الصلب وتركز على أعمدة ؛ وأحمال الأسقف من كل دور تنتقل من الكمرات ؛ ثم إلى الأعمدة ؛ حتي أعمدة الدور الأرضي ثم تصل إلى الأساسات وتقوم الأساسات بتوزيع الأحمال إلى طبقات التربة .
البلاطة
الكمرة
العمود
القواعد

## Slide 14: مزايا الانشاء الهيكلى
المسقط الحر
نمطية العناصر الانشائية
البحور المتسعة
مرونه التصميم والحيز المنساب
زيادة مسطح الفتحات والاتصال بالخارج
التنوع فى تشكيل المبنى

## Slide 15
(مبنى قسم العمارة) .. جامعة أسيوط
الدور الأرضى
الدور الاول

## Slide 16
البلاطات الخرسانية
1. نظام العمود والكمرة (البلاطات الكمرية) .
2. نظام البلاطات المسطحة اللا كمرية .
3. نظام البلاطات المجوفة.
.4. نظام البلاطات الصندوقية
5. الكمرات المتقاطعه .
Solid slab
Flat Slab
Hollow Block
Waffle Slab
Paneled beam

## Slide 17: بلاطات مصمته Solid slab

## Slide 18: بلاطات مصمته Solid slab
تعريفه :
هونظام ينتقل فيه الحمل من السقف الى الكمرة ثم الى العمود مباشرة ومنه الى الاساسات على هيئة حمل مركز ينتقل الى القواعد المسلحة بانواعها سواء كانت منفصلة او مشتركة وتكون وظيفة القاعدة ان تنقل الحمل المركز الى التربة بتوزيع امن.
أنواع بلاطات المصمته:
ذات أتجاه واحد
ذات اتجاهين
الكابولي

## Slide 19: مكونات البلاطات المصمتة Solid slab
الأعمدة: هى عناصر انشائية رأسية حاملة للكمرات الأفقية
عنصر خطى يتعرض لأحمال ضغط يقاوم الأحمال بكتلته
مادة الانشاء
(حجر-طوب-حديد-خرسانة)
b
a
الانبعاج
مساحة المقطع =
الأحمال ÷ الاجهاد المسموح به
لايقل أصغر بعد عن 30 سم
< 12 m
< 15
ــــــــ
a

## Slide 20
2- الكمرات: هى عناصر انشائية افقية أو مائلة أو مقوسة حاملة للبلاطات
عنصر خطى ينقل الأحمال بواسطة عزم الانحناء يقاوم الأحمال بالخواص الطبيعية
للمادة المصنوع منها
مادة الانشاء (خشب-حديد-خرسانة)
d
a
كمرة بسيطة
= d
/ 10
كمرة مستمرة
= d
/ 12
كمرة كابولى
= d
/ 8

## Slide 21
نتيجه للاحمال الواقعه علي البلاطه يحدث لها عزم انحناء و ترخيم .
لذا يجب عند التصميم مراعاة عزم الانحناء و الترخيم
3- البلاطة الخرسانية:
* من أساليب معالجة الترخيم :
1- تعلية الشدة أثناء الصب.
2-زيادة نسبة الحديد فى البلاطة.

## Slide 22
* مميزاته :- 1. امكانية التوزيع الرأسي والوصول الى العدد المطلوب من الادوار دون تحديد . 2. امكانية التغير في الفراغات الداخلية حيث ان الحوائط ليس لها اي دور انشائي وانما هي حواجز فراغية . 3. امكانية البدء في احدى مراحل التشطيب دون معوق او اعتماد على اعمال سابقة فيما كان الهيكل جاهز . 4. سهولة االتحكم في مقاسات الفتحات .
* عيوبه :-
1. صعوبة التحكم في كبر البحر مقارنة بالانظمة التالية.
2. سقوط الكمرات بين الاعمدة.

## Slide 23: بلاطة ذات أتجاه واحدOne way solid slab
و هي البلاطات المصمتة التي يسير فيها الحمل في إتجاه واحد فقط و
One way تسمى البلاطات:
تكون البلاطه محموله علي كمرتين متقابلين فقط
في هذه الحاله يسير الحمل في الأتجاه سواء للاقصر او للاطول
تكون البلاطه محموله على أربع كمرات
وفي هذه الحاله يسير الحمل في الأتجاه الأقصر فقط

## Slide 24: تخانة البلاطه
L/36 | L/30 | L/25 | Sp 360/520
L/36*1.25 | L/30*1.25 | L/25*1.25 | Sp 240/350

## Slide 25: بلاطة ذات الاتجاهين two way solid slab
تكون البلاطه (two way) عندما تكون محموله علي 4 كمرات و يكون
في البلاطه (two way) يسيرالحمل في اتجاهين و ليس في اتجاه واحد
أي عند وضع أي حمل علي البلاطه ال ((two wayيتوزع جزء من الحمل في الاتجاه القصير و جزء في الاتجاه الطويل
ويعتمد الجزء المنقول من الحمل في اي اتجاه علي طول هذا الاتجاه و علي وجود بلاطات مجاوره لهذا الاتجاه
25

## Slide 26: الكابولي
البلاطات المصمته الكابوليه .
هي بلاطه محموله على كمره واحده فقط
و بالطبع يسير الحمل في اتجاه الكمره
LC هو طول الذي يسير في اتجاهه الحمل

## Slide 27
* امثلة :-
مسكن اوزنفانت- المعماري لوكوربيزيه

## Slide 28: نظام البلاطات المسطحةFlat Slabs :

## Slide 29
2. نظام البلاطات المسطحة اللاكمرية
)Flat Slab(
* تعريفه :
هو نظام أنشائي يتكون من عنصرين اساسين هما البلاطات والاعمدة .
ويتكون السقف من طبقتين من الحديد احدهما سفلية والاخرى علوية على شكل شبكي (فرش وغطاء) سفلي و (فرش وغطاء ) علوي .
والبلاطة مفضله معماريا لعدم و جود كمرات بها و لإمكانية وضع الحوائط في أي مكان داخل المبني و لسهولة و سرعة تنفيذ شدتها الخشبيه

## Slide 30: أنواع البلاطه المسطحه Flat slab
بلاطه مسطحه لا كمريه ordinary flat slab
بلاطه بسقوط Flat slab with Drop panel only
بلاطه بتيجان Flat slab with Column Head only
بلاطه بسقوط وتيجان Flat slab with Drop panel & Column Head

## Slide 31
1- البلاطات المسطحة العادية
هنا يرتكز الحمل مباشرة على العمود
* شروط استخدامه:
- عندما يكون الحمل الحي اقل من 500 كجم/سم2
- لا تقل سماكة البلاطة عن 15سم
- عندما يكون أقصى بحر بين الاعمدة 5 متر

## Slide 32
البلاطات المسطحة ذات السقوط
* شروط استخدامه:
- عندما يكون الحمل الحي يزيد عن1000كجم/سم2
- عمل سقوط لمقاومة العزم السالب المتولد نتيجة الاحمال الحية و مقاومة القص الثاقب
- اذا زادت قيمة الاحمال عن 1000كجم/سم2 يتطلب فرض زيادة سمك البلاطة فوق راس العمود
وذلك لمقاومة حملا من الاجهادات القص الثاقب والاجهادات
الناتجة عن عزم الانحناء السالب ويمكن زيادة البحر عن 6 متر في
الاتجاهين و سمك السقوط لا يقل عن ربع سماكة البلاطة الأصلية
وطول سقوط البلاطة لا يقل عن سدس البحر ولا يزيد عن ربع البحر

## Slide 33
البلاطات المسطحة ذات التيجان
هنا يتم توزيع الحمل على العمود عن طريق التيجان
* شروط استخدامه:
- عندما يكون الحمل الحي يتراوح من 500 كجم/سم2 الى 1000كجم/سم2
- عندما يكون بحر البلاطة في الاتجاهين في حدود 6متر
- يجب ان لا تزيد زاوية اقصى ميل للتاج في المحور الرأسي عن 45 درجة كما يجب الا يقل قطر الجزء الفعال عن ربع البحر

## Slide 34
البلاطات المسطحة ذات السقوط والرأس
* شروط استخدامه:
- عندما يكون الحمل الحي اكبر من 1500 كجم/سم2
- عندما يكون بحر البلاطة في الاتجاهين اكبر من6 متر
34

## Slide 35: · من أهم مزايا البلاطات المسطحة :
1-اعطاء مرونه معمارية " بسبب اختفاء الكمرات 2- تقليل اعمال النجارة والحدادة مقارنه بالبلاطات الكمرية 3- تقليل زمن تركيب الشدة فتأخذ وقت أقل من soild . 4- يعطي منظرا معماريا حسنا حيث أن استواء السطح يعطي مستوى إضاءة أفضل. 5- يمكن أن يعمل على توفير ( تقليل) الارتفاع الكلي للمبنى. 6-عدم وجود عوائقلآعمال التكييف والكهرباء و مواسير الصرف الصحي. 7- توفير في اعمال الشدات الخشبية. 8- هذاالنظام يعتبر اقتصادي ( توفير الوقت) اذا كانت الاحمال الحية تزيد عن 500kg/cm2في حين أن الاحمال الحية لو كانت اقل من 500 kg/cm2 يعتبر غير اقتصادي

## Slide 36: ومن أهم عيوب البلاطات المسطحة :
نسب الحديد فيه تكون عاليه جدا للمتر المكعب من الخرسانه مقارنه بالبلاطات الكمرية مما يسبب زيادة وزن البلاطه على الاساسات. وتكون البلاطة ذات سماكة متساوية لكامل مساحتها وبدون كمرات ساقطة لكن تكون قضبان التسليح متقاربة أكثر على إمتداد الخطوط بين الاعمدة الساندة من أجل مقاومة ضغوط القص - Shear stresses – وهذا هو ما يسبب زيادة نسبة الحديد في هذا النوع. ولمقاومة ضغوط القص أيضا نستخدم في منطقة إلتقاء الاعمدة مع البلاطة أعمدة بكتف أو اعمده ذات راس مربع.

## Slide 38: 3 بلاطات مفرغه : hollow block

## Slide 39: بلاطات مفرغه hollow block
هذا النوع من البلاطات انتشر في السنوات الأخيره لما له من مميزات تفضله دون الانواع الأخري من البلاطات
سبب استخدامه :
*في البلاطات ذات المساحات الكبيره يكون deflection البلاطه كبير ولتقليل ال deflection
*يجب زياده في ال ts للبلاطه مما يتسبب عنه زياده في الوزن مما يتسبب عنه زياده في ال moment مما يتسبب عنه زياده في التسليح مما يتسبب عنه زياده في التكلفه .
*لذا نحتاج في هذه الحاله لنوع من البلاطات تكون ال t كبيره لتقليل ال deflection و في نفس الوقت وزنها خفيف لتقليل العزوم لتقليل التكلفه .

## Slide 40: · من مميزات هذا النظام:
1-نسب الحديد فيه اقل من الحديد المستخدم في البلاطات اللاكمرية 2- يسمح بوجود فراغات لتمديدات الكهرباء او التكييف 3- يعمل كعازل صوتي بصورة جيدة
4-عازل للحراره لذا يفضل استخدموا في المناطق الحاره
5-يعطي سقف املس خالي من الكمرات
6-يمكن تغير فواصل و جدران الوحدات مما يعطي الحريه في التقسيم المعماري الداخلي
7-البلوك المفرغ داخل البلاطه يقلل من وزن السقف

## Slide 41: · ومن اهم عيوبه:
1- صعب الصيانة والترميم 2- يحدث شروخ عنداتصال البلاطات المفرغة مع البلاطات الرقيقة

## Slide 42: وزن البلوكات
يستخدم في هذه البلاطه بلوكات مفرغه مقاساتها 20*40*ع حيث ع تعتمد علي سمك البلاطه
1-ففي حالة سمك البلاطه 22سم تكون ع =15 سم و يترك جزء مصمت 7 سم
2-ففي حالة سمك البلاطه 27 سم تكون ع =20 سم و يترك جزء مصمت 7 سم
3-ففي حالة سمك البلاطه 32سم تكون ع=25 سم و يترك جزء مصمت 7 سم

## Slide 43: انواع البلاطه المفرغه
1-بلاطه هوردي مرصوصه في اتجاه واحد
*وفيه ترص البلوكات في اتجاه واحد و هو الاتجاه الاقصر
قبل الصب
بعد الصب

## Slide 44
2-بلاطه هوردي مرصوصه في اتجاهين
و في ترص البلوكات في الاتجاهين و تستخدم هذه الحاله في حالة البلاطه كبيره في الاتجاهين
قبل الصب
بعد الصب

## Slide 45: الاحتياطات الخاصه ببلاطة الهوردي: *المسافه بين محاور الاعصاب هي عاده من (40-70) سم وعمليا تنفذ بتباعد 50 سم علي ان يتم ذلك بعد توقيع و تحديد اماكن الكمرات *أدني عرض للعصب هوثلث السماكه الكليه للبلاطه او 10سم ايهما أكبر *العصب هو مساوي لسماكة الغطاء الخرساني فوق وحدات البلوك مضافا ليها 10 سم و عمليا ينفذ عرض العصب 14 سم من الاسفل و 10 من الاعلي *سماكة الغطاء الخرساني فوق وحدات البلوك هي من 5-7 سم علي الا تقل عن 10% من المسافه بين محوري العصب متتالين *في حالة زيادة طول العصب عن 5متر فأنه يجب وضع كمره تقويه عرضيه واحده علي الأقل و سمكها كسماكة الأعصاب *يمنع استخدام البلاطات المفرغه في مناطق دورات المياه وذلك لان نظام الصرف الصحي يمكن ان يؤدي نتيجه لتسرب المياه منه الي تأكل الغطاء الخرساني

## Slide 46
e≥700
b≤100 b ≤t/3 الاكبر
x≤ 150
Ts ≤ 50 e/10 الاكبر

## Slide 47: أشكال وحدات البلوك المستخدم :
1-هوردي مصنوع من البلوك الأحمر :
يعد من أفضل أنواع الهوردي المستخدم لانه :
*خفيف الوزن
*مقاوم جيد في تحمل الأحمال
*عازل جيد للحراره و الصوت
2-هوردي مصنوع من البلوك الاسمنتي
*يصنع باشكال مختلفه و مقطع البلوك مستطيلا او شبه منحرف و ارتفاعه حسب الطلب
3-هوردي مصنوع من البلوك البلوستأرين
*يستخدم هذا النوع لمليْ الفراغات بين الأعصاب الخرسانيه نظرا لخفه وزنها مقارنه بالبلوك الأحمر أو الأسمنتي

## Slide 48: العصب تعمل ككمرات صغيرة مرتكزة على الكمرات الرئيسية * اقل عرض للعصب هو ثلث سمك البلاطة او 10 سم ايهما اكبر . * اقل ارتفاع للعصب = سماكة الغطاء الخرساني فوق وحدات البلوك +10 سم. (عمليا ينفذ عرض العصب 14سم من الاسفل و 10 سم من الاعلى ) * المسافة بين محاور الاعصاب المتجاورة هي عادة من 40سم – 70 سم (عمليا تنفذ بتباعد 50 سم ويتم ذلك بعد تحديد اماكن الكمرات)
بعد الصب
قبل الصب

## Slide 49: waffle slab

## Slide 50
4. نظام البلاطات الصندوقية.
) Waffle Slab(
* تعريفه :
هو نظام يشبه نظام البلاطات المجوفة حيث تتكون من اعصاب اما في اتجاه واحد او اتجاهين لكن بدل البلوك يستخدم قوالب خاصة يتم فكها مع الشدة.
ويستخدم هذا النوع من البلاطات (الاسقف) لتغطية المسطحات الواسعة والبحور الكبيرة بإنشاء بلاطات خرسانيه مفرغه ذات قباب سفليه فارغه واعصاب – كمرات رفيعه – متقاطعه تعطى تقسيما منتظما ذات شكل معماري مميز.
مقاساتة :
القوالب تتخذ عدة مقاسات منها
80سم × 80سم
وبعمق متفاوت بين 225مم ،300مم ،375مم

## Slide 51
* مميزاته :-
1- الحصول على مسطحات كبيرة بدون اعمدة مع تخفيض وزن السقف وكمية حديد التسليح.
2-الحصول على تقسيم شبكي منتظم ومميز مع استخدام الفراغات في تركيب الكهرباء والتكيف والصوت.
*عيوبه :-
1- صعوبة معالجة اي تلفيات بالسقف نتيجة فك القوالب. 2- ضرورة التكرارية للاستفادة من القوالب.
3-تحدث شروخ الهبوط اللدن في البلاطة عند جوانب الاعصاب نتيجة التغير الكبير في العمق بين البلاطات الرفيعة والاعصاب العميقة .
4- قلة سمك البلاطات فوق القوالب يجعلها اكثر عرضة لشروخ الانكماش.

## Slide 52
* امثلة :-
مطار الملكة عليا الدولي

## Slide 53: Panaled beam

## Slide 54: 5- نظام الكمرات المتقاطعه (panaled beam)
الكمرات المتقاطعه هي نظام لكمرات ذات قطاعات بأبعاد متساويه تتقاطع متعامده علي بعضها لتغطي مساحات كبيره نسبيا بدون استخدام أعمده في المنتصف
يمكن استخدام هذا النوع من المباني كالتالي:
1-نسبه الطول الي العرض = 1,20 اقل من 2.00
2-ينتقل الحمل من البلاطات الي الكمرات المتقاطعه
3-ترتكز الكمرات المتقاطعه علي الكمرات خارجيه و تنقل لها الحمل
4-الكمرات الخارجيه ترتكز علي الأعمده الموجوده علي محيط المبني
5-تنقل الاعمده الاحمال الي التربه

## Slide 55
كما انه يمكن ان يطلق علي الكمرات المتقاطعه بالاعصاب و يكون البعد بين الاعصاب علي النحو التالي :
1-اذا كان البعد بين الاعصاب لا يزيد عن متر واحد يمكن تبقي الفجوات بين الاعصاب فارغه ولكن عند تنفيذ الشده الخشبيه للسقف تكون مكلفه حيث تستهلك كميه كبيره من الاخشاب فيفضل وضع البلوكات لملىْ الفراغات كما هو في السقف الهوردي
2-اذا كان البعد بين الاعصاب متر واحد و مترين او اكثر فتعامل هذه الاعصاب معامله الكمرات العاديه

## Slide 56: مسجد بالرياض حي الخزامى

## Slide 57
مراجع البحث :
- كتاب تشييد المبانى للدكتور فاروق عباس حيدر.
- كتاب الإنشاء المعمارى (ضمن سلسلة التقنية المعمارية).
- من سلسلة الشكل والانشاء فى العمارة للدكتور نوبى محمد حسن
- From The Internet