1-1 مقدمـة :

تعمل الشبكات اللاسلكية على تمكين الناس من الاتصال ، والوصول إلى التطبيقات و المعلومات دون أسلاك. وهو مايعنى الحصول على حرية حركة وقدرة على توسيع التطبيقات فى أماكن مختلفة من البناية، المدينة أو قريباً فى أى مكان من العالم. يقوم الناس على سبيل المثال أثناء تواجدهم فى المنزل بالبحث فى شبكة الإنترنت، وباستطاعتهم البحث فى أماكن هادئة بعيداً عن ضجة الأطفال المشاغبين أو أمام التلفزيون بوجود كامل العائلة. تسمح الشبكات اللاسلكية للناس بالتفاعل مع البريد الإلكترونى أو تصفح الإنترنت من أى مكان يفضلونه.

الشبكات اللاسلكية موجودة حولنا منذ سنوات عديدة ، في الحقيقة تعتبر الأشكال الأولى للاتصالات اللاسلكية قيام سكان أمريكا الأصليين باستخدام جلود الثور لتحقيق الاتصال اللاسلكى من خلال وضعه على النار وإزلته بشكل موجات وذلك بهدف إرسال إشارات دخانية إلى اَخرين على امتداد مسافات كبيرة. أيضاً استخدام نبضات ضوء تحمل معلومات بين السفن بواسطة شيفرة مورس ((Morse code  ، التي كانت ولا تزال الشكل المهم الاتصالات . تعتبر الهواتف الخلوية نوعاً من الاتصالات اللاسلكية ، من الشائع  اليوم تحادث الناس مع بعضهم عبر أرجاء العالم .

2-1 المدخل الى المفاهيم  :

تلعب الشبكات اللاسلكية دوراً حاسماً فى حياة الناس سواءً فى المنزل أو فى العمل أو فى المناطق العامة. يتمثل الهدف البسيط للشبكات اللاسلكية فى تقديم اتصال بين المستخدمين ومصادر المعلومات دون استخدام الأسلاك ، من الضرورى التطرق إلى المفاهيم الأساسية للشبكات اللاسلكية قبل فهم كيفية تشغيلها . يقدم هذا  الفصل تعريفاً كاملاً بالشبكات اللاسلكية وكيفية انتفاع المستخدمين منها فى تطبيقات متنوعة.

تتواجد أنظمة اتصالات لاسلكية عديدة ، ولكن ما يميز خاصية الشبكات اللاسلكية أنها تحقق الاتصال بين أجهزة الحاسوب ، تتضمن هذه الأجهزة المساعد الرقمي الشخصي(PDA) Personal Digital Assistant والحواسيب المحمولةLaptops , والحواسيب الشخصية

Personal Computers (PCs), والمخدمات Servers و الطابعات Printers .

تملك أجهزة الحاسوب معالجات ، وذاكرة ووسائل لتحقيق الملائمة مع نوع معين من الشبكة . ان أجهزة الخليوى  التقليدية لا يمكن وضعها ضمن تعريف جهاز الحاسوب ، إلا أن أجهزة الخليوي الأحدث وحتى السماعات الصوتية الرأسية(Audio headset)  بدأت فى دمج محولات الشبكة ومحولات حساب الطاقة . تعرض بطبيعة الحال معظم التجهيزات الإلكترونية  اتصالات شبكات لاسلكية .

كما تعتمد الشبكات السلكية على السلك أو الليف البصرى ، تنقل الشبكات اللاسلكية المعلومات بين أجهزة الحاسوب . تأخذ المعلومات شكل رسالة بريد إلكتروني ، وصفحات إنترنت، وتسجيلات قاعدة البيانات، وجدول فيديو أو صوت . كما تنقل الشبكات اللاسلكية في أغلب الحالات البيانات((Data  مثل رسائل بريد إلكتروني و ملفات ، لقد ظهر التقدم في أداء الشبكات اللاسلكية من خلال إضافة تمكين دعم الاتصالات المرئية الفيديويةVideo)) والصوتية(Voice) .

تستخدم الشبكات اللاسلكية اما الموجات الراديوية أو الضوء الأحمر كوسط اتصال بين المستخدمين ،وبين المخدمات وقواعد البيانات . هذا النوع من الاتصال غير مرئى للعين البشرية ، بالإضافة إلى أن الوسط الحقيقي الهواء ظاهر للمستخدم .يقوم معظم المصنعين اليوم بدمج بطاقة ملائمة الشبكة اللاسلكية(NIC) Network Interface Card  (يعبر عن NIC  أيضاً بالمحول ) والهوائي في أجهزة الحاسوب ، إن بطاقة الشبكةNIC غير مشاهدة من قبل المستخدم . وهو يجعل أجهزة الحاسوب اللاسلكية متحركة وسهلة الاستخدام .

2-2 تصنيفات الشبكات اللاسلكية:

تقع الشبكات اللاسلكية في تصنيفات متعددة ، بالاعتماد على حجم المنطقة الفيزيائية التي تستطيع الشبكة تغطيتها . تلبي الأنواع التالية للشبكات اللاسلكية احتياجات مستخدمين متعددين :

*شبكةالمنطقة الشخصية اللاسلكية Wireless personal – Area network (PAN)

*شبكةالمنطقةالمحليةاللاسلكيةWireless Local    Area network (LAN)

*شبكة منطقة العاصمة اللاسلكية(MAN) Wireless Metropolitan–Area network

*شبكةالمنطقة الواسعة اللاسلكية Wireless Wide  – Area network(MAN)

تعتبر هذه المصطلحات توسعة اللأشكال الرئيسية للشبكات السلكية (مثلLAN أوWAN ) المستخدمة منذ سنوات قبل أن تدخل الشبكات اللاسلكية.

يتميز كل نوع من الشبكات اللاسلكية بأن لديه مزايا متممة ترضي متطلبات متعددة . تستكشف الفقرات التالية كل نوع من أنواع الشبكات اللاسلكية بشكل   مختصر .

الجدول 1-1

| التطبيقات | المعيار | الأداء | التغطية | النوع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| استبدال الكابل لمحيطيات الحاسوب | السن الأزرق IEEE 802.15 ،IrDA ،Bluetooth | متوسط | ضمن منطقة الشحن | شبكةPan اللاسلكية |
| توسع التحرك للشبكات السلكية | IEEE 802.11 Hyperlink، Wi -Fi | عال | ضمن البناية أو المخيم | شبكةLAN اللاسلكية |
| لاسلكية ثابتة بين المنازل و العمل والإنترنت | IEEE 802.16 و WIMAX | عال | ضمن المدينة | شبكة Man اللاسلكية |
| وصول متحرك إلى الإنترنت من مناطق خارجية . | أجيال الخليويCDPD 3Gو2G,2,5G | منخفض | عبر العالم | شبكة Wan اللاسلكية |

2 -2 -1 شبكات) (Pans الاسلكية:

مجال شبكات اللاسلكية قصير نسبياً (حتى 50  قدماً) ومعظم فعاليتها لإيفاء الاحتياجات ضمن غرفة صغيرة أو منطقة الشحن . تعتبر أداء شبكات     Pans  متوسط بمعدل بيانات يصل إلى Mbps)2) .تلي هذه المزايا الضرورات لاستبدال الكابلات في العديد من الحالات .

تتضمن شبكة PAN اللاسلكية قيام شخص ما بمزامنة جهاز المساعد الرقمي الشخصي       PDA الخاص به مع الحاسوب المحمول أو الحاسوب الشخصي .وبشكل مشابه تستطيع شبكة    PAN   اللاسلكية تقديم اتصال لاسلكي إلى الطابعة . إن ميزة إلغاء عقدة الأسلاك في هذا الطراز عند استخدام محيطيات الحاسوب مفيد جداً ، حيث يصبح التركيب الأولي للمحطيات وتجهيزاتها أمراً سهلاً .

2-2 -2 شبكات) LANs (اللاسلكية :

تقدم شبكات LANs  اللاسلكية أداء عالياً ضمن و حول أبنية المكاتب ، والمعامل ، والمنازل عادةً ما يمتلك المستخدمون في هذه المناطق حاسوباً محمولاً ، وحاسوباً شخصياً ، و PDA   بشاشات كبيرة و معالجات تدعم تطبيقات انتهائية أعلى . ترضي شبكات LANs احتياجات الاتصال لهذه الأنواع من أجهزة الحاسوب بشكل فعال .

الشكل 1-2: تمكن شبكةLANs  اللاسلكية من تحقيق الترابط بين أجهزة الحاسوب ضمن حدود البناية

على سبيل المثال ، في العمل يمكن تركيب شبكة LAN لاسلكية لتقدم وصول متحرك إلى تطبيقات مشتركة من الحواسيب المحمولة . بهذا النوع من النظام ، يستطيع المستخدم بينما هو بعيد عن مكتبه الاستفادة من خدمات الشبكة من غرف الاجتماعات وغرف أخرى . وهو ما يسمح لموظفين بأن يكونوا أكثر فعالية أثناء عملهم بعيداً عن طاولاتهم وأكثر تعاوناً مع بعضهم البعض .

تقدم شبكاتLANs اللاسلكية مستويات أداء تعمل بسهولة على تمكين تطبيقات انتهائية أعلى لتعمل بشكل سلس . على سبيل المثال ، يستطيع مستخدمو شبكةLAN اللاسلكية بسهولة مشاهدة مرفقات بريد إلكتروني ضخمة أو جدول فيديو مرئي مقدم من المخدم .بمعدل بيانات يصل إلى (54(Mbps ،تستطيع شبكة  LANاللاسلكية أن ترضي فقط شبكية بحدود تطبيقات منزل أو مكتب .

2-2 -3شبكات (Man's) اللاسلكية:

تشمل شبكات  Man'sاللاسلكية مناطق بحجم المدن ، في معظم الحالات ، التطبيقات المتضمنة اتصال ثابت ، ولكن مع تمكين لبعض الاستخدامات المتحركة . على سبيل المثال ، يستطيع المشفى نشر شبكة Man's لاسلكية للحصول على اتصالات بيانات بين منطقة خدمة المشفى الأساسية والعيادة البعيدة. أو تستطيع شركة الطاقة تركيب شبكة  MANلاسلكية عبر المدينة لتقديم وصول إلى جداول العمل من اماكن متعددة .

يقدم مزودو خدمة الإنترنت اللاسلكيةWireless Service Providers (WISPs) شبكات لاسلكية في المدن و المناطق النائية ،

وذلك لتزويد المنازل و الشركات باتصالات لاسلكية ثابتة . تعر ض شبكةMAN  اللاسلكية مزايا إيجابية مناسبة عندما يكون من غير العملي تركيب اتصالات سلكية تقليدية   مثلDSL)[خط المشترك الرقمي ] ومودم الكابل ) . شبكات  WANsاللاسلكية فعالة عندما تكون معيقات الطريق السليم للأنظمة السلكية قد جعلتها غير ممكنة أو مكلفة للغاية .

يشرح الشكل (1-3) ،شبكات Ma

2-2 -4 شبكات) (WAN's اللاسلكية :

تعرف شبكات MAN اللاسلكية تطبيقات متحركة تغطي منطقة كبيرة مثل دولة أو قارة . بسبب العامل الاقتصادي ، يستطيع مشغل اتصالات عن بعد القيام بالنشر العملي للبنية التحتية لشبكةMAN  اللاسلكية المكلفة نسبياً بهدف تقديم اتصال عملي طويل المسافة لقاعدة كبيرة من المستهلكين . من الممكن توزيع تكاليف مثل هذا النشر الشبكي عبر مستخدمين متعددين . وهو مايقدم رسوم اشتراك منخفضة .

تمتلك شبكاتWANs  اللاسلكية كما يبين الشكل (1-4) تغطية تقريبية عبر أرجاء العالم بواسطة تعاون عدة شركات اتصال عن بعد  . يعمل تأسيس اتفاق تجوال جيد بين مشغلي أنظمة اتصالات عن بعد . على تمكين تحقيق اتصالات مستمرة تخدم اتصالات بيانات متحركة لحظية . وبالدفع إلى مزود واحد لخدمة اتصالات عن بعد ، يستطيع المستخدم الوصول إلى خدمات إنترنت محددة عبر شبكةWANsاللاسلكية تقريباً من أي مكان في العالم

الشكل 1-4: تمتلك شبكة WANs اللاسلكية القدرة على دعم التطبيقات المتحركة على امتداد منطقة واسعة .

2-3 تطبيقات الشبكة اللاسلكية:

تدعم الشبكة اللاسلكية العديد من التطبيقات النافعة للمستخدم المتحرك و تقدم و ثوقية عالية بسبب انخفاض الخطأ الناجم عن السلك . وأكثر من ذلك ، تقدم الشبكات اللاسلكية تطبيقات متعددة تحفظ التكلفة بشكل واقعي مناسب وذلك بسبب الزيادة في المردود وانخفاض وقت التوقف لعطل ما مقارنةً مع الشبكة السلكية . تمتلك معظم الشبكات اللاسلكية تقنيات عمل بترخيص حرّ (مجاني ) وهو مايجعل الشبكة اللاسلكية بسيطة الانتشار وذات تكافة فعالة .

2-3 -1 التهيئات الأساسية:

تعتبر الشبكة اللاسلكية في معظم الحالات توسعة لشبكة سلكية موجودة فحسب  يستطيع المستخدم في هذه الحالة إنجاز عمل معين في مكان أمثل عوضاً عن مكان ما له مثالية أقل . يستطيع على سبيل المثال البائع عند إفراغ الشاحنة استخدام وحدة لاسلكية محمولة باليد لمسح المواد التي قام بإنزالها من الشاحنة . وهو أكثر فاعلية من كتابة المواد ثم إدخالها إلى حاسوب شخصي في مكان داخل منطقة الخدمة وبعيدة عن حوض التحميل .

تتضمن حالات أخرى تخصيصاً للشبكات اللاسلكية إلتي تلغي بشكل كامل الحاجة الى الأسلاك . على سبيل المثال ، مشهد استجابة فريق الطوارىء لتحطم طائرة ، يستطيع الفريق بشكل سريع إنشاء شبكة لاسلكية مؤقتة في منطقة التحطم .تتصل جميع الأجهزة بشكل مباشر مع بعضها البعض ، وهو مايقدم لأعضاء الفريق إمكانية الوصول المركزي إلى بيانات هامة متعلقة بالتحطم .

تقع تطبيقات الشبكات اللاسلكية أيضاً ضمن سيناريوهات عامة او خاصة ، حيث يستطيع مالك المنزل أو الشركة شراء و تركيب شبكة لاستخدامه الشخصي ولتنفيذ التطبيقات الخاصة . عادةً ما تصنع التطبيقات الخاصة لتصبح متوفرة فقط لموظفي الشركة أو شاغلي المنزل . لايمكن جعل الوصول الى التطبيقات ممكن للاستخدام العام الشائع . في الواقع ، تستخدم الشركات بشكل عام حراس أمان لتأمين اتصال الناس (المرخص لهم ) إلى الشبكة و الوصول الى الخدمات .

تقدم التطبيقات العامة من جهة أخرى ، وصولاً مفتوحاً لأي شخص . يستطيع الشخص المسافر على سبيل المثال استخدام شبكة    LAN لاسلكية عامة في المطار للوصول إلى الإنترنت خلال انتظار الطائرة . لقد أصبحت البقع الحارة و المقاهي العامة متوفرة بشكل واسع في المطارات ومناطق أخرى مثل الفنادق ، مراكز الاجتماعات و محلات المقاهي  وهى اماكن يتواجد فيها تركيز من الناس الذين يحملون اجهزة حاسوب .

2-3-2الوصول للانترنت:

يظهر أحد أهم  الأسباب القسرية لتركيب شبكة لاسلكية في التشارك على اتصال انترنت وحيد عالي السرعة . بنوع التهيئة هذا ، يستطيع كل عضو من عائلة او في مكتب أعمال صغير التشارك بسهولة باتصال وحيد  عالي السرعة من مودم الكابل أو مودم(DSL)             . وهو أمر مريح ويوفر المال لأن كل شخص يمتلك وصولا انيا الى الانترنت مع إمكانية  تجوال في أي  مكان في المنزل أو المكتب .

تزيد الشبكة اللاسلكية في هذا السيناريو من مرونة الشبكة لأنه من السهل إضافة محطات عمل جديدة في اي وقت دون الحاجة لمدّ كابل . كما يصبح أيضاً اعادة وضع حاسوب شخصي لاسلكي ومرفقاته من طابعة و مخدم أمراً سهلاً .

تستطيع الشركة استخدام الشبكة اللاسلكية للسماح للموظفين الزائرين و الضيوف المصطحبين معهم أجهزة حواسيب لاسلكية من الاتصال السريع بالشبكة بتهيئة بسيطة . تقدم القدرةعلى استخدام الإنترنت في حالة البعد عن موقع المنزل تعزيزاً كبيراً للمنتج . حيث يستطيع الزائر تشغيل حاسوب محمول فقط ليحصل على وصول آني إلي البريد الإلكتروني  وتطبيقاته .

2- 3 -3الصوت عبر اللاسلكي:

يعتبر استخدام الشبكات اللاسلكية لدعم إرسال المحادثات الصوتية حلاً مفيداً عندما يحتاج الناس للبقاء بشكل مستمر على اتصال مع بعضهم البعض . في الحقيقة لقد صممت شبكة  LANاللاسلكية لدعم الاتصالات الصوتية ، حيث يمكن بشكل تام تبديل النظام الهاتفي التقليدي (المعتمد على السلك ) ضمن منطقة خدمة معينة . أنظر الشكل(1-5)يقدم جمع الصوت و البيانات ضمن الشبكة اللاسلكية ذاتها إمكانية تحرك كاملة وتخفيضاً لكلف التشغيل

الشكل 1-5: تقدم الشبكات اللاسلكية البنية التحتية لنظام هاتفي  .

2- 3-4 التعليم:

لقد وجدت العديد من الكليات والمدارس الاعدادية اسبابا مفيدة لتركيب شبكات LANs لاسلكية بشكل غالب لتقديم تطبيقات شبكية متحركة الى طلابها في الحقيقة بدأت باستخدام الوصول الى شبكة LAN لاسلكية موجودة كميزة تنافسية , يتمثل هدف هذه المدارس في زيادة عدد الطلاب الذين يحملون حواسيب محمولة كميزة تنافسية يتمثل هدف هذه المدارس في زيادة عدد الطلاب الذين يحملون حواسيب محمولة وزيادة توقعات الوصول الى الانترنت والوصول لتطبيقات الدارسة الخاصة وتحصيل العلامات ورؤية النصوص، بالنتيجة يستفيد الطلاب أكثر من وقتهم .

إن إنشاء مختبرات حاسوبية والحفاظ عليها بهدف انتفاع الطلاب في الوصول الى الانترنت وانهاء التمديدات هو امر مكلف يعتمد الطلاب في معظم ألأحيان على الخط لاستخدام الحاسوب في المختبر , والذي يعمل على قطع نشاطتهم . تقدم شبكة LAN اللاسلكية الى الطلاب وصولا انيا  الى المصادر الضرورية باستخدام حواسيبهم المحمولة من اى مكان وفي اى وقت , وذلك حتى بعد اغلاق حاسوب المختبر التقليدي . وهو ما يقدم توزع وصول متساوي  لجميع الطلاب , وباتالى يعزز مردود الطلاب تستطيع المدرسة بالطبع ايضا حفظ كلفة تشغيل المختبر .

2-3-5 الخدمات العامة:

تعمل شركات الخدمات العامة على تشغيل نظام توزيع الخدمة والمحافظة عليه, حيث يعمل النظام على توزيع الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي الى المصانع وأماكن الاقامة يجب أن تقوم شركات الخدمات العامة بالمراقبة المستمرة لتشغيل نظام التوزيع الكهربائي , وخطوط الغاز واستهلاك المياه بالاضافة الى فحص عدادات الاستخدام على الاقل مرة في الشهر من أجل أحتساب الفواتير يعنى هذا الامر تقليديا قيام شخص ما بالسفر من مكان الى مكان وزيارة اماكن الاقامة ومقرات الشركات , وتسجيل المعلومات ثم العمل على ادخال البيانات الى مركز الحاسوب أو الخدمة .

تنشر اليوم شركات الخدمة العامة شبكات WANs لاسلكية لإتمام عملية قراءة العدادات ومراقبة النظام عوضاً عن تسجيل بيانات قراءة العداد على ورقة ليصار الى ادخالها الى الحاسوب لتتم معالجتها , يستطيع العداد ارسال البيانات بشكل دوري عبر شبكة WAN لاسلكية الى شركة الخدمة العامة وهو ما يوفر الوقت ويخفض التكاليف العالية نتيجة لالغاء الحاجة الى قارئ العدادات البشري .

2-3-6 الشبكات العامة:

بسبب الانتشار الهام للحواسيب المحمولة و (PDA) والهواتف الخليوية فقد تواجدت ضرورة لتحقيق ملائمة الجوال مع الانترنت وتطبيقات متحدة , يرغب ويتوقع المستخدمون تحقيق اتصال جوال ثابت الى جميع مصادر المعلومات بمستويات اداء عالية ومشروعية تقدم الشبكات اللاسلكية البنية التحتية لدعم هذه الاحتياجات في المناطق العامة البعيدة عن المكتب او المنزل .

تقدم الشبكات اللاسلكية العامة وسائل للناس الراغبين بالاتصال مع شبكة الانترنت عموما تملك الاماكن التي فيها تجمعات كبيرة من الناس الراغبين او بحاجة لاتصالات شبكة وصولا لشبكة LAN لاسلكية تقدم  شبكات WANs , MANs  اللاسلكية من جهة أخرى تغطية لمناطق كبيرة يكون توزيع التعداد السكاني فيها ضئيلاً .

تتواجد شبكات LANs اللاسلكية في الاماكن العامة مثل الفنادق والمطاعم  تركب جميع انوع المناطق شبكة LAN لاسلكية من أجل الوصول العام يستخدم على سبيل المثال 90% من البحارة الانترنت بشكل منتظم خلال وجودهم في المنزل او المكتب بينما يبقي  العديد منهم راغبا في الوصول الى الانترنت خلال فترةاستراحتهم على القارب , بالأخص عندما يرسو القارب طوال الليل في حوض الرسو بالنتيجة  تركب احواض الرسو حول الكرة الارضية شبكات LANs لاسلكية  لتمكين البحارة من الوصول الى تطبيقات الانترنت .

2-4 فوائد الشبكة اللاسلكية:

يتعلم الناس حول العالم فوائد الاتصال اللاسلكي من أجل تفحص البريد الالكتروني وتصفح الانترنت والوصول الى تطبيقات  مشتركة  ان التقدم الجاري  للمنتجات ومن ضمنها الملائمات اللاسلكية ستمكن هؤلاء الناس من التخلص من الاسلاك وكسب فوائد الحركة والمرونة وسنحصل بالنتيجة على فعالية عالية ودقة ووثوقية .

2-4 -1زيادة الفعالية والدقة:

من بين العديد من الاسباب التي تدفع لتركيب شبكة لاسلكية تعتبر استمرارية فوائد الانتاجية احدى هذه الاسباب اذا كانت نتيجة الفوائد توفيرًا كافيا في تكاليف التركيب ودعم الشبكة اللاسلكية فإن الشبكة اللاسلكية مفيدة. إن العائد الايجابي يدفع بعض الناس على استثمار النقود في أنظمة جديدة .

2-4-2 تحسين الوثوقية:

تعتبر الكابلات متاصلة في عدم الوثوقية بسبب الصدأ وسوء الاستخدام , حيث يعتبر التركيب غير المناسب والضرر السببين الرئيسيين في فشل الشبكات السلكية على سبيل المثال,  قد يصلح تقني الهاتف مشكلة ما في نظام الهاتف ثم وبشكل غير مقصود يقطع كابلات الشبكة وهو ما يسبب دخول النظام في فترة للإصلاح طويلة الأمد نسبيا لحين قيام مدراء الشبكة باصلاحها .

يتسبب الطقس السيء مثل الاعاصير والتورنادو بتضرر كل من الاتصالات الهوائية والنحاسية تحت الارض بين الابنية يمنع هذا الضرر المتكرر كامل البناية من الوصول الى تطبيقات مهمة حتى بالرغم من ان الشبكات اللسلكية تقدم أداء اعلى من نظائرها اللاسلكية .

تخفض الشبكات اللاسلكية بشكل مناسب المشاكل المرتبطة بالضرر الفيزيائي مع ازدياد امكانية  توفر النظام  وهو ماسيعطى المستخدمين اتصالات بنسب مئوية اعلى , من الممكن ان تكون الشبكات السلكية ضرورية الا ان الشبكات اللاسلكية ضرورية ولكن الشبكات اللاسلكية يمكن ان تستخدم  كوصلة احتياطية  يقدم جمع وصلة الاتصالات السلكية  واللاسلكية  بين الأبنية اداء عالياً وموثقاً .

3-1 كيفية عمل اللاسلكي:

تنتفع الشبكات اللاسلكية من المكونات بشكل مشابه للشبكات السلكية يجب على الشبكات اللاسلكية تحويل اشارة المعلومات الى شكل مناسب للإرسال عبر الوسط الهواء بالرغم من ان الشبكات اللاسلكية  لها ميزة مباشرة في انها قسم فقط من البنية التحتية للشبكات الكلية الا ان الانتباه الى جميع وظائف الشبكة يعتبر ضرورة وذلك لحساب الاضرار الناتجة عن الوسط  اللاسلكي , يناقش هذا الفصل المفاهيم العامة لكل أنواع الشبكات اللاسلكية مع التركيز على إشارات المعلومات والمكونات .

3-2 مكونات نظام الشبكة اللاسلكية:

تتالف الشبكة اللاسلكية من المكونات متعددة تدعم الاتصالات باستخدام انتشار الموجات الراديوية او الضوئية عبر وسط الهواء , تتراكب بعض هذه العناصر مع عناصر الشبكات السلكية الا انه من الضرورى وجود اعتبارات خاصة لجميع هذه المكونات عند نشر الشبكة اللاسلكية يشرح الشكل 2-1 المكونات الاساسية .

الشكل (2-1) مكونات نظام الشبكة اللاسلكية

3-2-1 المشتركون:

من الممكن ان يكون المشترك اى شيء ينتفع مباشرة من الشبكة اللاسلكية يمثل الشخص النوع العام الشائع للمشترك على سبيل المثال , يدخل رجل الأعمال المسافر الى الانترنت من شبكة LAN  لاسلكية عامة في المطار كمشترك في بعض الحالات قد لا يكون المشترك كائنا بشريا  الرجل الآلي على سبيل المثال يمكن ان يستقبل التعليمات من الحاسوب  المركزي عبر شبكة لاسلكية يتحكم الحاسوب المركزي بالعمليات التصنيعية وبما ان الشبكات اللاسلكية  تتواجد لمساعدة  المشترك فالمشترك هو العنصر الذي يستقبل فوائد الشبكة اللاسلكية نتيجة ذلك يشكل المشتركون الجزء الهام من الشبكة اللاسلكية .

3-2-2 أجهزة الحاسوب:

تعمل انواع متعددة من اجهزة  الحاسوب التي يشار لها في بعض الاحيان  بالزبائن – في شبكة لاسلكية قد تصمم بعض اجهزة الحاسوب  بشكل خاص للمستخدمين في حين ان بعض اجهزة الحاسوب عبارة عن انظمة انتهائية (End System ) عموما أى جهاز حاسوب قد يتصل مع اى جهاز حاسوب اخر على الشبكة اللاسلكية ذاتها .

غالبا ما تكون أجهزة الحاسوب صغيرة لتدعم التطبيقات المتحركة وهو مايجعلها مناسبة للحمل مع الناس في جميع الاوقات تمتلك هذه الاجهزة بشكل عام شاشات عرض صغيرة ولوحه مفاتيح محدودة وبطاريات صغيرة : صحيح أن الاجهزة متحركة الا انها تستطيع دعم تطبيقات معينة فقط .

3-2-3 بطاقات ملائمة الشبكة ( NIC's):

تقدم بطاقة ملائمة الشبكة NIC بين جهاز الحاسوب والبنية التحتية للشبكة اللاسلكية توضع بطاقة الشبكة NIC داخل  جهاز الحاسوب باحكام الا ان محولات الشبكة الخارجية  متوفرة حيث تتصل بالحاسوب ولكنها تبقي خارج جهاز الحاسوب.  يظهر الشكل 2-2  امثلة على انواع متنوعة من بطاقات الشبكة NICs  اللاسلكية .

تعرف معايير الشبكة اللاسلكية  كيفية عمل بطاقة NIC اللاسلكية  على سبيل المثال , من الممكن أن تستخدم بطاقة NIC لشبكة LAN لاسلكية المعيار IEEE 802.11b  في هذه الحالة تكون بطاقة NIC  اللاسلكية قادرة فقط على الملائمة  مع البنية التحتية لشبكة  لاسلكية متوافقة مع المعيار 802.11b بالنتيجة على المشتركين توخي الحذر لتأمين تطابق بطاقة NIC اللاسلكية  المختارة مع البنية التحتية للشبكة اللاسلكية  المراد الوصول اليها .

تتوافق بطاقات الشبكة NICs اللاسلكية ايضا مع عامل شكل محدد الذي يعرف الملاءمة الفيزيائية  والكهربائية  للممر والتي تمكن البطاقة من الاتصال مع أجهزة  الحاسوب  مرة اخرى يجب على المستخدم اعتبار أمر الملائمة وذلك عن طريق تامين تطابق بطاقة الشبكة  NICاللاسلكية ضمن جهاز الحاسوب الخاص به , فيما يلي تلخيص لعوامل الشكل المتوفرة للشبكات اللاسلكية .

ترابط المكونات المحيطية (PCI) – Peripheral Component Interconnect : ممر الملائمة الأكثر شيوعا اليوم لاجهزة الحاسوب الشخصية لدرجة يباهي بادائه العالي طورت شركة Intel   ممر PCI وقدمته في عام 1993م يرضى ممر PCI احتياجات الاجيال الحالية من الحواسيب الشخصية بهدف الصور و العروض المتعددة بطاقات PCI)) الاولى اشاعت تقنية وصل وشغل( Plug- and –Play)  التي جعلت من السهل تركيب بطاقة شبكة( NIC)  تستطيع دارة PCI التعرف على توافقيات بطاقات (PCI)  والعمل بنظام تشغيل الحاسوب لتفعيل التهيئات لكل منها وهو ما يوفر الوقت ويمنع مشاكل التركيب للمستخدمين غير التقنيين.

الشكل (2-2) بطاقات الشبكة

3-2-4 وسط الهواء:

يخدم الهواء اهدافا متعددة مثل تقديم الأسس للكلام، تمكين السفر الجوي وتامين الحياة يقدم الهواء ايضاً الوسط لإنتشار إشارات الاتصالات اللاسلكية التي تشكل قلب الشبكات اللاسلكية ان التفكير في الاتصال عبر شبكة لاسلكية  مشابه للحديث الى شخص ما فاذا تحرك بعيدا عنك يصعب استماعكما لبعضكما البعض وخاصة في ظل الضجيج .

تسافر المعلومات اللاسلكية عبر الهواء فهى تلمك مزايا خاصة تمكنها من الانتشار عبر مسافات طويلة نسبيا لا يمكن الاستماع الى اشارات المعلومات اللاسلكية من قبل البشر لذا بالامكان تضخيم هذه الاشارات الى مستويات عالية دون الحاق الاذى بالاذن البشرية تعتمد كمية الارسال على العوائق الموجودة في الهواء والتي اما تنقص او تشتت مجال وقوة الاشاارات , الثلج , المطر , الضباب , والدخان. امثلة لعناصر تفسد انتشار اشارات الاتصالات اللاسلكية في الحقيقة يستطيع الانهمار الغزير للمطر افساد الانتشار والاداء للشبكة اللاسلكية . لقد أصبحت هذه المواضيع الأكثر اهمية عند دراسة وتركيب شبكة MAN  لاسلكية او شبكة WAN .

3-2-5 البنية التحتية للشبكة اللاسلكية:

تربط البنية التحتية للشبكة اللاسلكية بين مستخدمى الشبكة الاسلكية  والانظمة الانتهائية قد تتالف البينة التحتية من محطات قاعدة ومتحكمات الوصول وبرمجيات اتصال التطبيقات ونظام التوزيع تعمل هذه المكونات Components على تعزيز الاتصالات اللاسلكية ووظائف الانجاز المهمة والضرورية لتطبيقات محدودة .

3-2- 5-1محطات القاعدة:

تشكل محطة القاعدة Base Station  العنصر العام للبنية التحتية التي تحقق الملائمة لاشارات الاتصالات اللاسلكية المسافرة عبر وسط الهواء الى الشبكة السلكية , غالبا يشار اليها على انها نظام التوزيع تمكن محطة القاعدة المستخدمين من الوصول الى مجال واسع من خدمات الشبكة مثل تصفح صفحات الانترنت الوصول للبريد الاللكتروني وتطبيقات قواعد البيانات تحتوى محطة القاعدة غالبا على بطاقة شبكة NIC لاسلكية تستخدم التقنية ذاتها في التشغيل من قبل بطاقات الشبكة NIC اللاسلكية الخاصة بالمستخدم .

3-2-5-2 متحكمات الوصول:

في غياب الامن الكافي ’ تعرض الشركات كمية الخدمة Quality of Service – (QoS) واليات تجوال لمعايير الشبكة اللاسلكية , والحلول لتحكم وصول الى انظمة لاسلكية قوية بشكل متحكم الوصول Access Controller )) المكون الاساسي لهذه الحلول, متحكم الوصول عتادي( Hardware) بشكل تقليدي حيث يستقر في المنفذ السلكي للشبكة بين نقاط الوصول والطرف المحمي من الشبكة تقدم متحكمات الوصول ذكاءً مركزيا خلف نقاط الوصول وذلك لتنظيم المرور( Traffic) بين الشبكة اللاسلكية  المفتوحة والمنابع الهامة , تتضمن في بعض الحالات نقطة الوصول على وظيفة تحكم (وظيفة تحكم وصول) .

3-2-5-3 برمجية اتصال التطبيق :

تنجز الشبكات اللاسلكية تصفح الانترنت والبريد الالكتروني بشكل جيد بواسطة اخذ برمجية البريد الالكتروني  والمستعرضات الموجودة في جهاز الزبون , من الممكن أن يفقد المستخدم الاتصال اللاسلكي من وقت لاخر , الا أن البروتوكولات المستخدمة  لهذه التطبيقات البسيطة نسبيا تمتلك المرونة في معظم الحالات .

الشكل (2-3 ) برمجية اتصال التطبيق

3-2-5-4 نظام التوزيع :

نادرا ما تكون الشبكة اللاسلكية حرة بشكل كامل من الاسلاك يتضمن نظام التوزيع بشكل غالب على ربط لاسلكي ضروري  لربط نقطتي وصول مع بعضهما البعض وربط المخدمات مع بعضها ومتحكمات الوصول في معظم الحالات تشمل شبكة الايثرنت العامة نظام التوزيع .

3-3 هيكلية الشبكة:

تعرف هيكلية الشبكة البروتوكولات والمكونات الضرورية لتحقيق متطلبات التطبيق أحد المعايير الشائعة لشرح الهيكلية معيار النموذج المرجعي لترابط النظام المفتوح OSI)) _ Open system Interconnect ذو الطبقات السبع المطور من منظمة المعايير الدولية International stands organization (ISO)   :  يحدد النموذج ISO المجموعة الكاملة  من وظائف الشبكة بشكل مجموعة على شكل طبقات   مستقرة ضمن كل مكون شبكة , النموذج المرجعي OSI هو ايضا نموذج يدوي لتمثيل معايير متنوعة وقدرة الشبكة اللاسلكية  على العمل باتصال .

3-3-1 تقدم طبقات OSI الوظائف الشبكية التالية:

* الطبقة 7 طبقة التطبيقات : تؤسس الاتصالات بين المستخدمين وتقدم خدمات الاتصالات الاساسية مثل نقل الملف والبريد الالكتروني أمثلة البرمجيات التي تعمل عند هذه الطبقة تتضمن بروتوكول نقل البريد البسيط (SMTP) Simple Mail Transfer protocol   بروتوكول نقل النص التشعبي _(HTTP ) Hypertext Transfer   بروتوكول نقل الملف (FTP ) File transfer protocol  .

* الطبقة 6- طبقة التمثيل : تعمل على صيغة البيانات المنقولة الى طبقة التطبيقات وتقوم بانجاز الترجمة بين صيغ  البيانات المختلفة عند الضرورة  على سبيل المثال تستطيع هذه الطبقة ترجمة التشفير  الممثل للبيانات عند الاتصال بنظام بعيد من قبل بائعين مختلفين .

*الطبقة 5- طبقة الجلسة : تقوم بانشاء وادارة وانهاء الجلسة  بين تطبيقات برمجيات الترجمة اللاسلكية  ومتحكمات الوصول التي تقدم هذا الشكل من الاتصال عبر الشبكات اللاسلكية  اذا واجهت الشبكة اللاسلكية تداخلا تقوم وظائف طبقة الجلسة بفصل الاتصال بشكل مؤقت حتى يبتعد التداخل .

* الطبقة 4- طبقة النقل : تقدم الآليات لانشاء وصيانة وانهاء الدارات الافتراضية عندما تحجب الطبقات العليا عن تفاصيل استخدام الشبكة . عموما هذه الدارات عبارة عن اتصالات  تتحقق بين تطبيقات الشبكة من طرف واحد لدارة اتصالات الى دارة اخرى (كمثال بين متصفح الانترنت على الحاسوب المحمول وصفحة الانترنت على المخدم) بروتوكولات  مثل بروتوكول تحكم الارسال (TCP) يعمل في هذه الطبقة .

*الطبقة 3- طبقة الشبكة : تقدم مسار الرزم عبر الشبكة من المصدر الى المستقر تؤمن هذه المسارات ارسال الرزم باتجاه يقودها الى المستقر المعين , بروتوكولات  مثل بروتوكول الانترنت (IP) يعمل في هذه الطبقة .

*- الطبقة 2- طبقة وصل البيانات – تؤمن الوصول للوسط بالاضافة الى التزامن وتحكم الخطأ بين الكيانين. يتضمن هذا في الشبكات اللاسلكية  غالبا تنسيق الوصول الى وسط الهواء العام والاسترجاع من الاخطاء التي من الممكن حدوثها على البيانات عندانتشارها من المنبع الى المستقر , تمتلك معظم انواع الشبكات اللاسلكية  طريقة شائعة لانجاز وظائف طبقة وصل البيانات بشكل مستقل عن الطريقة الفعلية للارسال .

*الطبقة 1- الطبقة الفيزيائية : تقدم الارسال الفعلي للمعلومات عبر الوسط تتضمن الطبقات الفيزيائية الموجات والضوء تحت الاحمر .

تعرف الطبقات المجتمعة لهيكلية الشبكة وظائف الشبكة اللاسلكية الا ان الشبكات اللاسلكية  تستخدم بشكل مباشر الطبقات السفلي فقط من النموذج. تستخدم بطاقة الشبكة NIC اللاسلكية  على سبيل المثال وظائف طبقة وصل البيانات الطبقة الفيزيائية , عناصر اخرى  من الشبكة (مثل برمجية الترجمة اللاسلكية ) تعرض وظائف تستخدمها طبقة الجلسة  في بعض الحالات قد تؤثر الاضافة لشبكة لاسلكية على الطبقات السفلي فقط ولكن انتبه الى الطبقات العليا فهي مهمة لتأمين عمل التطبيقات  بشكل فعال في حال وجود اضرار في الشبكة اللاسلكية .

تدعم كل طبقة من طبقات النموذج المرجعي OIS  الطبقة الاعلى منها في الحقيقة تظهر غالبا الطبقات السفلي بشكل مرئي (ظاهر) للطبقات الاعلى منها على سبيل المثال يعمل بروتوكول TCP في طبقة النقل لانشاء اتصالات بالتطبيقات عند مسافة من الحاسوب المضيف دون ادراك لما تهتم به الطبقات السفلي من تزامن وتاشير .

3-4 تدفق المعلومات عبر الشبكة اللاسلكية:

بشكل اكثر تعييناً ان السبب في وجود الشبكة اللاسلكية هو دعم تدفق المعلومات من نقطة اولى الى اخرى دون الحاجة لاسلاك يتغير مع تدفق المعلومات عبر الشبكة شكل المعلومات لتحقيق العبور الفعال في الشبكة ترتبط وظائف محددة عندنقل المعلومات مثل الوصول للوسط وتحكم الخطأ وهى عامة عبر انواع متنوعة من الشبكات اللاسلكية .

3-4-1 ادخال وتخزين وعرض المعلومات:

تتدفق المعلومات من المستخدم الى الحاسوب يعمل الحاسوب على تمكين الادخال بواسطة لوحة المفاتيح المختصرة والميكروفون  أو الكاميرات الفيديوية تسمح طرق الادخال الحديثة ايضا بادخال المعلومات بواسطة حركات العين وموجات الدماغ , تمثل الاشارات التشابهه المعلومات .

قبل أن تصبح الحواسيب قادرة على تخزين المعلومات يجب أن يقوم النظام بتحويل اشارات المعلومات التشابهية الى الشكل الرقمي المناسب للحاسوب, تجعل المبدلات التشابهيه الرقمية (A/D) Analog- to – Digital هذا الامر ممكناً حيث تقوم دارات خاصة باخذ عينات الاشارة التشابهية , مما ينتج نبضات بمطالات لتمثيل الاعداد الثنائية  بشكل مشابه تقوم المحولات الرقمية التشابهية (D/A) Digital- to – Analog بترجمة الاشارات الرقمية الى الشكل التشابهي مجزء من تمثيل المعلومات للمستخدمين .

3-4-2 الاتصال مع البنية التحتية للشبكة اللاسلكية:

تتضمن محطة القاعدة مثل نقطة, كلتا بطاقتي الشبكة NIC السلكية واللاسلكية بالاضافة الى البرمجية التي تلائم كلا الشبكتين . عندما يتصل المستخدم الاسلكي مع مستخدم لاسلكي اخر تقوم محطة القاعدة ببساطة باعادة ارسال اطار البيانات المستقبل من مستخدم الى مستخدم اخر قادر على الاستقبال . تقوم محطة القاعدة في هذه الحالة بدور مكرر بشكل بديل قد تقوم محطة القاعدة بتحويل البيانات الى الطرف السلكي من محطة القاعدة اذا كان المستقر متوضع في مكان ما على الطرف السلكي من الشبكة .

بالاعتماد على استقبال اطار البيانات تقوم بطاقة الشبكة NIC)) اللاسلكية ضمن محطة القاعدة بتحويل الموجه الراديوية التشاهية او اشارة الضوء الى اشارة رقمية  وتقوم ايضا بكشف الاخطاء للحيلوية دون وجود اخطاء خانة في اطار البيانات الناتج تسبب اليه تحكم الخطأ قيام بطاقة (NIC) المرسلة باعادة ارسال اطار البيانات ان وجدت الاخطاء بعد اخذ الحذر من الاطر الخاطئة تعمل بطاقة الشبكة ((NIC اللاسلكية  ضن محطة القاعدة اما على اعادة ارسال الاطار او تحويل الاطار الى الطرف السلكي من محطة القاعدة .

الشكل (2-4) الاتصال مع البنية التحتية للشبكة اللاسلكية

4-1 الوسط غير المرئي:

إن الفارق الرئيس بين الشبكات السلكية واللاسلكية  يعتمد على وسط الاتصال تنتفع الشبكات السلكية من الكابلات لنقل التيار الكهربائي  الممثل للمعلومات , أما في الشبكات اللاسلكية فان وظيفة اشارة التردد الراديوي (RF)Radio Frequency  واشارة الضوء هى حمل المعلومات غير المرئية عبر الهواء , يواصل هذا الفصل النقاش حول المفاهيم الشائعة لجميع أنواع الشبكات اللاسلكية مع التأكيد على أساسيات الاشارة الرايوية RF والضوء .

4-2 المرسلات المستقبلات اللاسلكية:

يتألف المرسل المستقبل اللاسلكي من مرسل ومستقبل , تسمى العملية في المرسل بالتعديل التي تعمل على تحويل الاشارات الرقمية الكهربائية داخل الحاسوب الى اى اشارة تشابهية اما اشارة ضوء او اشارة راديوية RF يقوم بعد ذلك المضخم بزيادة مطال الاشارات بشكل يسبق وصولها للهوائي .

في المستقر يكتشف المستقبل الاشارات الضعيفة نسبيا ويقوم بفك تعديلها الى أنواع بيانات مناسبة لحاسوب المستقر . يشرح الشكل 3-1  العناصر المكونة للمرسل والمستقبل يتكون عموما المرسل المستقبل من اعتدة تشكل قسم من بطاقة الشبكة اللاسلكية NIC .

الشكل (3-1)  المرسلات والمستقبلات

4-3 الاشارات الراديوية RF:

الاشارة الراديوية RF هى موجة كهرطيسية تستخدمها انظمة الاتصالات لنقل المعلومات عبر الهواء من نقطة الى اخرى بواسطة الهواء مع العلم ان الاشارات الراديوية قيد الاستخدام منذ سنوات عديدة تقدم الاشارات الراديوية الرسائل لحمل الموسيقي الى اجهزة الراديو  وحمل الصور المرئية الى اجهزة التلفزيون . في الحقيقة تعتبر الاشارات الراديوية الطرق الاكثر شيوعا لحمل البيانات عبر الشبكة اللاسلكية .

الشكل (3-2) الاشارة الراديوية RF

4-3-1 ايجابيات وسلبيات الاشارة الراديوية RF:

كما بحثنا مقارنة استخدام الاشارات  الضوئية  يعرف الجدول 3-1 خصائص الاشارات  الراديوية RF .

الجدول 3-1 مقارنة ايجابيات وسلبيات الاشارات الراديوية RF .

| ايجابيات الاشارة الراديوية RF | سلبيات الاشارة الراديوية RF |
| --- | --- |
| مجال طويل نسبيا يصل حتى 20 ميلا اذا كان ممكنا تحقيق خط نظر | نفاذ بيانات منخفض يصل حتى مجال Mbps |
| تعمل بشكل جيد في الظروف الجوية ضباب وجو سديمي فيما عدا المطر الغزير الذي يسبب اداء ضعيفا | معرضة بشكل كبير لتداخلات راديوية RF من انظمة خارجية تعتمد على الترددات الراديوية RF |
| مجال عمل برخصة حرة (فقط لانظمة تعتمد على المعيار IEEE802.11) | الامن محدود بسبب الانتشار الراديوي الى مسافة اقل من منطقة الخدمة |

4-3-2 عوائق الاشارة الراديوية RF:

تواجه الاشارات الراديوية RF عوائق مثل التداخل والانتشار متعدد المسار وهو مايؤثر على الاتصالات بين المرسل والمستقبل مما يسبب أداء منخفضا في معظم الأحيان ويصبح المستخدمين غير سعداء .

4-3-2-1 التداخل:

تحدث التداخلات عندما تتواجد اشارتين في محطة المستقبل بنفس الوقت , مع افتراض ان لهما الطور والتردد ذاته وهو مشابه لشخص ما يحاول الاستماع الى شخصين آخرين يتحدثان بنفس الوقت  . في هذا الحالة تعطي بطاقات شبكة ((NIC اللاسلكية المستقبلة أخطاء عندما يتم تشفير ما بقى من معلومات مرسلة

تنظم هيئة الاتصالات الفيدرالية FCC (Fedral Communications Commission )  استخدام معظم الحزم الترددية وأنواع التعديلات وذلك لتجنب امكانية تداخل الاشارات بين الانظمة مع ذلك تبقي امكانية التداخل الراديوي مممكنة خصوصا مع انظمة تعمل بحزمات حرى الترخيص يملك المستخدمين حرية في التركيب والانتفاع من تجهيزات تعمل في حزمات حرة الترخيص مثل نشر شبكة LAN لاسلكية دون تنسيق بين الاستخدام والتداخل .

4-4 إشارات الضوء:

دخلت إشارات الضوء في الاستخدام ضمن انظمة الاتصالات قبل دخول الانظمة الراديوية ((RF بفترة طويلة , حيث تقدم الفوانيس مصدر ضوء لاستخدامه في ارسال الشيفرات بين المراكب اثناء ابحارها  في البحر منذ مئات السنين , بقيت المدافع الضوئية حتى يومنا هذا قيد الاستخدام في العديد من المطارات كنظام اتصال احتياطي يتصل مع الطائرات اذا تعرضت لاعطال في المعدات الراديوية .

الشبكات اللاسلكية التي تنتفع من اشارات الضوء ليست شائعة مقارنة مع تلك التي تستخدم الاشارات الراديوية ترضي اشارات الضوء عموماً ضرورات تطبيقات خاصة مثل وصلات مبني الي مبني وشبكات المنطقة الشخصية قصيرة المجال . تستخدم بعض شبكات LANs اللاسلكية فيما بين الابنية الضوء الليزري لحمل المعلومات بين الحواسيب .

الشكل (3-3) إشارات الضوء

4-4-1 الميزات الايجابية والسلبية لاشارة الضوء :

كما قارنا سابقا الاشارات الراديوية ((RF يعرف الجدول 3-2 خصائص اشارات الضوء .

الجدول 3-2 مقارنة المزايا الايجابية والسلبية لاشارات الضوء

| ايجابيات اشارة الضوء | سلبيات اشارة الضوء |
| --- | --- |
| نفاذ بيانات عال جدا يصل لمجال الغيغابت Gbps | اداء متغير غير موثوق به في وجود ثلوج امطاء ضباب كافي اشياء معينة منقولة جواً . |
| أمن مترابط عالي بسبب حزمة الليزر الضيقة | قدرة قصيرة المجال نسبيا (ميل واحد) |
| عمل بترخيص حر | يحتاج العمل الى تحقيق خط النظر , وتحرر من العوائق |
| احتمال تداخل راديو ((RF منخفض جداً من الانظمة الخارجية | مسائل تتعامل بالترتيب بسبب ميلان الابنية |

تقدم هذه الخصائص امكانية استخدام اشارة الضوء بشكل اكثر فعالية  لتطبيقات محددة حيث يكون من الضروري الحصول على اداء عال جدا تستطيع  على سبيل المثال الشركة تركيب وصلة اتصال تحت حمراء بين بنايتين متجاورتين بهدف تقديم مخدم احتياط عالي السرعي في شبكة لاسليكة .

4-4-1-1 التداخل:

اشارات الضوء حرة من مصادر التداخل الراديوية (RF) للتداخل مثل الهواتف اللاسلكية والافران الميكروية في الحقيقة , لم تنظم (FCC) اشارات الضوء سبب التداخل المحتمل والمحدد بشكل كبير بين الأنظمة تملك اشارات الضوء ترددا اعلى بحيث يكون انبعاثها جيد خارج طيف الانظمة الراديوية( (RF وهو مايفسر عدم قيام ((FCC بتنظيم اشارات الضوء .

الا ان التداخل من مصادر ضوء اخرى يبقي المشكلة للانظمة التي تستخدم اشارات الضوء. على سبيل المثال يعمل تركيب نظام ارسال اشارات تحت حمراء نموذج نقطة الى – نقطة على المساعدة في الاتجاهات الشرقية والغربية , حيث يستطيع النظام استقبال تداخل وافر  من ضوء تحت احمر موجود في اشعة الشمس لان الشمس قريبة  الافق قد يكون هذا التداخل   في بعض الحالات كبير بشكل كاف ليؤدى الى التعطيل الكامل لارسال البيانات في وصلة تحت حمراء كن متاكدا عند تركيب هذا النوع من الانظمة على اتباع توصيات المصنع عند توجيه الهوائي .

4-4-1-2 التضعيف بسبب العوائق والطقس:

تقدم العوائق مثل الابنية والجبال  والاشجار كمية تضعيف وافرة لاشارات الضوء عند انتشارها عبر الهواء تتكون معظم هذه العناصر من مواد جاهزة لامتصاص وتشتيت الضوء بالنتيجة كت متاكدا من ان المسار بين النقاط الانتهائية لنظام اتصال يعتمد على الضوء خال تماما من العوائق .

حتى اذا كان مسار الاتصالات مفتوحا فان الطقس يبقى قادر على التأثير بكميات تضعيف كبيرة على اشارات الضوء تتمثل مشكلة الطقس انه متغير على سبيل المثال قد يتواجد ضباب كثيف ثم بعد ساعة تصبح السماء صافية بشكل تام , وهو ما يجعل دراسة ميزانية الوصلة لانظمة تعتمد على الضوء بالاخص للانظمة  التي تعمل قرب حدود المجال امرا في غاية الصعوبة  يجب أن يتاكد الدارسون من عدم قيام التضعيف  الناتج عن الطقس بتعطيل الا

5-1 شبكات ( (Pansاللاسلكية : شبكات للأماكن الصغيرة :

تلبي شبكات Pans اللاسلكية الاحتياجات الشبكية اللاسلكية  في مناطق صغيرة نسبيا مثل الاتصالات بين الهاتف الخليوي والحاسوب المحمول يبلغ مجال شبكة PAN اللاسلكية في معظم الحالات اقل من 30 قدما وهو ما يجعل شبكات PANs اللاسلكية قابلة للتطبيق على مجال متنوع وواسع من الحلول بالنظر الى ان تطبيقات متعددة استبدلت الكابلات او سمحت بنقل بسيط للمعلومات بشكل مباشر من المستخدم الاول الى الاخر .

الشكل (4-1) : شبكات للأماكن الصغيرة

5-2 مركبات شبكة ((PAN اللاسلكية:

تستخدم شبكة Pan  اللاسلكية كلتا التقنيتين الراديوية والضوء تحت الحمراء التي وضعها المصنعون في انواع متعددةمن الاجهزة .

5-2 -1 اجهزة المستخدم:

لا تحتاج اجهزة شبكات Pans اللاسلكية لطاقة بطارية كبيرة حتى تعمل وهو مايجعلها مثالية لاجهزة مستخدم صغيرة  مثل السماعات الراسية الصوتية، الهواتف الخليوية , PDAs، تحكم الالعاب ووحدات Global Positioning system  الكاميرات الرقمية والحواسيب المحمولة يشرح الشكل 4-1 أنواعا متعددا من هذه الاجهزة على سبيل المثال تمكن شبكة PAN اللاسلكية  شخصا ما من الاستماع الى الموسيقي من السماعات الراسية . بشكل لاسلكي عبر جهاز PDA الخاص به أو يستطيع الشخص نقل دفتر هواتفه من حاسوبه الشخصي الى الهاتف الخليوي تلغى شبكات PANs اللاسلكية في هذه الحالات الاسلاك التي غالبا ما تكون محيطة للمستخدمين .

الشكل (4-2) اجهزة المستخدم

5-2-2 بطاقة الشبكة ( NICs )الراديوية :

تتوفر بطاقات NICs الراديوية للشبكات PANs اللاسلكية في الشكلين التاليين الومضة المدمجة CF وبطاقة الحاسوب الشخصي PC على سبيل المثال اذا كان لديك حاسوب محمول فانه من السهل اضافة اتصال شبكة PAN لاسلكية من خلال تركيب بطاقة حاسوب شخصي  تأتي العديد من الحواسيب المحمولة  الحديثة و PDA  مجهزة بملائمة شبكة PAN لاسلكية واحدة أو اكثر . وهو ما يجعل هذه الاجهزة الاسلكية  جاهزة للاتصال   مع اجهزة اخرى. تعتبر بطاقات الحاسوب الشخصي الكبيرة غير شائعة لشبكة PANs  اللاسلكية مثالية للاجهزة الصغيرة .

5-2-3 محولات (USB):

تعرض شبكات متعددة محول USB خاص بشبكة PAN اللاسلكية (أنظر الشكل 4-3) التي تسمى ايضا قفل حماية Dongle  على سبيل المثال , يمكن تركيب محول USB للسن الازرق تتصل عبره للمنفذ USB الموجود في حاسوبك  الشخصي يجعل هذا المحول جهاز الحاسوب الشخصي قادرا على التزامن مع الاجهزة الاخرى التي تملك اتصال السن الازرق السن الازرق .

- طورت بشكل خاص لمرسل مستقبل قصير المجال يعتمد على الاشارات الراديوية.

الشكل (4-3) انواع محولات USB

5-3 انظمة شبكة (PAN) اللاسلكية:

تطبق انظمة شبكة PAN  اللاسلكية عموما على مستخدمين مستقلين بينما يعرض البعض منها دعم مستخدمين متعددين الق نظرة قريبة على التهيئات المتعددة لنظام شبكة PAN لاسلكية.

5-3-1 التــــزامن:

يعتبر التزامن Synchronization)  ) اشيع استخدامات شبكة PANs اللاسلكية مثل تزامنPDA  أو الهاتف الخليوي مع الحاسوب المحمول او الشخصي  وهذا النوع من النظام عندما يضغط المستخدم زر التزامن Sync على الجهاز اليدوي المحمول تقوم بطاقة الشبكة الراديوية NIC الموجودة ضمن الجهاز اليدوي المحمول بارسال البيانات الموافقة الى بطاقة الشبكة NIC الراديوية الموجودة في الحاسوب المحمول او الحاسوب الشخصي بشكل مشابه يقوم الحاسوب المحمول او الحاسوب الشخصي بارسال البيانات الى الجهاز اليدوي المحمول .

5-3-2 التحكــــم:

تلغي شبكات Pans اللاسلكية الاسلاك لمحيطات الحاسوب مثل الفأرة اللاسلكية  لوحه المفاتيح اللاسلكية  الاتصال الهاتفي اللاسلكي وهذا ما يجعل من اعداد الحاسوب الشخصي وتحريك الأجهزة المحيطة أمراً اكثر سهولة يستطيع المستخدم على سبيل المثال استخدام لوحه مفاتيح لاسلكية  كاملة العدد بحاسوب محمول أو PDA هذا بالاضافة الى ان شبكات PAN اللاسلكية تنقص الارباك الحاصل من الكابلات المحيطة بالحاسوب الشخصي إن الوثوقية هنا اعلى بسبب انخفاض احتمال انقطاع الكابل وانخفاض خطر قيام شخص ما بالقطع غير المقصود لكابل ما .

5-3-3الطباعة:

يمكن تحقيق الاتصال اللاسلكي بين حاسوبك الشخصي والطابعة ضمن الغرفة ذاتها عبراتصال شبكة PAN لاسلكية غالبا ما تكون كابلات الطابعة قصيرة جدا لذا فانك ستعلق في تثبيت الطابعة في موقع أقل مايقال فيه انه غير مثالي .

5-3-4 اتصالات الانترنت:

يستطيع المستخدم الوصول للبريد الالكتروني وتصفح الانترنت من اى مكان ضمن الغرفة باستخدام ملاءمة شبكة PAN لاسلكية الى الانترنت وذلك عوضا عن الجلوس على الطاولة حيث يستطيع الشخص على سبيل المثال الاسترخاء على كرسي اريكة او مقعد تجعل هذه الحرية جهاز الحاسوب امرا اكثر متعة.

الشكل (4-5) الاتصالات والانترنت

5-3-5 المؤسسة التجارية:

ان استخدام شبكات PANs اللاسلكية في المؤسسات التجارية امر شائع حيث ان التطبيقات وتهيئات النظام تتشابه مع تلك المستخدمة للمنازل والمكاتب الصغيرة يستخدم الموظفين شبكة PAN  اللاسلكية  عوضا عن استخدام موجة شبكة PAN لاسلكي لتحقيق  اتصال المستخدمين بالانترنت  تقدم المؤسسة التجارية  استخدام بكات LANs اللاسلكية  لتحقيق اتصال انترنت و أما اذا كانت المؤسسات تغطي منطقة كبيرة يمكننا القول ان استخدام شبكات PAN اللاسلكية غير عملي بسبب العدد الكبير من مجطات القاعدة المطلوبة .

5-4تقنيات (PAN) اللاسلكية:

تستفيد تقنيات شبكة PAN اللاسلكية من نوعي الترددات الراديوي والضوء تحت الاحمر بالاعتماد على التطبيق .

5-4-1المعيار 802.15:

تركز مجموعات عمل المعيار 802.15    IEEE على تطوير معايير PANs اللاسلكية وتقاطعها مع باقي المعايير مثل معيار 802.11 لشبكات LAN اللاسلكية .

تحتوى مجموعة عمل المعيار IEEE 802.15 على العناصر التالية :

* 802.15.1 مجموعة عمل مجموعة مهمة 1, معيار شبكة PAN اللاسلكية المستند على خصائص السن الازرق النسخة VI.1  التي تستخدم الطيف الترددي (FHSS) Frequency Hopping Spread Spectrum   وتعمل بمعدلات تصل الى 1Mbps نشرت مجموعة 802.15 المعيار 802.11.1 في حزيران 2002م وقد قدمته ليخدم كمصدر لمطوري اجهزة السن الازرق.

* 802.15.2 – تعتبر هذه المجموعة مسؤولة عن هذا المعيار مجموعة المهمة 2, تعرف هذه المجموعة التوصيلات العمية لتسهيل التواجد المشترك بين شبكات المعايير 802.11 , 802.15 يظهر الموضوع في ان كلا الشبكتين تعملان في الحزمة  الترددية ذاتها 2.4GHz وهو مايقدم تقاطع بين ضرورات التشغيل تحدد المجموعة  كميات التداخل والطرق المقترحة لمواجهة التداخل .

* 802.15.3 – مجموعة المهمة 3 , انهاالنسخة التمهيدية  للمعيار الجديد الخاص لشبكات PANs اللاسلكية ذات المعدلات العالية تتضمن معدلات البيانات التالية 11, 22, 33 , 44  55Mbps ان جميع معدلات البيانات العالية هذه واليات كمية الخدمات (QoS) يجعل المعيار جيد لتحقيق احتياجات تطبيقات العروض المتعددة تركز هذه المجموعة ايضا على ضرورات التكلفة المنخفضة  والطاقة  يتوفر الان النسخة التمهيدية من المعيار 802.15.3 للشراء

* 802.15.4 تتحرى هذه المجموعة مجموعة المهمة 4 التعريف للمعيار بمعدلات بيانات منخفضة  والتي تقود الى استجرار طاقة منخفضة للغاية من اجل الاجهزة الصغيرة من غير العملي تغيير البطاريات خلال اشهر او اعوام على سبيل المثال الحساسات , الشعارات الذكية , انظمة الاتمنة المنزلية تعتبر جميعها مرشحة لهذه التقنية تتضمن معدلات البيانات 250Kbps, 40, 20 تتوفر الآن النسخة التمهيدية  من معيار 802.15.4 للشراء .

5-4-2 السن الأزرق (Blue Tooth):

كان المدخل الى السن الأزرق في العام 1998م نتيجة لعمل عدة شركات مع بعضها من ضمنها Toshiba , Nokia , Intel , IBM, Ericsson, وذلك بهدف توليد حل للوصول اللاسلكي  بين اجهزة الحاسوب. تعتبر السن الازرق خصائص وليست معيار السن الازرق مثالية للأجهزة الصغيرة بمجال مقيد وطاقة منخفضة ووصلات راديوية غير مكلفة وهو مايجعل السن الازرق حل جيد لاتصال الاجهزة الصغيرة ضمن مجال شخصي في منطقة عمل صغيرة بالتالى يظهر التبرير في سبب اختيار مجموعة المعيار 802.15 السن كأسس للمعيار 802.15.1

5-4-2-1 مزايـــا اساسية:

نشرت المجموعة المهتمة الخاصة بالسن الازرق (SIG) Special Interest Group  , النسخة الاولية من الخصائص في اواسط العام 1999م . طرأت بعد ذلك تحديثات عليه , إلا أن المزايا التقنية ذاتها. يعمل المرسل المستقبل للسن الأزرق بمعدل بيانات  يصل الى 1Mbps أو بحزمة 2.4GHz وباستخدام تقنية FHSS فإنه يتم القفز بشكل ثابت على كامل  الطيف بمعدل 1.600 قفزة في الثانية , وهو معدل أسرع بشكل كبير من القفز الترددي للنسخة 802.11 .

تمتلك أجهزة السن الازرق ذات الطاقة المنخفضة  مجالا يصل الى 30 قدما بينما يصل مجال أجهزة  السن الازرق ذات الطاقة العالية  الى حدود 300ق. م الا ان نموذج الطاقة العالية قليل الاستخدام  .

تمتلك نماذج السن الازرق من الاتصال التلقائي بين أجهزة السن الازرق التي تقع ضمن مجال بعضها الاخر الا ان المستخدم يملك القدرة على قبول وعدم السماح بالاتصال مع مستخدمين  محددين على المستخدمين الادراك بشكل دائم فيما اذا كان اتصال السن الازرق الخاص بهم قد تم تمكينه لذا من أجل تامين الامن , لا تمكن الاتصال السن الازرق  التشفير ايضا جزء من الخصائص .

5-4-3 IrDA:

تشكل هيئة البيانات تحت الحمراء IrDA المنافس الرئيسي للسن الازرق والتي تم تعريفها ونشرها من العام 1993م IrDA  القدرة  على خلق معيار اتصالات بيانات تسلسلية , وطاقة  منخفضة , وكلفة منخفضة وقابلية تشغيل مشتركه من أجل تطبيقات المجال القصير لقد انتشرت IrDA بشكل أكبر من السن الازرق  في الواقع تاتي العديد من الحواسيب المحمولة  والهواتف الخليوية  مجهزة بملائمة IrDA منذ سنوات .

5-4-3-1  مزايا اساسية:

يعتبر الضوء تحت الاحمر  الاساسي الذي تعتمد عليه IrDA فهو لايسير عبر الجدران  وعوائق اخرى يعتبر الضوء تحت الاحمر المحدد المباشر لمجال اجهزة IrDA ليصبح ضمن غرفة خالية العوائق , وهومايجعل IrDA مفيداً فقط لتطبيقات نقطة – نقطة مثل تزامن PDA الى الحاسوب الشخصي تظهر الميزة الايجابية للIrDA في عدم القلق من وجود التداخل الراديوي RF .

إن معيار IrDA هو الافضل لأجهزة مثل MP3 التي تحتاج الى جدول معلومات Stream Information  حيث يعرض IrDA معدلات بيانات حتى 4 Mbps يصل مجال نسخة المعيار حتى 3 اقدام (مجال 1 متر) الا أن نسخ الطاقة المنخفضة تحفظ البطارية بشكل جيد , وتخفض مجال التشغيل الى حدود تقريبية 8 انشات تقريبا (20سم).

لتحقيق الدعم الفعال لمحيطات الحاسوب اللاسلكية  مثل لوحة المفاتيح او الفأرة تعمل نسخة التحكم IrDA في المعيار على تخفيض معدلات البيانات الى Kbps 0.75   بالاضافة الى استطاعة الحاسوب الحاضن من الاتصال انيا مع ثمانية محيطات .

5-4-3-2المهام  المستخدم فيها شبكة الاتصال بالاشعة تحت الحمراء :

يمكن استخدام شبكة الاتصال بالاشعة تحت الحمراء لتنفيذ مهام متنوعة مثل

1- إتاحة الدول الى الانترنت من موقع عام مثل المطار اوالفندق حيث توجد مجموعة من المواقع توفر منافذ اشعة تحت الحمراء تستخدم في اجراء عملية الاتصال

2- الوصول الى معلومات مشتركة في كمبيوتر اخر مثل الكمبيوتر المكتبي الموجود بالشركة

6-1- حماية مصادر المعلومات :

يعتبر الامن امرا حيويا وهاما بالنسبة للشبكت اللاسلكية بسب توفر اشارات الاتصالات بشكل مفتوح عند انتشارها في الهواء , تستخدم الشركات والاشخاص الشبكات اللاسلكية لذا عليهم اخذ الحيطة من مسائل هامة ومن الاجراءات الانتقامية المحتملة , يشرح هذا الفصل تهديدات الامن وطرق تحسين أمن الشبكة اللاسلكية عبر استخدام التشفير والتوثيق

6-2 تهديدات الامن :

كما يظهر في الشكل  توجد أشكال متعددة من تهديدات الامن على الشبكات اللاسلكية يستطيع على سبيل المثال مخرب البيانات Hacker  سرقة المعلومات من الشركة والحصول على وصول غير مرخص وختى افساد عمل الشبكة .

الشكل 5-1 تتضمن تهديدات الشبكات اللاسلكية المراقبة السلمية , والوصول غير المرخص والخدمة المفروضة (DOS)

6-2-1 مراقبــــة المــــرور :

يستطيع مخرب البيانات الخبير أو حتى المتطفل بسهول مراقبة رزم البيانات اللاسلكية غير المحمية باستخدام أدوات مثل Airo Peek  Air managent   التي تقوم بفك محتويات رزم البيانات اللاسلكية بشكل كامل على سبيل المثال , يستطيع المتطفلون جمع الصفقات التجارية  التي تتم عبر المنفذ اللاسلكي  من شبكة لاسلكية  وهم بعيدون عن المبني الموجود فيه شبكة LAN اللاسلكية  بمسافة قدرها عدة مئات من الاقدام بالطبع تظهر المسألة  أن أى شخص يستطيع التعرف على اسماء المستخدمين  وكلمات السر وارقام البطاقات الائتمانية  وهكذا في الواقع يعلن قادة الحرب عن مواقعهم على صفحات الانترنت من اجل التسلية فقط .

يظهر الحل لهذه المشكلة في حده الادني بتوظيف التشفير بين جهاز الزبون اللاسلكي ومحطة القاعدة يعمل التشفير على تحذير  خانات البيانات باستخدام مفتاح سري , بسبب المفتاح السري لن يستطيع مخرب البيانات فك تشفير البيانات , بالنتيجة  يحافظ استخدام  آليات تشفير فعالة على خصوصية البيانات .

6-2-2 الوصول غير المرخص :

بشكل مشابه لمراقبة التطبيق اللاسلكي يستطيع شخص ما بدون جهد يذكر الوصول الي شبكة لاسلكية متحدة من خارج منطقة الخدمة , وذلك اذا لم تتخذ اجراءات احتياطية أولية مناسبة فعلي سبيل المثال يستطيع شخص ما الجلوس في مرآب سيارات والقيام بالترابط مع احدى محطات القاعدة اللاسلكية داخل المبني وبدون وجود آليات أمن مناسبة يستطيع هذا الشخص الوصول للخدمات والتطبيقات المستقرة داخل الشبكة المتحدة , وهو أمر مشابه للسماح لشخص غريب بالتواجد داخل منزلك أو مكتبك .

لسوء الحظ تنشر شركات عديدة شبكاتها اللاسلكية  باستخدم تهيئات محطة قاعدة غير آمنة قياسية وهذا ما يتيح لآى شخص التلاؤم مع  مخدمات تطبيقات شبكاتها , في الواقع بامكانك قيادة بحث تحدي واكتشاف ان 30% من نقاط وصول شبكة LAN  اللاسلكية  في مدينة متوسطة لا تنشر اى شكل من أشكال الأمن , وهذا ما يسمح لأى شخص من الوصول للأقراص الصلبة واستخدام المصادر مثل اتصالات الانترنت .

يقدم نظام التشغيل Windows XP امكانية التلاؤم مع الشبكات اللاسلكية بشكل سهل , خاصة مع شبكات LAN اللاسلكية العامة عندما يترابط الحاسوب المحمول مع شبكة LAN لاسلكية يستطيع المستخدم التنقل الى اى حاسوب محمول Laptop  آخر مترابط مع الشبكة اللاسلكية LAN ذاتها يستطيع شخص ما بدون حماية جدار ناري شخصية استعراض الاقراص الصلبة في جهزك وهو خطر أمني كبير جداً حتى اذا قمت بتوظيف جميع تحكمات الامن على نقاط الوصول فإن الاتصال الممكن من نقطة وصول مؤذية يشكل تهديداً عظيم الشان . نقطة الوصول المؤدية عبارة عن نقطة  وصول غير مرخصة على الشبكة قد يشترى الموظف نقطة وصول ويقوم بتركيبها ضمن مكتبة دون اعلام الأمن المرتبط بالامر , قد يقوم ايضا مخرب البيانات بغرس نقطة وصول مؤذية ضمن منطقة الخدمة بغرض تحقيق اتصال نقطة الوصول غير المحمية  الى الشبكة المتحدة .

يمكن استغلال نقطة الوصول المؤذية لانها غالبا لا تملك اى تشفير مفعل بالتالي فهى تتيح بابا مفتوحا لشخص ما للوصول بسهولة الى الشبكة المتحدة من خارج منطقة الخدمة لهذا السبب يجب على الشركة القيام بالمراقبة المستمرة لوجود نقاط وصول مؤذية ابق في عقلك وجود مشكلة فيما اذا كانت الشبكة اللاسلكية موجودة أم لا يستطيع شخص ما توصيل نقطة وصول مؤذية ضمن منطقة الخدمة بغرض تحقيق اتصال نقطة الوصول غير المحمية الى الشبكة المتحدة .

يمكن استغلال نقطة الوصول المؤذية لأنها غالبا لا تملك أى تشفير مفعل بالتالي فهي تتيح بابا مفتوحا لشخص ما للوصول بسهولة الى الشبكة  المتحدة من خارج منطقة الخدمة لهذا السبب يجب على الشركة القيام بالمراقبة  المستمرة  لوجود نقاط وصول مؤذية  ابق في عقلك وجود مشكلة فيما اذا كانت الشبكة اللاسلكية موجودة أم لا يستطيع شخص ما توصيل نقطة وصول مؤذية الى شبكة ابثرت سلكية كاملة .

لمواجهة الوصول غير المرخص , قد تنتشر الشبكة اللاسلكية توثيقا متبادلا بين أجهزة الزبون ونقاط الوصول التوثيق هو عمل لاثبات هوية الشخص أو الجهاز تقوم الشبكة اللاسلكية باستخدام طرق لاثبات هوية أجهزة الزبون الى محطات القاعدة والعكس بالعكس وهو مايؤمن مشروعية المستخدم ويثبت أن المستخدم يتصل مع نقطة وصول شرعية  بالاضافة الى ذلك على نقاط الوصول التوثيف مع المبدلات من اجل عدم السماح بتحقيق اتصال ناجح لمنطقة وصول مؤذية .

6-3 التوثيــق:

استخدام التوثيق المتبادل امر مهم في الشبكة اللاسلكية يعمل التوثيق على تامين الحماية ضد مسائل أمن متعددة مثل رجل في وسط هجومات بالتوثيق المتبادل على الزبون اللاسلكي والشبكة اللاسلكية اثبات هويتهم لبعضهم البعض تستخدم هذه العملية مخدم التوثيق مثل RADIUS خدمة المستخدم لطلب التوثيق البعيد لانجاز التوثيق .

6-3-1 قابلية الخطر لتوثيق 802.11

وحدة WEP يقدم طريقة لتوثيق بطاقات الشبكة NIC الراديوية ونقاط الوصول مع العلم انه لا تتواجد طريقة اخرى حولنا نتيجة لذلك يستطيع مخرب البيانات اعادة رسم مسار البيانات بواسطة مسار غير مرخص بديل وذلك لتجنب اى اليات أمن اخرى , عوضا عن طريقة توثيق واحدة تحتاج الشبكات اللاسلكية  لا تستخدم التوثيق  المتبادل للتتجنب هذه المشكلة .

عندما يصبح الزبون الاسلكي فعال فانه يبحث في الوسط عن اشارات تحذيرية متضمنة لهوية مجموعة الخدمة SSID  لنقطة الوصول بالاضافة الى بحثه عن بارامترات اخرى تمكن نقطة الوصول الترابط فقط اذا طابقتSSID   للزبون مع SSID لنقطة الوصول تعرض هذه العملية شكل توثيق أساسي ولكنه ضعيف .

تتمثل قابلية الخطر الاساسية في حقيقة أن SSID ترسل بشكل غير مشفر وهو مايجعلها مرئية لرزم التحري الخفية اللاسلكية وبسبب هذا الامر يستطيع مخرب البيانات بسهولة تحديد SSID ضمن الاطار التحذيري والقيام بالتوثيق مع الشبكة اللاسلكية حتى اذا نقطة الوصول في حالة عدم القيام ببث SSID  ميزة اختيارية متوفرة فقط في بعض نقاط وصول – فان رزم التجري الخفية  اللاسلكية تبقي قادرة على استخلاص SSID من اطر الطلب الموافقة  المرسلة من أجهزة الزبون الى نقطة الوصول .

يعرض المعيار 802.11  بشكل قياسي شكل توثيق يدعى النظام المفتوح وفق هذا النموذج تمنح نقطة الوصول اثابت لاى طلب توثيق . بشكل بسيط يرسل الزبون اطار طلب توثيق وتستجيب نقطة الوصول باثبات التوثيق وهو مايسمح لاى شخص لديه SSID صحيحة من الترابط مع نقطة الوصول .

يتضمن المعيار 802.11 ايضا توثيق المفتاح التشاركي بشكل اختياري وهو شكل توثيق متقدم اكثر تمثل الخطوات الاربعة التالية هذه العملية :

- يرسل الزبون اطار طلب توثيق

- تستجيب نقطة الوصول باطار يتضمن تسلسل من الرموز يطلق عليها نص التحدي Challenge Text

- يقوم الزبون بعد ذلك بتشفير نص التحدي باستخدام مفتاح تشفير WEP عام . يرسل الزبون نص التحدي المشفر بشكل عائد الى نقطة الوصول وبالتالي يعمل على فك تشفير النص باستخدام المفتاح العام وعلى مقارنة النتيجة مع النص  الاصلي المرسل

- اذا طابقت النتيجة النص المشفر عند ذلك توثق نقطة  الوصول الزبون

يبدو هذا الامر مهما في للتوثيق الا ان المشكلة  في أن توثيق المفتاح التشاركي مثبت لزبون لدية مفتاح WEP  صحيح فقط .

6-3-2 مرشحات MAC :

تعرض بعض محطات القاعدة اللاسلكية ترشيح Filter  لتحكم وصول للوسط MAC عند استخدام ترشيح MAC تفحص نقطة الوصول عنوان MAC المصدر لكل اطار قادم تنكر نقطة الوصول لاطر التي لا تملك عنوان MAC مطابق للقائمة المحددة والمبرمجة من قبل المدير بالنتيجة يقدم ترشيح MAC شكلا بدائيا من التوثيق .

يملك ترشيح MAC مع ذلك بعض الضعف فعلي سبيل المثال لا يعمل تشفير WEP على تشفير حقل عنوان MAC من الاطار وهو مايسمح لمخرب البيانات من القيام بسهولة بالتحري الخفي عن الاطر المرسلة  لاستكشاف العناوين الشرعية لطبقة MAC ويستطيع مخرب البيانات استخدام البرمجة المتوفرة بشكل حر من اجل تغير عنوان MAC لبطاقات الشبكة NIC الراديوية  بهدف مطابقة عنوان MAC الشرعي وهو مايمكن مخرب البيانات  على التنكر كمستخدم حقيقي والدخول الى نقطة الوصول عندما يكون المستخدم الشرعي غير موجود على الشبكة .

6-3-3 التوثيق باستخدام تشفير المفتاح العام :

بالاضافة الى حماية المعلومات من مخربي البيانات تستطيع المحطات استخدم تشفير المفتاح العام لتوثيق نفسها الى محطات اخرى او لنقاط وصول وهو امر ضروري  قبل ان يسمح المتحكم او نقطة الوصول لمحطة معينة بالتلاؤم مع الطرف المحمي  من الشبكة وبشكل مشابه  يستطيع الزبون توثيق نقطة الوصول بطريقة مشابهه .

توثيق المحطة نفسها من خلال تشفير تسلسل النص ضمن الرزمة باستخدام المفتاح الخاص بها تقوم المحطة المستقبلة بفك تشفير النص بالمفتاح العام للمحطة  المرسلة  اذا كان النص الناتج عن فك التشفير مطابق لبعض المحددات الاولية للنص مثل اسم المحطة , عند ذلك تعرف المحطة المستقبلة  ان المحطة المرسلة شرعية يقوم التشفير لتسلسل نص معين في هذه الحالة  بدور مشابه للتوقيع الرقمي.

6-4 سياسات الامن :

تتمثل احدى الخطوات الاولى لتامين أمن الشبكة اللاسلكية في تشكيل سياسات فعالةوعمليات تقوية موافقة قم بالتحليل الدقيق لاحتياجات  الامن بهدف تأمين مستوى حماية كاف على سبيل المال قد يكون التشفير جزءاُ من كامل استخدامات الشبكة اللاسلكية  قد يكون WEP مناسبا لنشر الشبكات في المنزل والمكتب الصغير , ومن أجل تطبيقات متحدة يجب الانتفاع من طرق افضل مثل WPA من الأمور المهمة ايضا استخدام طريقة التوثيق المتبادلة الفعالة مثل LEAP أو EAP-TLS للتطبيقات المتحدة .

6-4-1 خطوات التحديد :

بعد نشر الشبكة اللاسلكية , أنت بحاجة لاستخدام محددات امن تعمل على تأمين توافق شبكات WLANs مع سياسات الامن من الضروري في حالات متعددة استخدام الشبكة لآليات أمن فعالة .

لاتضع ثقة كبيرة جداُ في تصميم النظام من الافضل تشغيل فحوصات للتاكد من أن الشبكة قوية بشكل كاف لتحرس نفسها ضد الاشخاص غير المرخصين الذين يهاجمون مصادر الشركة .

في الواقع  على الشركات نقل مراجعات الامن الدورية المنتظمة لتامين أن التغيرات على الشبكة LAN اللاسلكية  لا تجعل النظام عرضة  للخطر من قبل مخربي البيانات قد تكون المراجعة السنوية كافية لشبكات ذات الخطر المنخفض الا ان المراجعة كل ربع عام او اكثر قد تكون ضرورية اذا كانت الشبكة تدعم نقل معلومات عالية الخطورة مثل بيانات مالية مسار بريد وظائف تحكم تصنيعية .

6-4-1-1مراجعة سياسات الامن الموجودة :

قبل الذهاب بعيد في محددات الامن لقد اصبح مألوفا لسياسات الشركة ان تأخذ بعين الاعتبار امن الشبكة اللاسلكية  وهو يقدم علامة منسوب لتحدد فيما اذا كانت الشركة متوافقة مع سياساتها المملوكة لها اضافة لما ذكر  ستكون قادراً على وضع توصيات محددة وموافقة لتعديلات السياسة  حدد فيما اذا تركت الساسة غرفة اى موظف خنق على الشركة بامكانه استخدامها للوصول الى مصادر الشركة .

على سبيل المثال تصف السياسة التشفير الكافي وآليات التوثيق ابق في عقلك أن WEP 802.11 قد تحطم بالاضافة لذلك على السياسة القيام بانتداب جميع الموظفين ليتم التنسيق مع قسم IT في الشركة قبل شراء أو تركيب محطات قاعدة من المهم أن تتوافق اعدادات تهيئة جميع محطات القاعدة مع السياسات وان تقدم مستوى مناسب من الامن أنت بحاجة ايضا لتامين نشر سياسات الأمن على الموظفين بأسلوب فعال .

6-4-1-2 مراجعة النظام الموجود :

قابل قسم IT واقرأ المستندات المتعلقة بكيفية فهم هيكلية النظام وفهم تهيئات محطات القاعدة انت بحاجة لتحديد وجود اى تصميم يملك نقاط ضعف (ثغرات ) مما يعمل على السماح بدخول مخرب البيانات الى داخل النظام .

تعلم قدر المستطاع عن أدوات الدم الموجودة واجراءات التركيز على مواضيع مناسبة على سبيل المثال تعمل معظم الشركات على تهيئة محطات القاعدة عبر شبكة ايثرنت السلكية الاساسية  وفق هذه العملية يتم ارسال كلمات السر لفتح اتصال مع محطات قاعدة معينة يتم الارسال لكلمات السر بشكل غير مشفر عبر الشبكة السلكية نتيجة لذلك باستطاعة  مخرب البيانات الذي يملك تجهيزات مراقبة معلقة على شبكة الايثرنت مسك كلمات السر واعادة تهيئة القاعدة بشكل محتمل .

6-4-1-3 التحقق من تهيئات الأجهزة اللاسلكية :

كجزء من عملية  التحديد امش عبر منطقة الخدمة بمحطات قاعدة وباستخدام أدوات مسك تهيئات محطة القاعدة اذا كانت الشركة قد وضعت برمجية دعم مركزية  ستكون قادرا على مشاهدة اعدادات التهيئة من خزانه وحيدة مرفقة موجودة على الطرف السلكي من الشبكة تهدف هذه العملية لتحديد أية آليه أمن مستخدمة  فعليا وفيما اذا كانت تتوافق مع السياسات الفعالة .

على سبيل المثال قد تحدد السياسات حالة محطات القاعدة بانها غير مفعلة لمنفذ الخزانة الفيزيائية بينما اثناء الفحص فانك تستطيع معرفة ان معظم محطات القاعدة تملك منافذ مفعلة يشير هذا الامر الى عدم توافق مع السياسات وقد يمكن مخرب البيانات من تصفير محطة القاعدة الىاعدادات المصنع القياسية دون تمكين عمل سياسة امن بالاضافة لذلك الق نظرة على نسخة البرمجية الدائمة القديمة الاجزاء البرمجية الحديثة بشكل كبير والتي تعمل على تثبيت تعرض التشفير للخطر .

اعمل ايضا على تحري التركيبات الفيزيائية لمحطة القاعدة خلال سيرك عبر منطقة الخدمة يتم تحري تركيب محطات القاعدة من خلال الانتباه على وصولها الفيزيائي ونوع الهوائي وانتشار الموجات الراديوية الى منافذ منطقة الخدمة والتي لا تملك تحكم أمن فيزيائي بالنظر الى انه قد يتم تركيب محطات القاعدة فيمكان ما بحيث يكون من الصعب لشخص ما التعامل الفيزيائي مع محطة القاعدة والسير دون ان يلاحظها .

تتوضع محطة القاعدة ببساطة في أعلى رف كتب على سبيل المثال قد يكون من السهل لمخرب البيانات  القيام بتبديل محطة القاعدة بأخرى مؤذية لا تملك اى تنمكين للأمن , أو قد يعمل مخرب البيانات على ارفاق حاسوب محمول بمنفذ الخزانة يهدف تصفير اعداداتمحطة القاعدة اذا ركبت جميع محطات القاعدة فوق الاسقف الاجرية وخارج المنظر السهل عندها سيحتاجشخص مالاستخدام سلم لذا من الممكن أن تتم ملاحظته عند استخدام السلالم من قبل موظف او حارس الأمن .

6-5 سياسات الأمن العامة :

اعتبر في أى شبكة لاسلكية أن هدف السياسات هو حماية مصادر الشبكة من الناس غير المرخص لهم بالدخول سنلقي فيما يلي نظرة على مايجب ان يتضمنه عملك .

الشكل (5-2) سياسات الامن العامة

6-5-1 ضع المستخدمين اللاسلكيين خارج الجدار الناري

اعتبر استخدام منطقة مدنية (غير عسكرية)DMZ   (Demilitarized Zone  ) لاسلكية أثناء  وضع الجدار الناري بين الشبكة اللاسلكية والشبكة المتحدة .   ثم زود كل جهاز زبون بشبكة خاصة افتراضية (VAP) تقبل بها الشبكة  المحمية بالنتيجة سيحتاج مخرب البيانات الى الانتفاع من شبكة VPN  تهيئتها بشكل صحيح وهوأمر من الصعب القيام به بهدف ربح الوصول الى مصادر الشركة .

تظهر المشكلة في حل الشبكة الافتراضية VPN لجميع المستخدمين انه من الصعب تحقيق الادارة وفي بعض الاحيان التعامل مع الاداء المنخفض لذا اعتبر بشكل رئيسي ومحدد شبكات VPNs لحالة قيام المستخدمين بالتجوال في المناطق العامة

6-5-2 تخفيض انتشار الموجات الراديوية :

من الممكن اثناء استخدام الهوائي الموجه تقييد انتشار الموجات الراديوية ضمن منطقة لا يستطيع ضمنها مخربو البيانات من الوصول الفيزيائي , على سبيل المثال يستطيع مصمم الشبكة  اللاسلكية  تحديد ربح الهوائي والاتجاه بهدف انقاص زمن تصريف الموجات الراديوية خارج محيط منطقة الخدمة لا يعمل هذا على تقديم تغطية  امثلية فحسب بل انه يعمل على وضع قدرة تصنت المتطفلين على ارسال اشارة المستخدم في حدها الادني او من تحديد قيام المتطفلين من التلاؤم مع الشبكة المتحدة عبر نقطة وصول .

6-5-3 استخدام الجدران النارية الشخصية :

اذا استطاع مخرب البيانات الترابط مع محطة القاعدة فباستطاعته الوصول الى ملفات اجهزة مستخدم اخر بسهولة بواسطة نظام التشغيل Windows  الذي يترابط  مع نقطة الوصول المتصلة مع الشبكة LAN اللاسلكية ذاتها بالنتيجة فان الحل الحاسم والقطعي لهذه المشكلة يتمثل بقيام جميع المستخدمين بعدم تمكين مشاركة الملفات ولجميع المجلدات والانتفاع من الجدران النارة إنه حل حاسم عند عمل المستخدمين في مواقع عامة .

# Text boxes

التطبيقات

التمثيل

الجلسة

النقل

الشبكة

وصل البيانات

الفيزيائية

التطبيقات

التمثيل

الجلسة

النقل

الشبكة

وصل البيانات

الفيزيائية