## Slide 1
Building by bricks
البناء بالطوب

## Slide 2
Introduction
البناء بالطوب عبارة عن رص قوالب الطوب بنظام خاص و ربطه ببعض المونة للحصول على كتلة واحدة جميع أجزائها متماسكة و بذلك نضمن مقاومتها للضغوط التى سوف تتعرض لها

## Slide 3
Advantages of building by bricks
مميزات البناء بالطوب
1 _ انتظام شكل الواجهات و ذلك لانتظام مقاسات الطوب نفسه

## Slide 4
Advantages of building by bricks
مميزات البناء بالطوب
2 _ سهولة نقل الطوب لموقع العمل لصغر حجمه ووزنه

## Slide 5
Advantages of building by bricks
مميزات البناء بالطوب
3 _ سهولة استعمال الطوب ووضعه فى مكانه فى البناء

## Slide 6
Advantages of building by bricks
مميزات البناء بالطوب
4 _ حسن التصاق الطوب بالمونة

## Slide 7
Advantages of building by bricks
مميزات البناء بالطوب
5 _ مقاومة الطوب للحريق وذلك لأنه بالفعل قد سبق حرقه أثناء صناعته

## Slide 8
Advantages of building by bricks
مميزات البناء بالطوب
6 _ مقاومة الطوب للمؤثرات الجوية خاصة عندما يكون الطوب من النوع الجيد

## Slide 9
Types of bricks which use in Egypt
أنواع الطوب التي تستخدم فى مصر

## Slide 10
Types of bricks which use in Egypt
انواع الطوب التى تستعمل فى مصر
1 _ الطوب الأحمر
2 _ الطوب الحراري
3 _ الطوب الرملي الجيري
4 _ الطوب الأسمنتي و الخرساني
5 _ الطوب الزجاجي

## Slide 11
Red Bricks
الطوب الاحمر
يصنع من الطين الطميي و يعجن بعد إضافة مواد عضوية محددة و قد يضاف اليه التبن و بعد ما تختمر العجينة تصب في قوالب خشبية و ترفع هذه القوالب و يترك الطين الى ان يجف و بعد تمام جفاف القوالب من الطين المعجون تحرق بعناية فى قمائن أو أفران خاصة و تفقد الماء الذى بها تماما و تتحول الى مادة صلبة التى تسمى الطوب الاحمر و للطوب الاحمر أنواع

## Slide 12
Red Bricks
الطوب الاحمر
1 - طوب أحمر بلدى
1 - Ordinary red bricks
و يعرف بالطوب ضرب الارض إذ يتم صبه على الأرض أما إذا صب على ألواح خشبية فيعرف بالطوب السفرة

## Slide 14
Red Bricks
الطوب الاحمر
2 - طوب أحمر قطع السلك
2 - Wire cut red bricks
و هو كالنوع السابق إلا انه يصنع بالآلات و يتم القطع بالسلك و هو أقوى و أكثر انتظاما فى مقاساته

## Slide 15
Red Bricks
الطوب الاحمر
3 - طوب أحمر مضغوط
3 - Compacted red bricks
و هو ما يتم فيه خلط و تخمير الطينة بالآلة ثم يضغط فى قوالب معدنية و يعرف بالطوب المضغوط و هو أقوى من السابق

## Slide 16
Red Bricks
الطوب الاحمر
4 - طوب فخاري
4 - Terracoutta
و إذا ضغط مع ترك تجاويف أو ثقوب فيه يسمى بالطوب الفخارى المجوف

## Slide 18
Red Bricks
الطوب الأحمر
5 - طوب الواجهات
5 - Facing bricks
إذا ضغط الطوب و كان مصمتا استعمل للواجهات

## Slide 21
Types of bricks which use in Egypt
انواع الطوب التى تستعمل فى مصر
2- الطوب الحرارى

## Slide 22
Refractory Bricks
الطوب الحراري
و هو مثل الطوب الأحمر و لكن تدخل فى عجينته نسبة عالية من السليكا تنصهر بالحريق و تعطى الطوب مناعة خاصة ضد الحريق

## Slide 24
Types of bricks which use in Egypt
انواع الطوب التى تستعمل فى مصر
3 - الطوب الرملى الجيري

## Slide 25
Sand lime bricks
الطوب الرملي الجيري
و يعرف تجاريا باسم الطوب الرملي و يصنع بخلط الرمل الجاف الحرش مع الجير الحي ثم تضاف المياه لطفي الجير ثم يكبس المخلوط فى قوالب بواسطة الماكينات و تنقل القوالب للمعالجة بالبخار
و تعمل منه بلوكات للأسقف و الحوائط بمقاسات مختلفة

## Slide 27
Types of bricks which use in Egypt
انواع الطوب التى تستعمل فى مصر
4- الطوب الاسمنتى و الخرساني

## Slide 28
Cement & Concrete bricks
الطوب الأسمنتى و الخرساني
يصنع هذا النوع بإضافة الاسمنت الى الرمل مع نسبة خفيفة من الركام الكبير ثم يصب فى قوالب و قد تكون هذه القوالب مصمتة او مفرغة

## Slide 31
Types of bricks which use in Egypt
انواع الطوب التى تستعمل فى مصر
5 - الطوب الزجاجي

## Slide 32
Glass bricks
الطوب الزجاجي
هو الطوب الذي يسمح بمرور الضوء مع المتانة و تعتبر جميع استخداماته معمارية

## Slide 34
المونة
هى المادة اللاصقة التى تربط بين قوالب الطوب أفقيا و رأسيا و لا يزيد عن 1 سم فى المعتاد
و يجب ان تكون المونة قابلة للتشكيل بسهولة و يمكن مزجها و تقليبها بسرعة مع تقدم العمل كما يجب ان تتماسك جيدا مع الطوب لكى تعطى المقاومة المطلوبة

## Slide 36
و لنتكلم الان على المراحل التى يمر عليها الطوب بعد صناعته الجدير بالذكر ان عمليات الشراء و البيع و النقل و التشوين على الطوب يتم التعامل بها بواسطة الالف طوبة
أما عمليات البناء اما ان يتم الحساب على الالف طوبه او يتم الحساب بالمتر المربع

## Slide 37
طريقة استلام الطوب
يقوم احد المسئولين على الموقع باستلام الطوب و ذلك بضرب الطول فى العرض فى الارتفاع
فإذا قام بعد الطول ( ادية ) يتم عد العرض ( شناوي ) ثم يضرب فى الطول كما هو موضح

## Slide 39
ثم يراعى بعد ذلك رش الطوب بالماء الى ان ننتقل الى المرحلة الثانية و هى تشوين الطوب
و يتم ذلك عن طريق رفع الطوب الى الادوار التى يتم فيها البناء بعدة طرق اشهرها او ما يتم استخدامه حاليا فى المنشآت التقليدية هو ما يطلق عليه بـ (الونش الجملي)

## Slide 41
و من خلال اللوحه المعمارية يقوم العمال برص الطوب على البنيات التي سوف يتم إنشائها

## Slide 44
و أيضا يتم تشوين الرمل و الاسمنت المستخدم فى صناعة المونة

## Slide 46
و يتم حساب كمية الاسمنت على حسب عدد الطوب
حيث يقدر لكل ألف طوبة من 3 الى 4 شكائر أسمنت

## Slide 47
ثم يأتى دور عامل البناء ويبدأ أولا بتحديد البنية التى سوف يقوم ببنائها ان كانت طوبة او نصف طوبة بعد الرجوع للوحة المعمارية و يكون غالبا عن طريق الكمرة حيث يفضل تحميل الاحمال الثابتة على الكمرات

## Slide 48
فهناك الكمرة ال 12 سم و التى ينشأ عليها الحائط النصف طوبة

## Slide 50
و هناك الكمرة ال 25 سم و التى ينشأ عليها الحائط الطوبة

## Slide 52
اذا كانت الحائط فى نصف المبنى و لا يحددها كمرة او عمود يتم عملية التأكيس و التربيع و تطبيق الطول الموجود على الرسم

## Slide 53
يقوم عامل البناء بإزالة اى شوائب او بواقى خرسانات من المكان الذي سوف يتم عليه إنشاء الحائط ثم يقوم برشه جيدا بالماء
ثم يقوم ببناء المدماك الاول الذي يحدد موقع الحائط و هو ما يطلق عليه ( مدماك القد )

## Slide 55
و فى حوائط الواجهات يجب الالتزام بنفس وزنة الدور السابق خاصة فى حالة وجود أسلحة على الواجهة

## Slide 57
و يمكن التعامل مع الطوبه بكل سهولة فى هذه المرحلة و تحريكها بالمسطرين حتى نحصل على وزنة صحيحة و ذلك لسهولة تشكيل و تقليب المونة قبل حدوث الشك للأسمنت

## Slide 59
و يجب ملء المسافة بين العمود و الحائط أيضا جيدا بالمونة

## Slide 61
كما يجب أيضا الضغط على الطوبة جيدا بعد وضع المونة أسفلها لخروج كمية المونة الزيادة و الحصول على تماسك أفضل

## Slide 63
الا ان يتم اكتمال الحائط فيقوم العامل بإحضار قطعة من الخشب تسمى بالشاحوط او الاسفين
و يقوم بوضعها بين الكمرة و اخر مدماك و يطرق عليها بالمطرقة

## Slide 64
يمكن عمل بعض الاشكال المعمارية بواسطة البناء بالطوب و ذلك مثل بناء حائط على شكل نصف دائرة
و نقوم بتحديده من المدماك الأول

## Slide 66
كما يمكن أيضا عمل بعد الفتحات فى نصف الحائط و ذلك عن طريق ما يسمي بالفارم
و هى عبارة عن فارم من الخشب او الصاج يتم رص الطوب عليها جيدا ثم يسقى بالمونة السائله ( اللبانى ) و يترك حتى يشك و يتماسك

## Slide 68
ثم يتم نزع الفارم لنحصل على الشكل

## Slide 70
استلام الحائط
و يتم ذلك بواسطة الميزان و يعرف بميزان الخيط و يتكون من ثقل أسطواني له خيط فى منتصفه و اسطوانة بها ثقل على بعد يساوي نصف قطر الثقل الاسطوانى

## Slide 72
استلام الحائط
اذا كان الثقل ملامسا للحائط يكون الحائط رأسيا

## Slide 73
استلام الحائط
اذا كان الثقل غير ملامس للحائط يكون الحائط مائل

## Slide 74
استلام الحائط
و يفضل بالفعل استلام الحائط بعد بناؤه مباشره ان لم يكن اثناء البناء و ذلك عن طريق المباشره و المتابعه من ان لأخر و ذلك قبل ان يشك الاسمنت لتفادى حدوث خطأ و تعديله بأقل الخسائر الممكنة

## Slide 75
Some of notes about building with bricks
بعض الملاحظات على البناء بالطوب

## Slide 76
تتعرض حوائط دورات المياه لعوامل البلل و الحراره لذلك يستخدم طوب مصمت فى دورات المياه
او يمكن بناء نصف الحائط فقط من الطوب المصمت و ذلك لأنها فقط المسافة التى تتعرض لهذه العوامل لمرور مواسير الصرف بها

## Slide 78
كما يقوم البعض فى الحوائط الداخلية الاخرى ببناء أول مدماكين من الطوب المصمت
و هى مسافة 10 سم تشطيب و ايضا تجنبا لتعرضها للبلل عن طريق مسح الارضيات بالماء بعد التشطيب

## Slide 80
المحاكية
و هى عبارة عن عمود واحد من الطوب مبنى اما طوبة او نصف طوبة حسب بنية الحائط و احيانا تكون المحاكية مبنية من طوبة على سيفها و لكنها غالبا ما تتسم بالضعف

## Slide 84
التسديد
و هى عمليه يقوم بها عامل البناء بحيث انه يكون غير قادر الا من تسديد و مساواة وجه واحد فقط من الحائط على عكس الوجه الاخر

## Slide 87
الشنيشة
هى عبارة عن فتحات توضع فى الحائط لعمل طرف رباط بحائط سوف يتم بنائها مستقبلا
و احيانا تصنع الشنايش ليتم نصب السقالات عليها

## Slide 89
Building with glass bricks
البناء بالطوب الزجاجي

## Slide 90
اولا نعرف الجدران الزجاجية و هى عبارة عن وحدات جدارية مكونة من وحدات صغيرة من الزجاج متراصة بجوار بعضها البعض كما ترص قوالب الطوب لبناء جدار و هى محاطة بإطار معدن تسهل بع عملية الرص و التثبيت و يتم البناء بتجهيز شبكة بالشكل المستقيم أو الدائري أو الحلزوني المراد تنسيق البلوكات الزجاجية الصغيرة عليه ليظهر لنا فى النهاية الجدار الزجاجي الغير عاكس

## Slide 91
و تستخدم هذه الوحدات مثلا كنوافذ لكى تعطى اضاءه مع حفاظها على الخصوصية

## Slide 95
و يمكن استخدامها ايضا كدرابزين للسلالم

## Slide 98
أو كدرجات سلم بأكملها