## Slide 1
الاخشاب انواع الاخشاب 1-اخشاب طبيعيه 2- اخاشاب صناعيه 3-اخشاب مصنعه اولا الاخشاب الطبيعيه تنقسم الاخشاب طبيعيا حسب المناطق المناخية الى : 1- أخشاب لينة قاتمة اللون مثل الأشجار الصنوبرية ومنها خشب السويد وتنمو في المناطق الباردة . 2 - أخشاب متوسطة الصلابة قاتمة اللون مثل اخشاب الزان والبلوط والماهوجني ... وتنمو في المناطق الباردة. 3 - أخشاب صلبة ثمينة مثل السنديان والجوز والأبنوس وتنمو في المناطق الاستوائية. وقبل استعمال واستخدام اي نوع من الأخشاب يجب تجفيفه لتقليص نسبة الماء فيه ، ومن أنواع التجفيف: 1- التجفيق بالبخار والماء المغلي. 2- التجفيف في أفران ذات مجاري هواء طبيعية. 3-التجفيف في الأفران ذات الهواء المضغوط. ويتركب الخشب الطبيعي ( قطاع من شجرة ) من التالي: القشرة ، الكامبيوم ، خشب الظهر ، خشب القلب ، اللب ، الحلقات السنوية ، ويقاس عمر الشجرة بعدد الحلقات السنوية .

## Slide 2
أولاً : الأخشاب اللينة : وهي الناتجة من أشجار الصنوبريات ذات الأوراق المدببة دائمة الخضــرة وهي تستخدم في أغلب أعمال الإنشاءات التي تتميز برخص ثمنها نسبياً وتتوافر فيها المقاومة اللازمة، لأغراض الإنشاءات كما تتميز بسهولة التشغيل وذلك لليونتها واعتدال أليافها. ومنها الأنواع الآتية : 1- الخشب الأبيض ( ( White Wood: ويستورد من كندا واسكتلندا وروسيا والبلقان، وقد يعرف أحياناً باسم البياض والشوح وتبلغ كثافته حوالي 35. كجم للمتر المكعب عندما تكون نسبة الرطوبة فيه 12% و بسمك يتراوح بين 2- 300مم ومنه عدة أصناف هي : (لوح ورق تخانة - لوح تقليد " بندق " - لوح لاتزانة - لوح بونتي - الفلليري المراين - أنصاف المراين - البغدادلي - البرطوم السلطاني). مميزات الخشب الابيض: 1- خفيف الوزن سهل القص و التشكيل. 2- مادة عضوية مسامية مسترطبة اي يمتص الرطوبة . 3- مادة قابلة للتشكل اي يتخذ اوضاعا مختلفة في نموه استجابة للمؤثرات الخارجية. 4- يستخدم في اغلب اعمال الإنشاءات التي تتميز برخص ثمنها نسبيا.

## Slide 3
2- خشب العزيزي Pitch Pine ) ): هو المعروف باسم الشوح الأصفر أو الموسكي، فهو من نوع الأخشاب الصنوبريه مثل الموسكي والبلوط ويزن المتر المكعب منه حوالي 800 كجم عندما تكون نسبة الرطوبة فيه 12%. مميزاتة : 1- يتميز باللون الداكن . 2- يستخدم فى صناعة الابواب و الشبابيك و غرف الساونا حيث انة مقوام جيد للعوامل الجوية من برد و حر و مطر عيوبة : 1- سعره يفوق سعر الخشب الموسكي . 3- خشب السويدى (Beech Pine ): هو المعروف باسم الشوح الأصفر أو الموسكي، ويستورد من روسيا والسويد و تركيا وكثافته 450 كجم عندما تكون الرطوبة فيه 12%. مميزاتة : 1- هو من الاخشاب الطبيعية الرخيصة. 2- يتم استخدامه بشكل كبير في البناء الداخلي لديكورات الخشب والخارجي ايضا وذلك لجمالية هذا الخشب من حيث تشكيلات عروقه فهو يعطي التشكيل الطبيعي للخشب.

## Slide 4
3- يستخدم ايضا في صناعة الاثاث والابواب. عيوبة : 1-يصنع من هذا الخشبالكنب الامريكي فقط يصنع من هذا الخشب وليس الكلاسيك لصعوبة الحفر عليه نظرا لهشاشته. 4- اخشاب التنوب( Fir Wood or Tannenholz ) : وهي أقوى وأمتن من الصنوبريات جميعها وتنمو أشجاره في المناطق الباردة مثل النرويج واسكتلندا وكندا و كثافتة تتراوح بين 320-710 كجم/م3 وتتنوع إلى عدة أنواع، وهي : (التنوب التركي - التنوب الكرماني - التنوب الكندي - التنوب دوجلاس - التنوب البولاندي - اللاط والآرز والجوز). مميزاتة : 1- يستعمل في إنشاء المساكن، وصنع الصناديق ، وإنتاج اللب لصنع الورق. 2- من اقوى و امتن الصنبوريات جميعها. 3- التنوب الدوغلاس يستخدم في التطبيقات الإنشائية التي تتطلب أحمالًا مرتفعة. ويتم استخدامها بشكل واسع في الصناعات العمرانية و يبلغ علوة حوالى 80 مترا . 5- خشب البينو ( Pine Wood ): هو المعروف باسم الصنوبر الأحمر ولونه يميل إلى الاحمرار، وهو يستورد من يوغوسلافيا ووسط أوروبا على هيئة كتل كبيرة مختلفة وأطوال تصل إلى 12 متراً ولا يقل وزنه عن 600 كجم/م3

## Slide 5
مميزاتة : 1- يعتبر أقوى أنواع الأخشاب السابقة فى صلابة. 6- خشب الزيزفون ( Bass Wood ) : ينتمي للفصيلة الخبازية. تكثر أشجار الزيزفون في نصف الكرة الشمالي في المناطق المعتدلة من أوروبا وآسيا وشرقي أمريكا الشمالية, شجرة الزيزفون كبيرة يصل ارتفاعها إلى حوالي 30 متراً، يغطي سوقها لحاء ذو لون رمادي أملس وأوراق قلبية الشكل وعناقيد من الأزهار الصفراء الباهتة. يوجد نوعان من نبات الزيزفون. النوع الأول صغير الأوراق ويسمى باللاتينية: Tilia cordata) ) والنوع كبير الأوراق ويسمى باللاتينية: (Tilia plalyphyllys) وكلاهما ينمو بشكل طبيعي في جبال لبنان وسوريا وتركيا. 7- خشب الحور (Poplar Wood ): ينتمي إلى الفصيلة الصفصافية , الحور الفراتي شجرة يمكن ان يصل طولها إلى 15 م , لونة اصفر فاتح يميل الى البياض حيث ان الوانة مستقيمة و مندمجة.

## Slide 6
مميزاتة : 1- يتمتع بقدرة مدهشة على الحياة ويستطيع تحمل الجفاف والأرض المالحة القلوية والعواصف الرملية سواء في الصيف الحار أوالشتاء القارس. فهي الشجرة الوحيدة الصابرة وتعيش بحجم كبير في الصحراء حيث لقب ب"شجاع الصحراء« , حيث ان لديها قدرة كبيرة على امتصاص الرطوبة 2- الحور الفراتي شديد التطلب للحرارة والضوء وهو يستطيع تحمل درجة عالية من القارية وجفاف جوي 3- خفيف الوزن , سهل يصلح للقشرة و اعمال النجارة الدقيقة و الالات الزراعية . 4- يدخل فى صناعة لوحات الرسم . عيوبة : 1- يجب أن يعيش في أتربة غنية بالمياه الأرضية، لكنة يستطيع أن يتحمل المياه المالحة. 2- لينا غير متصلب و لذالك يتشقق بسرعة عند الصنع و يتاكل بسبب انكماشة نتيجة الجفاف 8- خشب الدردار (Ash Wood ): شجر الدردار الأغبر الزلق يتحول لون ورقه إلى اللون الأصفر في الخريف، وهو ينمو في شمال امريكا وسمي بذلك نسبة لمادة تشبه الصمغ توجد في داخل قلفه، حيث يكون ارتفاع الشجرة من 24-30 م و تعيش اكثر من 150سنة , و ما يميزها ان خشبها جيد فى البناء و يمكن ان تستخدم فى صنع البراميل و ادوات المزارع و اعمدة السياج , اما عن الدردار الأغبر الزلق يتحول لون ورقه إلى اللون الأصفر في الخريف، وهو ينمو في شمال أمريكا وسمي بذلك نسبة لمادة تشبه الصمغ توجد في داخل قلفه، وكان يستخدم لعلاج آلام الحلق.

## Slide 7
- خشب الابسية(Epecia ) : يستعمل النوع المائل الى البياض او البني الفاتح بكميات ضخمه و له الياف متوازيه و يستعمل في انشاء المساكن و انتاج اللب لصنع الورق , و هى اشجار شبيهه بالتنوب , معظم انواعها توجد بامريكا الشمالية حيث يستخدم خشبها فى جميع انواع النجارة الداخلية و الخارجية و التغطيات الخشبية و صناعة السلالم و من انواعها ( ايبسيا صربيا – ايبسيا بلفور – ايبسيا سيتيكا و توجد بامريكا الشمالية –ايبسيا انجلمان – ايبسيا كومان ) 10- خشب القيقب ( Erable or Maple ): القيقب أو الاسفندان جنس نباتى يوجد منه حوالي 125 نوعا معظمها من الأشجار أو الشجيرات، ينمو في المناطق الشمالية في روسياوأوروبا وكندا وغيرها أغلب أنواع القيقب من الأشجار النفضية (أي التي تنفض أوراقها كل عام في نهاية الموسم)، وأنواع قليلة منها دائمة الخضرة، تنمو غالباً في آسيا. بعض أنواعها صغيرة ولا يزيد ارتفاعها عن 12 متراً. وهي أشجار قصيرة وتسمى جنبة (وهي كل شجرة يقل طولها عن 4 أمتار)، ولكن بعض الأنواع يكسر تلك القاعدة ويصل ارتفاعه إلى 30 متراً. وتنمو أوراق القيقب في أزواج، كل ورقة في عكس اتجاه الأخرى. وهي ذات فلقتين ولها ألوان جذابة في الخريف. وتسمى ثمار القيقب بالثمار المجنحة أوالجناحية (حيث يمتد غلافها على شكل جناح رقيق طويل، وتعرف أيضاً باسم سمارا). وقد جعلتها أوراقها وألوانها الجميلة في الخريف من نباتات الزينة المشهورة.

## Slide 8
انواعة : 1-القيقب الاحمر الذى ينمو فى امريكا الشمالية 2-القيقب التترى 3- القيقب الحلقى 4-القيقب المسكر و الذى يتميز بنسة السكر العالية فى النبات و هناك انواع كثيرة اخرى منة . ثانيا : الأخشــــاب اللينـــــة الصنـــــاعية : 1- خشب الحبيبي : يطلق هذا الاسم على ألواح الخشب المضغوط والمصنوع من نشارة الخشب أو مصاص القصب أو سيقان نبات الأرز، وسيقان نبات الكتان. وهذه الأنواع تلصق بواسطة مواد كيماوية لاصقة لمعالجتها صناعياً أساسها راتنجيات البوريا فورمالدهايد ثم تكبس في مكابس ميكانيكية تحت ضغوط مختلفة ودرجات حرارة تتناسب مع الأغراض المطلوب لها إذ تستعمل هذه الألواح في غرض امتصاص الصوت أو عازل للحرارة أو في صنع قطع النجارة والأثاث وهي في الغرضين الأولين يلزم لها عمل قشرة من البياض بالجبس أو المصيص أو تدهن بدهان مائي مثل دهان الغراء أو الديسيمتر، وفي الغرض الثالث تكسى بألواح الأبلكاج وتدهن ببوية الزيت أو بالأستر وقد بدأت صناعة هذا النوع من الخشب الحبيبي حديثا ف ج.م.ع وتصنع على هيئة ألواح بالمقاسات والأسماك والأوزان الآتية : -المقاسات المنتجة لمختلف المصانع هي : 2.44 م × 1.22 م 3.66 م × 1.22 م - والكثافات المنتجة لمختلف المصانع هي : 700 كجم/م3سمك. مم، 12 مم ،16 مم، 19 مم، 21 مم، 25مم 500 كجم/م3 سمك 1. مم، 12 مم، 16 مم ،19 مم، 21 مم ،25 مم ،26 مم، 30 مم، 36 مم 400 كجم/م3 سمك 21مم ،26 مم، 30 مم ،36 مم ،40 مم. 300 كجم/م3 سمك 30 مم، 26 مم، 40 مم.

## Slide 9
مميزات الخشب الحبيبى : 1- رخص اسعار الخشب الحبيبى المضغوط مقارنة بالاخشاب الاخرى . 2- خفة الوزن و سهولة التعامل معة فى النقل و المناولة . 3- تعدد و توفر المصادر الرئيسية لهذة المادة. 4- امكانية تلبية اذواق المستهلكين لتعدد الوانة و اشكالة . 5- سهولة التصنيع و عدم الحاجة الىى الصنفرة او الطلاء باعتبار ان الالواح مغلفة بطبقة من مادة الميلامين الملون . 6- عدم تاثرة بالرطوبة الجوية و عدم قابليتة بالتمدد و الانكماش . 7- عازل قوى للحرارة و الصوت . 2- خشب الرقائق (الأبلكاج): تشمل هذه المواصفات القياسية الخشب الرقائقي المضغوط المتعاكس الألياف(الخشب الأبلكاج) للأغراض العامة والمصنع من الأخشاب الصلدة المستوردة أو المحلية بواسطة القطـع الدائري أو المسطح (آلي شرائح) وملصقاته مع بعضها بواسطة مادة لاصقة. أبلكاج خشب رقائقي فلندي مغشي بالفينول: هذا الأبلكاج يتكون من رقائق من خشب الأبلكاج ودائما الرقائق الداخلية من خشب البتولا والخشب اللين على التعاقب أما الرقائق الخارجية من خشب البتول وقد يجري ترابط هذه الرقائق بغشاء فينولي في حالات حرارة وضغط محكمة الضغط، ولذلك فإنه يوفر حماية جيدة ضد فعل الخرسانة الكيميائي وكذلك ضد حالات التبلل كما أنه لا يتأثر بالتغيرات في الرطوبة أو الحرارة، وأطراف الألواح مطلية كلياً بطبقة عازلة لمنع تسرب الرطوبة

## Slide 10
- خشب اتيكوبورد : هذا الخشب مماثل للخشب الحبيبي في جميع مراحل تصنيعه ولكنه يختل عنه في أن الخشب الحبيبي يصنع من الكتان أو من قش الأرز أو من سيقان القطن وخلافه من النباتات الغير معمرة، ولكن هذا النوع يصنع من الخشب الطبيعي المفروم من جذوع الأشجار كالجازوارينا والكافور والزان وخلافه أي من جذوع الأشجار المعمرة ويمتاز عن الخشب الحبيبي في التالي :- مميزاتة : 1- عدم تأثره بالماء كثيراً 2- يدور في عدد دورات الشدات الخشبية أكثر من الحبيبي دورة او دورتين. 3- يستعمل في الأغراض التي تستعمل في الخشب الحبيبي ومنه أنواع كثيرة غطيت بقشرة من خشب الماهوجنا أو القرو وخلافه لتصلح في أعمال الموبيليا. درجة التأثير بالمياه : أن الزيادة لا تتجاوز 6% من السمك الأصلي في مدة غمره بالماء لمدة ساعتين. المقاسات الموجودة حالياً بالسوق : 185 × 250 سم، 185 × 375 سم 4- الألواح السدية (الكونتريلاكية) : تتكون من سدائب من الأخشاب اللينة متراصة جنباً إلى جنب بدون فراغات ومغطاه من الوجهين بقشرة من الخشب أليافها في اتجاه متعامد مع ألياف السدائب.وتتراوح تخانة اللوح عامة بين 16 مم، 50 مم وأبعاده الشائعة 2,2. ×1.22 متراً، وتستخدم المواد اللاصقة الكيماوية في تثبيت القشرة الخارجية بين 2 مم، 6 مم وتصنـــع الطبقات المكونة للقشرة (الأبلكاج) من أخشاب الحور والزان أو الماهوجنا أو القرو أو خلافها. وتختلف درجة جودة

## Slide 11
الألواح السدية باختلاف الخامات المستخدمة وطريقة التصنيع 5- الخشب المضغوط (الهاردبورد) : تنتج هذه الألواح بطول 366 سم وبعرض 122 سم عادة وإن كانت بعض المصانع الأجنبية تنتج ألواحاً بطول 500 سم أيضاً. ويختلف الخشب المضغوط عن الخشب الحبيبي في أن صناعة الأول تتم بعد تحويل الألياف السليلوزية إلى عجينة شبيهة بعجينة الورق ثم تخلط بالراتنج (الصمغ) ويتم تشكيل الألواح بالضغط العالي عند درجات حرارة مرتفعة كما هو الحال في الخشب الحبيبي إلا أن الألواح الخشبية تعالج بعد ذلك في أفران للتحميص حتى لا تتأثر مستقبلاً بتغييرات درجات الحرارة أو الرطوبة الموجودة في الجو. ثالثاً :الأخشاب الصلبة : وهي الأخشاب الناتجة من فصيلة الأشجار ذات الأوراق المفلطحة، وتلك الأنواع من الأخشاب تستخدم في أغلب الأحيان في صناعة الأثاث. وفيما يلي بعض أنواع الأخشاب الصلبة : 1- البلوط :(Ash) هذا النوع صعب التشغيل وقابل للصقل ويزن المتر المكعب منه حوالي 800 كجم/م3 عندما تكون نسبة الرطوبة فيه 12% ويستورد من إنجلترا أو دول البلطيق والنمسا وإيطاليا واليونان.

## Slide 12
كان البلّوط الحي قديمًا يُستخدم على نحوٍ واسع في بناء السفن التناكبية الأمريكية. ويرجع ذلك إلى انخفاض ارتفاع الأشجار وقصر فروعها المُتدلية؛ يُستعمل الخشب المنشور من البلوط الحي خصيصًا لصنع الأجزاء المُتَقوِّسة في هيكل السفينة، مثل دعامات المفاصل وهي عبارة عن (دعامات مكونة من قطعة واحدة على شكل L، مزودة بنوابض ترتد إلى الداخل من جانب السفينة وتُدعِّم سطح السفينة). يظهر على قِطع الأخشاب المنشورة صفًا من البلورات و ذلك عندما تُقطع عموديًا، مُكتسبًا بذلك هياكلها متانةً استثنائية. لم يُستخدم البلوط الحي عادةً في عمل الألواح الخشبية وذلك لأن شكل الشجرة غالبًا ما يكون مُنحنيًا ومُلتفًا مما يجعله غير صالح للتشكل كألواح خشبية من أي طول. وعادةً ما يُستعمل خشب البلّوط الأحمر أو الأبيض لإنتاج الألواح الخشبية لفرش السفن؛ حيث تتميز تلك الأشجار بالطول والنمو المستقيم، و لذا يُنتج من جذع الشجرة المستقيم هذا شرائح خشبية طويلة صالحة لعمل الألواح الخشبية. 2- الــــزان (Beech Wood ) : وهو من أكثر الأخشاب الصلدة شيوعاً، كثافته 650 كجم/م3 عندما تكون نسبة الرطوبة فيه 12% , خشب الزان مفيد جداً ولونه بني فاتح ونسيجه متجانس في كل الاتجاهات مما يجعله مناسبا بشكل خاص لصنع الأشياء الصغيرة المتقنة مثل كعوب البنادق والأحذية وألواح الخبز ويستعمل في صناعة الأثاث توجد في أواسط أوروبا غابات كبيرة من الزان، تنمو ابتداءً من 350 م فوق سطح البحر إلى 1600-2000 م في الجبال، وكلما إتجهت جنوباً نمت الأشجار على ارتفاعات أكبر والأشجار تنمو في الشمال في الأراضي الواطئة، أما في بريطانيا فإنها لا تمتد كثيرا في شمالها، وأقدم وأحسن غابات الزان موجودة في شرق جبال الألب وفي القوقاز وغرب آسيا

## Slide 13
مميزاتة : 1- لدية نسبة رطوبة عالية فية لهذا يستعمل فى الاماكن المعرضة للرطوبة و الماء كالمطابخ و هياكل السفن . 2- يستخدم فى صناعة المكاتب و الابواب و الاثاث 3- رخيص الثمن 3- المـاهوجني (Mahogny): وهذا النوع أسمر مائل للاحمرار ومنه عدة أنواع وهي : ماهوجني كوبا، ماهوجني هندوراس، الماهوجني الأفريقي، الماهوجني الهندي، وكذلك ما يعرف باسم خشب الأطلس , وينمو في الجزر الغربية في المحيط الهندي في أقصى الشمال مثل جزر الباهما . مميزاتة : 1- سهل التشكيل و لدية قوة و صلابة عالية لهذا يستخدم بشكل شائع في صناعة الأثاث وبناء القوارب وغير ذلك من الاستخدامات ذات المواصفات العالية.

## Slide 14
4- خشب لسان العصفور : ويستورد من أمريكا الشمالية وبريطانيا والمجر والنمسا وجبال البرانس، وكثيراً ما يعرض في الأسواق على أنه خشب بلوط 5- الجــــوز : خشب صلد متين ولونه بني وبه ثلاثة أنواع : المائل للرمادي، والداكن، والمائل للسمرة الخفيفة. وأنواعه هي : الجوز الإنجليزي والجوز الأمريكي والجوز التركي والجوز الإيطالي - الجوز الجنوب أمريكي خشب داكن اللون جدا يكاد يكون أسود وذو عروق سوداء وھو أثقل أنواع الجوز وأسرعھا نقلا للصوت ويقطع غالبا من البيرو ويسمى جوز نوجال ويصدر من البرازيل أيضا. - الجوز الأمريكي ھو الجوز الأمريكي الفاتح Claro Walnut وھذا النوع أجمل ما يمكن أن تجده في الجوز غير أن سعره غال ونادر في أمريكا ويستخدم عادة في مقابض الأسلحة النارية الطويلة ولم أره إلا في الصور فقط - يظل الجوز الشامي ملكا بين كل أنواع الجوز في العالم في الصناعة الموسيقية بسبب شكله الجميل جدا وحب الصناع له لرخصه ومطاوعته للتقويس دون أي مشكلة ودون أن يخسر الصانع أي ضلع بسبب الكسر أو التشقق وأكثر أعواد النحات الشھيرة مصنوعة من الجوز الشامي، وغالبية الأعواد التركية الأثرية المھمة مصنوعة أيضا من الجوز. وما لاحظته في أعواد الجوز بشكل عام بأن خصائص الجوز الفيزيائية وارتداد الصوت من عليه يعطي بشكل مميز ما نسميه الصوت الشرقي.

## Slide 15
التعاشيق طرق تجميع الاخشاب: التثبيت بالمسامير وهى الوسيلة الشائعة لتجميع الاخشاب ،لوفرتها و سهولة الاستخدام ،و يمكن اخفاء المسامير باستخدام مسامير بدون رأس وغرسها بالخشب وتغطية اثرها بنشارة الخشب و الغراء او بكاويلة خشبية من نفس نوع الخشب،ولكن هذا الاسلوب لا يصلح لبعض الانواع لتفاعل المسامير مع الخشب و يؤثر على صلابتة. لحام المسمار الخشبى (السمارة) يتم عمل مفحار فى منتصف التخانة لكل من حرفى اللوح الخشبى و توضع سدابة خشبية اليافها من الخشب الصلد او الابلاكاش ،و تعمل السدابة على ربط اللوحين و يتم التجميع و الغراء . الكاويلة تستخدم الكوايل مع الغراء بعد تسويتها ،و ذلك بعمل ثقب بقر مناسب بكلا اللوحين ثم تثبت الكاويلة باحد الالواح باستخدام الغراء و يوضع اللوح المقابل بعد تغرية الكاويلة و الثقب و يتم التجميع الغراء يستعمل فى اللحام لتجميع الالواح او الصناديق التعاشيق الخشبية تختلف التعاشيق الخشبية باختلاف الأجزاء المراد ربطها جميعا والقوى المؤثرة فيها انواع التعاشيق : خدش النصف على النصف تستخدم سواء فى وصل الالواح او وصل الكمرات الخشبية وتسمى احيانا لحام مفرز , وتكون عرض الفرز مساويا لنصف سمك اللوح ويصلح لاعمال التكسية ولا ينتج عنه اى تشقق كما تستخدم فى الامتدادات الطولية والعرضية والوصلات الركنية

## Slide 16
2-تعاشيق نقر و لسان تستخدم فى وصل الالواح حيث تكون الالواح مزودة بمجارى فى احد سطحيها الجانبيين وبلسان فى الجانب المقابل بحيث يمكن تجميعها معا بادخال كل لسان فى المجرى المقابل 3-التعاشيق بالسان والنقر الغنفارى ويفضل استعمال الغنفارى فى الحالات التى تتعرض فيها الاسطح الى قوى شد او ضغط , وفى مثل هذه الحالات لا يجوز استعمال اللسان العدل النافذ

## Slide 17
4-تعاشيق الزوايا الحادة تستخدم فى صنع القواعد العليا من المناضد ) القرص ( وغيرها من التغطيات , وهذا النوع عبارة عن وصلة زاوية ركنية مائلة , تجمع مع الالواح الخشبية المغراه والموصلة بالتناكب فى الاتجاه المتعامد مع اليف الخشب ولا تثبت هذه الوصلة بالغراء حتى لا تعوق حركة التمدد والانكماش فى الخشب 5-وصلات الأستطالة تستعمل عندما نريد زيادة طول الخشب ، ولا تكون الوصلة مثل الياف الخشب الطبيعية، و تستعمل فى الاعمال الانشائية و الورش و الاعمال الثقيلة و السلالم ، و لها اشكال متعددة تفى بالغرض المطلوب 6-وصلات التكعيب تعتبر من الوصلات القوية و الزخرفية ،وتستخدم فى عمل الادراج و الصناديق و فى بعض قطع الاثاث الاخرى ،و لها عدة انواع منها : التكعيب الظاهر و تكعيب نصف ظاهر و تكعيب مخفى.

## Slide 18
الدهانات اعداد الاسطح للدهانات : توجد سطوح متنوعة يطلب دهنها بانواع مختلفة من الدهانات سواء كانت ستنفذ علي الاسطح الجديدة او الاسطح السابق دهنها و منها الاخشاب . 1- الخشاب الجديدة : ا- يجب ان تكون الاخشاب جافة تماما و خالية من الرطوبة او الزفارة . ب- يصنفر السطح جيدا . ج- تعالج العقد لايقاف الافرازات الراتنجية اما : - دهنها بمحلول الجمالكة . -كبها بعصير الثوم . د- تمعجن الأخشاب بمعجون الغراء الملون بلون الخشب الطبيعي لتلقيط الثقوب والخدوش والشروخ ثم يترك للجفاف إذا أريد صباغة الخشب بصبغ اللون المطلوب على حسب نوعية الخشب ثم يصنفر السطح بصنفرة عامة جدا ثم يزال ناتج الصنفرة. نقشط الاخشاب بالمقشطة ثم تصنفر اذا كانت الالياف هابطة يتم تلقيط تقاطعات الاخشاب ورؤوس المسامير بالمعجون ثم تصنفر

## Slide 19
يتم صنفرة الاخشاب بعد المعجون و قبل الدهان الوجة الاخير 2- الاخشاب السابق دهانها : 1- اذا كانت الاسطح المدهومة سيئة ( يزال الدهان القديم باخد مزيلات الدهان مثل : الصودا الكاوية 2- في حالة سطح الدهان يحتاج الي تجديد (تزال الزال الزوائد و الاوساخ من علي السطح بالصنفرة ثم يصنفر السطح مرة اخري بعد الغسيل لازالة اي عوالق لا لزوم لها ) خطوات دهان الاسطح الخشبية : 1- تعالج عقد الاخشاب . 2- بعد دهانها بدهان زيتي خفيف القوام ليتشرب السطح الخشبي الجديد او القديم منة (البطانة ) يترك السطح لمدة 24 ساعة للحفاف بعد الدهان ثم يصنفر . 3- يتم التلقيط بالمعجون لبعض الاماكن التي تحتج الي معجنة . 4- يصنفر السطح الخشبي من جديد حتي يتساوي اما بالصنفرة الورقية بمقاس مناسب حسب سماطة المعجون او باحد مكائن الصنفرة الحديثة . 5- يجرد السطح (يطي) وجها او وجهين بحسب حالة السطح بمعجون طلاء خشبي و يجب ان يكون الوجة الثاني عموديا علي الوجة الاول لضمان استواء السطح و يصنفر السطح جيدا بعد جفاف كل سطح للحصول علي سطح تام النعومة . 6- يدهن السطح وجهين او ثلاثة بالدهان الزيتي طبقا للون المطلوب و يترك 24 ساعة للجفاف مع صنفرة كل وجه .

## Slide 20
أساسيات الدهان: تتكون من بودرة (pigment) تكون عالقة داخل مادة سائلة تسمى وسيط (vehicle) و عندما يدهن بها السطح يتحول هذا الدهان إلى طقة رقيقة جداً صلبة بمساعدة إحدى الطرق الآتية: 1- الأكسـيد: تعمل طبقة صلبة من الدهان باتحادها بأكسجين الجو. 2- التبخــر: تعمل طبقة من الثيرموبلاستيك. 3- التسخين: تعمل طبقة من التيرموستينج. 4- التغيرات الكيميائية: تعمل تلاحم بين المواد و بعضها و تكون بذلك طبقة رقيقة سطحية صلبة. المكونات الأساسية للدهان: يتكون أي دهان من عدة مكونات أساسية هي: 1- المادة الرابطة (binders): و هي السائل الرئيسي الذي يكون مسؤولاًعن حمل جميع مكونات الدهان الأخرى، والمادة الرابطة هي التي تحدد نوع الدهان سواءً كان دهان مائي أو زيتي أو سيليلوزي أو كحولي، و تتوقف قيمة الدهان على قيمة المادة الرابطة، كذلك تتوقف جودته على جودة المادة و قدرتها على حل المكونات المختلفة. 2- القواعد الأساسية: و المقصود بها هي البودرة المكونة للدهان و التي تكون مع المادة الحاملة القوام الأساسي للدهان. 3- الأكاسيد الملونة: و هي التي تعطي للدهان اللون المطلوب و قد تكون هذه الأكاسيد لوناً واحداً أو لونين أو أكثر بشرط التجانس وعدم حدوث تفاعلات كيميائية تؤثر على الدهان. 4- الإضافات المساعدة: هي المحسنات و المثبتات و المجففات و هي في الحقيقة ذات أهمية قصوى في صناعة البويات و من أنواعها: • مواد لمنع الترسيب. • مواد لمنع تكون القشرة. • مواد مجففة. • مواد لزيادة السيولة و التشغيلية (مواد مخففة). • مواد لإكساب اللمعان. • مواد لطفي اللمعان. • مواد لزيادة المرونة. • مواد مثبتة للدهانات. • مواد زادة الصلابة. • مواد زيادة مقاومة المياه. • مواد زيادة مقاومة الحرارة. • مواد مقاومة البكتريا و الطفيليات. • مواد زيادة مقاومة صدأ عبوات الصفيح.

## Slide 21
المواد الرابطة: تعتبر المواد الرابطة من أهم مكونات البويات و الدهانات بجميع أنواعها حيث أنها المسؤول الرئيسي عن حمل مكونات الدهان و مسئولة أيضاً عن لصق الدهان بالسطح، و جودة الادة الرابطة هي التي تحدد جودة الدهان. و للمادة الرابطة عدة أنواع من حيث الحالة المجودة بها سواء كانت سائلة أو صلبة أو بودرة. و المواد الرابطة إما أن يحدث لها تفاعلات كيميائية أثناء الجفاف مثل ما يحدث في راتنجات الألكيد و الإيبوكسي و البولي ريثان أو لا يحدث لها تفاعلات كيماوية حيث يتم جفافها بمجرد تطاير المواد المذيبة مثل الراتنجات الطبيعية مثل السيلولوز و الأكريلك . و تنقسم المواد الرابطة إلى قسمين: 1- الراتنجات الصناعية: وهي التي يتم جفافها عن طريق التفاعلات الكيميائية. 2- الراتنجات الطبيعيــة: وهي التي يتم جفافها بتطاير المذيبات. أ) الراتنجات الصناعية: 1- المواد الرابطة الصناعية من راتنج الألكيد (alked resins): من أشهر الراتنجات القديمة التي أثبتت كفاءة عالية في صناعة البويات و اللاكيهات و الدهانات اللامعة و النصف لامعة و المطفية و تستخدم الدهانات المصنوعة من راتنج الألكيد في البويات المنزلية و الدهانات الصناعية. و أنواع راتنج الألكيد هي: 1. راتنج طويل الزيت نسبة الزيت فيه أكثر من 60% و يذوب في المذيبات الأليفانية. 2. راتنج متوسط الزيت نسبة الزيت فيه من 45% إلى 60% و يذوب في الهيدروكربونات. 3. راتنج قصير الزيت نسبة الزيت فيه من 25% إلى 40% و يذوب في المذيبات العطرية. 4. راتنج عديم الزيت و هو خال من الزيت و يذوب في الكحولات. و الراتنج طويل الزيت نسبة جفافه أعلى من متوسط الزيت و هكذا كذلك امتزاج راتنج طويل الزيت مع الزيوت المغلية يكون بنسبة أعلى من متوسط الزيت و هكذا. 2- راتنجات الإيبوكسي الصناعية ((epoxy resins: ظهر راتنج الإيبوكسي في عام 1936و يتميز بميزات جيدة خاصة في المجال الإنشائي و جميع المهندسيين يلمسون ذلك . هي: • مكون واحد مثل الدهانات الو الصور التي يوجد بها الإيبوكسي عادية. • مكونين عبارة عن مركبين A&B هما المادة السائلة و المصلب(hardener). • راتنج صلب (بودرة) يتم طلاؤه بطريقة الدهانات الألكتروستاتيكية. من أهم مميزات الإيبوكسي مقاومته للكيماويات و العوامل الجوية و التآكل و غير ذلك مما سيرد ذكره لاحقاً. 3- راتنج البولي ريثان الصناعي: • من أقوى و أحسن المواد الرابطة حيث يعطي قوة لصق عالية جداً بالإضافة إلى مقاومة الكيماويات و الإحتكاك و الصدمات و الرطوبة. • تستخدم الدهاناتالمصنعة من راتنج البولي ريثان في الدهانات الداخلية و الخارجية و الأخشاب. • يدخل راتنج البولي ريثان في صناعة الورنيشات ذات الخواص الممتازة في الحماية من الكيماويات و الإحتكاك. • يوجد من هذه الدهانات و الورنيشات مركبات ذات عبوه واحده أو ذات عبوتين كما هو الحال في الإيبوكسي. 4- أنواع أخرى من الراتنجات الصناعية: يوجد أنواع أخرى من الراتنجات مثل راتنج السيليكون الذي يتميز بتحمله درجات عالية من الحرارة تصل إلى 600 درجة مئوية كما أن له مقاومة جيدة للمياه، كما يوجد نوع آخر هو راتنج البولي إستر المستخدم في الورنيشات بكفاءة عالية، كذلك يوجد راتنج الفينول المناسب لخزانات المياه و علب الأطعمة لمقاومته للمواد البيلوجية و مقاومته لمياه.

## Slide 22
ب) الراتنجات الطبيعية: لا يحدث لهذه الراتنجات أي تفاعلات كيماوية أثناء الجفاف و لكن يحدث فقط تطاير للمذيبات أما الراتنجات الصناعية فيتم الجفاف عن طريق التفاعلات الكيماوية، و الراتنجات الطبيعية منها ما هو من أصل نباتي و منها ماهو من أصل حيواني. من الراتنجات ذات الأصل الحيواني راتنج الشيلاك (الجملاك) و التي تفرزه حشرة اللاك الموجودة في الهند، أما الراتنجات الطبيعية ذات الأصل النباتي فهي متعددة و منها راتنج القلفونية (الروزين) و راتنج الكوبال، و من الأنواع الشائعة أيضاً هو السليلوزات و هي أيضاً لا يحدث لها أي تفاعلات كيميائية أثناء الجفاف و لكنه يتم تطاير المواد المذيبة. لقواعد الأساسية للدهانات: • هي المساحيق الأساسية التي تكون مع المواد الرابطة القوام الرئيسي للدهانات. • من أشهر هذه القواعد الأسبيداج (كربونات الكالسيوم) و الليثون (الزنك) و أكسيد التيتانيوم و الجير. • تخلو الدهانات الشفافة من القواعد الأساسية حيث تقلل من شفافيتها مثل الدهانات السليلوزية الشفافة و دهانات الأستر و الورنيشات السنتاتيك و ورنيشات التلميع. و في ما يلي شرح لبعض أنواع هذه القواعد الأساسية: 1- الأسبيداج (كربونات الكالسيوم): • هو من أشهر القواعد البيضاء الرخيصة الثمن التي تدخل في دهانات الغراء و البلاستيك و اللاكيه و المعاجين. • يضاف أيضاً الأسبيداج إلى الليثون (الزنك) و أكسيد التيتانيوم لتكوين قاعدة بيضاء في الدهانات المائية الجيدة. • تتوقف جودة الأسبيداج على جودة الحجر الجيري و جودة طحينه. • لإنتاج الأسبيداج يتم تكسير الحجر الجيري في كسارات خاصة ثم يتم طحنه في طواحين إلكترونية للحصول على درجة نعومة عالية. • الأسبيداج غير سام. 2- الليثيبون (الزنك): • هو مسحوق أبيض ناعم و دهني الملمس يلتصق باليد جيداً و لا يزال بسهولة. • يعطي قوة تغطية عالية للدهانات و له مقاومة للإحتكاك و للعوامل الجوية و هو غير سام. • يقبل الليثون الذوبان في جميع السوائل و الملونات. • يتكون الليثون من كبريتور الزنك بنسبة من 28% إلى 30% مع كبريتات الباريوم. • يستخدم الليثون في تأسيس البويات السنتاكية و السليلوزية و كذلك في المعاجين المختلفة. الأكاسيد الملونة: • هي مساحيق بودرة تضاف للقواعد الأساسية السابق ذكرها لإكسابها لون معين و قد يستخدم نوع واحد أو نوعين من الأكاسيد الملونة بشرط عدم حدوث تفاعل بين الأكاسيد و بعضها. • في حالة الدهانات الشفافة أو البيضاء التي تقوم القواعد الأساسية بدور الملونات لا تحتاج في هذه الحالة إلى أي ملونات. أنواع الأكاسيد الملونة: 1- أكاسيد رخيصة مثل الأسبيداج و الطينة البيضاء و الأحمر الزنجغفري الطبيعي و أصفر تراسينة و أسود الجرافيت و بني المنجنيز. 2- أكاسيد كيماوية مثل الليثيبون و كبريتات الباريوم. 3- أكاسيد حيوانية مثل الأحمر اللعلي و أحمر الجملكة و أسود العظام و بني العظام. 4- الأكاسيد الحرارية مثل الجير السلطاني. 5- الأكاسيد النباتية مثل أسود الفحم و الأزرق الهندي و الأحر الزنجغفري الصناعي و أحمر الكاديوم و الأخضر النباتي.

## Slide 23
الإضافات المساعدة: وهي المواد التي تضاف لتحسين خواص الدهانات و البويات و أهمها: 1. المواد الحافظة و هي تمنع تكوين الكائنات الحية و الطفيليات خاصة في الدهانات المائية. 2. المواد المجففة و هي التي تساعد على جفاف طبقة الدهانات الزيتية, و من أنواعها الكوبلت و المنجنيز و الرصاص و الحديد و الكالسيوم و هي تضاف بنسبة 0.005% إلى 1%. 3. مواد لمنع تكون القشرة. 4. المواد المانعة للترسيب. وهي من أهم المواد في صناعة الدهانات حيث أن ترسيب القواعد الأساسية يغير من تغطية الدهان و في بعض الأحيان يصعب التقليب فتطفو السوائل على السطح. و من أهم المواد المانعة للترسيب في الدهانات السيليلوزات و البنتونيت و الشمع و كربونات الكالسيوم المعالج أسطح حبيباته بحمض الإستاريك . 5. مواد منع الرغوة، تحدث ظاهرة الرغوة في الدهانات المائية و هي غير مستحبة. 6. مواد وقف الحرائق مثل فوسفات السيلكون و فوسفات التيتانيوم و الإسبستوس. 2-4 زيت بذرة الكتان المغلي: 1. يستخرج هذا الزيت من بذور الكتان عن طريق كبس البذرة في مكابس هيدروليكية (عصارات) في درجات حرارة معينة و المتبقي هو كثب الزيت. 2. خواص زيت بذرة الكتان المغلي: • الوزن النوعي عند درجة 15.5 درجة مئوية هو حوالي 0.934. • معامل الإنكسار عند درجة 20 درجة مئوية هو 1.482. 3. يمكن معرفة الزيت الجيد بوضع كمية على راحة اليد ثم تفرك و يتم معرفة رائحة الزيت من روائح المواد الغريبة. 4. يستخدم زيت بذرة الكتان المغلي في العديد من أنواع الدهانات و المعاجين و الورنيشات. 2-5 المذيبات: هي مواد عضوية متطايرة تستخدم لإذابة الراتنجات و لتقليل اللزوجة في البويات والورنيشات و من أمثلة المذيبات ما يلي: 1. التربنتين: • يستعمل كمخفف و مجفف في الدهانات و الورنيشات كما يضاف إلى الشمع لتلميع الموبيليا. • يستخدم أيضاً مع الليثيبون و زيت بذرة الكتان المغلي في عمل البطانات للحوائط و الأخشاب. • يمكن التأكد من جودته بوضع كمية قليلة في زجاجة و ترج جيداً فإذا تلاشت الفقاعات بسرعة كان جيداً. 2. النفط المعدني: يستخدم بدلاً من التربنتين الطبيعي لغلو ثمن الأخير، يستخدم أيضاً كمخفف و مجفف، كما يستخدم لتنظيف الفرش و البروشات، كما يستخدم مع الليثيبون و زيت بذرة الكتان المغلي في عمل البطانات للحوائط و الأخشاب. 3. الكحولات: تستخدم الكحولات بأنواعها المختلفة كمواد مذيبة مثل الكحول الإيثيلي الأحمر المستخدم في الوقود و في إذابة الجملكة و كحول البيوتيل الذي يستخدم لإذابة الراتنجات و الصلبة في بويات الأفران و كحولات الأميل التي تستخدم في خلات الأميل التي تذيب البويات السلبولوزية و الكحولات سريعة الإشتعال. 4. الكيتونات: هي مركبات كيماوية و متطايرة ذات رائحة مميزة مثل الأسيتون الذي يستخدم كمذيب في الورنيشات و البويات السليولوزية كما أنه يذيب الجملكة و القلفونية و لكنه سريع الإشتعال.

## Slide 24
2-6 الملدنات: هي مواد مساعدة تضاف إلى الدهانات لتعطي مرونة في سطح الدهان و تقلل من الصلابة و تزيد من قوة الإلتصاق و تزيد اللمعان. و تستخدم الملدنات على وجه الخصوص في الدهانات و الورنيشات السليولوزية و من أهم الأنواع التراي فينيل فوسفات. 2-7 أهم عناصر مواد الدهانات: الجدول التالي يوض أهم عناصر مواد الدهانات و استعمالاتها… اسم المادة بالعربية اسم المادة بالإنجليزية أنواع المادة و استعمالاتها زيت بذرة الكتان Linseed Oil 1- زيت ني. 2- زيت مغلي أو مستوي. لإذابة مساحيق الأساس فيها. زيت تونج Tung Oil زيت صويا Soya Oil أبيض الزنك Zinc Pigment وهو أكسيد الزنك و ينقسم إلى: 1- زنك عادي(فيه 50%زنك). 2- زنك غني(فيه 75-95% زنك) و هو مادة مالئة لإعطاء قوام للبوية مثا الزنك الفرنسي أو الصيني. الإسبيداج White Lead مادة مالئة كمسحوق أساس لإعطاء قوام للبوية و هو أبيض الرصاص أو كربونات الرصاص و يستعمل في الدهانات الخارجية و المعجون. الترابنتين Turpentine مذيب و مخفف للبوية. النفط Naphta 1- نباتي: ناتج تقطير الصمغ. 2- معدني:ناتج تقطير البترول. الورنيش Varnish يسرعةجفاف البويةو تكوين طبقة رقيقة صـلبة. اسم المادة بالعربية اسم المادة بالإنجليزية أنواع المادة و استعمالاتها الشمع الأصفر(العسلي) Resin 1- طبيعي2- صناعي،يساعد على سرعة جفاف البوية.. الغراء Glue 1- خرز. 2- سائب. 3- مواد خاصة. يستعمل في عمل معجون البوية و تحضير بعض البويات. *الجملاكة وَ الكحول ****lac & Alcohol من أنواع الشمع و يستعمل لمعالجة عقد الأخشاب لكي لا تخرج عصارات الأخشاب الصمغية من خلالها و كذلك لدهان الأخشاب نفسها. البوتاس Potassium لتجليخ و إزالة البوية القديمة. الصودا الكاوية Soda لتجليخ و إزالة البوية القديمة. الشبه Alum لتثبيت بعض البويات. السلاقون Red Lead وهو أكسيد الرصاص الأحمر و يستعمل لدهان المواد القابلة للصدأ مثل الحديد و خلافه. الصابون الأسود وَ الصابون البودرة Black soap & Detergent لتجليخ و تنظيف السطح المراد دهانه بالبوية. الألوان (تراسينا) Colors 1- نباتي. 2- معدني مثل أكسيد الحديد الأحمر أو الأصفر أو الأسود وهي المواد الملونة للبوية * تستخرج الجملاكة من انتاج عش خنافس لاك التي تعيش على أفرع الأشجار بأعداد كبيرة و تتغذى على عصاراتها.

## Slide 25
تحضير السطح للدهان و طبقات الدهان 3-1الظروف المناسبة للطلاء. 3-2 تحضير السطح للدهان 3-3 طبقات الدهان الفصل الثالث: تحضير السطح للدهان و طبقات الدهان 3-1 الظروف المناسبة لطلاء الدهان: • درجة الحرارة و الرطوبة: هي درجة الحرارة التي تتكاثف عندها الرطوبة الجوية • رطوبة السطح: تتأثر قوة الالتصاق و سرعة الجفاف إذا طلي الدهان على سطح مبلل . • التلوث الجوي : قد تتسبب الأبخرة بتأخر الجفاف أو تسبب تغير الألوان للدهانات • حركة الهواء و الرياح : تساعد حركة الهواء المعتدلة على سرعة الجفاف و هي مهمة لإزالة أبخرة المواد المذيبة • العوامل الفصلية: من الممكن أن تفرض تغيرات الطقس بعض القيود على عملية طلاء الدهانات 3-2 تحضير السطح للدهان: لابد لتحضير السطح المراد دهانه بالبويات أن نقوم بتنظيفه لإزالة الأوساخ و الأتربة العالقة به و بعد ذلك صنفرته ثم معجنته ثم صنفرته مرة أخرى لتنعيمه و سد مسامه ثم تيظيفه و تجفيفه كي تتوالى طبقات الدهان فوق بعضها مثل طبقة الوجه التحضيري يليها وجه البطانة ثم الوجه النهائي. و الإختيار المناسب في طبقات البوية يعتمد أساساً على إستعمالاتها إما داخل المباني أو خارجها. و عموماً فلا يجب دهان أي طبقة من طبقات الدهان الثلاث المذكورة إلا بعد جفاف كل وجه و تمام تصلبه ثم صنفرته بالصنفرة و تنظيفه ثم معجنته لملئ مسام سطحه ثم تركه يجف ثم يصنفر مرةً أخرى و ينظف و بعد ذلك يكون السطح جاهزاً لإستقبال طبقة البوية التالية المطلوبة. تصنف المواد التي تطلى عاده إلى : • مواد ماصه جدا : الالواح العازله للصوت – الورق والالياف- الواح الجبس. • مواد ماصه : الخشب – الواح رقائف الخشب. • مواد غير ماصه: الزجاج , البلاط والقرميد الملمع –اللدائن او البلاستيك-البلوسترين الممدد. • الاسطح النشطه كيميائيا: البلاستر الجبسي-الصوف الخشبي- الواح المقاومه للحريق. • المواد القابه للتاكل : المعادن الحديديه –الجبس الجيري-طوب البناء-الاسمنج الزجاجي المقوى-الرقائق المعدنيه-المعادن اللا حديديه. • الاسطح النازفه (المواد البطيئه الجفاف ): الاسطح المطليه او الممزوجه بالقار او زيوت قار الفحم أو بالزيوت المعدنيه والشح. • الاسطح او الدهانات :التي تحتوي على صبغ معين احمر او اصباغ عادية.

## Slide 26
3-3 طبقات الدهان: تدهن البوية عادةً على الأسطح المراد دهانها على طبقات متتالية و هي تتكون عادةً من الأوجه الآتية: 1- وجه تحضيري: و قد يسمى البادي و هو طبقة الدهان الأولى على السطح المراد دهانه فيجب أن تكون مناسبة و سهلة الإلتصاق بالسطح. كما يجب أن تقبل هذه الطبقة فوقها طبقات دهان أخرى. و الوجه التحضيري يجب أن يناسب الإحتياجات الآتية: • النفاذ في الأسطح المسامية كما في حالة دهان الخشب و البياض. • منع الصدأ كما في حالة دهان المعادن. • يغطي الأسطح النشطة كيميائياً بإحكام كما في حالة بياض التخشين الجديد. • مقاومة الحرارة. و قد يستعمل الوجه التحضيري من طبقتين في حالة إستعمال البويات المخلوطة يدوياً نظراً لعدم تغطيتها الأسطح جيداً مثل دهان بوية سلاقون على المعادن أو الخشب ثم تغطيتها ببوية أخرى. 2- وجه البطانة: وهي طبقة الدهان الثانية على السطح المراد دهانه. فيجب على هذه الطبقة أن تغطى و تعتم طبقة الدهان الأولى التي تحتها مع الإرتباط بها لتكوين سمك رقيق مناسب كما يجب أن تكون بنفس لون الوجه النهائي المطلوب. 3- وجه نهائي: وهي الطبقة الأخيرة للدهان فوق السطح المراد دهانه و تعمل باللون المطلوب مع إنهائها بدون أثر للفرشة، و اختيار الألوان النهائية متعددة فإما أن تكون مطفي أو زيت أو لميع أو أنامل. فمثلاً بوية الزيت الليعة تعيش مدة أطول في الأسطح الخارجية للمباني عن البوية المطفية، أما درجة لمعانها و بريقها فيمكن التحكم في اختيارها. و نظراً لكثرة إستعمال البويات ذات الخلط اليدوي في مصر فقد جرت العادة على وضع مواصفات خاصة للدهانات بالبويات في تشييد المباني تشمل ثلاثة أوجه بخلاف الوجه التحضيري والذي يكون في هذه الحالة مكون من وجهين بوية السلاقون و يليها بوية بلون فاتح. المعجون: و توجد منه أنواع كثيرة نذكر الشائع منها كالآتي: 1. معجون غراء: يستعمل لسد اللحامات و معالجة العيوب للأسطح المراد دهانها أثناء الوجه التحضيري و يتكون من: 1 جزء غراء 2 جزء ماء 7 أجزاء أسبيداج و لون. 2. معجون أندويل: و قد يسمى معجون تلقيط، و يستعمل لسد اللحامات و معالجة العيوب للأسطح المراد دهانها أثناء بطانة البوية و تتكون نسبته من: 4 جزء أسبيداج 2 جزء أبيض الزنك 2 جزء غراء 2 جزء زيت بذرة الكتان 2 جزء لون. 3. معجون الأبوكسي: ويستحضر في المصانع من المواد الشمعية االصاعية وله خاصية شدة المقاومة للرطوبة والعاومل الجوية ويباع عادة في الأسواق في أنابيب أو علب مختلفة الأحجام. ولذلك يستعمل عادة في سد اللحامات ومعالجة العيوب في الأماكن التي تكثر فيها المياه مثل الفاصل بين البانيو والحائط في الحمامات .

## Slide 27
انواع الدهانات : 1-) الدهانات الزيتية : ويختلف تركيب هذا الدهان حسب نوع السطح المطلوب طلائه وحسب الطبقة المطلوبة ، فإذا كان لأغراض التأسيس مثلا تطلب زيادة من زيت بذرة الكتان في تركيبه ، أما إذا كان لدهان الوجه النهائي فيحتاج لكميات اكبر من اكسيد الزنك ، ويستخدم هذا الدهان لطلاء الخشب والسطوح الحديدية والأسمنتية ودهان الجدران . 2-) الدهانات المائية المستحلبة(: (emulsion من حسنات هذا النوع من الدهان انه سهل التنظيف ، ومقاوم للعوامل الجوية وسريع الجفاف ، وكذلك يوجد منه العديد من الألوان ويستخدم داخليا وخارجيا . 3-) الدهانات الصناعية : تتكون هذه الدهانات من تراكيب كيميائية مختلفة ، وتمتاز بثبات لونها لفترة طويلة على الأسطح التي تدهن بها ، وتستخدم بشكل رئيسي في طلاء الهياكل المعدنية والآلات والسيارات والسيارات . 4-) الدهان السليولوزي : الأستخدام الرئيسي لهذا النوع هو طلاء الأخشاب ، وأهم الدهانات السليولوزية : 1- الورنيش 2- اللاكر . 5-) دهان ال gm6 : وهو مزيج من مساحيق لونية وأصباغ تمتزج معا لطلي السطوح ، وهذا الدهان يتكون ثلاثة من طبقات :( طبقة الأساس ، الطبقة التحتية ، الطبقة النهائية). (ملحوظة :) الطبقة النهائية : هي الطبقة التي تعطي اللون المطلوب والظاهر على السطح المطلي.

## Slide 28
الأسطح الخشبية – التشطيب الغير شفاف تحضير الأسطح الأسطح الخشبية التي تم طلائها من قبل يجب سنفرتها جيدا لإزالة أي أتربة أو شحوم. قم بإضافة طلاء الأخشاب التمهيدي بالفرشاة و ذلك بعد تخفيفه بالنسب الموصي بها. إعطها الوقت لتجف ما بين 6-8 ساعات ثم قم بإضافة معجون للأخشاب. قم يصنفرة السطح بعد ذلك بورقة صنفرة رقم 180 ثم قم بوضع الطبقة الثانية من دهان الخشب التمهيدي. أصبح السطح الخشبي الآن جاهزا للدهان بالطبقة النهائية. الدهان للدهانات الغير شفافة يمكنك إستخدام المينا Apcolite Premium Gloss Enamel, Apcolite Premium Satin Enamel or Gattu Synthetic Enamel). قم بإضافة طلاء الأخشاب التمهيدي بالفرشاة و ذلك بعد تخفيفه بالنسب الموصي بها. إعطها الوقت لتجف ما بين 6-8 ساعات ثم قم بإضافة معجون للأخشاب. قم بصنفرة إعطها الوقت لتجف ما بين 6-8 ساعات ثم قم بإضافة معجون للأخشاب. قم بصنفرة السطح بعد ذلك بورقة صنفرة رقم 180 ثم قم بوضع الطبقة الثانية من دهان الخشب التمهيدي. أصبح السطح الخشبي الآن جاهزا للدهان بالطبقة النهائية. و المينا بشكل عام تضاف بالفرشاة و لكن يمكن أيضا وضعها بالرش. إن فترة الجفاف للمينا تعتبر أطول لذلك يجب مراعاة حلو المنطقة المحيطة من الأترية حتي يجف الدهان . . إن فترة الجفاف للمينا تعتبر أطول لذلك يجب مراعاة حلو المنطقة المحيطة من الأترية حتي يجف الدهان. و يكفي في معظم الحالات وضع طبقتين من الطلاء و مع ذلك إذا كانت درجة لون الطبقة الأولي أغمق من الثانية فمن الموصي به إضافة طبقة ثالثة.

## Slide 29
الأسطح الخشبية – التشطيب الغير شفاف تحضير الأسطح الأسطح الخشبية التي تم طلائها من قبل يجب سنفرتها جيدا لإزالة أي أتربة أو شحوم. قم بإضافة طلاء الأخشاب التمهيدي بالفرشاة و ذلك بعد تخفيفه بالنسب الموصي بها. إعطها الوقت لتجف ما بين 6-8 ساعات ثم قم بإضافة معجون للأخشاب. قم يصنفرة السطح بعد ذلك بورقة صنفرة رقم 180 ثم قم بوضع الطبقة الثانية من دهان الخشب التمهيدي. أصبح السطح الخشبي الآن جاهزا للدهان بالطبقة النهائية. الدهان للدهانات الغير شفافة يمكنك إستخدام المينا Apcolite Premium Gloss Enamel, Apcolite Premium Satin Enamel or Gattu Synthetic Enamel). قم بإضافة طلاء الأخشاب التمهيدي بالفرشاة و ذلك بعد تخفيفه بالنسب الموصي بها. إعطها الوقت لتجف ما بين 6-8 ساعات ثم قم بإضافة معجون للأخشاب. قم بصنفرة إعطها الوقت لتجف ما بين 6-8 ساعات ثم قم بإضافة معجون للأخشاب. قم بصنفرة السطح بعد ذلك بورقة صنفرة رقم 180 ثم قم بوضع الطبقة الثانية من دهان الخشب التمهيدي. أصبح السطح الخشبي الآن جاهزا للدهان بالطبقة النهائية. و المينا بشكل عام تضاف بالفرشاة و لكن يمكن أيضا وضعها بالرش. إن فترة الجفاف للمينا تعتبر أطول لذلك يجب مراعاة حلو المنطقة المحيطة من الأترية حتي يجف الدهان . . إن فترة الجفاف للمينا تعتبر أطول لذلك يجب مراعاة حلو المنطقة المحيطة من الأترية حتي يجف الدهان. و يكفي في معظم الحالات وضع طبقتين من الطلاء و مع ذلك إذا كانت درجة لون الطبقة الأولي أغمق من الثانية فمن الموصي به إضافة طبقة ثالثة.

## Slide 30
الأسطح الخشبية – التشطيبات الشفافة تحضير الأسطح الأسطح الخشبية المراد طلائها يجب تجهيزها ( نسبة رطوبة ما بين 10-15%) و بذلك تضمن نسبة الرطوبة لتفادي أي تشوهات في ظروف البرودة أو ألحرارة الشديدين. بالنسبة للسطح الخشبي الجديد يجب سنفرته في إتجاه نمو الحبيبات لإزالة أي خشونة. يتبع ذلك مباشرة عملية إضافة الحشو المناسب للأخشاب. و الغرض من الحشو هو ملئ الفراغات الناتجة عن صنفرة الحبيبات و ليس الغرض إستخدامة كمعجون. كما يجب إزالة الحشو الزائد يالكحت في إتجاه الحبيبات. و يمكن إضافة الحشو مرة ثانية عند اللزوم بعد 30 دقيقة. إمنح السطح 2 إلي 3 ساعة ليجف. قم بصنفرة السطح المحشو بصنفرة ورقية رقم 320. يمكن دهان السطح ب ( توتش وود ) قبل الدهان النهائي ب ( وود فيلر الشفاف ). الدهان للخشب الجديد تأكد من من خلو السطح المراد طلائه من الأتربة. إختر أي طلاء شفاف من الدهانات إختر أي طلاء شفاف من الدهانات سكيب مثل Touchwood, Melamyne or PU Clear Finish إيشيان بينتس مثل ( ) Touchwood, Melamyne or PU Clear Finish تعليمات التخفيف: طبقتين إلي ثلاثة طبقات من الطلاء النهائي للحصول علي أعلي النتائج من ناحية اللمعان و المظهر الجمالي. يجب إغلاق علي الطلاء جيدا بعد الإستخدام. الخشب المصقول من قبل قم بصنفرة السطح الخشبي في إتجاه الحبيبات بورقة صنفرة رقم 180 متبوعة بورقة صنفرة رقم 320 للحصول علي سطح أملس. . إذا أردت إعطاء الخسب مظهر (البقع) قيجب إزالة التشطيب القديم تماما. قم بتنظيف الخشب من أي زوائد عالقة أو أتربة. إستمر في الدهان النهائي كما هو مبين من قبل.

## Slide 31
الملخص - يطلي منتجو الأثاثات الخشبية، الأثاث بعد صَبْغِه بطبقة نهائية، حامية، لامعة، مُصَنَّعة من مواد سليلوزية أو بويات مُصنَّعة من اللاك المصفى (الشيلاك). مثل هذه البويات تجف بتبخر المذيب، أي أن هذه المواد الراتينجية تتصلّب بتبخر المذيب مُكوِّنة طبقة صلبة من الطلاء. تجفّ هذه البويات بسرعة معطيةً سطحاً لامعاً، ومن الممكن إعادة إذابتها بعد جفافها باستعمال المذيبات الأصلية نفسها التي استعملت حاملاً للطلاء. تطلى بعض المنتجات الخشبية بدهانات نهائية تُعْطي صفات النعومة والشفافية واللمعان (ورنيش). وهذه البويات ذات أساس زيتي وتجف خلال عملية الأكسدة.

## Slide 32
أمراض الخشب تتعرض قطع الاثاث و الارضيات الخشبية للتمدد و التشوه و التشقق بسبب جرها على الارض و عدم حملها وهو ما يؤدى فى النهاية الى نمو و غزو الحشرات و الطفيلييات المدمرة للاخشاب ، و قطع الاثاث لكونها تخترق الثقوب و الفجوات و تعيش بداخلها ، وهو ما يؤدى الى تلف الاخشاب . عفن الجفاف مرض فطري يصيب الخشب المجفف وغالبا ما يجعلة يتشقق، والاسم العلمى للفطر الممرض بوريا انكرا ساتا (Peoria incrassate ) وكذلك مريوليس لاكريمانز( Merulis lacrymans) ، والرطوبة أساسية لنمو الفطر ، والجفاف و وجود التهوية مانعة للمرض و أبرز العوامل التى تقود اليه هى رطوبة الخشب حتى أنه فى المراحل الاولى للغزو يصعب التنبه الى وجوده على اسطح الاخشاب و لا يتم اكتشاف أمره الا حين تبدأ عملية إزالة الأطر و الألواح الخشبية و الأرضية و زوايا الأخشاب التى تتصل بشقوق الجدران و الأخشاب المحيطة بأجهزة التكيف و أنابيبها . الفطر الرطب . هو نوع آخر من الفطريات الخطيرة و الشائعة و التى تتلف الاخشاب ... ويبدو هذا النوع من الفطر فى مرحلة نموه الاولى أشبه بخيوط بيضاء متشعبة تتحول فيما بعد الى نوع من النسيج الابيض و يغزو هذا النوع الاماكن المبتلة بالماء كأطراف الزوايا الخشبية و تحت المواد المقاومة للماء و التى تستخدم لتغطية أرضيات الغرف

## Slide 33
طريقه معالجه الاخشاب . حفظ الأخشاب ومعالجتها. يقصد بعملية حفظ الخشب معالجته بمواد كيمياوية بغية زيادة مدة إمكانية استخدامه برفع مقاومته للأضرار الحيوية الحشرية، الفطرية، البكتيرية، والفيروسية، وذلك باستعمال إحدى المواد الآتية: - الزيوت القطرانية tar-oil: تعامل بها الأخشاب التي تستخدم كعوارض للسكك الحديدية وأعمدة الهاتف وأخشاب الموانئ، وهي سامة للفطريات والحشرات ومقاومة للرطوبة. - الزيوت العضوية organic oil: وهي مشتقات نفطية تطلى بها الأخشاب المجففة لاستخدامها في البناء. - الأملاح السامة الذوابة في الماء: مثل كبريتات النحاس وأملاح الزرنيخ والكروم والنحاس التي تكسب الخشب مقاومة ضد الحشرات والفطريات. طرق معالجه الفطري العفن الجاف والرطب و لذلك فانه فى حالة الاشتباه فى وجود مثل هذة الافة ينبغى ازالة كل أثر للنخر و يتطلب ذلك قطع اجزاء من الاخشاب المصابة و أيضا الجزء المحيط به حتى وإن كان سليما ، كما ينبغى أيضا حرق تلك القطع المصابة بالتلف و الفطريات و جميع المواد التى قد تكون حاملة لبعض تلك الفطريات . الحشرات الثاقبة للاخشاب فى معظم الاحيان تكون الحشرات سببا رئيسيا فى تخريب و تلف و تسوس الاخشاب ، فالاناث تعيش عادة فى الثقوب و الفجوات بين قطع الاخشاب و داخلها و هذة الثقوب تخترقها الحشرات بسهولة نتيجة الخدوش و الرضوض والضربات التى تحدث على سطح القطع الخشبية .

## Slide 34
بعض انواع الحشرات : 1- سوسة.2- سوسة المنازل الطويلة القرن . 3- والخنفساء اليكستية. 4- ودودة الخشب . 5- قمل الخشب . النمل الأبيض: النمل الأبيض تحت الأرض هي الحشرات الصغيرة غذاء هو إلى حد كبير استناداً إلى السليلوز الحالية داخل الخشب. لذلك، تستهلك الجزء الداخلي من الخشب الأضرار : يقوم بإنشاء قنوات داخل الخشب باستهلاك الخشب وحمل المياه. من ناحية أخرى، النمل الأبيض حفر أنابيب عادة ما تسمى أنابيب كيفية مكافحة النمل الأبيض والتعفن جاف يمكن أن يكون العامل على أنابيب تسرب وتغلغل المياه في الطابق السفلي مفيد للتحكم في هجمات خفيفة من العفن الجاف. ولكن لهجمات شديدة من العفن الجاف يستخدم الماء المقطر أو بورات. حمض البوريك أيضا مفيدة ضد الحشرات . امراض اخري تسيب الاخشاب 1-الانكماش: إن الخشب ليس من الخامات المتجانسة و بالتالي فإنه خلال عملية التجفيف ينكمش بمعدلات مختلفة تبعاً لاتجاه الألياف. علاجه: عن طريق مسح الخشب بعد ذلك إلا أن بعضها تستمر في الانكماش بعد المسح فيجب معرفتها و إلا أصبحت غير قابلة للتشغيل. 2-العقد الحية: هي آثار من فروع مدفونة داخل جذع الشجرة أثناء عملية النمو. و تظهر علي شكل دوائر أو أشكال بيضاوية لونها أغمق من لون الخشب نفسه. من أمثلتها: الأخشاب الصنوبرية.

## Slide 35
3- العقد الميتة: تتكون نتيجة وجود فرع جاف ميت و تحيط به ألياف الجذع. و يعد هذا العيب أحد العيوب الخطيرة ليس فقط من ناحية الشكل و لكن من الناحية الإنشائية فإن هذا يؤدي إلي ضعف الخشب بحيث لا يعتمد عليه كخامة إنشائية. علاجه: إذا كانت العقدة حية و سليمة فليس هناك أي خطورة. أما إذا كانت ميتة و علي وشك الانفصال عن الخشب فيحسن نزعها و نعوض مكانها بأسطوانة خشب سليم و تلصق بواسطة الغراء و تترك و تجف. 4- الأكياس الراتنجية: هي عبارة عن أكياس مغلقة تتخلل نسيج الخشب. هذه الأكياس مليئة بالمواد الراتنجية. و حيث توجد هذه الأكياس فإن الخشب يكون مفرغا مما يضعفه. علاجه: تغسل بالتنر ثم يجب التأكد من عمق الكيس إن كان سطحياً فيكفي وضع معجون لسد الفراغات أما إذا كان عميقا فيعالج بنفس الطريقة كما في علاج العقد. -إصابة بالعفن الأزرق أو الأسود: يلون الخشب بطريقة لا يمكن التخلص منها. لا يؤثر علي الأخشاب إلا من ناحية الشكل أما الصلابة فلا تتأثر