## Slide 1
لبلاط المتداخل هو نوع من أنواع البلاط على هــيــئـــة أشكـــال هـــندسية متنوعة ويتم تركـيــبه بطريقــة التعشـيق (أو التداخل ). يستعمل البلاط المتداخل لرصف الطرق والممرات ومواقف السيارات، ويتميز بلاط الصناعات المتداخل بقدرته الكبيرة على تحمل الضغوط والأحمال العالية، ومقاومته الشديدة للتآكل، مما يجعله مناسباً للتطبيقات القاسية مثل المطارات ومحطات الوقود والشوارع.. وغيرها.
أنواع البلاط المتداخل
إن أهم ما يميز البلاط المتداخل هو تنوع أشكاله مما يعطي فرصة أكبر للإبداع في تصميم الأرضيات. وتحرص الشركة دائماً على إضافة أشكال جديدة من البلاط المتداخل، وتقديم الأفكار الإبداعية في التصاميم، مما يتيح مجالاً أكبر للإختيار بين الأشكال المختلفة للبلاط المتداخل بما يناسب كافة الأذواق. يتوفر البلاط المتداخــل بسمـــاكة 6سم و 8سم، (يمكن توفــــير سـمـــاكـــات أقــل أو أكــــثر مما ذكر حســـب الكــميات المطلوبة).
تقدم الصناعات البلاط المتداخل بأشكال مختلفة مثل : شكل اكس ، شكل آي ، نجمة ، متعرج ، مستطيل ، خلية النحل ، السداسي و نصف المسدس و اليوني ديكور . بالإضافة إلى ذلك ، تحرص الشركة دائما على إنتاج أشكال مميزة و جديدة مستقبلاً .
البلاط المتداخل
متعرج
نجمة
يونى ديكور
سداسى
بلاط حدائق
نصف مسدس
شكل اى

## Slide 2
اسخدامات البلاط المتداخل
- تنظيم وتزيين المساحات المحاذية المنازل والفلل. - تزيين الحدائق و الممرات . - رصف ممرات المشاة ومواقع الانتظار. - رصف أماكن الخدمات العامة. - رصف الطرقات، مواقف السيارات ومحطات تعبئة الوقود . - رصف المساحات المفتوحة الخاصة بالصناعات الثقيلة، الموانئ والمخازن.
- تزيين الحدائق و الممرات . - رصف ممرات المشاة ومواقع الانتظار. - رصف أماكن الخدمات العامة. - رصف الطرقات، مواقف السيارات ومحطات تعبئة الوقود . - رصف المساحات المفتوحة الخاصة بالصناعات الثقيلة، الموانئ والمخازن.
ثلاثى الابعاد
لوتس
مستطيل
شكل اكس
امواج كبيرة
زاوية ثلاثى الابعاد
رومانتك
امواج صغيرة

## Slide 4
المشايات و المداخل الرئيسية فى الحدائق:
مشاية الحدائق:
الغرض الاساسى من وجود المشاشيا هو الربط بين اجزاء الحديقة , او الاتنقال من مكان الى اخر بها ... كما انها تعد جزء مكمل لتصميم الحديقة و تضفى شكلا جماليا لها .
و اذا كانت للمشايات اهمية كبيرة فى الحديقة الا انه ينبغى الاكثار من تواجدها الا فى حالة ان يكون لها غرض ووظيفة مصممة من اجله . كما يراعى طراز الحديقة و مساحتها عند انشاء المشايات حيث يتراوح العرض من 1-4 متر .
انواع المشايات للحداثق :
1- المشاية الرملية sand walk :
تغطى التربة فيها بطبقة من الرمل الاصفر او الاحمر بسمك من 2- 3 سم . هذا النوع من المشايات رخيص و قليل التكاليف ,و يعطى لونا زاهيا من الكساء الاخضر للارض . لكنه غير معمر حيث تكون الحاجة الى اضافة المزيد من الرمال عند نزول الامطاراو زيادة رى الحديقة مما يؤدى الى فقد جزء كبير من الرمال .
2- المشايات الخضراء Green walks :
يتم انشاء المشاية الخضراء بالطريقة التالية : حفر التربة الى عمق 15 سم ,ثم يملا التحويف بحوالى 5 سم من الحجارة من اجل الصرف الجيد لتربة المشاية و يغطى الجزء المتبقى من العمق بتربة مكونة من طمى وسماد عضوى بنسبة 1:3 و تزرع النباتات الخضراء التى تتحمل .
و قد تكون هذه المشاية غير عملية اذا كثر المشى عليها لذا ينبغى اختيار النباتات التى تتحمل اكثر .
المشاية الرملية
المشايات الخضراء

## Slide 5
4-مشاية الطوب brick walks :
عند عمل مشاية الطوب يتم وضع طبقة من الطوب المكسر , ثم يوضع فوقها طبقة من الطوب النهائية حسب طراز الحديقة .
لابد ان يكون الطوب من النوع الخشن , لان الطوب الناعم ه سطح املس ناعم لامع قد يحد من جمال زهور الحديقة و يجذب النظر اليه , بالاضافة الى ان الطوب الخشن له مسامية اعلى من الطوب الناعم و بالتالى تصريف افضل لمياه الرى الزائدة او مياه الامطار عند سقوطها .
5- مشايات القرميد tiled walks :
تستخدم فى الحدائق ذات النظام الايطالى , و يعد من اجمل انواع المشايات على الاطلاق ( مشايات لها مظهر جمالى من الدرجة الاولى ) , و الاساس فى هذا النوع من المشايات هو استخدام القرميد الا ان تكاليفه مرتفعة و يسهل كسره .
3- المشاية المرصوفة constructed walks :
تعرف باسم اخر مشاية الرصف الطبيعى غير المنتظم crazy paving حيث تتميز بوضع قطع غير منتظمة من الحجارة باحجام مختلفة و تكون اركانها متقابلة . و تترك فراغات بين هذه الحجارة حتى يتسنى زراعة الحشائش او الزهور المحبة للجفاف.
المشايات المرصوفة
مشاية الطوب
مشايات القرميد

## Slide 6
6- المشاية الاسمنتية cement walks :
تفرغ تربة المشاية معها الى عمق 35 سم , ثم يملا التجويف بالطوب المكسر و يوضع فوقه طبقة من الاسمنت من خربشتها لتفادى الانزلاق عند السير عليها .
و قد تضلف بعض الالوان لهذه المشاية حتى تتمشى مع الالوان المحيطة من المابانى و الازهار .
المشاية الاسمنتية من اكثر انواع المشايات اقتصادا فى النفقات , و اكثرها تحملا و اكثرها سهولة فى التنظيف عند تساقط الاوراق عليها او لوجود الاتربة .
7- المشايات المركبة composite walks :
تتالف من اكثر من مادة لتكوين الشكل الجمالى لها او لتكوين رسم معين بالحديقة , و يتم ترتيب استخدام الحصى و الزلط الصغير مع الحجارة او يوضع الطوب الاحمر او البلاط فى وسط المشاية و حوله من الجانبين الزلط .
8- مشايات الحجارة المتبادلة stepping walks :
هو نظام ادخال الحجارة المستوية السطح من المسطح الاخضر , وذلك بوضع الحجارة او البلاط على بعد خطوة من بعضها لكى يسهل السير عليها .
يكون عرض قطعة الحجارة المستخدمة من 30-60 سم .
يتم اللجوء الى عمل هذه المشاية عندما تكون الحديقة صغيرة لا تسمح بعمل المشايات من انواع اخرى
المشاية الاسمنتية
المشايات المركبة
مشايات الحجارة المتبادلة

## Slide 7
طريقة الرصف
اولا نوعية التبليط و البلاط اللازم :
يتم اختيار الشكل الهندسى و نوع التبليط اللازم الذى ستكون عليه عملية الرصف .
ثانيا : تحضير مكان الرصف :
1- يتم تسوية الارض الطبيعية بموجب المناسيب و الميول المطلوبة .
2- يتم ازالة اى مواد غير نظيفة مثل الحجارة او مخلفات البناء .
3- يتم سقى التربة بكمية وافرة من المياه ثم يتم حرثها و تقليبها و ايضا يتم ازلة اى مواد غير نظيفة .
4- يتم دك التربة باستعمال معدات مناسبة وتكون درجة الدك لمواقف السيارات 95 % و لارصفة المشاه 93 %
5- توضع طبقة من الرمل المغسول و الخشن فى حدود 5 سم و يتم تسويتها جيدا للحصول على سطح مستوى اسفل البلاط
ثالثا : عملية الرصف :
1- يراعى عدم استعمال مونة اسمنت اسفل البلاط لتجنب حدوث مراكز اجهادات تؤدى الى كسر البلاط مستقبلا .
2-يباشر فى عملية الرصف بوضع البلاط و الطريق عليه مستعملا مدكات خشب او مطاط من اعلى و من الجوانب لوضعه فى مكانه و لتامين المنسوب و الميل اللازم ثم يحدد الميل لسطح البلاط فان ميل 2 % يعتبر مناسب لتصريف مياه الامطار .
3- تترك الاجزاء الزائدة و التى تحتاج الى اجزاء من البلاطة بعد انهاء عملية الرصف .

## Slide 8
خامسا :
يتم فرش طبقة من الرمل الناعم على سطح البلاط و من ثم يتم رشها بالمياه و يمكن تكرار ذلك بعد ان يجف الرمل من على سطح البلاط لتعبئة الفراغات بين البلاطات .
سادسا : استخدام الهزاز :
يستخدم الهزاز الميكانيكى فوق سطح البلاط لضمان تحلحل الرمل بين البلاط بشكل كامل و لتسوية السطح العام , مع ضرورة مراعان وجود طبقة من الرمل المار من غربال 3 مم بين سطح البلاط والهزاز لما الفارغات و عدم تعرض سطح البلاطات للخدش , ثم يعكس الرمل الزائد من على السطح .
ملاحظة هامة :
يمنع قطعيا خلط او وضع المونة الرطبة على سطح البلاط حفاظا على وجه البلاط .
رابعا :المساحات الزائدة :
فى حالة وجود مساحات زائدة فى جوانب منطقة الرصف بين البلاط و الجدران او حجر الرصيف – احواض الاشجار يم اتباع احد الطريقتين :
1-يتم مراجعة منتج البلاط للحصول على مقاس بلاطات اصغر تلائم المساحات الزائدة و اذا لم تتوافر فانه ينصح بقس الموقع للمقاسات المطلوبة .
2- صب المساحات الزائدة بالخرسانة و عندها يراعى الاتى :
ازالة طبقة الرمل فى هذا الجزء .
- رش الارض بالمياه
- نستعمل خرسانة و يتم دكها بما يتناسب مع ميل البلاط .
سابعا : وصلات التمدد :
تكون وصلات التمدد بين البلاط على ابعاد تتراوح من 7-9 متر و تستعنل فى هذه المواصلات مواد خاصة تسمح بتمدد وانكماش البلاط فى درجات الحرارة المختلفة .