## Slide 1: الاسقف المعلقة
الأسقف المعلقة أو المستعارة الأسقف الصناعية أو الزائفة هي عبارة عن الواح أو بلاطات أو شرائح يتم تركيبها أسفل سقف المبنى من الداخل أو الخارج

## Slide 2
مميزات الاسقف المعلقة:
* إخفاء العيوب الإنشائية وتغطية الجسور والبروزات. * الاستغناء عن المعجونة والدهان وإعادة الدهان بشكل دوري. * مقاومة للرطوبة وهي الحل الجذري لها بسبب خصائص مادة الـ UPVCوبالتالي فهي مثالية في الأماكن ذات الرطوبة المرتفعة وبالإضافة إلى ذلك فهي حل لمشاكل النش وتشققات الطينة. * المقاطع مزودة بحجرات داخلية تزيد من سطوح التماس مما يضمن عازلية حرارية وصوتية.

## Slide 3
* خفيفة الوزن ولكنها متينة ومقاومة للاهتراء والتشقق لأنها مصنعة من الـ PVC عالي الجودة. * متعددة الاستعمالات حيث يمكن تركيبها كسقف أو جدار ضمن غرف المنزل وأيضاً في المطابخ والحمامات وأسقف البرندات والكاراج وحتى المكاتب والمحلات والصالات.... * متوفرة بألوان ونقشات جذابة منها المشابه لنقشات الخشب الطبيعي وهذه الألوان ثابتة لا تبهت، ذات لمعان معتدل لإعطاءها مظهر طبيعي غير متكلف. * سهلة التنظيف باستخدام الماء والمنظفات العادية ما يجعلها تعود لتبدو بمظهر جديد. * غير قابلة للاشتعال وغير ناقلة للتيار الكهربائي ولا تتأثر بالأحماض.

## Slide 4
انواع الاسقف المعلقة:
اسقف جيبساسقف جيبسوم بورد
مميزتها
1- تقبل جميع الدهانات ويمكن تركيب الخدمات داخلها سواء كهرباء أو مياه
2- تمنع انتقال الصوت وذلك بملىء الفراغ بالعزل المناسب
3- مقاومة الحريق والرطوبة حيث يمكن استخدامهاداخل الحمامات.
4- سريعة التنفيذ ونظيفة

## Slide 5
انواع اسقف جيبسوم بورد
بلاطات جبسية ماصة للصوت
بلاطات جبسية ماصة للصوت مقاس 60 × 60 سم سمك 9 ملم . بلاطات جبسية مثقبة بثقوب قطر 6 ملم . البلاطات مغطاة من الوجه بطبقة من الفنيل ومن الخلف بطبقة من الفيلم الأسود لامتصاص الصوت. ومغطاة من الجوانب بطبقة من الفينيل. وذلك لضمان أعلى حماية للبلاطة ضد الرطوبة – مقاومة للرطوبة بنسبة 95%

## Slide 6
انواع اسقف جيبسوم بورد
بلاطات جبسية بالفينيل :- بلاطات جبسية بالفينيل بمقاسات 60 × 60 سم مصنعة من ألواح جبسية إنتاج شركات ألمانية مغطاة بطبقة من الفينيل والخلف مغطى بطبقة من الألمونيوم فويل البلاطات مقاومة للرطوبة بنسبة 90 % ، ومقاومة للحريق. البلاطات قابلة للغسيل ومقاومة لنمو البكتريا .

## Slide 7
أسقف بلاطات مخرمة :- أسقف بلاطات جبسية مثقبة ذات حافة أو غاطسة أو مسطحة مصنوعة من ألواح جبسية سمك 9.5مم او12.5مم ومغلفة بطبقة من الـ p v c أو الفينيل أو دهان بلاستيك قابل للغسيل وثقوب بقطر 6 مم أو 12 مم ، ومتوفرة بألوان وأشكال عديدة . معامل امتصاص الصوت يصل إلى 70 % ومعتمدة من المركز القومي لبحوث البناء
انواع اسقف جيبسوم بورد

## Slide 8
أسقف معلقة مصنوعة من الألواح الجبسية
أسقف معلقة جبسية 60×60

## Slide 10
ثانيا: الألواح المعدنية
ويكثر استخدام هذا النوع من الأسقف الزائفة في المطابخ ودورات المياه. ويمتاز هذا النوع هذا من الأسقف المستعارة ألوانه المتعددة وسهولة فكه وتركيبه عند إجراء أي صيانة. ويتم تثبيته بالسقف بواسطة قطع من المعدن.
أسقف معلقة معدنية

## Slide 11
أسقف معلقة - شرائح معدنية

## Slide 13
أسقف معلقة معدنية 60×60

## Slide 14
أسقف معلقة من الصوف المعدني
أسقف معلقة خشبية 60×60 MDF

## Slide 15
ويجب مراعاة النقاط التالية في تركيب الأسقف:
1. اختيار أنواع الأسقف المستعارة على أن تكون بجودة عالية. 2. الحرص على عدم تعليق الأسقف المستعارة في مجاري الهواء أو الخدمات الأخرى بالأسقف. 3. في حالة استخدام أسقف من الجبس يجب وضع أسيام التعليق داخل بلاطة الجبس ويكون عددها أربع نقاط تعليق. 4. تثبت الألواح المعدنية بالأسقف كل 50 سم.
_________________

## Slide 25
تعليق بلاطات السقف المعلق بشكل ظاهر او مخفى :

## Slide 27
سقف معلق اسفل سقف انشائى تم استبدال حديد التسليح بالصاج المعرج لتفادى الشدات :

## Slide 29
مواسير التكيف المركزى معزولة التى تم تغطيتها بالسقف المعلق

## Slide 30
يمر فوق السقف المعلق مواسير الحريق ويوجد كابلات الكمبيوتر المركزى

## Slide 31
كيفية تعليق السقف المعلق

## Slide 33
هذه سلوك الكهرباء التى توضع بها الاضائة

## Slide 35
توجد مولسير الحريق بداخل السقف المعلق

## Slide 37
هذه اماكن الأضاءه التى توجد فى السقف المعلق

## Slide 38
أماكن الاضاءة بعد تغطية الاسقف بالكامل

## Slide 40
مواسير التكييف المركزى ومواسير الحريق