## Slide 1: السلامة الصناعية
إعداد
د. عبداللطيف رشاد السامرائي

## Slide 2: المبادئ الأساسية للسلامة الصناعية
تعتبر السلامة من الموضوعات المهمة في هذا العصر نظراً لتعامل الأنسان مع تجهيزات هندسية لأداء مختلف أنشطته المختلفة وذلك لتحقيق احتياجاته من منتجات سلعية أو خدمية، وعادة ما يصاحب هذه الأنشطة بعض المخاطر .

## Slide 3: فوائد البرامج الفعالة للسلامة والصحة
تقلل من الإصابات والأمراض التي لها علاقة بالعمل
تحسن المعنويات والإنتاج
تقلل من تكاليف التعويضات للعمال
تحسين الجودة

## Slide 4
دراسة الحوادث ومسبباتها:
استقصاء الخطأ وتشخيصه.
دراسة ظروف العمل وبحث ودراسة أسباب نشوء أوضاع غير سليمة.
دراسة أساليب العلاج لتحسين مستوى السلامة.
وضع أساليب لمنع الحوادث وطرق تنفيذها
الوقاية.
تحسين ظروف العمل
التدريب ورفع كفاءة العمال.
استخدام أساليب تحليل وقياس السلامة وتطبيقاتها:
الأساليب التحليلية والدراسات السلوكية والوظيفية.
الأساليب الكمية لتقدير درجة الأخطار.
قياس أداء السلامة الإداري والفني.
المبادئ الأساسية للسلامة الصناعية

## Slide 5: نظام العمل
عادة ما يكون مصدر الخطر يأتي من أحد أو مجموعة من عناصر نظام العمل حيث يؤدي تفاعلها الى احتمالات التعرض الى الخطر مسبباً ذلك بحادثة تنتهي بضرر أو تلف لأحدى أو كل هذه العناصر وهذه العناصر هي:
المواد
المُعدة
الأفراد
المكان

## Slide 6: أنظمة التشغيل والصيانة والسلامة
المواد
الأفراد
المعدات
المكان

## Slide 7: أهمية السلامة ورسالتها
الحماية من الحوادث والمخاطر المهنية والصحية
رفع كفاءة المنشآت وعناصرها الأنتاجية
التعرف على مسببات الحوادث والقيام بالتحكم في حدوثها وايجاد الطرق المناسبة لمنعها أو تقليلها

## Slide 8: مصطلحات السلامة
مصدر الخطر Hazard: هو المصدر المحتمل في تسبب الضرر للأفراد والتلف للمعدات والمنشآت، والفقد للمعدات، وتقليل فعالية الأداء الوظيفي لعناصر الإنتاج ومكان العمل.
الخطر Danger: هو التعرض النسبي لمصدر الخطر ويمكن أن يكون بسيطاً أو كبيراً معتمداً على حالة الاحتياط والسلامة المتخذين.
الضرر Injury: هو التعرض لنتائج الخطر ويؤدي الى حدوث إصابة يمكن ان تكون بسيطة أو كبيرة اعتمادا على درجة الفقد في التحكم بمصدر الخطر.
التلف Damage: هو أقصى درجة في الضرر ويؤدي الى فقد في عناصر الإنتاج والقيم المالية لها، ويمكن حدوثه في حالة فقدان التحكم بمصدر الخطر.

## Slide 9: PPE Requirements
الحادثة Accident: هي إصابة أة أثر مضر يقع بشكل فجائي نتيجة لخلل ما، لمن يستخدم آله أو معدة أو جهازاً أو أداة سواء كان لقصور أصلي أو طارئ في المصدر السابق أو لخطأ في أسلوب الاستخدام، وتتدرج في أثارها ما بين ضرر بسيط الى حالة تلف.
السلامة Safety: تعرف عادة بالتحرر من وجود مصدر الخطر ، يعتبر ذلك مستحيلاً في التطبيق وعليه فأن السلامة هي الدرجة النسبية للحماية من الخطر.
المخاطرة أو المجازفة Risk: هي الفقد المحتمل لفترة من الزمن أو خلال عدد من دورات التشغيل.
برامج السلامة Safety Programs: هي مجموعة من الإجراءات التنظيمية والقانونية والمسؤولية التي تنظم وتحدد الجهود والأنشطة للقيام بالحماية ومنع الحوادث.
سياسات السلامة Safety policies: هي مسلك وطريق أجراء العمل الذي يمكن اتخاذه للقيام ببرامج السلامة والذي عليه تتحدد المسؤوليات والصلاحيات وتطوير بناء هذه السياسات وكذلك تحديد القائمين على تنفيذها ومتابعتها في الإدارات المختلفة.
مصطلحات السلامة

## Slide 10: أسباب حدوث الحادثة
يتوقف وقوع الحادثة من عدمها على عدة خصائص :
خصائص إنسانية:
الحواس ومدى استجابتها
الإدراك وأبعاده
التدريب والخبرة والاستعداد الشخصي
خصائص فنية:
التصميم ومراعاة توفر وسائل السلامة فيها
الحالة التشغيلية ومدى إجراء عمليات الصيانة والمراجعة الدورية بشكل جيد وجاد.
خصائص تنظيمية:
إجراءات التخطيط
إجراءات المتابعة والمراقبة

## Slide 12: التسلسل المؤدي الى حادثة
ظهور مصدر الخطر
الانتباه الى مصدر الخطر
إدراك أبعاد الخطر
استجابة
(رؤية - سمع -شم)
تحليل عقلي نتيجة استيعاب-مقارنة ....
قرار تجنب الحادثة
الخصائص السلوكية الطبيعية والمكتسبة
القدرة على تجنب الحادثة
قدرة جسمية - عضلية - ذهنية
فرصة
حادثة
فرصة
أمان

## Slide 13: أساسيات الأدارة للتحكم في الحوادث
المبدأ الأول: من سمات الإدارة الضعيفة هي كثرة الحوادث أو التعرض للمواقف الخطرة أو الأفعال الخطرة. هنالك عوامل كثيرة تساهم في وقوع الحوادث ويتم اختيار أحدى هذه العوامل لكونها الأكثر التصاقا بالحادثة ، فتكون أما فعلاً خطراً أو حدثاً خطراً ثم نزيلها ونقترح تعدد الأسباب والبحث عن كل العوامل المساهمة لتحديد درجة فاعليتها.
يجب أن تستند التحاليل ليس فقط على الحادثة ولكن أيضاً على دراسة مسببات الحادثة نتيجة الفعل سواء من نقص التدريب أو تركيب أجهزة الأمان أو الإدارة وذلك لمنع تكرارها.

## Slide 14: أساسيات الأدارة للتحكم في الحوادث
المبدأ الثاني: إمكانية التنبؤ بوجود مجموعة أفعال أو مواقف ربما تؤدي الى إصابات وذلك للتحكم والسيطرة عليها قبل حدوثها.
يوضح هذا المبدأ تحديد مقدار خطورة الحوادث تحت ظروف معينة لمعرفة الخطورة في حدوثها وليس فقط لتقليلها ولكن لمنع تكرارها.
أوضحت الإحصائيات في الأربعين سنة الماضية انه رغم النجاح في خفض معدل تكرار الحوادث بمقدار 80% ولكن نسبة ما انخفض من معدل الخطورة هي 72% فقط، وحوالي 67% من الحوادث الخطرة، وحوالي 63% من حوادث الإعاقة الدائمة.

## Slide 15: أساسيات الأدارة للتحكم في الحوادث
المبدأ الثالث: يجب التخطيط للسلامة بعناية مماثلة للأعمال الأخرى بالشركة وذلك بوضع أهداف واضحة للسلامة والقيام بالتخطيط والتنظيم والمتابعة والرقابة على انجازها.
يعتبر هذا المبدأ من أهم المبادئ لإظهار أهمية السلامة كهدف إداري مثله مثل الأهداف الإنتاجية الأخرى كالجودة والتكاليف وكمية الإنتاج.

## Slide 16: أساسيات الأدارة للتحكم في الحوادث
المبدأ الرابع: تنظيم الهيكل الإداري للسلامة لتحديد وظائف ومسؤوليات السلامة .
ان تحديد المسؤولية والصلاحية مهم للتقويم وتنفيذ المشروعات الخاصة.
المبدأ الخامس: تحديد وتعريف الأخطاء العملية التي أدت الى حدوث الحادثة، ويمكن تطبيقها بطريقتين:
معرفة مسببات وقوع الحادثة
معرفة الأسباب المتعددة للتحكم والمتابعة ومقدار فاعليتها.

## Slide 17: لتحقق السلامة أغراضها فأن دور العاملين هو:
مراجعة النظام لتحديد أشكال فشل أداء السلامة.
تحديد الأخطاء الناتجة عن قرارات ضعيفة أو غير كاملة في حسابات تقويم السلامة.
اقتراح الحلول ومسببات الحادثة.

## Slide 19: المؤثرات والمصادر الأساسية لدور السلامة وإداراتها، لتحقيق المتابعة الجادة والكافية للتأكد من جميع الأنشطة.

## Slide 20: أنواع المخاطر الصناعية: مخاطر التلوث
ينتج التلوث الصناعي عن خلل ما في أسلوب استعمال أداة أو معدة أو جهاز أو آله مما ينجم عنه حادثة.
المؤثرات الموجودة في مكان العمل قد تؤدي الى آثار ضارة لا تظهر لحظياً ولكن بمرور الزمن.
من المفيد التعرف على المؤثرات التي تنتج عن التعامل معها لمدة طويلة والتي تصل الى العاملين عن طريق:
الملامسة: الزيوت والشحوم وسوائل التبريد
التنفس: السحب والأبخرة المعدنية وغير المعدنية.
السمع: الضوضاء.
البصر: الضوء المبهر والإشعاعات بأنواعها.
تمثل هذه المخاطر ما بين 15-20% من المخاطر الصناعية وفقاً لإدارة السلامة والصحة المهنية

## Slide 21: وصف التلوث البيئي
التلوث من الملوثات
التلوث من السوائل السامة والمشعة
التلوث من المخلفات الصلبة السامة والمشعة
التلوث السمعي والبصري

## Slide 22: أنواع المخاطر الصناعية: مخاطر الحريق
ينتج الحريق من توافر عناصر عملية الاحتراق وهي الوقود والأوكسجين ومصدر للطاقة الحرارية ترتفع فيها درجة الحرارة الى درجة الاشتعال مما يؤدي الى سلسلة من التفاعلات تزيد من الحريق واستمراريته.
وتمثل هذه حوالي 10% من المخاطر الصناعية وفقاً لـ
(OSHA)

## Slide 23: أنواع المخاطر الصناعية: مخاطر الاصابات
أخطار المناولة والنقل والتخزين.
مخاطر الارتطام
مخاطر التحكم في المعدة لمناولة المواد
مخاطر النقل:
عمال النقل
تخزين المواد
معدات تداول المواد (معدات النقل)
مسارات النقل
أخطار المعدات والآلات:
الأجزاء المتحركة من الماكينات.
الأجزاء المتطايرة.
الأعطال الميكانيكية.
الصدمات الكهربائية.
مخاطر الكهرباء:
الجانب البشري
الجانب المادي
أخطار العمليات الصناعية وأساليب التصنيع
أخطار المواد المستخدمة
أخطار بيئة العمل والمكان

## Slide 24: العوامل المؤثرة على شدة الإصابة الناتجة من الصعقة الكهربائية:
تأكد من فصل التيار الكهربائي عند العمل في التوصيلات الكهربائية.
عدم ملامسة الأرضية المبتلة ولبس الحذاء الواقي.
عدم لبس أي أشياء معدنية عند العمل في الأعمال الكهربائية.
عدم أستخدام سلم معدني أو أي عدد غير معزولة
الحفاظ على المعدات الكهربائية نظيفة وخالية من الأتربة والزيوت.
فحص الأجهزة والمعدات الكهربائية للتأكد من عدم وجود تلف فيها.
عدم استخدام الأدوات الكهربائية المعطوبة.
قراءة لوحة المواصفات التي موجودة على الأجهزة للتأكد من مطابقتها لجهد التيار الذي سوف يستخدم.
كمية التيار (الأمبير) المار بالجسم كلما زادت كميته زاد تأثيره.
مسار التيار في الجسم (القلب والرئتين).
فترة المرور للتيار (مدة الصعقة).
مقاومة الجسم للتيار (رطب أو جاف)
نوع التيار الكهربائي (التيار المستمر DC أقل خطورة من التيار المتناوب AC كما ان التيارات ذات الذبذبات العالية لا تسبب صدمة كهربائية بل حرارية ينتج عنها حروق شديدة)
تعليمات خاصة بالسلامة من التيار الكهربائي:

## Slide 25
الناتج عن المخاطر
خسائر بشرية
التكاليف العلاجية والاجتماعية
تكلفة أعداد العاملين
خسائر مادية
تكلفة المعدات والتجهيزات
تكلفة البنية الأساسية
تكاليف التعويضات والتقاعد

## Slide 26: السلامة في مكان العمل
إعتبارات السلامة:
المخطط التوقيعي لمكان العمل
أسطح السير والعمل
المخارج والبوابات
المصاعد والسيور الناقلة
نظم التهوية وتكييف الهواء
الإضاءة
الضوضاء

## Slide 27: 1) المخطط التوقيعي لمكان العمل
هنالك طرائق متعددة (مثل النماذج والرسم المجسم ثلاثي الأبعاد) تتيح للمهندس دراسة المخططات التوقعية للمعدات والماكينات ومواقع التخزين الداخلي للمواد والمنتجات، ثم أختيار الأكثر ملائمة لدواعي ومتطلبات السلامة. وتراعى في المخططات التوقيعية الناجحة ما يلي:
تحديد أنسب المواقع للعمليات الصناعية ذات الطبيعة الخطرة أو الخاصة، (عزل الأقسام الخطرة عن أقسام العمل الرئيسية).
تحديد أنسب المسارات للمركبات وغيرها من وسائل النقل والحركة ومناولة المواد.
توفير حيز مناسب للتخزين المحلي المؤقت للمواد والمنتجات ولتخزين العُدد والأدوات.
توفير أماكن نظيفة ومناسبة لقضاء وقت الراحة للعمال وتحديد خطوط تحرك مناسبة ومناطق سلامة لهم.
تحديد أماكن مناسبة للتخلص من النفايات والعوادم.
تحديد أنسب النقاط لنصب أجهزة الإنذار بالحريق والدخان.

## Slide 28: 2) أسطح السير والعمل
تحدث أكثر إصابات العمل بسبب التعثر أو التزحلق أو السقوط على الأرض، نتيجة لابتلال أو اتساخ أو تدهور حالة الأرضيات وأسطح السير والعمل. وتتلخص أهم احتياطات السلامة لأسطح السير والعمل بما يلي:
ضرورة وضع سياج واق مناسب لأسطح السير أو العمل المرتفعة عن الأرض.
ضرورة صيانة الأرضيات والأسطح بصورة دائمة وتنظيفها باستمرار.
ضرورة وضع العلامات الإرشادية المناسبة وتحديد نقاط التحميل وخطوط تحرك رافعات التحميل.
ضرورة التثبيت السليم للسقالات والسلالم المتنقلة والثابتة.

## Slide 29: 3) المخارج والبوابات
من وجهة نظر السلامة يجب اعتبارها وسيلة أساسية للهروب السريع عند الخطر وخصوصاً عند الحريق. لذلك يجب اتخاذ الاحتياطات التالية:
ضرورة وجود علامات إرشادية واضحة وظاهرة لبيان أماكن المخارج والطرق المؤدية إليها.
ضرورة التأكد من وجود سبيل للخروج الآمن من كل جزء من أجزاء المبنى أو مكان العمل مع ضمان وجود مخارج للطوارئ مفتوحة باستمرار.
ضرورة توافر الطرق والممرات اللازمة للوصول للبوابات والمخارج وأن تصمم تلك البوابات بحيث تفتح الى الخارج وذلك لمنع تكدس العمال عند الحوادث.
وجود مصابيح عند مخارج الطوارىء تعمل عند أنقطاع الكهرباء بسبب الحرائق.

## Slide 30: 4) المصاعد والسيور الناقلة
بالرغم من قلة الحوادث الناجمة عن المصاعد نظراً لصرامة القواعد المنظمة لتصميمها وتركيبها واستخدامها إلا أنه من دواعي السلامة التأكد دائماً من وجود شهادات سارية للصلاحية والفحص الدوري للمصاعد المستخدمة في مواقع العمل مع إجراء الصيانة الوقائية اللازمة لها.
يجب إجراء الفحص الدقيق والصيانة الدورية للسيور الرافعة للعمال، ويفضل عدم استخدام مثل هذه السيور نظراً لطبيعتها الخطرة.

## Slide 31: الفقرات الأخرى سنناقشها لاحقاً (الشريحة 80)

## Slide 32: المواصفات في السلامة الصناعية
نظراً لأهمية السلامة الصناعية استلزم وجود معايير قياسية للرجوع إليها عند التعرف على المخاطر ومراقبتها وكذلك وجود معايير للاستخدام الأمثل للتحكم والحماية، وقد قامت في العديد من الدول هيئات متخصصة لتحقيق أهداف السلامة من خلال التالي:

## Slide 33: أهداف الهيئات الفنية المتخصصة لتحقيق السلامة:
وضع قواعد وإجراءات وشروط السلامة الصناعية الملزمة والاختيارية.
وضع قواعد وقوانين التعويض والتأمين والمسؤولية القانونية والجزاءات.
وضع برامج السلامة وطرق قياسها ومتابعتها.
وضع برامج التدريب والتأهيل والتوعية عن السلامة ومواصفاتها.
وضع برامج البحث والتطوير في دراسات السلامة ومسببات المخاطر وأنواعها.
توفير المعلومات والمعايير القياسية في السلامة الصناعية.
تطوير تجهيزات وأنظمة الحماية والوقاية للأفراد والمعدات والمواد والمكان.

## Slide 34: Hazard Assessment
Hazard Type | Hazard Type | Common related tasks
Impact | Flying objects such as large chips, fragments, particles, sand, and dirt. | Chipping, grinding, machining, masonry work, wood working, sawing, drilling, riveting, sanding, etc.
Heat | Anything emitting extreme heat. | Furnace operations, pouring, casting, hot dipping, welding, etc.
Chemicals | Splash, fumes, vapors, and irritating mists. | Acid and chemical handling, degreasing, plating, and working with blood.
Dust | Harmful dust. | Woodworking, buffing, and general dusty conditions.
Optical Radiation | Radiant energy, glare, and intense light | Welding, torch-cutting, -brazing, -soldering, and laser work.

## Slide 35: السلامة في الورش
الهدف العام: تقليل المخاطر أو منعها وما ينتج عنها من آثار في حال وقوعها وذلك عن طريق :
استخدام معدات الوقاية الشخصية
القدرة على إجراء الإسعافات الأولية
وذلك لتقليل الأضرار الناتجة عن الحوادث.

## Slide 36: الأهداف الأجرائية
أن المتدرب قادراً على استخدام الملابس الواقية ومعرفة فوائدها.
أن المتدرب قادراً على استخدام معدات حماية الرأس ومعرفة فوائدها.
أن المتدرب قادراً على استخدام معدات حماية الأذن ومعرفة فوائدها.
أن المتدرب قادراً على استخدام معدات حماية الوجه والعينين ومعرفة فوائدها.
أن المتدرب قادراً على استخدام الملابس الواقية ومعرفة فوائدها.
أن المتدرب قادراً على استخدام معدات حماية القدمين ومعرفة فوائدها.
أن المتدرب قادراً على استخدام معدات حماية اليدين ومعرفة فوائدها.
أن المتدرب قادراً على معرفة الإسعافات الأولية ومعرفة فوائدها.

## Slide 37: معدات الوقاية المناسبة
وهي الملابس والأجهزة المستخدمة لحماية الفني للحفاظ على أعضاء الجسم المختلفة من المخاطر مع الإجراءات والاحتياطات الفنية والطبية .
ويتم اختيار معدات الوقاية الشخصية تبعاً لـ
نوع وطبيعة العمل
الظروف المحيطة به
المخاطر المتوقع حدوثها

## Slide 38: الشروط الواجب توفرها في معدات الوقاية الشخصية
توفير الحماية المناسبة من المخاطر المتوقعة.
خفة الوزن.
الكفاءة العالية في الأداء.
عدم أعاقة الحركة و إزعاج المستخدمين لها.
أن تكون الملابس متينة وواقية وتتحمل ظروف العمل ولا تتلف بسرعة.
ألا تكون مصدر خطر للعاملين.
توفر شروط السلامة بحسب المواصفات العالمية المستخدمة.

## Slide 39: الملابس الواقية
وهي ملابس تحمي جسم الإنسان من الأضرار المختلفة والتي لا توفرها الملابس العادية.
هذه الملابس يجب ان تكون مصممة بشكل جيد لمقاومة جميع الظروف داخل مكان العمل.
يجب أن لا تكون طويلة أكثر من اللازم وأن تكون الأكمام غير سائبة وأن لا تكون هنالك أزرار مفقودة أو غير مربوطة.
عدم وضع الآلات الحادة في الجيوب.

## Slide 40: 1) الملابس الواقية

## Slide 41: 2) معدات حماية الرأس
يشكل الرأس الجزء الهام من جسم الإنسان حيث يحتوي على الدماغ مركز الأعصاب ويعتبر الرأس أكثر الأعضاء تعرضاً للإصابات.
لحماية الرأس من تساقط المواد الثقيلة عليه أو اصطدامه بالمواد والأجهزة تستخدم واقية على شكل خوذة.

## Slide 42: الشروط الواجب توفرها في الخوذة
امتصاص الصدمات.
مقاومة الاحتراق.
مقاومة البلى.
مقاومة اللهب.
مقاومة الصدأ.
خفة الوزن.

## Slide 43: 3) معدات حماية الأذن
أن مصادر الضجيج متعددة وما يهمنا هو مصدر الضجيج في مواقع العمل، فالمكائن والآلات تصدر أصواتاً خفيفة وبعضها يصدر أصواتاً عالية.
هنالك مستوى للضجيج المسموح به وهو 85 ديسبل ولمدة ثماني ساعات في اليوم.
تنقسم أجهزة الحماية للأذان الى نوعين وهما:

## Slide 44: 1) سدادات الأذن
وتصنع من القطن أو المطاط أو البلاستيك أو ككرات قطنية ممزوجة بالشمع.
وهي تخفض الضجيج من 20 الى 8 ديسبل.
تستعمل في الأماكن ذات الضجيج المتوسط الشدة.
تمتاز بصغر حجمها وسهولة اداخالها في الأذن وكذلك بخفتها.

## Slide 45: 2) واقيات الأذن
تصنع من مواد ماصة (الأسفنج) وتتكون من طبقتين يفصلهما فراغ.
تستخدم للوقاية من الضجيج العالي كالمطارات ومولدات الكهرباء وغيرها.

## Slide 46: 4) معدات حماية الوجه
يمكن أن تتدنى نسبة حوادث العيون والوجه بزيادة نسبة ارتداء النظارات وأقنعة الوجه الواقية.
فهي تحميهما من الأجسام المتطايرة والمواد المشعة والغازات والأبخرة والمواد الكيميائية والمعدن المصهور والإضاءة الشديدة والحرارة.

## Slide 47: الخصائص الواجب توفرها في الحماية للعينين والوجه
عدم التشوه؛
وضوح الرؤيا؛
عدم القابلية على الاشتعال.
المقاومة ضد التآكل؛
المقاومة ضد الخدش (الصلادة)؛
المقاومة ضد التشوه الأمامي؛
المطابقة الفنية للوجه؛
خفة وزنها.

## Slide 48: 5) معدات حماية القدمين
القدمان مثل باقي الأطراف تكون معرضة الى الحوادث أما خطر السقوط أو الاصطدام بالمواد وخاصة داخل الورشة.
لذلك تتطلب توفير أحذية خاصة لحمايتها.
تختلف أنواعها بحسب نوع العمل

## Slide 49: أنواع الأحذية المستخدمة لحماية القدمين
المصنوعة من الجلد الصناعي أو الطبيعي بمقدمة فولاذية.(المناطق ذات الأجزاء الحادة والمسامير)
مصنوعة من الجلد ذات أرضية تمنع الانزلاق أو السقوط.(الأرضيات والممرات الملوثة بالزيوت والشحوم وغيرها من السوائل)
ذات ساق طويلة (ألمناطق التي توجد فيها أجسام معدنية متناثرة على الأرض).
مصنوعة من مادة الأمينيت ومغطاة بالكامل بالجلد مع واقية لحماية الساقين.(طرطشة المواد المعدنية المنصهرة).
مصنوعة من المطاط الصناعي أو الطبيعي أو من البلاستيك المقاوم للتآكل.(للحماية من الأحماض والمحاليل والسوائل والزيوت والشحوم).
أحذية مطاطية للحماية من التيار الكهربائي.

## Slide 50: أنواع الأحذية المستخدمة لحماية القدمين

## Slide 51: 6) معدات حماية اليدين
القفازات هي الوسيلة الأكثر شيوعاً لحماية اليدين من التعرض للملوثات والمواد الضارة وغيرها من المخاطر.
هنالك أنواعاً مختلفة من القفازات كما موضح في الشكل.

## Slide 53: 7) الاسعافات الأولية
الهدف منها هو تقديم الإسعاف السريع للمصاب لتخفيف الألم ومنع تفاقم الإصابات البسيطة.
يجب أن يتحقق ذلك بأقل تدخل ممكن مع الإصابة.
مراعاة الإسعاف الفوري في حالات النزيف الحاد أو توقف التنفس.

## Slide 54: الأسباب الرئيسية للحوادث
الحوادث المرورية
الغرق
الحرائق
الصدمات الكهربائية
الانفجارات
تولد الغازات الخانقة أو السامة
السقوط
إصابات الماكينات
سقوط الأشياء على الأفراد

## Slide 55: أصناف الإصابات
إصابات العين
تأثيرات تنفسية نتيجة استنشاق غازات سامة أو خانقة أو مهيجة.
الجروح الناتجة عن لهب أو سوائل مغلية.
الجروح القطعية والنزيف الحاد.
إصابات العظام
الارتجاج في المخ.

## Slide 56: العناصر الرئيسية في الإسعافات الأولية
أفراد مدربون على الإسعافات الأولية؛
أقل مستوى لعمليات الإسعافات الأولية هو ممرض مختص بالإسعافات الأولية.
أما في مواقع العمل يتم اختيار أثنين من العمال وتدريبهم تدريباً كافياً.
غرفة الإسعافات والمعدات والخامات والصيدلية:
يجب توفر غرفة إسعافات أولية وصيدلية في كل مصنع وورشة أو موقع عمل يزيد فيه العمال عن 20 عاملاً.
الغرفة تكون منظمة ونظيفة باستمرار ومضاءة جيداً وقريبة من دورة المياه ولا تقل مساحتها عن 2.5×3 متر.
الصيدلية يجب ان تحتوي على المواد الطبية الخاصة بالإسعافات الأولية.

## Slide 57: العناصر الرئيسية في الإسعافات الأولية
تنظيم وتسجيل عمليات الإسعافات الأولية:
يجب تسجيل كل حالة إسعاف أولي يقوم بها الممرض المختص مع كتابة تقرير عن نوع الإصابة ودرجتها واسم المصاب وبطاقته الشخصية وجهة الإحالة.
تعاون العاملين في مواقع العمل:
ان التعاون في مواقع العمل مهم جداً أثناء إصابة أحد الأفراد مهما كانت الإصابة ويمكن تنظيم هذا التعاون كالأتي:
توجيه الإدارة المستمر.
الإشراف والتعليم والإرشاد بواسطة الملاحظين والمشرفين.
التوعية والإرشاد المستمرين بواسطة مسئولي الإسعافات الأولية.
عقد لقاءات مستمرة للتوعية بالأمان الصناعي وعمل النشرات والملصقات والكتيبات عن احتياطات الأمان.

## Slide 58: الإسعافات المتبعة حيال الإصابات بالصدمة الكهربائية:
فصل التيار عن المصاب؛
يفصل التيار عن المصاب بفصل المفتاح الفرعي أو الرئيسي ويراعى عدم لمس المصاب بيدين عاريتين طالما ظل ملامساً للتيار الكهربائي.
في حالة تعذر فصل التيار الكهربائي فيتبع التالي:
اذا كان ضغط التيار أقل من 1000 فولت (ضغط منخفض):
يلبس المنقذ قفازات عازلة سميكة وغير مثقوبة، أو يغطي يدية بأية أقمشة سميكة غير مبتلة، ويشد المصاب بعيداً عن السلك، أو يستعمل عصا خشبية عازلة غير مبتلة.
اذا كان ضغط التيار أكثر من 1000 فولت (ضغط عالي)
يجب لبس قفازات وحذاء مع استعمال عصا عازلة لأبعاد المصاب. يمكن عمل أرضي بربط سلك بنقطة تأريض البرج الكهربائي أو عمود العالي ثم القائه على خطوط الضغط العالي الملامسة للمصاب. في هذه الحالة قد يسقط المصاب على الأرض لذلك يجب الاحتياط.

## Slide 59: طريقة فصل المصاب عن التيار الكهربائي

## Slide 60: الإسعافات المتبعة حيال الإصابات بالصدمة الكهربائية:
إسعاف المصاب بالصدمة الكهربائية:
بعد الإصابة الكهربائية من المحتمل ان يفقد المصاب النبض أو التنفس أو كليهما لذلك من الضروري فصل التيار عن المصاب، سرعة استدعاء الإسعاف أو الطبيب المختص مع أتباع التعليمات التالية:
ضع المصاب على ظهره، على سطح صلب وجاف.
أفتح فم المصاب وإخراج أي شيء يعوق تنفسه وضع الرأس كما في الشكل التالي:

## Slide 62: الإسعافات المتبعة حيال الإصابات بالصدمة الكهربائية:
التأكد من تنفس المصاب وذلك بمراقبة ارتفاع وهبوط صدره من عدمه.
التأكد من نبض المصاب وذلك بلمس الشريان عند المعصم أو في الرقبة للتعرف على استمرار ضربات القلب من عدمها.
مراقبة اتساع حدقة العين لأنه اذا كانت حدقة العين متسعة فهذا يعني أن وصول الدم للمخ صار ضعيف.
اذا ثبت ان المصاب لا يتنفس ولا يوجد به نبض فعلى المنقذ أن يؤدي وظيفة رئتي وقلب المصاب ، وهذا يتطلب استخدام التنفس الاصطناعي مع تدليك خارجي للقلب.

## Slide 63: الإسعافات المتبعة حيال الإصابات بالصدمة الكهربائية:
التنفس الاصطناعي طريقة فم-فم:
بعد وضع المصاب على ظهره وإخراج أية مواد غريبة في فمه يجرى التالي:
ضع إحدى اليدين تحت رقبته وأجعل الرقبة مقوسة الى الأعلى، وأضغط باليد الأخرى على جبهة المصاب في الاتجاه الأسفل والخلف فسيؤدي هذا الى فتح مجرى الهواء ثم شد الفك للأمام لفتح الفم والشكل التالي يوضح ذلك:

## Slide 64: التنفس الاصطناعي فم - فم

## Slide 65
خذ نفساً عميقاً لتملأ صدرك وأفتح فمك وضعه باحكام على فم المصاب المفتوح، وأغلق بسبابة يدك التي تضغط على الجبهة وأنفخ في فمه كمية كافية من الهواء لتجعل صدره يرتفع.
أبعد فمك وراقب انخفاض صدر المصاب وكرر العملية بمعدل نفخة كل 4 ثواني كما مبين في الشكل.

## Slide 66
اذا لم يكن هنالك تبادل للهواء بمعنى أن صدر المصاب لا يرتفع عند النفخ، يفحص فم المصاب وينظف جيداً من أي أجسام غريبة تعوق دخول الهواء وتستأنف عملية التنفس.
اذا عاد التنفس الطبيعي للمصاب ضع بطانية أو معطفاً تحت المصاب وفوقه لتدفئته لحين حضور الإسعاف أو الطبيب.
عندما يستعيد أنفاسه لا تدعه ينهض قبل مرور ساعة على الأقل.

## Slide 67: الإسعافات المتبعة حيال الإصابات بالصدمة الكهربائية:
التدليك الخارجي للقلب:
استخدم التدليك الخارجي للقلب مع عملية التنفس الاصطناعي ويجب مراعاة عدم تعارضهما. يجب أن تكون عملية النفخ في الفم سريعة ثم يبعد فمه عن المصاب ويتركه ليفرغ الهواء من داخله مع إجراء عملية تدليك خارجي للقلب لضمان مرور الدم الحامل للأوكسجين لأعضاء لجسم المختلفة وخصوصاً الرئتين والمخ.
هذا في حالة وجود مسعف واحد، أما اذا توفر مسعفان يجيدان الإسعافات الأولية، فيقوم أحدهما بالتنفس الاصطناعي والأخر بتدليك القلب.

## Slide 69
ضع المصاب ملقى على ظهره فوق أرض صلبة.

## Slide 70: الإسعافات المتبعة حيال الإصابات بالصدمة الكهربائية:
5) علامات الحياة:
بعد عمليتي النفخ والتدليك الصحيحتين والناجحتين سيظهر على المصاب ما يلي من علامات الحياة:
يتغير لون الوجه من الأزرق الى لون أقل زرقة ثم يميل الى الاحمرار؛
يبدأ بالتنفس الطبيعي؛
أتساع حدقة العين يبدأ بالضيق؛
التأكد من ظهور النبضات الطبيعية وتلمسها باليد.

## Slide 71: الإسعافات المتبعة حيال الإصابات بالصدمة الكهربائية:
6) علامات الوفاة:
يمكن ملاحظة علامات الوفاة من الظواهر التالية:
عدم بدأ التنفس الطبيعي رغم المدة الكافية لاستمرار التنفس الاصطناعي (1 ساعة) والتدليك الخارجي للقلب.
عدم ظهور نبضات الشرايين.
استمرار أتساع حدقة العين.

## Slide 72: أسعافات الجروح
في حالة الجروح التي تنزف فأن أو ما يجب عمله هو التالي:
الجروح الصغيرة:
أغسل الجرح بالماء والصابون ثم بالماء فقط
أرفع الجزء المصاب اذا أمكن فوق مستوى الجسم.
اضغط على طرفي الجرح معاً حتى يتوقف النزيف ويظهر الجرح وضع ضمادة عليه.
طبّقْ مرهماً مضادّ للجرائيمَ لكَسوة وحِماية الجرحِ.
عندما تَوقّفَ الجرحُ عن النَزْف يَغطّيه بضماد الذي سوف لَنْ يَتمسّكَ بالجرحِ.

## Slide 73: أسعافات الجروح
2) الجروح الكبيرة:
أي جرح ينزف بشدة وخاصة في اليد أو الأصابع يجب أن يعتبر خطيراً مع أعطائه عناية خاصة وكأجراء إسعافي أولي سريع يعتبر الضغط على الجرح أسرع وسيلة لوقف النزيف وتجنباً للمضاعفات في هذه الحالة يجب عمل ما يلي:
أرقد المصاب في وضع أفقي مريح.
أرفع الجزء المصاب أعلى من مستوي الجسم أن أمكن ذلك.
أضغط على الجرح.
ضع ضمادة أو أكثر على الجرح وأربطها جيداً وأستدع الاسعاف.

## Slide 74: إسعافات الحروق
تعالج الحروق بحسب أنواعها ودرجاتها ومسبباتها:
الحروق الناتجة عن المواد الكيميائية:
يغسل مكان الحرق بكميات كبيرة من الماء الجاري كما هو موضح في الشكل لإزالة المواد الكيميائية .
اذا نتج عنها تلف بالجلد ففي هذه الحالة يعمل رباط معقم بواسطة الممرض المختص.

## Slide 75
2) الحروق الناتجة عن الحرارة:
يحدث دائماً نتيجة الحروق تلف للأنسجة الخارجية بسبب التلامس المباشر مع مصدر اللهب أو الحرارة الخارجي، ثم بعد ذلك تلف الأنسجة المجاورة نتيجة لانتقال الحرارة بالتوصيل من الأنسجة الخارجية الى الداخلية المجاورة.
وهذا التأثير الثاني هو الذي يسبب تلف الأنسجة الداخلية للجسم.
أن التبريد السريع للحرق يحد بدرجة كبيرة من التأثيرات الثانوية وبالتالي من شدة الإصابة بالحرق.
إسعافات الحروق

## Slide 76
لتقليل تأثير الحرارة والشعور بالألم الناتج عن الحروق يجب أتباع ما يلي:
برد الإصابة بأسرع ما يمكن بالغمس بالماء البارد أو بكمادات الثلج.
استخدم معقمة على الحرق.
أزل أية حلي أو معادن يرتديها المصاب.
لا تستعمل المطهرات أو المراهم على الحرق.
إسعافات الحروق

## Slide 77
3) الحروق الناتجة عن الكهرباء:
عند سريان التيار الكهربائي في الجسم نتيجة الصدمة الكهربائية يجب ان لا نضيع الوقت في عمل الإسعاف الأولي للحروق إلا بعد التأكد من انه يتنفس تنفساً طبيعياً وقلبه ينبض وإلا يجب البدء بالتنفس الاصطناعي والتدليك الخارجي للقلب وبعد عودة التنفس الطبيعي والنبضات يجري إسعاف الحروق.
إسعافات الحروق

## Slide 78
4) درجات الإصابة بالحروق:
اذا كانت المساحة المحروقة أقل من 10% من مساحة الجسم فانها تعتبر خفيفة وغير خطرة.
أ أما اذا زادت عن 10% من مساحة الجسم فانها تعتبر شديدة ويجب نقل المصاب فوراً الى المستشفى. وحتى نتمكن من تحديد المساحة المصابة من الجسم يمكن استخدام المعلومات التالية:
الرأس (11%)
الذراع (11%)
الساق (11%)
مؤخرة الجذع (11%)
مقدمة الجذع (11%)
الوجه (3%)
إسعافات الحروق

## Slide 79: تهيئة مكان العمل
تعتبر التهيئة الجيدة لورشة العمل والتخطيط المعماري السليم حسب الأنظمة والظروف المناخية عاملاً كبيراً في المحافظة على الصحة وأمراً ضرورياً لتحقيق السلامة داخل الورش وزيادة الإنتاج. وتتلخص بنود التهيئة لورشة العمل في الجوانب التالية:
التخطيط المعماري السليم للمباني
التهوية الجيدة للمكان
الإضاءة المناسبة لعمليات الإنتاج
ترتيب ونظافة مكان العمل
التعامل مع الآلات

## Slide 80: أولاً:التخطيط المعماري السليم للمباني
يعتبر من العوامل المهمة في السلامة وذلك بتوزيع مواقع العمل بالورشة بحيث تشمل المرافق المتعددة:
تقسيم الورشة الى أقسام متعددة يقوم كل قسم بمهام محددة على ان تكون هذه الأقسام متقاربة بحسب طبيعة عملها التقني.
وجود مخارج ومداخل للورشة متعددة وواسعة خاصة بالآلات وأخرى خاصة بالعمال. يجب ان تكون هنالك مخارج خاصة للطوارئ فقط ويجب أن تكون نظيفة وخالية من العوائق.
وجود مواقف خاصة بالمركبات
وجود مستودع خاص بالخامات وقطع الغيار والعدد في موقع مناسب يسهل الوصول اليه.
وضع الآلات والأجهزة في مواقعها المخصصة لها بحسب المساحات المطلوبة طبقاً للبيانات الفنية للشركة الموردة.
Notes: مواقف

## Slide 81: أولاً:التخطيط المعماري السليم للمباني
وضع الروافع والحفارات والطاولات في أماكن جيدة ومخصصة بعيدة عن الممرات والمخارج.
وجود غرف خاصة لتغيير الملابس للعمال مع تخصيص خزانة لكل عامل، كذلك غرف لاستراحة العمال وتناول الطعام مجهزة بوسائل الراحة.
يجب ان تكون الأرضيات مناسبة لنوعية عمل الورشة.
يجب وضع العلامات واللوحات الإرشادية ووسائل السلامة في جميع أجزاء الورشة ويختار لها الموقع المناسب وكذلك الرسومات والصور المعبرة.
وجود مكان مناسب لغسيل القطع المفكوكة ويجب ان تحتوي على وسائل السلامة (الإضاءة والتهوية ).

## Slide 82: ثانياً: التهوية الجيدة لمكان العمل
نظراً لوجود ملوثات بدرجة عالية نتيجة لتشغيل الآلات أو المركبات داخل الورشة لذا يجب توفير هواء نقي باستمرار في جميع مواقع العمل وذلك للحد من الأبخرة وغازات العادم ورائحة العرق والغبار.
يمكن توفير الهواء النقي عن طريق:
التهوية الطبيعية
التهوية الصناعية

## Slide 83: 1) التهوية الطبيعية
وهي أفضل أنواع التهوية ويمكن الحصول عليها عن طريق النوافذ والفتحات الخاصة التي تصمم في جدران وأسقف الورشة ويراعى عند التصميم الحالة الجوية للمناخ بحيث تؤدي الغرض المرجو منها بأعلى كفاءة وهذه على حسب فصول السنة فتعتمد في عملها على حرارة الهواء واتجاهه وسرعة الريح حيث تكون الحاجة الى غلق فتحات وفتح أخرى أو تقليل الفتحات أو توسيعها من أجل التحكم في كمية الهواء الداخل للورشة.

## Slide 84: ثانياً: التهوية الصناعية
تتكون التهوية الصناعية من نوعين يمكن استخدامهما معاً أو كل نوع على حدة وهما:
التهوية الصناعية العامة: ويقصد بها ضخ الهواء في جميع أجزاء المصنع بدون استثناء بواسطة أجهزة تهوية كبيرة آلية (مكيفات) خاصة بمواقع العمل حسب المساحة.
التهوية الصناعية الموضعية: يتم الحصول عليها بواسطة مراوح الشفط بحيث تشفط الملوثات من المصدر مباشرة قبل انتشارها في الجو واختلاطها بالهواء.
تعتبر التهوية الصناعية مكلفة لأنها تستخدم التيار الكهربائي بشكل دائم في عملها.

## Slide 85: ثالثاً: الإضاءة المناسبة لمكان العمل
أن توفر الإضاءة المناسبة داخل الورشة يساعد على :
الشعور بالراحة الجسدية والنفسية للعاملين
القدرة على التركيز
الدقة في العمل
سهولة الإنتاج
زيادة الإنتاج بأقل جهد ممكن
عدم وقوع الحوادث

## Slide 86: ثالثاً: الإضاءة المناسبة لمكان العمل
يجب ان لا تكون الإضاءة رديئة لأنها تؤدي الى وقوع الحوادث.
ويجب ان لا تكون شديدة فإنها ستحدث عدم القدرة على الرؤيا أو ضعفاً تدريجياً في قوة الأبصار.
هنالك مصادر للإضاءة في بيئة العمل منها ما هو طبيعي (أشعة الشمس) وما هو صناعي باستخدام الطاقة الكهربائية، وقد يستخدمان سوية.
يجب تحديد نوع الإضاءة المطلوبة بحسب طبيعة العمل نفسه.

## Slide 87: ثالثاً: الإضاءة المناسبة لمكان العمل
الإضاءة الطبيعية:
وهي الصادرة من الشمس وتعتبر ذات أهمية عالية للإنسان لأن الإنسان يحب ضوء النهار ونتيجة لاستخدامها فان التكاليف المادية ستنخفض.
يمكن الحصول على هذا المصدر عن طريق تصميم المباني بحيث تحتوي على نوافذ متعددة في جوانب المباني وكذلك وجود أغطية شفافة للأسطح من أجل دخول ضوء الشمس ومنع وصول الحرارة الى الداخل.
الإضاءة الصناعية:
وهي الناتجة عن التيار الكهربائي بواسطة المصابيح. ويمكن ان تكون هذه الإضاءة عامة لجميع الورش أو تكون خاصة على الأجهزة أو في نقاط محددة. وهنالك من النوع المحمول.

## Slide 88: رابعاً: المناخ المناسب لعمليات الإنتاج
يعتبر أحد العوامل المهمة لزيادة كفاءة الإنتاج ولحماية العاملين من الإصابة.
ومناخ الورشة يشتمل على نقطتين هما:
الحرارة:
حرارة جسم الإنسان في الظروف العادية بين (37.8-36.8 C).
أفضل درجة حرارة لبيئة العمل هي (22 درجة مئوية) مع رطوبة نسبية (45%).
يتأثر جسم الإنسان بتغير درجات الحرارة.
الرطوبة:
لا تخلو أية بيئة عمل من وجود الرطوبة النسبية. ارتفاع الرطوبة عند ثبوت درجة الحرارة يؤدي الى شعوره بالتعب والإرهاق السريع وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة الداخلية للجسم وعدم تبخر العرق عن سطح الجلد وهذا ما يسمى بالصدمة الحرارية.
أفضل رطوبة نسبية لجسم الإنسان هي (40-50%).

## Slide 89: خامساً:ترتيب ونظافة مكان العمل
يقصد به جعل مكان العمل نظيفاً ومرتباً وخالياً من النفايات والأتربة والفضلات كالزيوت والشحوم وذلك لمنع تعرض العامل لعدد من الأمراض أو وقوع الحوادث الخطرة.
يجب إتباع الإجراءات التالية بعد أتمام العمل أو في نهاية ساعات العمل اليومية.

## Slide 90: 5) ترتيب ونظافة مكان العمل

## Slide 91: العدد والأدوات
شنطة اللقم:
وتحتوي على مجموعة من اللقم ذات مقاسات مختلفة وكذلك تحتوي على يد أوتوماتيكية ويد ماسكة ويد منزلقة وتوصيلات مختلفة الأطوال ووصلة مفصلية وتستعمل في عمليات ربط الصواميل واللوالب.

## Slide 92: العدد والأدوات
2) المفاتيح:
وهي متعددة الأنواع والأحجام والمقاسات ويتم اختيارها بحسب مكان ومقاس اللوالب والصواميل.
تكون خطورة اللقم والمفاتيح عند عدم اختيار المقاس المناسب حيث يؤدي ذلك الى إصابة الفني نتيجة انفلات المفاتيح أو اللقم وذراعها

## Slide 93: العدد والأدوات
3) الزراديات:
هنالك أنواع مختلفة الأشكال والمهام ولا يخلو عمل الفني اليومي من استخدامها.
تكون خطورتها في عدم اختيار النوع المناسب للمهمة المراد أداؤها حيث يسبب ذلك في إصابة الفني نتيجة انفلات الزرادية وكذلك تلف الجزء المراد فكه أو نزعه .

## Slide 94: العدد والأدوات
4) المطارق:
توجد أنواع مختلفة الأشكال والأحجام فمنها المصنوع من الحديد وأخرى من البلاستيك وأخرى من المطاط، ويتم اختيارها بحسب القطعة المراد إجراء الطرق عليها.
وتكمن خطورتها في انفلات عصا المطرقة أثاء الاستخدام مما قد يؤدي إلى حدوث أضراراً بليغة جداً بالفني.

## Slide 95: العدد والأدوات
5) المفكات:
هنالك أنواعاً وأشكالاً مختلفة من المفكات تستخدم لفك وتركيب البراغي.
تكمن خطورتها في انفلات المفك من يد الفني مما يؤدي الى حدوث أضرار.

## Slide 96: العدد والأدوات
6) الكماشات:
وهي مختلفة الأشكال والأحجام وتستخدم لعمليات خاصة بفك وربط أجزاء الآلات.
تكمن خطورتها في عدم الانتباه للفني عند إجراء عملية الكمش مما يؤدي الى حدوث أضراراً للفني وكذلك الإضرار باللوالب والصواميل للجزء المراد العمل عليه.

## Slide 97: العدد والأدوات
7) المبارد:
وهنالك أنواعاً مختلفة الأشكال والأحجام منها ذو المقطع الدائري والمثلث والمربع والمستطيل ونصف الدائري ومنها ما هو خشن ومتوسط وناعم.

## Slide 98: العدد والأدوات
8) الملزمة:
وتستخدم لتثبيت القطعة عليها وأجراء عمليات الفك والربط لقطع الغيار الآلة وتوجد بأنواع وأشكال مختلفة.
تكمن خطورتها عند عدم أجراء التثبيت بشكل سليم مما قد يؤدي الى تلف الجزء وحدوث الأضرار للفني.

## Slide 99: العدد والأدوات
9) مسدس الهواء:
ويعمل بواسطة الهواء المضغوط وهو يساعد في عملية الفك والتركيب ويجب التأكد من سلامته للعمل وأن تعمل له صيانة دورية.
تكمن الخطورة في انفلات اللي من المسدس.

## Slide 100: العدد والأدوات
المنشار: هو وسيلة تستخدم للقطع وتوجد أنواعاً مختلفة الأحجام والأشكال.
تكمن خطورته في عدم استخدام الفني للطريقة الصحيحة عند أجراء عملية النشر.
سيؤدي ذلك الى الإضرار للفني وبالقطع المراد نشرها.

## Slide 101: العدد والأدوات
مصباح الإضاءة:
ويستخدم في الأماكن التي لا تتوفر فيها الإضاءة الكافية.
يجب أن يكون معزولاً بحيث لا يحدث تماس كهربائي.
يلزم اختيار الجهد المناسب له.

## Slide 102: تلوث البيئة الصناعية
تلوث الهواء في الصناعة:
يأخذ تلوث الهواء نتيجة الصناعة أحدى الصور التالية:
انبعاث الملوثات أثناء العمليات الصناعية وانتشارها داخل مكان العمل.
انبعاث الملوثات أثناء العمليات الصناعية وخروجها مباشرة عن طريق المداخن وممرات التهوية إلى خارج مكان العمل.
انبعاث الملوثات داخل مكان العمل وخارجه بواسطة المداخن فيكون الخطر أهم وأكثر انتشاراً.

## Slide 103: صور الملوثات في الجو
الملوثات في الجو
ضباب
أتربة
غاز
بخار
دخان

## Slide 104: الملوثات نتيجة العمليات الصناعية
ينتج عن أساليب الإنتاج المختلفة أنواعاً مختلفةً من الملوثات في مادتها وخصائصها وأيضاً في صور جزيئاتها.

## Slide 105: معايير قياس الملوثات نتيجة العمليات الصناعية
لدراسة مدى تأثير الملوثات على صحة الإنسان وأثرها في ارتفاع معدل الأمراض المزمنة والعجز والوفيات، كذلك إيجاد العلاقة بين كل ملوث في الهواء والأثر الضار على الصحة وتقدير الحد المسموح لتركيز كل ملوث الذي يستطيع جسم الإنسان العادي أن يقاومه دون حدوث ضرر.
لقد تم تحديد بعض المعايير للقياس يمكن تلخيصها في التالي:

## Slide 106: أ) قيمة حد الاحتمال Threshold Limit Value (TVL)
وهي مستوى التركيز الذي يمكن للفرد التعرض له خلال يوم العمل بدون ضرر ملاحظ.

## Slide 107: ب) مستوى التعرض المسموح Permissible Exposure Level (PEL)
وهو مقدار التركيز المسموح به للتعرض خلال فترة زمنية ويقاس بالجزء في المليون (PPM)

## Slide 108: جـ) متوسط فترة التعرض للتركيز Time Weighted Arranges
وهي تمثل متوسط فترة التعرض للتركيز خلال 8 ساعات وتمثل بالمعادلة:
حيث أن:
Ci: التركيز الملاحظ لمادة معينة
Ti: الفترة الزمنية للتعرض لتركيز مادة معينة.
n: عدد مواد التلوث.

## Slide 109: جـ) متوسط فترة التعرض للتركيز Time Weighted Arranges
ويمكن أيضاً التعريف عنها وفقاً لـ(OSHA) كالتالي:
حيث أن:
Li: مستوى التعرض المسموح (PEL)

## Slide 110: د) المستويات القصوى (C) Ceiling Levels
هنالك مستويان للحد الأقصى هما:
أقصى حد مسموح به Maximum Acceptable ceiling (MAC)
وهو في العادة قيمة أكبر من (TWA)
حد التعرض لفترة قصيرة Short Term Exposure Limit (STEL)
وهو يعبر عن أقصى تركيز يمكن التعرض له خلال فترة زمنية محددة وكمثال على ذلك في حالة البنزين (Benzene) لمدة (10 دقائق) للعناصر التالية:
TWA = 10 ppm (part per minute)
MAC =25 ppm
STEL= 50 ppm

## Slide 111: هـ) مستوى الفعل Action Level (AL)
وهو مقياس للتعرض قبل الوصول إلى الحدود المسموح بها ويقدر بحوالي (0.5 PEL) ويستخدم كقياس للتعرف على الفعل الذي يجب عمله قبل الوصول الى الحدود المسموح بها.
وجميع هذه المعايير تقاس بالجزء من المليون وتحسب على أساس المعادلة:
حيث أن:
mg/m3 الوزن المقاس للجزيئات أو الكثافة
M.W. الوزن الجزيئي للمادة

## Slide 112: دور فريق السلامة الصناعية
بناء على ما سبق ذكره عن أبعاد مشكلة تلوث الهواء يتضح لنا أمران مهمان:
الأول: شمول مفهوم السلامة لم يعد مقتصراً على سلامة العاملين في أماكن العمل والوحدات الإنتاجية والنقل وخلافه، بل السلامة هنا أصبحت سلوكاً يشتمل على حماية المجتمع بأسره نتيجة للتطور الحضاري.
الثاني: هو الدور المهم الذي يلعبه فريق السلامة الصناعية إزاء هذا الخطر الداهم ويتركز دوره فيما يلي:

## Slide 113
دراسة طبيعة العمليات الصناعية وتحديد ملوثاتها.
تجهيز شبكة مكونة من أجهزة مراقبة لقياس كميات الملوثات المنبعثة وتراكيزها في أجواء العمل والمناطق المحيطة به، على أن توضع في أماكن محددة وفقاً لقواعد علمية ثابتة.
تسجيل معدلات سريان الملوثات الخارجية الى الهواء الجوي عن طريق المداخن.
تسجيل باقي المعلومات أثناء القياسات مثل العوامل الجوية ومعدلات الإنتاج والطرق المتبعة (ان وجدت) للتحكم بالملوثات.
تسجيل الملاحظات عن وسائل التهوية داخل أماكن العمل.
تسجيل المعلومات الشخصية عن العاملين (أعمارهم، مدة خدمتهم، ملفاتهم الصحية .....الخ)
إجراء تحليلات إحصائية لحساب متوسط تركيز الملوثات التي يتعرض لها العامل وكذلك تركيز الملوثات في الهواء الخارجي لمكان العمل.
التأكد من تطبيق وسائل الحماية المباشرة للعمال وفاعلية وسائل التهوية.
تقديم جميع المعلومات والإحصاءات للفريق الهندسي القيادي الذي يضع سياسة التحكم والحد من الملوثات عن طريق استخدام الوسائل التقنية والأجهزة المتطورة التي تضاف الى نظام الإنتاج والتشغيل.

## Slide 114: حقيقة مهمة !
أخيراً يجب التأكيد على حقيقة مهمة وهي انه بدون أتباع الأسلوب العلمي في القياسات والتسجيل الإحصائي والمتابعة وتحليل النتائج تحليلاً علمياً دقيقاً
لن يتمكن فريق السلامة من الكشف عن أخطار التلوث للهواء وبذلك سيدفع المجتمع الثمن الغالي نتيجة لتطوره الصناعي والحضاري.

## Slide 115: إستراتيجية متابعة قياس التلوث
يقوم القائمون على دراسة تلوث الهواء الصناعي بإجراء قياسات التلوث، ويمكن تلخيصها فيما يلي:
يلاحظ إذا كانت هنالك مواد ملوثة محمولة جواً في مكان العمل أم لا
في حالة وجود هذه المواد يحدد إذا ما كان تعرض الأفراد لتركيز هذه المواد المتطايرة أم لا وهل نسبته أكبر من مستوى الفعل (AL).
في حالة عدم وجود تعرض يحاول التعرف إذا ما كان هناك أمكانية لتغيير العملية الصناعية لتخفيض نسبة التركيز.
في حالة وجود تعرض يبدأ بقياس أقصى نسب التعرض والمخاطرة القصوى على ألأفراد.
في حالة أن تكون المخاطرة أقل من مستوى الفعل (AL) يحاول التعرف اذا ما كانت هنالك إمكانية لتغيير العملية الصناعية لتخفيض التركيز.
في حالة كون المخاطرة أعلى من مستوى الفعل (AL) يبدأ بالتعرف على الأفراد المعرضين لها ومدى الخطر نتيجة ذلك، ويمكن منها أن يقرر أحدى ثلاث قرارات:

## Slide 116: الأول: أن الخطر ما يزال قليلاً وأقل من مستوى الفعل (AL)
وهنا تعمل المنشأة على بحث إمكانية التغييرات اللازمة للعمليات الصناعية لضمان عدم زيادة التركيز. وكذلك العمل على تخفيض نسبة التركيز لهذا المستوى.

## Slide 117: الثاني:أن خطر التعرض أكبر من مستوى التعرض المسموح (PEL)
يجب التنبيه على الأفراد والقيام بتصميم أنظمة تحكم في التلوث وقياس نسبة التعرض شهرياً على الأقل،
بعد أداء هذه الإجراءات فإذا ما زالت القيمة أكبر من (PEL) يبدأ في إجراءات وقائية أكثر فعالية للوصول إلى قيمة أقل ويبدأ قياس التلوث والتأكد اذا ما كانت أقل من (AL) حتى يمكن اتخاذ القرار الاول.

## Slide 118: الثالث: أن نسبة التعرض ما بين مستوى التعرض المسموح به (PEL) ومستوى الفعل (AL)
نقوم بقياسات التعرض الدائمة ولمد شهرين على الأقل وبعد التأكد من حالة المستوى المقاس بأنه أعلى من مستوى التعرض المسموح به (PEL) يتخذ القرار الثاني.
أما في حالة كون المستوى المقاس خلال فترتين متتاليتين أكبر من مستوى الفعل (AL) يبدأ في أعادة قياس التعرض بصورة دائمة حتى يتم التأكد من أن نسبة التعرض أقل من مستوى الفعل (AL) ليتمكن من اتخاذ القرار الأول.

## Slide 119: طرائق قياس تركيز المواد في الهواء
طريقة القياس بالقراءات المباشرة:
ويستخدم فيها أجهزة استكشاف لنسبة الأوكسجين ونسب الملوثات في الجو للتأكد من عدم وجود التعرض للخطر.
طريقة أخذ العينات والتحليل المعملي:
وتستخدم هذه الطريقة عندما تكون الملوثات أكثر تعقيداً أو لا نستطيع قياسها وعادة ما تُجمع العينات بواسطة مصافٍ خاصة ثم القيام بتحليل مكوناتها وجزيئاتها في المعمل.
طريقة التجميع خلال العمل:
وتستخدم جهاز يسمى دوسيمتر (Dosimeter) وهو جهاز تجميع يضعه العامل على جسمه خلال فترة العمل وهو مفيد في جمع بيانات متوسطات زمن فترة التركيز (TWA).

## Slide 120: التحكم في تلوث الهواء الصناعي
يتم التحكم في التلوث من خلال مفاهيم تصميمية أساسية كما يلي:
تصميم المجاري الهوائية (Ducts) وفقاً (OSHA) كما مبين في الشكل. بحيث يكون سريان الهواء في الاتجاه انسيابياً بدون حدوث اضطراب السريان وركوده.

## Slide 121: التحكم في تلوث الهواء الصناعي
تصميم طريقة لدفع الهواء بحيث يكون دفع الهواء لداخل مجرى الهواء.

## Slide 122: التحكم في تلوث الهواء الصناعي
3) تصميم أسلوب انتشار الهواء وأسلوب توزيعه كما مبين في الشكل. بحيث يتم توازن ما بين الهواء المطلوب تنقيته والهواء المنعدم.

## Slide 123: التحكم في تلوث الهواء الصناعي
4) استخدام أجهزة تنقية وفقاً للملوثات والمواصفات الخاصة بذلك، وهذه الأجهزة هي:
أجهزة التجميع الجافة بالطرد المركزي (Dry Centrifugal) (إعصار حلزوني Cyclone ) حيث يتم ترسيب جزيئات الملوثات بطردها مركزياً على الجوانب وفي قاع الجهاز.
أجهزة اليكتروستاتيكية، وهي أجهزة كهربائية تعمل شحنة كهروستاتيكية تجمع فيها الملوثات في مرشحات خاصة.
الأجهزة المبتلة، وهي أجهزة أبراج مياه حيث ترسب جزيئات الملوثات بواسطة المياه.
الأجهزة ذات المرشحات الجافة وتستخدم فيها مواد نسيجية أو بلاستيكية تعمل على ترسيب جزيئات الملوثات بأحجام مختلفة .

## Slide 124: الوقائيات الشخصية من التلوث
توجد عدة أنواع من الكمامات التي تشتمل على:
أجهزة تنقية الهواء
أجهزة التنفيس

## Slide 125: تلوث الضوضاء الصناعي
خاصية الصوت: عندما تتحرك المادة بسرعة في أي حالة من حالاتها الصلبة أو الغازية أو السائلة ستبدأ ببعث صوت معين وهذا الصوت هو عبارة عن موجات صوتية تنطلق من المصدر حيث تعبر الوسيط الذي ينقل هذه الموجات الى أن تستقبل بواسطة جهاز الاستقبال وهي الأذن، ويعبر عن موجة الصوت بخاصيتين أساسيتين:
سعة موجة الصوت Amplitude
وهي مقدار الشدة لضغط الموجة (Intensity Pressure) حيث تؤثر في علو وخفض الصوت وتقاس السعة بوحدة قياس تسمى ديسبل (Decible) وتعرف (db) وهي وحدة لوغارتمية المقدار.
ذبذبة موجة الصوت (التردد) Frequency
وتعبر الذبذبة عن خطوة الموجه التي تتكرر خلال فترة زمنية، وقد تكون الذبذبة قصيرة الخطوة أو كبيرة الخطوة، وتقاس بوحدة تسمى هيرتز (Hertz) وهي تمثل دورة/ثانية.

## Slide 126: تلوث الضوضاء الصناعي
أطوال الموجات وذبذباتها التي يسمعها الإنسان هي ما بين (16 الى 20,000 هيرتز)
سعة الموجة غير الضارة لفترة طويلة من الزمن هي أقل من 75 ديسبل (db).
السعات الضارة والمحددة من قبل هيئات المواصفات العالمية وضعت مواصفات لها ومقدار التعرض المسموح به كما في مواصفات (OSHA) وكمثال فأن المسموح به (90) ديسبل هو (8) ساعات يومياً، الشكل يبين أنواع الموجات.

## Slide 127: أجهزة قياس الضوضاء
أجهزة القياس المتنقلة:
أجهزة صغيرة كما مبينة في الشكل. تُحمل يدوياً للأماكن المختلفة في المصنع فتقيس عادة الصوت من المصدر مباشرة أو حيز معين ويمكن ان تقيس المتوسطات والقيم القصوى لسعة الصوت وبعض هذه الأجهزة يمكنه قياس الذبذبة (التردد) أيضاً.
أجهزة لتحليل الأطوال الموجية للنغمة:
أجهزة تعمل على تسجيل الصوت من مصدره باستخدام مايكروفونات وأجهزة تسجيل شريطية أو ممغنطة حيث يتم أعادة تشغيل الصوت في المعمل بحيث يتم وصلها بأجهزة تحليل الموجات، فيها تحلل ذبذبة الموجه وقيمة السعة وتسجل في رسم بياني أو يتم استخدام الحاسب الآلي للقيام بالعملية التحليلية.

## Slide 128: أجهزة القياس المتنقلة

## Slide 129: يبين الشكل مثالاً لنوعية التحليل لمصدرين من مصادر الصوت وهما صوت الاحتراق وصوت تسرب الهواء

## Slide 130: التحكم الهندسي في الضوضاء
ويتم التحكم في الضوضاء عن طريق أحدى الأساليب الثلاث التالية:
التحكم في مصدر الصوت: ويتم فيه أعادة تصميم المصدر وتغيير سعة الموجة وطول الذبذبة بحيث يتم تحسينه.
التحكم في وسط انتقال الصوت: ويتم عن طريق تصميم عوازل بين المصدر والمستقبل للصوت من خلال وضع كواتم للصوت وحوائط عازلة وتفريغ الهواء وعادة يتم دراسة توزيع الصوت على أرضية المصنع ومن ثم وضع العوازل وقياس سعة الموجه والتعرف على مقدار تقليل هذه السعة.
التحكم في استقبال الصوت: وذلك بوضع وقائيات كالسماعات لمنع تسرب الصوت الى الأذن.

## Slide 131: التطبيقات العملية لمخاطر البيئة الصناعية
سنورد فيما يلي عرضاً لأهم الأخطار التي قد يتعرض لها العاملون في الورش:
السباكة
الحدادة
تشغيل المعادن (القطع)
اللحام
التجليخ
المعالجات الحرارية
الطلاء

## Slide 132: الســـــباكة
رمال السباكة: تكوينها طبقة رقيقة من الغبار. استخدام رمال الوجه يعتبر المصدر الأكثر خطورة نظراً لنعومته العالية (يؤدي إلى أثار سيئة على الجهاز التنفسي تتدرج ما بين الالتهابات البسيطة والحادة التي قد تؤدي الى السرطان) لذلك فقد تم استبدالها بمركبات أخرى في العديد من الورش.
فرن الدست: الخطر الأساسي ينتج عن انبعاث غاز أول أوكسيد الكربون مع نواتج الاحتراق، مما يحتم الاهتمام بسلامة التهوية الكافية داخل المسبك.
الحرارة: التعرض الدائم للحرارة أمر خطير ما لم يكن هناك تهوية كافية.
الضوضاء: العمل في مستوى ضوضاء مرتفع هو شائع في المسابك عامة، وسيترتب عليه أثار سيئة على المدى البعيد.

## Slide 133: الحدادة
تمثل مصدراً مستمراً يهدد صحة العاملين ما لم يراع في القوالب وعملية التشكيل نفسها ثم الحرارة المستخدمة.
الأفران التي تستخدم الوقود الغازي أو السائل ستنتج كميات كبيرة من غاز CO مع نواتج الاحتراق (التهوية ضرورية).
أستخدام المزيتات في قوالب الحدادة كمركبات الألمنيوم والمولبيدنيوم والرصاص، لذلك فان قطعة من المعدن المسخن الى درجة حرارية عالية داخل قالب جرى تزيت سطحه الداخلي (فجوة القالب) سيؤدي الى تكوين سحابة من الزيت المختلط بأثار معدنية طفيفة ومركبات هيدروكربونية.

## Slide 134: الحدادة
التعرض لدرجات الحرارة العالية ولمدة طويلة سينتج عنه إجهادات، لذلك فخفض درجة الحرارة المحيطة الى درجة أقل من درجة حرارة الجسم سيجعل ظروف العمل أكثر راحة.
الضوضاء الناتجة عن عمليات الحدادة والتي تصدر عن المطارق (تصل الى 145 ديسبل) تعد أعلى بكثير من أي حد مقبول، والحماية لا تأتي الا باستعمال كاتم للصوت على الأذان وعزل ورشة الحدادة بدرجة كافية حتى لا تصل الضوضاء للأقسام المجاورة.
أخيراً فان المراقبة أو المشاهدة المتكررة للأجزاء المعدنية المسخنة الى درجات حرارية عالية داخل الفرن وعند أخراجها ستؤدي الى مشاكل ما بين الفقد الجزئي أو الكلي للبصر نتيجة الإشعاع الحراري المنبعث على المدى الطويل.

## Slide 135: تشغيل المعادن بالقطع
موائع التبريد: وتستخدم في عمليات التشغيل المتنوعة وتعتبر مصدراً أساسياً للمخاطر الصحية للعاملين في الورش، فهي تلامس الجلد وتنتشر جزيئاتها في الهواء المحيط وتصل الى الجهاز التنفسي. لذلك فمن الشائع انتشار الأمراض الجلدية بأنواعها من التهابات سطحية وسقوط الشعر والحساسية وإصابة المسام العرقية بالفطريات. بالإضافة إلى حمله أثاراً طفيفة من المعدن الجاري تشغيله ومن عدة القطع الذين قد يحتويان على الكروم أو النيكل أو الكوبالت مما يؤدي الى الإصابة بمرض سرطان الجلد على المدى البعيد.

## Slide 136: تشغيل المعادن بالقطع
أبخرة موائع التبريد: وتنشأ عند ملامسة هذه الموائع مع الأجزاء الساخنة المتحركة بسرعات عالية في مختلف عمليات التشغيل. تؤدي هذه الأبخرة إلى الرائحة المميزة للورش الميكانيكية وتسبب التهابات في جهازي التنفس والهضم.
لذلك يجب تجنب ملامسة موائع التبريد
العناية باستخدام ملابس عمل نظيفة وغير ملوثة
إزالة الموائع عند ملامستها للجلد باستخدام الماء والصابون العادي دو اللجوء إلى المنظفات القوية.
العناية بمعالجة الجروح والخدوش بمجرد حدوثها.
توفير تهوية مناسبة داخل الورشة.
أتباع التعليمات الخاصة باستخدام موائع التبريد والمدرجة مع العبوة.

## Slide 137: اللـحـام
لا تخلو عمليات التصنيع في أي ورشة من أحد أو كلا النوعين الأكثر شيوعاً للحام، لحام القوس الكهربائي ولحام الغاز.
لحام القوس الكهربائي:
سيخ اللحام (الاليكترود): سواء كان القلب المعدني أو الطبقة الخارجية (مساعدات اللحام) فكلاهما يؤدي الى تلوث هواء الورشة ببخار يتكون من أثار ضئيلة لأوكسيد مكونات القطب المعدني مثل ثاني أوكسيد السيليكون وأوكسيد التيتانيوم وأوكسيد المنجنيز، كذلك فان الطبقة الخارجية العازلة سينتج عنها NO2 و CO بنسب مقبولة في الأعمال الخارجية وبتركيز عالٍ في الورش.
الإشعاع المنبعث من القوس الكهربائي يقع في مجال الأشعة فوق البنفسجية وهو شديد الضرر بالعين لأنه يُمتص من قبل القرنية ويؤدي إلى ألم وتلف العين عند التعرض المباشر
لذلك فأن استعمال النظارات الواقية والقفازات الخاصة وواقي الجسم من الضروريات.

## Slide 138: اللـحـام
لحام الغاز: أخطاره أقل بكثير من نظرائه في لحام الكهرباء حيث تنبعث كميات ضئيلة جداً من NO2 و CO والذين لا يظهر تأثيرهما إلا إذا كان حيز العمل مغلقاً تماماً، أما الإشعاع المنبعث فأنه ضئيل للغاية.

## Slide 139: التجليخ
تتوقف الأخطار الصحية الناجمة عن عمليات التجليخ على:
نوعية المعدن الجاري تجليخه
الطريقة التي تم بها أعداده (تشغيل، سباكة، حدادة ....الخ)
وفيما عدا ذلك فأن عمليات التجليخ في الظروف العادية وباستخدام تهوية مناسبة لا يترتب عليها مخاطر صحية.

## Slide 140: التجليخ
الحالات التي ينشأ عنها أضراراً صحية والتي تحتم استخدام نظام خاص لسحب نواتج عمليات التجليخ عن طريق الشفط المباشر :
تجليخ المعادن او السبائك التي تحتوي على الأنتمون أو البريليوم أو الكروم أو الكوبالت أو الرصاص أو النيكل أو التنجستون أو الفناديوم.
المسبوكات الحديدية وغير الحديدية التي تم إنتاجها بالسباكة الرملية.
المعادن التي جرى طلاء أسطحها بطبقات سامة.
المعادن التي ينشأ عن تجليخها كميات كبيرة من الغبار.

## Slide 141: المعالجات الحرارية
وتنشأ نتيجة للتعامل مع:
الأفران المستخدمة: ما يشع منها من حرارة أو ما قد يصدر عنها من نواتج الاحتراق سيعتمد على طريقة التسخين. ونوع الوقود المستخدم.
السوائل المستخدمة في عمليات المعالجة وهي في مجملها( أخطار طفيفة إذا روعي الحذر في التعامل معها)
يجب توفير نظام ملائم لسحب الهواء وإيجاد تهوية جيدة وتوفير نظام ملائم لأحواض التصليد باستخدام الزيت.

## Slide 142: الطـــلاء
تقسم الطلاءات الى أنواع تقليدية و ورنيشات.
تستخدم الفرشاة لطلاء السطوح بالأنواع التقليدية من الطلاءات، لذلك فان مصدر الخطر يكمن في التلامس المتكرر الطويل الأمد بين أجزاء الجسم وخاصة اليدين والطلاء المستخدم. ثم تلوث الهواء الناتج عن تبخر المكونات السائلة عند جفاف الأجزاء التي تم طلائها، وكلاهما يمكن ببساطة تفاديه.
الطلاءات التي يتم رشها على السطح المراد طلائه تمثل خطراً صحياً واضحاَ، وذلك لأنها سهلة التطاير والانتشار في الجو، وبالتالي يمكن استنشاقها بسهولة مسببة متاعب للجهاز التنفسي.
يجب السيطرة على الوسط الذي يجرى فيه الطلاء واستخدام عامل الطلاء الملابس الملائمة واتخاذ احتياطات كافية لامتصاص ومنع انتشار الدقائق المتطايرة من الطلاء.

## Slide 143: المواد الخطرة والقالبة للاشتعال وأماكن وطرق حفظها
يوجد في المصانع مواد كثيرة قابلة للاشتعال وتكون خطورتها في حدوث الحرائق والأضرار بالفنيين والممتلكات، ويجب التعامل معها بكل حذر طبقاً لشروط السلامة ومن هذه الأنواع الأكثر استعمالاً هي:
الوقود (البنزين-الديزل-النفط) تستخدم كوقود.
الشحوم والزيوت
الأحماض كحمض الكبريت
الغازات القابلة للاشتعال
مواد التنظيف المختلفة وتستخدم في تنظيف أجزاء الآلات.

## Slide 144: المواد الخطرة والقالبة للاشتعال وأماكن وطرق حفظها
لذلك فمن الضروري ان:
توفر أماكن لحفظها على درجة عالية من السلامة طبقاً للمواصفات أو
وضعها في دواليب خاصة مصممة لحفظها
وجود ملصقات عليها تبين نوع المادة وخطورتها.

## Slide 145: أولاً: الوقود
يعتبر من المواد السريعة الاشتعال فحدوث شرارة صغيرة كفيلة بنشوب حريق يصعب السيطرة عليه بوسائل السلامة المتوفرة بورشة صيانة الآلات. وتكمن الخطورة في تسريب الوقود عبر الأنابيب ولحفظ الوقود يجب إتباع الخطوات التالية:
حفظه في عبوات خاصة
اختيار الحجم المناسب
الحفظ في مكان آمن بعيد عن الخطر
ارتداء الملابس المناسبة عند التعامل مع الوقود
الحذر عند الاقتراب من خزانات الوقود وأنابيبها
تنظيف مكان العمل من بقايا الوقود

## Slide 146: ثانياً: الزيوت والشحوم
تعتبر من المواد الخطرة فانسكاب الزيت على الأرض يسبب الانزلاق للفنيين ولتجنب هذه الأضرار يجب إتباع الخطوات التالية:
حفظها في عبوات خاصة لحفظ الزيوت
اختيار الحجم المناسب للعبوات
حفظها في مكان آمن بعيد عن أماكن الخطورة
ارتداء الملابس الخاصة عند التعامل معها
الحذر عند العمل بالقرب من أنابيب وخزانات الزيوت
تنظيف مكان العمل من بقايا الزيوت والشحوم
لا تسكب الزيوت الثقيلة في المجاري

## Slide 147: ثالثاً: الأحماض
تعتبر الأحماض من المواد الخطرة جداً في الورش لأنها قد تسبب أضراراً بليغة جداً قد تؤدي إلى الوفاة. وتكمن الخطورة في حالة التسريب، لذا يجب إتباع الخطوات التالية:
حفظها في عبوات خاصة لحفظ الأحماض
اختيار الحجم المناسب للعبوات
حفظها في مكان آمن بعيد عن أماكن الخطورة
ارتداء الملابس الخاصة عند التعامل معها
تنظيف مكان العمل من بقايا الأحماض بالطرق السليمة
تجنب وضع القناني الزجاجية الحاوية على الأحماض أو القلويات على رفوف عالية
يجب عدم سكب الماء على الحوامض المركزة مثل حامض الكبريتيك بل سكب الحامض على الماء بتأني.
عدم استعمال حاسة الشم للتعرف على أنواع المواد الكيميائية
ضرورة نقل المواد الكيماوية بطريقة ميكانيكية بدلاً من الطريقة اليدوية
عند تعرض الجسم للتماس المباشر مع المواد الكيميائية يجب نزع الملابس الملوثة ثم غسله بالماء الجاري لمدة عشرة دقائق وطلب المساعدة الطبية فوراً.

## Slide 148: رابعاً: الغازات القابلة للاشتعال
يعتبر هذا النوع من الغازات خطراً وقد تتسبب بالحرائق ولتجنب الأضرار التي قد تنجم عنها يجب أتباع ما يلي:
ارتداء الملابس الخاصة عند التعامل معها
تجنب استخدام اللهب المكشوف
منع تناول الأطعمة والتدخين داخل المعامل والورش

## Slide 149: خامساً: مواد التنظيف
تحديد العناصر التي تحتاج إلى تنظيف
معرفة مواصفات مواد التنظيف المناسبة لصيانة الآلات حتى لا تستخدم مواد تنظيف قد تلحق ضرراً كبيراً بالعنصر المراد تنظيفه.
استخدام الطرق الصحيحة لعمليات التنظيف (قراءة التعليمات الخاصة باستخدامها والطريقة المثالية للتنظيف)

## Slide 150: الخطوات الصحيحة لعمليات التنظيف للآلات
تحديد مكان الإصلاح في الآلة لتنظيف المنطقة المراد إجراء تشخيص العطل فيها.
تطبيق قواعد السلامة الخاصة والحذر من رش المواد المشتعلة على الأماكن الحارة ولمس مواد التنظيف باليد.
استخدام القفازات لسلامة اليدين
ارتداء الكمامات المناسبة لتجنب استنشاق مواد التنظيف الكيميائية.
اختيار مواد التنظيف المناسبة لمكان الإصلاح لأجل سلامة عناصر المنظومة.
رش المادة المناسبة على المكان المراد تنظيفه.
استخدام الفرشاة أو قطعة قماش لإزالة العوالق بالقطعة.
تجفيف المكان المراد إصلاحه.
تحديد الجزء المتعطل ونوع الإصلاح المطلوب.
إعادة مواد التنظيف الى مكانها المخصص بعد إحكام إغلاق العبوات.

## Slide 151: استخدام طفايات الحريق
توجد في جميع مواقع العمل مواد قابلة للاشتعال وهذه المواد خطرة جداً عندما تستخدم بالطرق الخاطئة . لذلك فمن وسائل السلامة يجب معرفة الكيفية التي نستطيع بها حماية الأرواح والممتلكات من هذه المخاطر لذا من الضروري معرفة مبدأ الحريق وكذلك أنواع الحرائق وكذلك الأنواع المختلفة لطفايات الحريق وأستخدام كل نوع والأماكن المناسبة لموقع الطفايات وكذلك فائدة الصيانة الدورية للطفايات.

## Slide 152: أولاً: مبدأ الحريق
يعمل مبدأ الحريق على نتيجة حدوث تفاعلات كيميائية متسلسلة بين عناصر الحريق وبنسب محددة، وتعتمد ميكانيكية الحريق على:
الحالة الفيزيائية للمواد القابلة للاحتراق
نسبة توزيعها
محيط وجودها
أما عناصر الحريق فهي:
الوقود
الأوكسجين
مصدر الاشتعال أو الحرارة
لا يمكن أن يتم الحريق إلا بتوفر جميع هذه العناصر الثلاثة كما مبين في الشكل.

## Slide 153: ثانياً: تعريف لبعض المسميات
الوقود: أي مادة قابلة للاشتعال والاحتراق بغض النظر عن طبيعتها وحالتها.
اللهب: عبارة عن الجزء المرئي من عملية احتراق المادة.
الحريق: كل عملية اشتعال تنشأ بغير إرادة الإنسان وتخرج عن سيطرته وتحمل مخاطر تهدد حياته وممتلكاته.

## Slide 154: ثالثاً: المواد المشتعلة
يمكن تقسيم جميع المواد التي نشاهدها في الطبيعة الى ثلاثة أقسام أو مجموعات:
المواد
مواد صعبة الاشتعال
مواد سهلة الاشتعال
مواد غير قابلة للاشتعال

## Slide 155: ثالثاً: المواد المشتعلة
المواد سهلة الاشتعال: هي التي يمكن أن تشتعل في الظروف الطبيعية وتحترق حتى مرحلة الاحتراق التام. وتنقسم هذه المواد الى مواد صلبة وسائلة وغازية.
المواد صعبة الاشتعال: هي التي يمكن ان تشتعل بوجود اللهب وتتوهج ولكنها تتوقف عن الاحتراق عند أبعاد مصادر اللهب عنها.
المواد الغير قابلة للاشتعال: وهي التي لا تشتعل في الظروف العادية وتحتاج الى ظروف خاصة حتى تشتعل.

## Slide 156: رابعاً: تصنيف الحرائق
يمكن تصنيف الحرائق الى ثلاثة مجموعات:
المجموعة (أ): هي الحرائق التي تحدث لمواد عادية قابلة للاحتراق، حيث يستخدم الماء أو غيره من المحاليل التي تحتوي على نسب كبيرة من الماء في إخمادها.
المجموعة (ب): وتشمل حرائق السوائل (البترول والشحوم) حيث تستخدم المساحيق أو الرغاوي أو الماء في إخمادها.
المجموعة (ج): حرائق المعدات الكهربائية، وتستخدم المواد الغير موصلة للتيار الكهربائي في إخمادها مثل (الهالون-المساحيق-غاز ثاني أوكسيد الكربون).

## Slide 157: خامساً : أسباب حدوث الحريق في موقع العمل
الجهل والإهمال واللامبالاة والتخريب.
التخزين السيء والخطر للمواد القابلة للاشتعال أو الانفجار.
تشبع مكان العمل بالأبخرة والغازات القابلة للاشتعال ورداءة التهوية.
حدوث شرر أو ارتفاع غير عادي في درجات الحرارة نتيجة الاحتكاك في المعدات الميكانيكية.
الأعطال الكهربائية.
تكون الشحنات الاستاتيكية وحدوث التفريغ.
عدم الالتزام بتعليمات السلامة وقوانين وأنظمة العمل.
العبث وإشعال النار بالقرب من الأماكن الخطرة أو بحسن النية أو رمي أعقاب السجائر.

## Slide 158: سادساً: أنواع أجهزة إطفاء الحريق وطرائق استخدامها
النوع الأول: طفايات الماء وتتميز باللون الأحمر.
الاستعمال:تستعمل لأطفاء حرائق الورق والخشب والأقمشة وما شابهها.
محتوياتها: محلول بيكربونات الصديوم في الأسطوانة الخارجية وحامض الكبريتيك في الزجاجة الداخلية.
طريقة الاستعمال: تقلب الطفاية فينسكب الحامض ويختلط مع الماء ويتكون غاز ثاني أوكسيد الكربون الذي يسبب ضغط الماء فيخرج بضغط شديد مسافة 4 أمتار من الخرطوم.

## Slide 159
النوع الثاني: طفايات الرغوة وتتميز باللون الأبيض.
الاستعمال: تستعمل لإطفاء حرائق المواد البترولية والخشب والورق والقماش.
محتوياتها: تحتوي على محلول بيكربونات الصوديوم ومسحوق العرقسوس في الأسطوانة الخارجية وكذلك على محلول كبريتات الألمنيوم في الاسطوانة الداخلية.
طريقة الاستعمال: يرفع الصمام للأعلى وتقلب الطفاية فيختلط السائل الموجود بالاسطوانتين فيتكون غاز ثاني أوكسيد الكربون فتخرج المادة الرغوية بضغط كبير.

## Slide 160
النوع الثالث: طفايات ثاني أوكسيد الكربون وتتميز باللون الأحمر والأسود.
الاستعمال: تستعمل لإطفاء حرائق الكهرباء ويمكن استعمالها في جميع الحرائق.
محتوياتها: تحتوي على غاز ثاني أوكسيد الكربون تحت ضغط حوالي 850 lb/in2 .
طريقة الاستعمال: يضغط الصمام فيخرج ثاني أوكسيد الكربون على شكل هواء بارد جداً بضغط كبير.

## Slide 161
النوع الرابع: طفايات المساحيق الكيميائية وتتميز باللون الأزرق والأخضر.
الاستعمال: تستعمل لإطفاء جميع أنواع الحرائق.
محتوياتها: بيكربونات الصديوم وغاز ثاني أوكسيد الكربون ومواد كيماوية جافة.
طريقة الاستخدام: يفتح الصمام فيضغط ثاني أوكسيد الكربون ضغطاً كبيراً على المسحوق الكيماوي فتخرج بقوة.

## Slide 162
النوع الخامس: طفايات الهالون وتتميز باللون الأخضر.
الاستعمال: تستعمل لأطفاء المعدات الكهربائية.
محتوياتها:تحتوي على سائل البروموكلور وفلوروميثان أوبروموتراي فلوروميثان وعلى وعاء صغير بداخلة غاز مضغوط.
طريقة الاستعمال:يفتح الصمام فيخرج السوائل التي تتحول الى أبخرة ثقيلة تعمل على فصل سطح الحريق عن الأوكسجين وأبخرة هذه السوائل سامة.

## Slide 167: سابعاً: أماكن وصيانة الطفايات
عند وضع الطفايات داخل الورش يجب ان تكون وفق شروط محددة من أجل الحصول على الكفاءة المطلوبة منها عند الضرورة وهذه هي:
يمكن رؤيتها من جهتين متقابلتين حتى في الليل والدخان.
أن تتوافق مع طبيعة المخاطر ومساحة الأماكن المراد حمايتها.
أن تكون مرفوعة الى الأعلى بشكل يسهل تناولها.
أن لا تقل المسافة بين جهاز وآخر عن 20 متر الى 120 متر.
ان لا تحول دون الوصول إليها عوائق وأن تكون في معزل عن الصدمات.
أما بخصوص صيانتها فيجب الكشف عليها كل فترة من أجل التأكد من سلامتها وجاهزيتها عند الحاجة إليها وذلك بالتأريخ المدون عليها أو عن طريق المؤشر الموجود بالطفاية.

## Slide 168: كيفية إطفاء الحريق
تتوقف طريقة إطفاء الحرائق على طبيعة وأنواع الحرائق وأسبابها.
يمكن إطفاء الحريق بإزالة أحد عوامل أو عناصر الحريق وهي الوقود والأوكسجين والحرارة كما يلي:
إزالة المادة القابلة للاشتعال.
تخفيض درجة الحرارة باستعمال المياه العادية أو المياه المحتوية على بعض الكيماويات.
منع الأوكسجين عن المادة المحترقة باستعمال سحب من مواد تغطي المادة المشتعلة بحيث تمنع عنها الهواء.

## Slide 169: ثامناً: طريقة استعمال طفايات الحريق
يجب الحذر عند استعمال طفايات الحريق من السقوط لأنها قد تنفجر أو تسبب أضراراً بالقدمين. وعند استعمالها اتبع الخطوات التالية:
توجه الى مكان الحريق حاملاً الطفاية المناسبة لنوع الحريق.
أقرع جرس الإنذار بوقوع حريق.
اسحب صمام الأمان من الطفاية.
أحمل الطفاية باليد اليسرى مع توجيه الخرطوم الى اللهب.
اضغط على المكبس مع توجيه المواد الصادرة من الطفاية الى قاعدة اللهب.
يجب أن تكون في نفس اتجاه الريح وتبعد مسافة ثلاثة أقدام عن الحريق.

## Slide 172: علامات تحذيرية

## Slide 175
تم المنهج بحمد الله
والصلاة على محمد وآل محمد