## Slide 1
سامر سحتوت
جامعة دمشق
6/2010
استخدام طرائق الرص العميق لتحسين الترب القابلة للتميع
Implementation of Deep Compaction Techniques for Liquefiable Soil Remediation
Notes: <number>

## Slide 2
التزايد السكاني
ارتفاع أسعار الأراضي
مخاطر التأسيس على هذا النوع من الترب
<number>

## Slide 3
مقدمة
  تميع التربة
  الأضرار و المخاطر
تقنيات تقليل الاضرار و المخاطر
  طرق انشائية
  طرق جيوتكنيكية
    طرائق الرص العميق الحقلية
الاستنتاجات
<number>

## Slide 4
عندما يختل التوازن الستاتيكي للتربة إما من خلال حمولة متكررة أو تحميل ديناميكي مما يجعل التربة تسلك سلوك اقرب إلى الأوساط السائلة و تبتعد عن كونها جسم صلب.
<number>

## Slide 5
ضغط الماء المسامي
قوى التماس بين الحبيبات
<number>

## Slide 6
<number>

## Slide 7
طبيعة التربة Nature of Soil
  مدى كثافة التربة
  درجة الإشباع
سعة التحميل Loading Magnitude
  السعة اللازمة لكي تبدأ ظاهرة التميع بالظهور
  مدى عمق الطبقة القابلة للتميع
نوع الحمولة الديناميكية Type of Dynamic Loads
  حمولة فجائية (تفجير)
  حمولة مستقرة متزايدة
<number>

## Slide 8
التحريات Investigate
  تركيب التربة
  الاختبارات الجيوتكنيكية
  السجل التاريخي للمنطقة
التقييم
  F.S. = CRR / CSR
<number>

## Slide 9
الأضرار
  توسع جانبي
  انهيار
  المنحدرات
<number>

## Slide 10
الأضرار
  الرفع للأعلى
  فوران التربة
<number>

## Slide 11
الأضرار
  نقصان قدرة تحمل التربة
  الهبوط الزائد
  و التفاضلي
<number>

## Slide 12
”ابتعد“ – هجر الموقع؛ عدم البناء
”الموافقة“ – دفع تكاليف الصيانة
”التأقلم“ – إنشائي؛ جيوتكنيكي
<number>

## Slide 13
إنشائياً
  مطاوعة إضافية
  مساند مرنة
  أوتاد ضخمة أو قيصونات قادرة على تحمل القوى الجانبية
  أساسات ذات صلادة عالية
  ربط الأساسات المنفردة مع بعضها لزيادة صلادتها
<number>

## Slide 14
جيوتكنيكيا
  استبدال التربة
  الرص بالاهتزاز
  الاستبدال بالاهتزاز
  الرص الديناميكي
  الرص بالتفجير
  أنظمة تصريف المياه
<number>

## Slide 15
استبدال التربة
<number>

## Slide 16
قابلية التطبيق:
  المساحات الصغيرة
  الأعماق القليلة
الفوائد
  انتفاء إمكانية حدوث التميع مجدداً
  السرعة
السلبيات
  طريقة غير صديقة للبيئة
  أحجام ترحيل وجلب كبيرة
  تزداد الكلفة كلما ازداد العمق و المساحة
<number>

## Slide 17
الرص بالاهتزازVibro-Compaction
إدخال مسبر الاهتزاز
إضافة المواد المالئة
إنتهاء تشكيل العمود الرملي
<number>

## Slide 18
قابلية التطبيق
  الترب الحبيبية العميقة ضعيفة التماسك
  يصل العمق الفعال للرص حتى 30 متر
  الترب التي تحوي على نسبة من النواعم لاتزيد عن
  12-15%
  مدى الاهتزاز عادة 2-5 دقائق
  الاهتزاز الأفقي أفضل من الاهتزاز الشاقولي
  الكثافة النسبية التي يمكن الوصول لها 70-90%
<number>

## Slide 19
الفوائد
  لا تترافق مع موجات صدم مؤذية
  تؤمن التراص الدائم (حل جذري)
  اقتصادية و فعالة
العيوب أو السلبيات
  لابد من توفر حد أدنى من الضغط الشاقولي في التربة
  (تربة عميقة نسبياً يعتمد على الجاذبية)
  مدى الانتشار الصغير (تتطلب عدد كبير من السبور)
  لاتؤمن الأعمدة الرملية أي تقوية للتربة
<number>

## Slide 20
اعتبارات تطبيقية
  مادة الردم ذات تدرج حبي جيد
  مدى التأثير لا يتجاوز 30-60 سم حول المسبر
  التباعدات بشكل عام 150-300 سم من المركز
<number>

## Slide 21
<number>

## Slide 22
الاستبدال بالاهتزاز Vibro-Replacement
إدخال رأس الاهتزاز
تشكل العمود الحجري
تشكيل الحفرة بضخ الهواء او الماء
إضافة مادة الردم
<number>

## Slide 23
قابلية التطبيق
  الترب الناعمة و المتماسكة
  الترب المشبعة التي تحوي نسبة نواعم أكبر من 12-15%
  عمق الرص يصل حتى 30 متر
<number>

## Slide 24
الفوائد و الإيجابيات
  تأمين تقوية دنيا للتربة
  تشكيل مصارات تصريف إضافية للمياه
  زيادة قدرة تحمل التربة على الضغط
  تقليل الهبوطات المتوقعة
  زيادة مقاومة القص للترب الغضارية الطرية
<number>

## Slide 25
السلبيات
  يمكن أن تسد مسارات التصريف و تملئ بالمواد الناعمة
  لاتعطي أي مقاومة لقوى الرفع
  لا تفيد في حالات الخث الطري Soft Peat أو الغضار Clay فوق حد السيولة Liquid Limit
<number>

## Slide 26
اعتبارات تطبيقية
  يجب استخدام مادة ردم ذات تدرج حبي جيد و حبيبات حادة الشكل
  يتم تجهيز الحفرة إما بالهواء المضغوط أي بضخ الماء
  يتعمد مدى الفائدة على التباعد بين الحفر
  الأقطار عادة 75-100 سم
  مدى التأثير يصل إلى أربع أضعاف قطر العمود
<number>

## Slide 27
ضخ الماء/ التغذية العلوية
  كمية المياه الجارية كبيرة
<number>

## Slide 28
البدائل....
  الحجر المرصوص (الاستبدال الديناميكي)/ حفر محاطة بقمصان و يتم رمي الأحجار من الأعلى ثم يتم رصها ديناميكاً
  الأعمدة الصغيرة: بقطر 25-35 سم، أسرع في التنفيذ وتعطي توفيراً بالكلفة 20-25%
  الأعمدة الكبيرة: يستعمل 3-4 رؤوس اهتزاز في نفس الوقت و تصل مساحة العمود 100 سم2
<number>

## Slide 29
<number>

## Slide 30
الرص الديناميكي Dynamic Compaction
<number>

## Slide 31
قابلية التطبيق
  الرمل المخلل، الردميات، مخلفات المناجم، الترب الانخفاسية، مكبات النفايات
  يصل العمق حتى 12 متر
  لاتستخدم عادة في المناطق المأهولة
  مسافة أمان 30-45 متر عن المنشآت المجاورة
<number>

## Slide 32
الفوائد
  تعتبر رخيصة و غير مكلفة نسبياً
العيوب
  عدائية جداً
  يجب العمل على عدة مسارات لتأمين الارتصاص المستمر
  قد تؤدي إلى موجات صدم على المنشآت المجاورة
  تتطلب المراقبة الجدية و المستمرة للهبوطات في المنشآت المجاورة
<number>

## Slide 33
اعتبارات تطبيقية
  يتم السقوط من ارتفاع 10-36 متر
  الأوزان تصل إلى 40 طن؛ شكل الوزن ليس له تأثير
  لتحديد مسارات الطرق لابد من توفر نتائج التحريات الجيوتكنيكية و خصوصاً وضعية الطبقات
  الحد الأعلى الاقتصادي 10 ضربات في الموقع
  يجب دراسة مدى تأثير الاهتزازت على المنشآت المحيطة
  لابد من وضع برنامج لعمل الرافعات
<number>

## Slide 34
<number>

## Slide 35
<number>

## Slide 36
الرص بالتفجير Explosive Compaction
<number>

## Slide 37
قابلية التطبيق
  الترب المخللة، عديمة التماسك، المشبعة بالماء
  قابلة للتصريف بشكل حر
  الفعالية مع العمق
<number>

## Slide 38
الفوائد
  الكلفة
  معالجة كامل الطبقة القابلة للتميع
  محدودة الانتشار ومسيطر عليها
  بالتصميم الجيد فإنه يمكن استخدامها فقط ضمن حدود المنشأ
<number>

## Slide 39
العيوب
  وجود نسبة من النواعم في التربة تعيق التصريف
  الطبقات ذات التماسك تمنع تسريب ضغط الماء الإضافي و تخمد الاهتزازات
اعتبارات تطبيقية
  تأمين وقت فاصل بين كل تفجير و الذي يليه بحدود 1 دقيقة
  لابد من تحليل كل طبقات التربة و معرفة خصائصها
<number>

## Slide 40
التجفيف
  المضخات العميقة
  آبار نخفيض الضغط
  الخنادق
  أنظمة التصريف
<number>

## Slide 41
أنظمة تصريف المياه
<number>

## Slide 42
الفوائد
  إلغاء قابلية التميع
  تقصير طول مسار التصريف الطبيعي و دعمه
  سريعة التنفيذ
العيوب
  في حال الهزات الشديدة قد تكون سرعة التصريف أقل من سرعة تولد الضغط المسامي
  لابد من حصول الهبوطات؛ تأمين المطاوعة الكافية إنشائياً
  تتطلب نظام تصريف ثانوي سطحي
<number>

## Slide 43
اعتبارات تطبيقية
  عادة ما تستعمل مع طريقة أخرى من المذكورين سابقاً
  نفاذية المصرف يجب أن تكون أكبر من نفاذية التربة
  يجب أن نضمن عملها من خلال تصميمها بفراغات لايمكن أن تسد بحيبات التربة و تسمح للحبيبات الناعمة بالمرور
  لابد من اختبارها و التأكد من عدم انسدادها اثناء التنفيذ
<number>

## Slide 44
العوامل المؤثرة
  خصائص التربة في الموقع
  سهولة التنفيذ
  الأثر البيئي
  التأثيرات على المنشآت المجاورة
  نوع المنشأ و أهميته
  العمق المطلوب معالجته
  الكلفة الاقتصادية
<number>

## Slide 45
الاجراءات الواجب اتباعها
  يجب اجراء التجارب الحقلية قبل و بعد اجراء المعالجة و ذلك لمعرفة مقدار التحسين الحاصل.
    تجربة الاختراق النظامية SPT
    تجربة اختراق المخروط CPT
    تجارب التحميل
  من المهم إجراء التحريات و الاختبارات الجيوتكنيكية اللازمة للموقع قبل اختيار طريقة المعالجة للترب القابلة للتميع.
<number>

## Slide 46
Practical Foundation Engineering Handbook, Brown, Robert Wade, McGraw-Hill, Inc., New York, NY 1995
Soil Remediation Techniques for Reduction of Earthquake-Induced Liquefaction, Barbara S. Moffat, PE, Jacobs Civil Inc. American Society of Civil Engineers2006
Handbook on Liquefaction Remediation of Reclaimed Land, Edited by Port and Harbour Research Institute, Ministry of Transport, Japan; Translated by US Army Corps of Engineers, USA, A.A.Balkema, Rotterdam, Netherlands (1997).
<number>

## Slide 47
???
<number>