## Slide 1
Swimming inward curve
كرف لحمام السباحة
Swimming pool edge
حافة حمام السباحة
رسم تنفيذي لحواف حمام السباحة
http://www.safeguardeurope.com/cad/VAND-010.pdf

## Slide 2
المواد المستخدمة فى التشطيبات الداخلية لحمام السباحة
1- السيراميك
-من الانواع الجيدة فى التشطيب رغم غلاء ثمنة .
-هو نوع يتميز بطول عمرة ولا يحتاج الى صيانة الا على فترات متباعدة و هى تنعيم الطبقة التى تغطى الحمام.
اشكال مختلفة لتشطيبات السيراميك
مواد التشطيب الداخلية للحمام

## Slide 3
طبقات الأرض

## Slide 4
2- الالياف الزجاجية
عمرها طويل و غير مكلفة و سهلة الوضع و يمكن و ضعها يدويا او بالرش و يعيبها عدم الاتصاق الجيد بالسطح الداخلى اذا كان غير مهيأ جيدا كما انها تطلق مواد كميائية داخل الماء.
Pool Mosaic Tiles-
GP-SG Special

## Slide 5
3-ال : plaster
هو خليط ما بين الاسمنت الابيض و بدرة الرخام الابيض و يستخدم فى حمامات السباحة الخرسانية و يعطى ملمسا ناعما للسطح الداخلى مضاد للماء و يوجد منة الواتا متعددة و يمكن تغيرة كل سبع سنوات .
White Plaster (Marcite)
Gray Plaster (Marcite)
4- Hydrazzo
له ملمس ناعم و هو خليط من الاحجار البلورية الملونة ذات احجام كبيرة مع الاسمنت البورتلاندى ثم يتم بعد ذلك تنعيم السطح يدويا .
5-Pebble Tec
هذا النوع غير قابل للانزلاق و هو خليط بين الحصى الصغيرة و بعض الاضافات .

## Slide 6
-يوجد العديد من الألوان لمواد التشطيب داخل الحمام مع امكانية رسم أشكال ديكورية عديدة.
قطاع يوضح تشطيب الزاوية السفلية فى حمام السباحة

## Slide 7
نوع أخر من التشطيبات من الخشب حول حمامات السباحة يستخدم فى الحدائق لأعطاء منظر جمالى

## Slide 8
2- مواد التشطيب .
الاشتراطات الخاصه بحمامات السباحه
- يجب ان تكون غير ضاره او سامه وتتحمل الاجهادات ومانعه لتسرب المياه .
- السطح النهائى سهل التنظيف وناعم ولا يسمح بالانزلاق .
ناعمة. “pvc أغلفة هو عبارة عن ”-
- تستخدم كاديكور لحمامات السباحة بأي شكل وأي مقاس ، بتركيبة معينة يكون سمك هذه الأغلفة 1.5 مم .
- وتستخدم كطبقة واقية ولتحسين الملمس ، يمكن ان تصمد خلافا لغيرها من المواد .
صور توضح اشكال والوان الكوربلان
أ- :Alkorplan 2000

## Slide 9
- يغطى الكوربلان بالكلاريك وهي طبقة حماية ضد التغيرات المناخية ، ويمنع تكوين الترسبات والأعشاب البحرية .
مميزات الكوربلان :
- المقاومة ضد التمزق ، والتلف نتيجة الأثار المترتبة على التغيرات الجوية .
- طويلة الأمد ومقاومة الطلاء بالأشعة الفوق بنفسجية
مقاومة ضد التشوهات .
-يمنع تكوين البكتيريا .
-لا يحتوي على الكادميود .
-سهل التنظيف .
الاشتراطات الخاصه بحمامات السباحه
صور توضح حمام سباحة منفذ باستخدام الكوربلان

## Slide 10
- تعتبر من ديكورات السطح الداخلي لحمامات السباحة التقليدية ، لأنها تلبي أعلى معايير جمالية عن طريق خلق أنماط وحلي
مختلفة ، وكذلك تحولات اللون المثيرة .
- يحتاج الى صيانة دائمة.
- يجب تفريغ حمام السباحة من وقت الى أخر وعلاج اللحامات وازالة التكوينات العشبية .
أشكال من بلاط الفسيفساء
الاشتراطات الخاصه بحمامات السباحه
ب- بلاط الفسيفساء MOSAIC TILES

## Slide 11
الاشتراطات الخاصه بحمامات السباحه
ج- Primer a stone
نوع من تشطيبات حمامات السباحة المتميز .
مكون من خليط من الأسمنت المعدل والمعادن المصبوغة
يوجد نوعين :
100 % طبيعي عبارة عن خليط من أحجار طبيعية مثل : اللازورد الأزرق ، اليشب الأحمر ، وخليط من الكوارتز الخضراء الطبيعية وأحجار العقيق.
100% معادن يتم تطويرها وهو مستقر تماما ومقاوم للأشعة فوق البنفسجية ولكنه يتلاشى
” primer a stone “أشكال مختلفة

## Slide 12
الاشتراطات الخاصه بحمامات السباحه
د- Pearl Matrix
من أفضل أنواع التشطيبات التي تعطي مظهرا طبيعيا لحمام السباحة .
- عبارة عن خلط مجموعة من الأحجار الطبيعية بأللوانها الطبيعية.
” pearl matrix “أشكال مختلفة

## Slide 13
- يجب إضاءة المسابح المخصصة للاستخدام ليلاً، سواء بإضاءة تحت الماء أو فوق الماء أو كلا النوعين؛ وذلك للتأكد من الإضاءة الجيدة لكل مناطق قاع المسبح وكل المسبح بدون إحداث أية انعكاسات أو وهج أو حروق أو صدمات كهربائية أو إصابات جسدية للسابحين والمنقذين.
الاشتراطات الخاصه بحمامات السباحه
8- الاضاءه في حمامات السباحة :-
يجب الا تقل شده الاضاءه تحت المياه عن 5. وات والاتزيد عن 1.5 لكل قدم مربع من مسطح مياه حوض الحمام .
- فى حالة استخدام الحمام فى المسابقات الرسمية فان الاضاءة تركب على الحوائط الجانبية الطولية فقط لحوض الحمام
الاشكال المختلفة لوحدات الاضاء تحت الماء
وحدة اضاءة فوق الماء

## Slide 14
- تصنع وحدات الاضاءة من مواد مقومتها عاليه جدا مثل استانلس ستيل,بلاستك او الكروم .
- تتوافر بالوان مختلفه ومتعدده حسب احتياجاتها كالوان طبيعيه تعطى المياه الوان طبيعيه او الوان متعدده للاظهار والابهار.
الاشتراطات الخاصه بحمامات السباحه
- ( يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب الكهرباء )
اشكال مختلفة لوحدات الاضاءة
الوان مختلفة لوحدات الاضاءة

## Slide 15
طبقا للكود العالمي للكهرباء صمم موضع تثبيت وحدة الاضاءة بحيث تكون اعلي قمتها اسفل سطح المياه ب 4.5 سم ويكون صندوق الوصلات اعلي الارض ب 20 سم ولا يبعد اكثر من 10 سم عن حافة حمام السباحة ، وتكون شدة الاضاءة 120 فولت .
تصميم موضع وحدة الاضاءة :-
توصيات عند تصميم اضاءة حمام السباحة :-
معادلة توضح القدرة التقريبية لوحدة الاضاءة : مساحة الحمام x الوات بالقدم المربع
*عدد وحدات الاضاءة
= قدرة الوحدة بالوات
قطاع يوضح تصميم وحدة الاضاءة
الي الخدمة
اقل بعد بين صندوق الوصلات و حافة الحمام 10 سم
صندوق الوصلات اعلي سطح الماء ب 20 سم
الارتفاع 45 سم علي الاقل
وحدة الاضاءة
حائط الحمام
نزع الوحدة لتغير اللمبة
الي وحدة الاضاءة
الي الخدمة

## Slide 16
الاضائة الطبيعية : يجب وضع حمام السباحة فى مكان يسمح له باقصى استفادة من ضوء الشمس .
الاضائة الصناعية : أضواء مسار حول حمام السباحة .
الاضواء في الأشجار القريبة سيتم إضافة بعض الإضاءة أيضا.
الاٍضاءة

## Slide 17
- تحدد المسافات بين عنصر اضاءة و الأخر على حسب مكان و شدة الوحدة.
Fiber Optic Pool Light
AMERGLOW 100
ULTRAGLOW
-أنواع الأضاءة المختلفة:.