## Slide 1
هيكل البحث:
تعريف القواطيع
أنواع القواطيع:
قواطيع جبسيه.
قواطيع خشبيه.
قواطيع معدنيه.
قواطيع زجاجيه.
قواطيع متحركه.

## Slide 2
القواطيع :
قواطيع خفيفه الوزن تستخدم في تقسيم المساحات مع امكانيه العزل الصوتي والحراري.
تعمل على تحديد وتكوين وتحسين الفراغات الداخلية وتجعلها مناسبة لاحتياجاتنا والوظيفه المرجوه و على شكل وهيئة الفراغ .
مكاتب اداريه

## Slide 3
مزايا إستخدام القواطيع :
القواطيع لا تمثل حملا إضافيا على الهيكل الانشائى بالمقارنة بقواطيع المباني التقليدية.
لا ترتبط بوجود عناصر إنشائية أسفلها كما أنها يمكن تنفيذها في اى وقت سواء أثناء أعمال التشطيب أو بعد التشطيب.
سهولة تنفيذها وانخفاض سعرها نسبيا.
إمكانية إجراء أعمال الصيانة بسهولة.
يمكن التحكم في الخصائص الخاصة بها مثل عزل الصوت أو مقاومة الحريق .
قواطيع

## Slide 4
الهدف من إستخدام القواطيع :
تستخدم في الفراغات التي يمكن أن تتطلب الحاجة لتجزئتها إلى عدة فراغات أصغر و إعادتها إلى حجمها الطبيعي.
تستخدم لتحديد بعض مسارات الحركة في الفراغات الكبيرة مثل صالات الألعاب.
تستخدم في المباني الإدارية لتحديد بعض الفراغات الوظيفية.
تستخدم في الصالات المتعددة الأغراض أو الفصول الدراسية لتقسيمها إلى فصول أصغر.
يمكن استخدامها داخل الدورات لمقاومه الرطوبة.
مكاتب اداريه

## Slide 5
تعريف القواطيع الجبسيه:
الواح جبسية .. خليط من الجبس والسليكون والفيبر جلاس ومغلفة بطبقة من الكرتون المعالج سمكه 2سم.
الالواح عازله للصوت و الحراره لوجود مادة الفيبر.
قطاع منظوري في القواطيع الجبسيه
الشكل النهائي للقواطيع الجبسيه

## Slide 6
تعريف القواطيع الجبسيه:
تستخدم في المباني كفواصل بين الفراغات.
يكثر استخدامها فى الفنادق و المبانى الادارية.
الشكل النهائي للقواطيع الجبسيه في المباني الاداريه
الشكل النهائي للقواطيع الجبسيه في فندق

## Slide 7
أولا:أنواع القواطيع الجبسيه :
القواطيع الجبسية على شاسيه من الصاج المجلفن.
القواطيع الجبسية على شاسيه من الألمونيوم.
ثانيا: أنواع الألواح الجبسيه:
الألواح الجبسيه العاديه.
الألواح الجبسيه المقاومه للحريق.
الألواح الجبسيه المقاومه للحريق و الرطوبه.

## Slide 8
1-1-القواطيع الجبسية على شاسيه من الصاج المجلفن:
تتكون من شاسيه معدني( الصاج المجلفن) يثبت علية ألواح من الجبس من الوجهين مكونة الحائط.
يعطي للمكان اتساع وتقليل للأحمال على المبنى نظراً لخفة وزنها عكس الطوب.
مراحل تركيب القواطيع الجسيه
يوضح الشاسيه المعدني

## Slide 9
9 مم متوسط كثافة اللوح الجبسي
سمك الجزء الرأسي (stud)51 مم اذا كان المسافه بينهم 600 مم
لا تزيد المسافة بين مسامير تثبيت الألواح عن 400 مم
1-1-القواطيع الجبسية على شاسيه من الصاج المجلفن:
يوضح القواطيع الجبسيه

## Slide 10
1-1-القواطيع الجبسية على شاسيه من الصاج المجلفن:
تثبيت الألواح الجبسية بواسطة المسمار المناسب بحيث ألا يقل السن البارز بعد التثبيت عن 10مم.
يمكن التعليق على الحوائط الجبسية بواسطة مسامير خاصة كما في حالة البراويز وساعة الحائط.
يوضح تركيب المسمار في الالواح الجبسيه

## Slide 11
1-1-القواطيع الجبسية على شاسيه من الصاج المجلفن:
المميزات: 1- تساهم في خفض تكلفة أساسات المباني الضخمة. 2- تقبل جميع الدهانات ويمكن تركيب الخدمات داخلها سواء كهرباء أو مياه .
اسكتش يوضح تركيب الخدمات ( الكهرباء ) في القواطيع
قواطيع جبسيه في مكاتب اداريه

## Slide 12
1-1-القواطيع الجبسية على شاسيه من الصاج المجلفن:
المميزات: 3- تمنع انتقال الصوت بملىء الفراغ بالعزل المناسب. 4- مقاومة الحريق والرطوبة حيث يمكن استخدامها داخل الحمامات.
استخدام العازل في القواطيع الجبسيه
استخدام القواطيع الجبسيه في الحمامات

## Slide 13
1-2-القواطيع الجبسية على شاسيه من الألومنيوم:
قواطيع للمكاتب الإدارية المفتوحة.
تعمل كفواصل بين كل مكتب والآخر, يوجد منه نوعين :
(قاطوع ألمونيوم + ألواح جبسية (gypsum Vinyl)
) قاطوع ألمونيوم + زجاج + ستارة )
مكاتب اداريه مفتوحه
مكاتب اداريه مفتوحه

## Slide 14
1-2-القواطيع الجبسية على شاسيه من الألومنيوم:
(قاطوع ألمونيوم + ألواح جبسية :gypsum Vinyl))
يتكون من قطاع من الألمونيوم يحتوى على قاطوع أو قاطوعين من ألواح الجبس.
لا يحتاج لدهان.
يصنع الشاسيه من الألمونيوم وليس من الصاج(عازل صوتي للمكان)
يوضح قواطيع جبسيه
يوضح الشاسيه الالومنيوم

## Slide 15
1-2-القواطيع الجبسية على شاسيه من الألومنيوم:
(قاطوع ألمونيوم + زجاج + ستارة ):
يتكون القطاع من الألمونيوم وألواح الجبس وزجاج فردي أو مزدوج.
يوجد بداخل القطاع ستارة.
يوضح قواطيع جبسيه
قواطيع جبسيه في مكتب اداري

## Slide 16
2-1-الألواح الجبسيه العاديه:
مغلف بطبقة كرتون باللون الأبيض من أحد الوجوه ليكون جاهز للدهان.
يستعمل للجدران الداخليه ما عدا المناطق التي يتواجد فيها رطوبة عالية.
يوضح الألواح الجبسيه العاديه
الالواح الجبسيه العاديه

## Slide 17
2-2-الألواح الجبسيه المقاومه للحريق:
مغلف بطبقة كرتون مثل الجبسوم بورد العادي .
يستخدم في الجدران ويمكن أستعماله بالأسقف .
يوضح الألواح الجبسيه المقاومه للحريق
الالواح الجبسيه المقاومه للحريق

## Slide 18
2-2-الألواح الجبسيه المقاومه للحريق و الرطوبه :
من أفضل الأنواع .. حيث انه مغلف بطبقة من الكرتون المقوى والقلب الجبسي يحتوي على نسبة من السيليكون والفيبر جلاس.
يستعمل بالحمامات والمطابخ والمناطق التي تعاني من رطوبة كبيرة .
يوضح الألواح الجبسيه المقاومه للحريق و الرطوبه
الالواح الجبسيه المقاومه للحريق و الرطوبه

## Slide 19
الأبعـــــــــــاد:
عرض الالواح 120 سم.
الصاج سمك (6 مم ) للحوائط حتى ارتفاع (350 سم ) وسمك ( 8 مم ) للارتفاعات الأكثر من ذلك .
12.5 – 15 مم
الصاج المعدني
مسقط افقي للقواطيع الجبسيه

## Slide 20
الأبعـــــــــــاد:
يمكن عمل الألواح مزدوجة من كل جهة في حالة الرغبة في زيادة مقاومة القواطع للحريق , و في حالة الحوائط العالية والتي يبلغ ارتفاعها أكثر من 5 أمتار .
قواطيع جبسيه ذات الواح مزدوجه

## Slide 21
تستخدم الحوائط الجبسية الداخلية في تقسيم الفراغ
والمساحات المفتوحة.
تتكون من شاسيه معدني مصنوع من الصاج المجلفن
يثبت علية ألواح من الجبس من الوجهين مكونة الحائط.
تعطي للمكان اتساع وتقليل للأحمال على المبنى نظراً
لخفة وزنها عكس الطوب والأسمنت وخلافه.
يكثر استخدامها فى الفنادق وفى المبانى الادارية وغالبا
تكون ثابتة فى الفنادق وغير ثابتة فى المبانى الادارية.
-3الاستخدام
القواطيع الجبسية في الفنادق.
القواطيع الجبسية في مكتب اداري

## Slide 22
-3الاستخدام
تستخدم لخفض تكلفة أساسات المباني الضخمة.
سريعة التنفيذ ونظيفة.
تقبل جميع الدهانات ويمكن تركيب الخدمات داخلها سواء
كهرباء أو مياه .
تستخدم لمنع انتقال الصوت وذلك بملىء الفراغ بالعزل
المناسب.
مقاومة الحريق والرطوبة حيث يمكن استخدامها داخل
الحمامات.
القواطيع الجبسية في الحمامات
القواطيع الجبسية في مكتب اداري

## Slide 23
1-تحديد سمك الحائط وذلك حتى يمكن تحديد مقاس الشاسيه المعدني المثبت عليه . 2- يتم تركيب الألواح علي قطاعات من الصاج مثبتة في الأرضية والسقف
وتثبت بمسامير وهي إما تكون ثابتة فتثبت على الخرسانة أو تكون متحركة فتثبت بعد
التشطيب .
قطاعات الصاج مركبة في الارض والسقف
تثبيت علي التشطيب
تثبيت علي الخرسانة
4- طريقة التركيب

## Slide 24
3-يتم تركيب قوائم رأسية بين القطاعين أفقيين حيث المسافة بين القوائم 61 سم .
4-يتم تحديد مكان فتحة الباب المراد وضعة.
تحديد فتحة الباب
القوائم الراسية
61cm
4- طريقة التركيب

## Slide 25
5-يتم تثبيت الألواح الجبسية في القائم الرأسي بمسامير 25مم بحيث تكون المسافة الراسية بين
المسامير 30.5 سم.
6-يتم وضع المادة العازلة في الفراغ بين اللوحين وتكون هناك فتحات في القائم الرأسي حتى
تمر بها الأسلاك للتوصيلات المختلفة
تثبيت الالواح علي القائم الراسي
4- طريقة التركيب

## Slide 26
تصمم الألواح بحيث تكون اطرافها مشطوفة عند التقاء اللوحين.
فى الأركان يتم وضع شريط معدنى لتقوية الوصلة بين اللوحين.
يمكن عمل انحناءات بالالواح وتكون غالبا بالالواح التى سمكها 12.5 مم وذلك عن طريق تبليل الألواح وتقويسها وبعد الجفاف لكي لا تعود لشكلها الأصلى يتم تقطيع القطاع ويثبت حسب شكل الانحناء المطلوب.
الالواح المنحنية
5- الاشتراطات

## Slide 27
1- الواح جبسية.
2- تشطيب النهائي للارضية.
3- قطاع الصاج مثبت في الارضية.
4-قائم الراسي.
5-شريط معدني لحماية الجزء السفلي.
6-عازل.
7-شريط معدني في الاركان.
يمكن عمل الواح مزدوجة فى حالة الاحتياج الى زيادة العزل الصوتى او زيادة سمك القاطوع وفى هذه الحالة يكون طول المسمار من 25-30 مم.
5- الاشتراطات

## Slide 28
التعريف :
عبارة عن جدران متحركة من الخشب ذات شكل جمالي
تعمل على فصل المساحات الكبيرة حتى يستفاد منها
تتكون من وحدات خشبية يتم تركيبها وتجميعها مع بعضها البعض بعدة طرق
قد تكون دائمة أو يمكن فكها واعادة تركيبها مرة اخرى
تستخدم في المعارض وعيادات الاطباء والمكاتب الادارية

## Slide 29
قاطوع خشبي ذو زجاج عازل للصوت .
يستخدم لتخطيط المكاتب بطريقة مبتكرة ، ويوفر بيئة مضاءة جيدا
بعض انواع القواطيع الخشبية

## Slide 30
مصنوع من خشب: cherrywood
ابعاد الوحدة: 257 × 35 × 183م
يستخدم في المكاتب وغرف الاجتماعات والمؤتمرات، ومجالات التدريب، والمؤسسات التعليمية والفنادق.
بعض انواع القواطيع الخشبية

## Slide 31
قاطوع منزلق وقابل للطي .
له وظائف متعددة و خاصة التي تتطلب تغييرات تخطيط سريع.
النظام يفسح المجال بشكل خاص للمكاتب، وغرف الاجتماعات والنوادي والمطاعم والمراكز الترفيهية والمؤسسات التعليمية.
بعض انواع القواطيع الخشبية

## Slide 32
يجمع بين الألومنيوم والزجاج والخشب. ، والأبواب تكون بين الأسقف والأرضيات في خطوط مستقيمة بين دعامتين من الألومنيوم.
يستخدم لفصل أقسام المكتب
بعض انواع القواطيع الخشبية

## Slide 33
مكونات القواطيع الخشبية
القوائم
عبارة عن قطاعات خشبية رأسية يتناسب قطاعها مع ارتفاع القاطوع ومقدار الأحمال الواقعة عليه
العوارض
القطع الخشبية الافقية التى توضع بين القوائم بأسلوب النقر واللسان
التجليد
يتم تجليد القوائم والعوارض بألواح الأبلاكاش وبسمك يتناسب مع المسافات بين العوارض
الحشو
يتم الحشو بين العوارض والقوائم بطبقة من الصوف الصخرى او الزجاجى كعازل للصوت
القوائم
العوارض
الحشو
التجليد

## Slide 34
أبعاد مكونات القواطيع الخشبية
Top and sole plates
End studs
Noggins
100mm x 50mm (4 inch x 2 inch)
Other studs
100mm x 50mm (4 inch x 2 inch)
100mm x 75mm (4 inch x 3 inch)
100mm x 50mm (4 inch x 2 inch)
600mm
600mm
1200mm
الأبعاد بين القوائم

## Slide 35
أبعاد مكونات القواطيع الخشبية
يتم ترك 25 مم ثم يتم عمل مسافة 600 مم وتوضع القوائم وهكذا بالتوالى

## Slide 36
الاوضاع المختلفة للقواطيع الخشبية
تفصيلة 1
تفصيلة 2
تفصيلة 3
تفصيلة 1:
توضح التفاصيل عند التقاء قاطعين
( (corner
تفصيلة2:
توضح التفاصيل عند التقاء قاطع وباب
تفصيلة2:
توضح التفاصيل عند التقاء قاطعين على شكل حرف T

## Slide 37
انواع الخشب المستعمل فى القواطيع الخشبية :
المواد المستعملة فى تركيب القواطيع الخشبية :

## Slide 38
يتم تحديد المقاس المطلوب للقاطوع.
تتكون كل وحدة للقاطوع من عارضيين أفقيين احدهما علوى والاخر سفلى ويكون بها قوائم رأسية .
العارض العلوي
العارض السفلي
القائـــــــــــــــــم
طريقة التركيب

## Slide 39
3) يثبت العارضيين العلوى والسفلى مع القائم الرأسى بطريقة النقر واللسان ثم تثبت الوحدة الكاملة فى السقف والأرضية بواسطة خوابير بلاستيك أو كانات حديدية.
4) تثبت القوائم مع العوارض بواسطة مسامير تجميع.
طريقة التركيب
التثبيت بواسطة مسامير تجميع بطول 10 مم
التثبيت فى الأرضية والسقف بواسطة الزوايا الحديدية المثبتة فى الخرسانة.

## Slide 40
يتم تغطية الهيكل الخشبى اما بواسطة التجليد بألواح ابلاكاج او بعمل أرابيسك فى الفراغات بين العوارض.
طريقة التركيب
الهيكل الخشبي
المادة العازلة للصوت
الابلاكاج
فى حالة التجليد يمكن وضع مادة عازلة للصوت عبارة عن صوف صخرى أو زجاجى بين الألواح.
تجليد
ارابيسك

## Slide 41
طريقة تركيب مادة التجليد (plater boar)
Boards fitted vertically
Boards fitted horizontally
يمكن وضع مادة التجليد افقيا او عرضيا ويؤثر ذلك فى الفراغات بين القوائم

## Slide 42
قابل للحريق
يتحطم بسهولة
خفيفة الوزن
سهوله وسرعه تركيبها وفكها
Non-load bearing
المميزات
العيوب

## Slide 43
استخدامات القواطيع المعدنية :
يستخدم فى العديد من المبانى العامة مثل :
(المكاتب – المستشفيات ).

## Slide 44
مميزات القواطيع المعدنية :
سريع وسهل التركيب .
مربح .
مناسب لكل الأنواع وخاصة فى المبانى السكنية .
متوفر فى تشكيلاته النهائية .
خفيف الوزن .
يقاوم العوامل الجوية .
ألوانة متعددة .

## Slide 45
مكونات القواطيع المعدنية :
Head track
Stud
Nogging
Bottom track
track
stud

## Slide 46
صناعة القواطيع المعدنية :
تصنع من الواح الصلب المجلفن و مطوية فى شكل قطاعات مختلفة .
يتم انتاج هذه القطاعات بأطوال تتراوح بين 2.4 – 6 متر ، وبعرض يتراوح بين 50 – 146 مم .

## Slide 47
بعض ابعاد الtrack :

## Slide 48
أشكال لقطاعات القواطيع المعدنية :

## Slide 49
أشكال لقطاعات القواطيع المعدنية :

## Slide 50
أنواع القواطيع المعدنية :
c – stud system
I – stud system

## Slide 51
بعض تفاصيل القواطيع المعدنية :
1-Stud
2-horizontel nogging
3-stud track
4-studabove and below window or door
5-expansion bolt at 600mm centers

## Slide 52
مميزات القواطيع الزجاجية :
سهولة الفك والتركيب , ومنخفضة التكاليف .
يسمح بمرور الضوء فى الفراغات المكتبية .
عمل عزل صوتى , ومقاوم للحريق .
تركيب باب خشب على قواطيع زجاجية
المزج بين الزجاج والمعدن فى قاطوع واحد
قواطيع زجاجية حاجبة للرؤية

## Slide 53
انواع القواطيع الزجاجية :
Single Glazed Partitions
مسقط افقى لقاطوع فردى
قطاع فى قاطوع فردى

## Slide 54
انواع القواطيع الزجاجية :
قواطيع زجاجية فردية
( Single Glazed Partitions )
تفصيلة علوية فى قطاع رأسى لقاطوع زجاجى فردى

## Slide 55
انواع القواطيع الزجاجية :
قواطيع زجاجية فردية
( Single Glazed Partitions )
تفصيلة سفلية فى قطاع رأسى لقاطوع زجاجى فردى

## Slide 56
انواع القواطيع الزجاجية :
قواطيع زجاجية فردية
( Single Glazed Partitions )
تفصيلة ركنية سفلية فى قطاع رأسى لقاطوع زجاجى فردى

## Slide 57
nova
Solar detail
Joints details
انواع القواطيع الزجاجية :
قواطيع زجاجية فردية
( Single Glazed Partitions )

## Slide 58
انواع القواطيع الزجاجية :
قواطيع زجاجية زوجية
( Double Glazed Partitions )
قطاع رأسى فى قاطوع زوجى
تفصيلة علوية لقاطوع زجاجى زوجى

## Slide 59
انواع القواطيع الزجاجية :
قواطيع زجاجية زوجية
( Double Glazed Partitions )
قطاع رأسى فى قاطوع زوجى
تفصيلة سفلية لقاطوع زجاجى زوجى

## Slide 60
joints
انواع القواطيع الزجاجية :
قواطيع زجاجية زوجية
( Double Glazed Partitions )

## Slide 61
تعريف القواطيع المتحركه:
قواطيع ممكن تحريكها بغرض تغيير شكل الفراغ بحيث يشكل الفراغ عند الاحتياج
تصنع من الخشب أو من مواد قابلة للطى مثل (الجلد-القماش – الالياف المصنعة )او من الزجاج.
قواطيع من الخشب
قواطيع من الزجاج
قواطيع من الالومنيوم

## Slide 62
اذا كانت خشب تكون عبارة عن بانوهات بسمك 5 سم يمكن ان تتحرك على مجرى وابعادها متنوعة بحيث ممكن ان تصل الى ارتفاع دور او غير ذلك بحيث تتداخل مع بعضها البعض وتطبق جانبيا بحيث تفتح الفراغ الكلى للقاعة .
قواطيع متحركه خشبيه

## Slide 63
طرق التخزين المختلفة للقواطيع المتحركة
1) تخزين مركزى مباشر:
ابسط اشكال التخزين حيث تسحب الوحدات مباشرة الى مكان التخزين والذى يكون فى نهاية المسار مباشرة.

## Slide 64
طرق التخزين المختلفة للقواطيع المتحركة
2) تخزين جانبى:
وفيه التخزين يكون بعيدا عن مكان القاطوع الاصلى ويصل اليه عن طريق مســـــارات جانبية.

## Slide 65
طرق التخزين المختلفة للقواطيع المتحركة
3) التثبيت بالأرضية:
بواسطة حواجز مثبتة فى فراغ خاص اسفل الرأس ويتم سقوط الجوانب على الأرضية اتوماتيكيا.
اتجاه الحركة