## Slide 1
التجهيزات والتركيبات الصحيه
اشتراطات ومتطلبات عامه :-
هناك متطلبات اساسيه للتجهيزات والتركيبات الصحيه وشروط تنفيذها التي توفر الوقايه الصحيه ومقومات الراحه والاقتصاد في التكاليف وذلك بان يتوفر فيها الاتي :-
1- تصنع من مواد ناعمه الملمس لا تتشرب السوائل وخاليه من الشقوق وسهله التركيب ومظهرها مقبول
2- وضعها وتركيبها في اماكن مناسبه
( اقل بعد بين الاجهزه الصحيه وبعضها )
3- تزود جميع التجهيزات بسيفونات مناسبه بها عازل مائي لا يقل عن 50 مم
4- يمكن ان تزود جميع الاحواض والمباول والبديهات بمصفي معدنيه متحركه سهله التنظيف
5- قبل البدء في التركيبات والتجهيزات الصحيه يجب دراسه الرسومات التنفيذيه للبناء والخرسانه المسلحه وتحديد الشنايش ومواضع تثبيت المواسير لتركيب اقفزه التثبيت قبل صب الخرسانه منعا من التكسير في الخرسانه
6- يجب ان تزود التركيبات والتجهيزات الصحيه بالقدر المناسبب من القطع والملحقات ( الراكورات والمساليب وطبات التسليك الذي يسمح بسهوله الكشف والفك والتسليك والصيانه والتغيير والاصلاح

## Slide 2
المراحيض
اشتراطات عامه :-
1- لتصميم وتركيب المراحيض يراعي ان تتوفر الراحه وامكانيات التنظيف والقدره
علي طرد جميع المخلفات واعاده ملئ الحاجز المائي وذلك بعد كل استعمال
2- يراعي ان يكون محكم الوصلات بحيث لا يسمح بنفاذ السوائل والغازات الي الخارج
انواع المراحيض :-
1- المرحاض الشرقي
يتكون المرحاض الشرقي من :-
السلابس ( القاعده )
السلطانيه
عازل مائي ( سيفون )
صندوق الطرد
يراعى فى المرحاض الشرقى :
- يجب ان تكون القاعدة من الصينى اوالفخار اوالزهر المطلي بالصيني اواية مواد اخري مماثلة مانعة لنفاذ المياه وان سطح القاعدة مخلقا به ميول متجه نحو فتحة السلطانية ومشكلا بالقاعدة تجويف مزود بثقب اومتصل بمشط لغرض دفع مياه الغسيل
وان يكون لها بروز متدرج لوضع القدمين ويراعي في تركيبها ان يكون مستواها منخفضا عن منسوب الارضية المحيطة بها ان امكن وبحيث تميل الارضية نحوها بانحدار مناسب يسمح بتصريف سوائل الارضية المحيطة بها

## Slide 3
نموذج مرحاض شرقي بصندوق طرد عالي
المواصفات الخاصه بصندوق الطرد العالي :-
1- يكون مصنوع من الزهر المطلي من الداخل بالصيني او اي طلاء اخر ويجوز ان يصنع صندوق الطرد من البلاستيك او الصيني او اي ماده اخري
2- لا تقل سعه الصندوق عن الحد التصميمي المقرر بحيث لا يقل ارتفاع قاعدته عن 1.9 متر من قاعده المرحاض

## Slide 4
2- المرحاض الفرنجي
يوجد انواع مختلفه منها :-
بدون حجر
ذاتي التفريغ
مزدوج الحاجز المائي
ويزود كل منها بصندوق طرد من النوع ذو صندوق الطرد الواطي او من النوع ذو صندوق الطرد العالي او صمام دفق
ويجب مراعاه الاتي :-
ان تكون السلطانيه والسيفون من قطعه واحده ويراعي في تركيب السلطانيه ان تكون افقيه علي ميزان المياه لضمان تواجد عازل مائي منتظم في السلطانيه
ويراعي في التركيب تثبيت قاعده المرحاض بالارضيه او الحائط بطريقه مناسبه بما يضمن عدم تحميلها علي المواسير المتصله بها

## Slide 5
مرحاض افرنجي بحجر
مرحاض افرنجي بسيفون مزدوج

## Slide 6
السيديلي ( المقعد )
يراعي ان تكون من ماده ملساء خاليه من الشقوق او اللحام
يثبت السيديلي علي السلطانيه بطريقه مناسبه ويزود بمصدات من المطاط لارتكازه علي السلطانيه
يجب ان تكون مقاعد المراحيض بمقاس وشكل مناسب لشكل ونوع السلطانيه كما يجب ان تكون مقاعد المرحيض من النووع المفتوح من الامام
صندوق الطرد :-
تتم عمليه نظافه المرحاض وطرد الفضلات وتنظيف السلطانيه ذاتيا بواسطه ضغط المياه المتدفقه من صندوق الطرد ( العالي او الواطي )
المواصفات الخاصه بصندوق الطرد العالي :- تتفق مع ما سبق ذكره بالنسبه للمرحاض الشرقي ( البلدي ) ويراعي الا يقل ارتفاعه عن 1.7 متر من السلطانيه
المواصفات الخاصه بصندوق الطرد الواطي :-
يجب ان تتوافر فيه المواصفات الاتيه :- ان يكون من الصيني او الفخار المطلي بالصيني من الداخل و الخارج
- ان تكون جميع ملحقاته الظاهره من النحاس المطلي كروم او اي مواد اخري مناسبه

## Slide 7
المباول
انواع المباول :-
1- النوع الحوضي المعلق علي الحائط
2- النوع القائم
الاشتراطات الواجب مراعتها عند تركيب المبارول :-
يراعي عند تركيب المباول الحوضيه علي الحائط ان يتراوح ارتفاع الحافه ما بين 50 – 60 سم من منسوب الارضيه
- في حاله مجموعه من المباول يلزم الا تقل المسافه بين محوري كل 2 متجاورتين عن 60 سم
تكون المباول من الصيني او الفخار او الزهر المطلي بالصيني وذات اسطح كلساء صلبه وليس بها وصلات او شقوق ولها رأس تتصل بماسوره الطرد
يارعي الاهتمام بتدفق المياخ بالمبوله بصفه منتظمه لغسيل المبوله
يلزم تغطيه الحوائط المحيطه بالمباول بالبلاط القيشاني من الارض حتي 60 سم اعلا الحافه العليا للمبوله

## Slide 8
احواض غسيل الايدي
انواع احواض غسيل الايدي :-
1- حوض عادي كابولي
2- حوض بقاعده
3- حوض بنصف قاعده
4- حوض بيضاوي او مستطيل او مستدير
الاشتراطات الواجب توافرها عند تركيب الاحواض :-
يجب الا يقل مخرج احواض غسيل الايدي عن 1.25 بوصه
تصنع من الصيني او الفخار المطلي بالصيني
يفضل استخدام النوع المعدني في الاماكن التي يتعرض للكسر فيها مثل في عربات السكه الحديد او المدارس او المصانع
يفضل تركيب الحنفيات التي تقفل تلقائيا مع الاحواض التي تركب في الاماكن العامه ( مدارس و مستشفيات ...)
يراعي ان تكون ماسوره التصريف والسيفون اقرب ما يمكن من الحوض
تركب الاحواض علي الحائط بواسطه مسامير
يراعي ان تكون مقاسات الاحواض مناسبه للاستعمال والا يقل ارتفاع الحوض عن منسوب الارض عن 75 سم

## Slide 9
البيديه
يوجد نوعان :-
1- بدش
2- بدون دش
يصنع من الصيني ويزود بفائض وطابق ذو طبه ويتم تغذيه البيديه بالمياه البارده والساخنه بواسطه خلاط من النحاس المطلي بالكروم مع ضروره تزويد خلاط البيديه بصمام مانع للتفريغ لعدم حدوث ظاهره السريان العكسي

## Slide 10
حوض حمام البانيو
الاشتراطات الواجب توافرها عند تركيب البانيو :-
يمكن استخدام احواض من الحديد الزهر المطلي بالصيني او الصاج المطلي بالمنيا او الاكريليك وان تكون خاليه من الاركان الحاده
ويشمل الحوض علي الاتي :-
1- خلاص للمياه البارده والساخنه ويتم تركيب الخلاط اعلا طابق الصرف وعلي ارتفاع لا يقل عن 15 سم عن حافه حوض البانيو
2- طابق الصرف مزود بمصفاه وفائض قطر 1.5 بوصه يركب عند احد جوانبه ومزود بطبه وسيفون من النحاس
تركب الحنفيات او الدش بحيث يكون مخرجها اعلي من منسوب حافه الحوض منعا من تلوث مصدر التغذيه زاتكوين فجوه هوائيه
- يراعي في تركيب الحوض ان ينحدر قاعه الي المخرج بمقدار 1 سم

## Slide 11
احواض الدش
يمكن استخدام احواض الحديد الزهر المطلي بالصيني او من الصااج المطلي بالمينا او الاكريليلك او الفخار المطلي بالصيني او الصيني او اي ماده اخري مناسبه علي ان يكون الحوض خاليا من الاركان الحاده
ويشتمل الحوض علي الاتي :-
1- خلاط للمياه البارده والساخنه
2- ويكون علي ارتفتع 80 سم من منسوب ارضيه الحوض
3- طابق صرف مزود بمصفاه 2 بوصه
ويراعي في تركيب الحوض ان ينحدر قاعه نحو الطابق بمقدار 1 سم

## Slide 12
احواض غسيل الاواني ( المطبخ )
- يجب الا يقل قطر مخرج صرف حوض المطبخ عن 2 يوصه علي ان يزود بمصفاه مناسبه
- احواض غسيل الاواني التي سيركب بها مطاحن فضلات الاطعمه يجب الا يقل قطر مخرج الصرف لها عن 3.5 بوصه

## Slide 13
سيفون الارضيه
- يستخدم في تصريف المياه من الارضيه
- تصنع السيفونات من الزهر المطلي بالصيني او النحاس او البلاستيك او الرصاص وتزود بمصفاه غير مثبته لسهوله تحريكها وتنظيفها ويجب الا تقل المساحات المفتوحه في المصفاه عن ثلثي مساحه مقطع الماسوره التي يتصل بها
- تركب في اتجاه الميل الطبيعي الذي يفضل الا يقل عن 1 :200 ويراعي في تركيبها ان يكون اعلاها في منسوب الارضيه وان يتم لحامها مع الارضيه بطريقه لا تسمح بنفاذ السوائل من خلالها . كما يجب الا يقل عمق العازل المائي عن 2 بوصه