## Slide 1: اولا قبل العزل- جزء الVCDو الSD
بالاشارة الي الجزء الثاني قلت هتكلم عن الVCDو الSD
كما بالصورة نري الSD وهذه البوابة تعمل عمليه تحويل لكميات الهواء في فرع اكثر من الفرع الاخر وذلك لضبط توازن الهواء حيث بعد التركيب قد يحدث نقص في كمية الهواء بغرفة ما وزيادة في الغرف الاخري لذا نستخدم الSD ويخرج من مكان الSD ذلك العمود لضبط البوابة (متنساش تعلم العمود بعد ما تضبط البوابه في المنتصف عشان تعرف البوابة ماكنها فين بعد ما تقفل الدكت.

## Slide 2: تابع البوابات
هذة صورة للSDبعد ما يتعزل الدكت بيبقي خارج العمود علشان اعرف اغير كمية الهواء
ودي صورة للVCD البوابة بتتركب داخل الدكت
وهذة صورة ذراع التحكم في البوابة

## Slide 3: العزل
يتم دهان مادة لاصقة علي جسم الدكت من الخارج بالكامل اسم المادة باتكس Pattix وهذة المادة صفراء اللون وتدهن بواسطه فرشاه (كبيرة شوية) كما بالرسم

## Slide 4: العزل
يتم استخدام عازل الصوف الزجاجي بسمك واحد بوصة للمسارات الغير معرضة لاشعة الشمس(يعني اللي جوه المبني) ذات كثافة 24كجم للمتر المكعب
وسمك 2 بوصة للمسارات المعرضة لاشعة الشمس (يعني اللي طلعت بره المبني –زي الوصلات من الماكينه لغاية ما تنزل في سقف المبني) وبرضة كثافة 24كجم للمتر المكعب
بالنسبة للكثافة ممكن تكون حسب العقد تقل او تزيد

## Slide 5: العزل
يتم قص العزل بمحيط المسار الذي سيتم عزلة بالمقص ثم لف العازل حول المسار بعد دهانه بمادة الباتيكس اللاصقة مع الضغط علي العازل لضمان الالتصاق بالمسار ثم نضع شريط لاصق عند نقطه تلاقي طرفي العازل
ملحوظة:يمكن عزل المسارات قبل التعليق او بعده.

## Slide 6
بعد عزل المسارات وتعليقها يتم وضع زوايا صاج علي الاركان وبعدين نلف سلك ونشده عليها (نلف سلك كل 30 سم تقريبا)
وبعدين نلف شريط عازل علي اماكن الوصلات ونلصقه من الناحيتين بشريط لاصق (شكل الشريط اللاصق فضي علشان كده مش باين) وبعدين نحط فوق الشريط سلك (السلك اسمه سيم) من الناحيتين.

## Slide 7: العزل
بعد عزل الوصلات بالعازل نقوم بلف قماش اسمه كانفاس Canvas بنلفه (2لفة) لفتين حلوين مع الشد ونلصقة بالباتيكس

## Slide 8: العزل
بعد الكانفاس CANVAS وسبب وضع الكافناس علشان نقلل الاهتزاز علي الوصلات بسبب مرور الهواء ثم نقوم بوضع معجون ابيض اسمه فوسترFoster وده عامل زي الجبس علشان القماش يتثبت خالص
علي رأي المثل:(غرق الكانفاس بالفوستر يامعلم)

## Slide 9: العزل
الصورة باليمين مدهونه بالفوستر اما التي باليسار غير مدهونه والتي بالنصف هي للفوستر نفسه

## Slide 10: العزل
ملحوظة: لم يتم وضع زوايا حديد في الصورة التانية والتالته ووضع بالاولي ده اهمال من العامل وكسل والصور مش لنفس الماكينة ونلاحظ سد اماكن هبوط المسار بالسقف بالفوم

## Slide 11: العزل
مراجعه سريعة للعزل:
1.نقوم بوضع باتيكس علي الدكت
2.وضع العازل علي الدكت ولصق طرفية بشريط لاصق
3.وضع زوايا الصاج فوق عازل الدكت وشدها بالسيم
4.وضع شريط من العازل علي الوصلات ولصقه
5.وضع قماش الكنفاس علي الوصلات ولفه لفتين حلوين
6.دهان الفوستر علي الكنفاس