## Slide 1: توصيل الماكينات
في هذة الصورة نري ان الماكينات قد تم (تشوينها) في الموقع مقفله بالخشب حتي نحميها من الصدمات اثناء الشحن والتوصيل

## Slide 2: توصيل الماكينات
ترفع الماكينات فوق السطح
وتوضع علي حوامل من حديد أو خرسانية (طبعا لو خرسانية يبقي مهندس المدني يعمل حسابه) ارتفاع الحامل من الارضية حوالي 20سم ويوضع بين الماكينة والحامل مكعبات مطاطية (ماص الاهتزازات)
انظر الصورة الماكينات موجهه نحو الريزر ولاحظ كمان الفتحه العلوية للهواء البارد والسفلية للهواء الراجع
ملحوظة: المسافة بين الماكينة والريزر لا يجب ان تقل عن 3 متر علشان الصوت

## Slide 3: توصيل الماكينات
ماص الاهتزازات عبارة عن قطعتين مطاط اسود بينهم قطعة خشبية وارتفاعها بيكون 5سم (ولا تقبل اقل من ذلك) علشان اهتزاز الماكينة لا يؤثر علي السطح توضع في كل اركان الماكينة
هذة القطعة لا تقبل لان سمكها اقل من 5سم (2انش)

## Slide 4: توصيل الماكينات
يتم عمل الوصلات مثل التي تم شرحها من قبل غير انه:
لا تقل مسافة الوصلة بين الماكينة والرايزر عن 3 متر وايضا يتم وضع عازل صوت (داخل) الوصلة اسمه(اكوستيك)ACOUSTIC ويتم ربطه بشبك حديد ثم مسامير تثبيت
وده عازل سمكه 1بوصة وكثافته 24كجم للمتر المكعب
وكل ذلك لكتم الصوت الخارج من الماكينة

## Slide 5: توصيل الماكينات
بعد وضع عازل الصوت (اكوستيك) والوصلات يتم عمل فتحه الهواء النقي(ووضع فلتر الومنيوم سمكه 4 انش) في وصلة الهواء الراجع للماكينه ويتم وضع VCD علي الفتحه
كما يتم وضع فلتر في نفس وصلة الهواء الراجع بسمك 2بوصة
ويتم الربط بين الماكينه والوصلة بقماش ثقيل تأتي مع الماكينة بطول 15سم تقريبا (برضة علشان الاهتزاز لا ينقل من الماكينة للدكت)

## Slide 6: توصيل الماكينات
هذة صور لفلتر الهواء الراجع الذي تم وضعه علي دكت الهواء الراجع مصنوع من الالومنيوم بسمك 1بوصة
1
2
3

## Slide 7: توصيل الماكينات
يتم وضع الكلادينج وهو صاج له (تضريب) سمكه نصف مم فضي اللون يتم وضعه حول الوصلات علي فريمات لحمايتها من العوامل الجوية والحرارة

## Slide 8: توصيل الماكينات-الكلادينج
العامل يقوم بعمل الفريمات من زوايا حديد مجلفن كما بالصورة

## Slide 9: توصيل الماكينات-الكلادينج
ثم نفرد الكلادينج علي الفريمات ونثبته بمسامير برشام

## Slide 10: توصيل الماكينات
بعد برشمة الكلادينج في الفريمات يجب وضع سيليكون علي اماكن التجميع للكلادينج
كما بالصورة هذة هي اماكن التي يوضع بها السيليكون (علشان نقفل كل حاجه بقي)

## Slide 11: توصيل الماكينات
الوصلات الكهربية يتم وضع صندوق الكهرباء (عامة علي يمين الماكينة علي بعد متر ونصف) ويتم عمل ارضي نحاسي بينه وبين الماكينة
هناك ثلاث كابلات كهربائية تخرج من الماكينة
كابل كهرباء و كابل الثرموستات وكابل يتصل بنظام الحريق

## Slide 12: توصيل الماكينات
نقوم بتوصيل صرف الماكينة بماسورة حديد مجلفن بها حرف U وتمتد لاقرب بالوعه او صرف مطر....