## Slide 1: مسارات الهواء Ducting
وهي العمود الفقري للتكييف المركزي واساس العمل والتشغيل
وهي عبارة عن متوازي مستطيلات تحمل الهواء ليلقيه بالغرف والمناطق المراد تكييفها بكميات محسوبة يتم التحكم فيها عن طريق مساحة مقطع الدكت الذي يمر بداخله الهواء (يعني لو قللت ارتفاع وعرض الدكت تقل كمية الهواء الخارج منها لانك كده بتخنق الهواء وتجبره علي المرور في المسار الاكبر مساحه ودي حسابات تيجي من التصميم ملكش دعوه بيها) انت فقط تأخد المخطط موضح عليه ابعاد المسارات.

## Slide 2: مسارات الهواء

## Slide 3: مسارات الهواء
هي عبارة عن صاج مجلفن من الحديد فضي اللون له سماكات مختلفة حسب ارتفاع وعرض المسار يتم اختيار السمك (السمك ما بيتقالش عليه ربع مم ولا نص مم بس بيتقال جيج22 و جيج 24 وكده
Gauge22 or Gauge20 etc
وبالتالي عامة في السوق بنشوف عرض الدكت(المسار) علي الرسم لو اقل من 18 انش (45سم) ناخد صاج جيج24 لو اكبر من 18 انش ناخد جيج 22
كما قل الرقم اللي امام الجيج زاد السمك
ده شكل الصاج بتاع الدكت(المسار) طبعا واضح الاهمال في تخزينه المفروض يوضع علي خشب وفوقه يوضع بلاستيك لحمايته من الجو
وانا هعمله غرامة علشان إهماله

## Slide 4: مسارات الهواء
هي صاج تم ثنيه وتضريبه (تضريبه يعني عملت علامت اكس لكل وجه زي ما في الرسم وكل الصاج كده... علشان تبقي زي عصب ليه وما يهتز لما الهواء يمر بداخله)
المسار القصير لا يلزم تضريبه

## Slide 5: مسارات الهواء
يتم تعليق المسارات وتجميعها ويمكن تجميعها بالاسفل ايضا
ويتم تعليم مكان الحوامل التي ستحمل المسارات بالاسقف أما عن طول المسار تترك لك انت ممكن تعمل مسار طويل او اتنين قصيرين انتا وحساباتك والمتوفر لديك.

## Slide 6: وصله البوكيت
1
2
3
4

## Slide 7: وصله البوكيت
يتم وضع معجون لضمان عدم تسرب للهواء بعد ذلك
في نهاية كل فرع من المسار يتم وضع كاب صاج وثقبه مع المسار ووضع معجون عليه (كاب يعني طربوش بس علشان اقفل المسار)

## Slide 8: مسارات الهواء-التعليق
خد بالك من المسافة بين القضيبين المتقابلين وبين القضيبين واللي بعدهم (علي فكرة في كتاب اسمه سماكنا فيه تفصيل اقطار وسمك الصاج وكل حاجه متنساش تقراه لانه يعتبر الاساس لكل شيء) علي فكرة الدكت ممكن يتجمع فوق او تحت علي الارض وبعدين يتحط علي الحوامل اللي انتوا شايفينها

## Slide 9: مسارات الهواء-التعليق
يتم وضع علامات في اسقف الاماكن التي سيمر بها الدكت لوضع القضبان التي ستحمل الدكت (طبعا المسافة بين كل قضيبين متقابلين تبقي اكبر من عرض الدكت شويه يعني تسيب يمين الدكت 5سم وشماله 5سم وتعمل فتحاتك وبين كل قضيبين واللي بعدهم مسافة لا تزيد عن متر ونص...متزودش المسافة علشان عيب)
القضيب بيكون قلاووظ وقطره 8مم الي 20مم حسب الدكت اللي هيشيلوه
طبعا بتعمل فتحه بالشنيور بعد العلام في السقف وتركب صاموله بقلاووظ وبعدين تركب القضيب جواها

## Slide 10: مسارات الهواء
في الرسمه دي ما في صامولة العامل ريح نفسه وركب العمود علي طول في السقف وكمان العمود مثني (يعني سلامتك وتعيش) بصراحه هيه مش قضية علشان مركبش الصامولة ولكن لا يصح الا الصحيح... وهفوتها له علشان مخنقهوش
بالمناسبة الزاوية البني اللي تحت بتكون 4سم *4سم
أو 2سم *2سم لو عرض الدكت اقل من 45سم

## Slide 11
شايف منظر الدكت وهوه مش متوسطن بين العمودين ورايح يمين طبعا مش حلو وواضح انه غلط
ده شكل العمود القلاووظ بيجي طويل اتنين وتلاته متر ويتقص طبعا ليه اقطار مختلفة زي ماقلنا وتلاقي جدول الاقطار في كتاب سماكنا

## Slide 12: مسارات الهواء
خليني احكي معاك عن نوع الوصلات بين صناديق الدكت اشهر نوعين هما ال بوكيت جوينت وال إس جوينت
Pocket Joint & S-Joint
والفرق انه البوكيت بتلاقي مكان تلاقي الصناديق الصاج عامل كتف يجي 5سم أما وصلة الاس بتكون مبططه علي الصندوق والصورة دي للبوكيت (تم شرحها مسبقا)
شوف منظر فتحه الخرسانه المائلة بسبب ان الصندوق الخشبي اتعوج اثناء الصب لانه مكنش مصنوع كويس

## Slide 13: مسارات الهواء
هذة صورة المسار الصاعد او الهابط من وإلي الماكينة ولو تاخد بالك من الفتحه بتاعته هتفتكر الصندوق الخشبي اللي عرضناه في الجزء الاول... وده اسمه الريزر
Riser Duct
وده بيوصل لحااااااااااااد السطح وبينزل يتفرع تحت(شكله مش نظيف)..

## Slide 14
ده دكت نازل للدور اللي تحت
دي فتحات المسار في سطح المبني والدكت خارج منها
دي تفريعه

## Slide 15: مسارات الهواء
هذة صورة للريزر وهوه نازل يفرع
واحب اضيف يوجد بوابات صاج داخل الوصلات يتم وضعها للتحكم في كمية الهواء بالافرع وهما نوعين مخفض فاصل ومخفض حجمي وان شاء الله هضيفهم الجزء القادم وافصلهم
Splitter Damper(SD) &Volume Control Damper(VCD)