## Slide 1: تنقسم مراحل تركيبات التكييف المركزي الي:
أربع مراحل وهم..
1. وضع الصناديق الخشبية في أماكنها.
2.تركيب مسارات الهواء (الصاج).
3.العزل.
4.تركيب الماكينات والوصلات.
ثم الاختبار وسأبدأ التفصيل ....

## Slide 2: 1.ما هي حكاية الصناديق الخشبية؟؟!
توضع الصناديق الخشبية لحفظ مكان مسارات التكييف داخل الكمرات (الجسور) .... لأنه عند صب الخرسانة المسلحة لابد من ضمان عدم اغلاق تلك الفتحات(هتبقي مشكلة لو اتقفلت هنضطر نكسر وتبقي ليلة)

## Slide 3: الصناديق الخشبية
المخطط الذي سيكون معك موضح علية طول وعرض الصندوق الخشب الابعاد من الخارج ...( وطبعا لما تيجي تمسك المخطط دور علي مكان السلم علشان تبدأ صح ومتضيعش وقت)

## Slide 4: الصناديق الخشبية
كما تري بالصورة شكل الصندوق نظيف وجديد ومتين وبه دعامة في المنتصف ومثلثين صاج علي الجانبين... (لأنة الخرسانة ثقيلة ولو مافيش العصب ده هتلاقي الصندوق اتكسر وشكل الفتحه هيبقي مش ولابد)

## Slide 5: الصناديق الخشبية
لازم تبقي في مكانها زي الرسم
ولو فيه مشكلة إنشائيا بخصوص وجود الصندوق في المكان ده (مالكش دعوه ترجع المخطط لجماعة التصميم وتستني التعديل لو فيه)
الصورة الثانية لمسارات الهواء من الماكينة التي تمر بالسقف رأسيا
Riser Ductأسمة :

## Slide 6: الصناديق الخشبية
هذا منظر الصناديق بعد تركيبها بالكمرات(الجسور) قبل ما يتسقط (بتتربط بسلك علشان تثبت)

## Slide 7: الصناديق الخشبية

## Slide 8: تم الانتهاء من الصناديق الخشبية
ملاحظات الصناديق:
1.لا تقبل أي صندوق ليس بنفس الابعاد التي علي الرسم
2.تأكد بنفسك من مواضع الصناديق كما بالمخطط
3.لا تقبل الخشب التالف كصناديق ولا الصندوق غير المصنوع جيدا(يعني مش متمسمر كويس)
4.سمك الصندوق يساوي سمك الكمرة(الجسر) أو أكبر قليلا
5.بعد الانتهاء من الصب تزال الصناديق الخشبية من الكمرات (الجسور)....ولا يتم ازالة الصناديق للمخارج الجانبية للهواء(الصورة في اخر العرض)

## Slide 9: دردشة حول الصناديق
الصندوق بيكون ضعف عرض المسار(الدكت) المار بداخله وذلك للسماح للهواء الراجع بالعوده الي الماكينه لإعاده تبريده.. أما ارتفاع الصندوق بيكون اكبر من ارتفاع المسار(الدكت) بحوالي 2 إنش علي الاقل ...لان الدكت بعد العزل سمكه يزيد-والعازل 1 انش سمكه يعني 2 انش فوق وتحت (الدكت) ... يعني لو الابعاد مش واضحة كده انتا تقدر تحسبها وتعرف من المسار طول وعرض الصندوق!!
الصندوق بيبعد عن الاعمدة مسافة لا تقل عن 50 سم علشان متعملش مشاكل (قص) وإجهاد للعمود مع الكمرة(الجسر)
يعني لو شفت صندوق لازق جانب عمود خلي بالك وأسأل المهندس المدني ده ينفع ولا ايه(عموما المكتب الاستشاري بيبقي مخلص نفسه)

## Slide 10: دردشة حول الصناديق
شكل الفتحة وعرضها بالنسبة لعرض المسار بعد ازاله الصندوق الخشبي
لاحظ زيادة عرض الفتحه(الضعف) عن مسار الهواء لترك حيز للهواء الموجود بالغرفة للعوده الي الماكينة

## Slide 11: مخرج الهواء الجانبي
لا يتم ازاله صندوق المسار الخشبي (لانه بيقعد عليه افضل ما يقعد علي الخرسانة) حيث لا يتم تعليق المسار كما بالصورة