## Slide 1: السيراميك
هو عبارة عن عجينة صلصال طينية المعروفة بالفخار يتم استخراجها و معالجتها على شكل عجين ثم توضع داخل قوالب في المصنع على حسب الحجم المطلوب وتكبس ثم تدخل الى افران عالية الحرارة قد تصل الى 1200 درجة ثم تخرج للتبريد ثم يوضع الرسم فوقها ثم طبقة تسمى الجليز ثم تعاد الى الفرن مرة ثانية بدرجات حرارة أقل من السابق قد تصل الى 700 درجة على حسب سمك البلاطة وتصبح جاهزة

## Slide 2: المواد الخام الأساسية المستخدمة فى صناعة السيراميك :
هى الرمل، الفلسبار، الطين الاسود،الطين الأبيض، الكاولين، بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى التى تستخدم فى بعض العمليات مثل هيدروكسيد الصوديوم، سليكات الصوديوم، كربونات الكالسيوم، مواد ملونة، والمزلقات . وتستخدم المواد المكونة للطبقة الزجاجية (الجليز) لتغطية أسطح المنتجات حيث يتم تحضير المادة الزجاجية باستخدام الفلسباروهيدروكسيدالصوديوم، ومواد رابطة، والدلوميت، والماء . وتستخدم بعض الكيماويات فى المعامل لمراقبة الجودة وإجراء التحاليل

## Slide 3
يعد الجليز واحد من اهم المواد التى تستخدم فى صناعة السيراميك والجليز عبارة عن مادة زجاجية صممت ليكون لها معامل تمدد حرارى مناسب للسطح السيراميكى الذى تغطية .
ويعطى الجليزللمنتج متانة أفضل وتطبيقات اوسع . والمنتجات المغطاة بالجليزتكون سهلة التنظيف وتقاوم .التآكل

## Slide 4
نرى منه كأشكال الجرانيت والرخام لكنه يكشف عند الرؤية لجانبه قبل التركيب سيتضح انه طبقتين وليست طبقة واحدة

## Slide 5: المميزات :
- مقاومته العالية للعوامل الجوية وعدم تأثره بالشمس والغبار والماء لسـنوات طويلة . - سهولة تنظيفه بأبسط طـرق التنظيف المعتادة وعدم الحاجة إلى أعمال صيانة كبيرة . - تعدد تصميماته وألوانه بلا حدود يضفى لمسات جمالية ويجعله مناسباً لكافة الأذواق . - مقاومته للكيماويات و الأحماض.

## Slide 6: العيوب :
الشطف او الكسر : و هو وجود كسر و لو بسيط في احد اضلاع البلاطه و بخاصة في الاطراف.
البؤر : حيث تتواجد بعض النتوءات الغائره علي سطح البلاطه.
الدبابيس : و هي وجود زوائد علي سطح البلاطه في حجم (حبة الرمل) و تنتشر علي سطح البلاطه او في جزء من السطح.
اللون : و تختلف درجات اللون سواء بعدم التدقيق في البلاط الوارد حيث يذكر علي الغلاف الخارجي(الكرتونه) درجة اللون او في عيب داخل الكرتونه نفسها بوجود اكثر من درجة لون.
الموجه : و هو وجود تموج علي سطح البلاطه .
عدم سلامة ابعاد البلاطه : بوجود اختلاف في الابعاد.
عيوب الجلي : ( وجود جزء مطفي من البلاطه - وجود دوائر او ما يعرف بلفة الحجر.)
عيوب في الاستخدام ( تاكل السطح نظرا لأنه ضعيف و غير مقاوم للبرى - تغيير اللون و ضياع الزخارف بعد استخدام كيماويات النظافه ) لذلك لا يحبذ استخدامه كبلاط أرضيات في المناطق التي تكثر فيها الحركة كالمحلات التجارية والمباني العامة

## Slide 7: اشكال بلاط السيراميك :
متعددة وله كثير من الألوان هى المستطيل و المربع و المثلث و المسدس و مقاساته و اسماكه تختلف حسب كل استعمال.
و يكون بلاط السيراميك ذا شكل سليم منتظم فى نواحى سلامة الزوايا و استواء الوجه و اطوال حافة الوجه و انتظام التخانة .

## Slide 8: من انواع السيراميك
سيراميك الموزاييك : يستخدم فى الحمامات والمطابخ على الجدران.
سيراميك الروستيك : يستخدم فى الارضيات و هو من النوع الخشن ولا يلمع حيث يمكن معه
اضافة اى انواع من الديكور والاضاءة.

## Slide 9: و يجب ان يخضع للمواصفات التالية :
التخانة : لا تقل تخانة بلاط السيراميك عن 7 % من طول اكبر وتر ،
بحد ادنى 5 مم و يكون الحد الاقصى للتخانة هو 18 مم
اللون : يكون اللون مطابقا للون العينة المتعاقد عليها بين البائع و المشترى
المقطع : يكون نسيج المقطع متجانسا خاليا من الفجوات و العقد و يكون تام
الحرق لدرجة التزجج .
درجة امتصاص الماء : لا تزيد درجة الامتصاص للماء على 1 %
بعد اختبارها بالغليان فى الماء لمدة أربع ساعات
المقاومة للاحماض : لا تزيد نسبة المواد الزائبة فى اختبار المقاومة للاحماض
على 1 % بالوزن
طرق البحث و الاختبار : لا يزيد التفاوت المسموح به فى الابعاد و المقاسات
السمية

## Slide 10: طرق تركيب سيراميك الأرضيات :
يوجد 3 طرق لتركيب السيراميك وهى :
الطريقة الأولى:
يجب أن يكون المكان نظيفاً خالياً من الأتربة أو المخلفات.
تكون الفرشة من الرمل النظيف بسمك متوسط في حدود 5 سم وحسب المنسوب المطلوب وتعمل مونة اللصق بنسبة لا تقل عن 250 كجم أسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب رمل بسمك متوسط 2 سم ثم تركيب البلاطات والوزرات والقطع والنهايات المشكلة للرسومات والأشكال بحيث تعطى المنسوب والشكل والزوايا طبقاً للأصول الفنية للتركيب.
تسقى جميع اللحامات بين البلاطات بعد التركيب بلباني الأسمنت الأبيض أوالملون أو العادي حسب الطلب ثم ينظف سطح البلاط بمسحوق الحجر أو الرخام الناعم.

## Slide 11: الطريقة الثانية:
يتم تنظيف مكان التركيب من الأتربة والمخلفات ورش الأرض جيداً بالماء.
تعمل فرشة ركامية بسمك 5 سم في المتوسط (من الأسمنت والرمل الحرش المتدرج) بنسبة 350 كجم أسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب ركام (رمل) لتعطى سطحاً مستوياً سليماً أو بميول حسب الطلب طبقاً للأصول الفنية. - يركب عليها بلاطات السيراميك وتدرع بالقدة إلى المنسوب المطلوب وينظف بعد ذلك سطح الأرضية مما قد يعلق بالسطح من لباني الأسمنت.
تترك الأرضية لليوم التالي وترش بالمياه لمدة لا تقل عن 3 أيام.
تسقى اللحامات (العراميس) بلباني الأسمنت باللون المطلوب ثم ينظف سطح البلاط بمسحوق الحجر او الرخام الناعم .

## Slide 12: الطريقة الثالثة ( التركيب بالمواد اللاصقة):
يتم تنظيف مكان التركيب من الأتربة والمخلفات ورش الأرض جيداً بالماء.
تعمل فرشة ركامية بسمك 5 سم في المتوسط (من الأسمنت والرمل الحرش المتدرج) بنسبة 250 كجم أسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب ركام (رمل) على منسوب تركيب السيراميك.
تترك لمدة أسبوع لتمام جفافها مع الرش بالمياه لأخذ قوة الصلابة اللازمة.
عند تمام الجفاف للفرشة الركامية يتم فرش الطبقة اللاصقة وغالباً ما تكون بسمك 2 مم ويركب عليها السيراميك حسب الأصول الفنية للتركيب.

## Slide 13
يتم مراجعة وزن الارضيه بواسطة ميزان الخرطوم و هذا هام لوضع أول صف سيتم تنفيذه

## Slide 14
يتم وضع المونه فوق البلاطه بكمية مناسبه كما بالصوره يتم فرد المونه فوق ظهر البلاطه

## Slide 15: ثانياً البورسيلين
بلاط البورسلين من أشهر أنواع البلاط المستخدمة حالياً على مستوى العالم سواءً كبلاط للأرضيات أو للجدران والواجهات.
تتشابه طريقة تصنيعه مع طريقة تصنيع الكراميكا , إلا أن مجمل المادة المصنوع منها واحدة.
يعتبر البورسلين اكثر صلابة من السيراميك و يأتى بالوان و تصميمات متعددة.

## Slide 16: طريقة تصنيع البورسلان :
هي عبارة عن خليط أتربة مصنعة كلسية و غالباً ما تكون من كسارة طحن الجرانيت و الرخام الذي يتفتت من بقايا الصخور التي لا يستفاد منها بتقطيع الرخام او الجرانيت فيتم معالجتها بطحن الرخام و الجرانيت مع بعض المواد الثانوية الاخرى مثل المثبتات شبيهه بالاسمنت الابيض القوي ثم توضع داخل قوالب ويتم كبسها على مكابس خاصة قوية جداً ثم تدخل الى الافران مثل السيراميك .

## Slide 17
والشكل الخارجي شبيه جدا بالسيراميك لكنه يختلف عنه بأن
البورسلين يخلو من الطينة الفخارية فهو عبارة عن طبقة كاملة من مادة البورسلين شديدة الصلابة.

## Slide 18: المميزات :
مقاوم للأملاح والكبريتات و الكيماويات.
مقاوم للتأكل بشكل كبير ولا يتأثر بالخدش.
لا يتطلب الجلي أو التلميع بعد التركيب.
غير قابل لامتصاص الألوان والبقع مثل بعض أنواع الرخام الأخرى.
شكله جذاب وألوانه رائعة ولا تتوفر في الرخام .
أفضل أنواع البلاط على الإطلاق للاستخدام في المباني العامة.
ذو لمعان دائم.

## Slide 19: العيوب : أشكال البورسلين:
منه ما يشبه الرخام ومنه ما يشبه الجرانيت وهناك أنواع منه بشكل السيراميك ما يميزه هو تعدد الخيارات لدينا لكثرة اشكاله والوانه
غالى الثمن.

## Slide 20: أنواع البورسلين
1. ما يكون بدون وضع طبقة جليز عليه يعد اخراجه من الفرن يتم جلي البلاطة حتى يظهر لمعة مثل جلي البلاط العادي لكن بتقنية اعلى 2. مثل السيراميك يوضع عليها رسمة وطبقة جليز الزجاجي

## Slide 21: طريقة التركيب :
تختلف على حسب مكان التركيب :
البورسلين كبلاط للأرضيات
تفرد طبقة من الرمل فوق السطح المراد تبليطه بغرض ضمان استوائيته.
تفرد طبقة من الرمل المخلوط بالأسمنت الجاف فوق الطبقة السابقة والغرض منها عمل أرضية تزيد من قدرة تحمل البلاط للأحمال التي سيتعرض لها.
تيبلط البورسلين على طبقة من المونة بسمك لا يقل عن 2.5 سم، مع مراعاة أن تكون المونة مفرودة بشكل كامل أسفل البلاط.
قد تترك فراغات بين كل بلاطة والمجاورة لها بمقدار 2-10 ملم، لتلافي المشاكل التي قد يسببها اختلاف أبعاد البلاط، ولتلافي المشاكل الناتجة عن التمدد الحراري خصوصاً في المناطق الواسعة والمعرضة لدرجات حرارة عالية.
تعبأ الفراغات السابق ذكرها بأسمنت يتناسب مع لون البلاط.

## Slide 22: البورسلان كبلاط للجدران والواجهات
في حالة استخدام البورسلان كبلاط للجدران والواجهات فإنه يبلط بإحدى طريقتين:
عن طريق لصقه بواسطة مونة أسمنتية، وفي هذه الحالة لا تشترط استوائية الجدران، لأن هذا الأمر يتم تحقيقه بالتحكم في سمك المونة.
عن طريق لصقه بمادة لاصقة، وفي هذه الحالة يشترط قصارة الجدار قبل البدء بالتبليط، وذلك لتحقيق الاستوائية المطلوبة لسطح الجدار.