## Slide 1
مراحل التصنيع
المقدمة
مكونات السيراميك
البورسلين وانواعه
مقارنة عامة
مرحلة التركيب
السيراميك وانواعه
السيراميك
على مدى آلاف السنين، ومع تطور البشرية ونمو الحضارة ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بقدرة الإنسان على الاستفادة من المواد .. فبدأ في التعامل مع الأخشاب ثم الأحجار ثم السيراميك من حوالي 24000 عاما ففي ذلك الوقت كان الإنسان يستخدم المواد المتوفرة له فقط بالطبيعة . ولقد كان الانسان منذ العصر الحجري والحديدي ومنذ آلاف السنين يشكل الأواني الخاصة به من الطين ويقوم بحرقهاا واستخدامها كأوعية للطعام ولقد مرت عملية تطور اكتشاف السيراميك بثلاث مراحل هي : اولا اخذ الانسان يبحث لآلاف السنين عن المواد الخام المناسبة للسيراميك فبدأها بخلط الطين وبعض المواد الاخري إلي ان اكتشف ان خلط الرمال معها من الممكن ان يزيد اللدونة وفي المرحلة الثانية من التطور وجهت تحسين التكنولوجيات عن طريق تشكيل قوالب للمنتج والطغط علي مساحيق المواد ولكن ظل استخدام النار في عملية التحميص .. شهد أواخر العصور الوسطى، مع انشاء علم الكيمياء وعلم المعادن، بداية تطور معين من مواد خزفية، وبالتوازي مع هذا، وهو اختيار أكثر انتظاما من المواد الخام وتطوير التكنولوجيات.

## Slide 2
مراحل التصنيع
المقدمة
مكونات السيراميك
البورسلين وانواعه
مقارنة عامة
مرحلة التركيب
السيراميك وانواعه
مع قرابة الالاف من الابتكارات اكتشفت الصين ابتكار جديد جدا حيث توصلت الي بعض المواد الخام المستخدمة في صناعة السيراميك مثل الحجري الابيض 100م والخزف الابيض 420 م وخزف السيلادون 700 م وحاول الأوروبيين في وقت لاحق من ذلك بكثير عندما بدأت تطوير انتقائي. وحاولو لأول مرة تحسين خصائص المكونات بشكل انتقائي وبا لقرب من باساو في ألمانيا، على سبيل المثال، كانت مختلطة الشست غرافيتي مع الطين بالفعل ما يقرب من 1220 م. من هذا، وتم تشكيل الأواني الذوبان واحتكارها وفي حوالي العام 1600، أنتجت مجموعة مختارة من الطين المقاوم للغاية من Gross almerode مع مسحوق الجرافيت البوتقات ذوبان والتي أدت إلى تحسن كبير في مقاومة درجة الحرارة. منذ نهاية القرن 15، ومحاولات أكثر وأكثر أحرز لنسخ الخزف (غالية) في الصين واستخدمت أساسا فريتس الزجاج مثل المواد الأولية. وكانت هذه الطريقة التي وضعت في فرنسا، والذي يستند إلى التبلور المقصود من الأواني الزجاجية ويرجع الفضل في ذلك للكيميائي فريدريك يوهان في عام 1709 في سكسونيا، الذي لفترة طويلة وكان يسترشد معلمه، فون (الذي توفي في عام 1708).

## Slide 3
وظل هذا التطور حتي موعد بدء الثورة الصناعية الاولي وبعدها بفترة وجيزة انتشرت صناعة السيراميك اي حوالي منتصف القرن الثامن عشر وكان من أهم جوانب التصنيع هو تخصيص العمل والقيام بعمليات الفصل بينما لم يكن هناك نقطة تطبيق عالميا في هذا النظام ولكن او تخصص في هذا المجال ظهر مبكرا في الصين علي يد سونج داتستلي ومع ذلك فان انتاج اجزاء متماثلة من السيراميك علي طول خط الانتاج لم تدخل أوروبا حتي بداية القرن 18 كما بدا تصنيع وتصميم السيراميك في بريطانيا منذ 1750 ومنذ ذلك التاريخ وشهدت صناعة واستخراج السيراميك العديد من التحولات ودخل في العديد من المركبات مثل (اكاسيد السيراميك والكربيدات والنتريدات والسيليكا والماس ).
مراحل التصنيع
المقدمة
مكونات السيراميك
البورسلين وانواعه
مقارنة عامة
مرحلة التركيب
السيراميك وانواعه

## Slide 4
تصنيع السيراميك

## Slide 5
هى (الرمل، الفلسبار، الطين الأبيض ، الطين الأسود، الكاولين، التلك) بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى التى تستخدم فى بعض العمليات مثل هيدروكسيد الصوديوم، سليكات الصوديوم، كربونات الكالسيوم، مواد ملونة، والمزلقات, وتستخدم المواد المكونة للطبقة الزجاجية (الجليز) لتغطية أسطح المنتجات.
المواد الخام الأساسية المستخدمة فى صناعة السيراميك :-
مراحل التصنيع
المقدمة
مكونات السيراميك
البورسلين وانواعه
مقارنة عامة
مرحلة التركيب
السيراميك وانواعه

## Slide 6: مراحل تصنيع السيراميك:-
يتم فيها إعداد الخلطة المطلوبة والمكونة من طفلة وفلسبار ورمل زجاجى وحجر جيرى وتلك، وتطحن فى طواحين كبيرة سعة 20 طن، ثم تفرغ فى تنكات تحت الأرض، ثم يتم تذرية الخليط السائل فى مجفف لتجفيف الخليط وتحويله إلى بودر ويدخل البودر إلى صوامع تخزين ومنها المكبس للتشكيل.
مراحل التصنيع
المقدمة
مكونات السيراميك
البورسلين وانواعه
مقارنة عامة
مرحلة التركيب
السيراميك وانواعه
يكبس جسم البلاطة فى مكبس آلى وينقل على سيور إلى الأفران.

## Slide 7
يجفف جسم البلاطة عند 90°م ويحرق فى أفران نفقية صغيرة المقطع وتسمى الحرقة الأولى أو البسكويت.
يتم الطلاء بالطبقة المزججة (الجليز) والتلوين والطباعة . حيث يرش جسم البلاط (البسكويت) بالطلاء المزجج آليا، ثم تدخل إلى مرحلة الطباعة والتى تتنوع حسب كل شركة وفى الغالب تكون الطباعة عن طريق شبلونات السلك سكرين . كل لون له شبلونة، وبعد اكتمال مرحلة الطباعة تدخل الكميات المنتجة إلى الأفران.
مراحل التصنيع
المقدمة
مكونات السيراميك
البورسلين وانواعه
مقارنة عامة
مرحلة التركيب
السيراميك وانواعه

## Slide 8
مرحلة الحرقة النهائية .. وفيها يتم حرق جسم البلاط (البسكويت) والذى تعلوه الطبقة المزججة فى أفران نفقية صغيرة المقطع لمدة من 25 إلى 45 دقيقة حسب الحرارة المطلوبة والتى عندها يتم نضوج الطبقة المزججة (الجليز).
مرحلة الفرز وتأكيد الجودة للمنتج النهائى.
مرحلة التعبئة والتغليف.
مراحل التصنيع
المقدمة
مكونات السيراميك
البورسلين وانواعه
مقارنة عامة
مرحلة التركيب
السيراميك وانواعه

## Slide 9
انواع السيراميك

## Slide 10
انواع السيراميك
(من حيث امتصاص الماء)
كامل التزجج
(لا تزيد نسبة امتصاصه للماء عن 0,3 %)
المزجج
)لا تزيد نسبة امتصاصه للماء عن 4%(
مراحل التصنيع
المقدمة
مكونات السيراميك
البورسلين وانواعه
مقارنة عامة
مرحلة التركيب
السيراميك وانواعه

## Slide 11
أنواع اخرى من السيراميك
الموزايكو
سيراميك مقاوم للاحماض
الفسيفساء
مراحل التصنيع
المقدمة
مكونات السيراميك
البورسلين وانواعه
مقارنة عامة
مرحلة التركيب
السيراميك وانواعه

## Slide 12
السيراميك المقاوم للاحماض :
هو بلاط مقاوم للكيماويات مانع للانزلاق , لا يقل سمكة عن 12 ملم ويكون من الأنواع التالية:-
*البلاط الأحمر المقاوم للأحماض.
*البلاط الأزرق المقاوم للأحماض.
*البلاط الخزف الحجرى المقاوم للكيماويات.
*البلاط المقاوم للمواد الكاوية.
الموزايكو :
ويتوفر منه أنواع متعدده الأشكال والألوان:-
1- موزايكو شبه زجاجي.
2- موزايكو مزجج.
3- موزايكو غير مزجج.
الفسيفساء :
*هو عبارة عن بلاط سيراميكى صغير الحجم يصنع باشكال والوان مختلفة.
*تتحدد مقاساته وألوانه حسب المطلوب.
*يستخدم بكثرة فى أرضيات الحممامات وأحواض السباحة.

## Slide 13
السيراميك المقاوم للأحماض
الفسيفساء

## Slide 14
الموزايكو
الموزايكو شبه المزجج:-
يصنع من زجاج منصهر مخلوط مع مواد قلوية وأكاسيد معدنية ويصب في قالب ويعرض لضغط ، وهو متوافر بألوان مختلفة ، والحد الأدني للسمك 3 مم.
الموزايكو المزجج:-
هو عبارة عن بلاط سيراميك مزجج صغير الحجم جداً ، يورد عادة على شكل ألواح بأبعاد 300*300 ملليمتر، وهو أكثر لمعاناً من الموزايكو غير المزجج.
الموزايكو غير المزجج:-
يتكون من بلاطات صغيرة الحجم يورد عادة في شكل ألواح من بلاطات مقاس اللوح 300*300 ملليمتر مغطى بغطاء ورقي ينزع عن اللوح بعد تثبيته فى موضعه ، وتتوفر منه أشكال ألوان متنوعة.

## Slide 15
الموزايكو المزجج
الموزايكو غير المزجج
الموزايكو شبه الزجاجي

## Slide 16
البورسلين و أنواعه

## Slide 17: البورسلين
هو مادة مصنعة شبيه جدا بالسيراميك لكنه يختلف بالصناعة.
يخلو من الطينة الفخارية فهو عبارة عن طبقة كاملة من مادة البورسلين شديدة الصلابة .. وهذا بعكس السيراميك ذو الطبقتين المينا والفخار.
غير قابل لامتصاص الألوان والبقع كأنواع الرخام لمعانه دائم.
ويعد بلاط البورسلين -الأسباني المنشأ- من أشهر أنواع البلاط المستخدمة حالياً.
مراحل التصنيع
المقدمة
مكونات السيراميك
البورسلين وانواعه
مقارنة عامة
مرحلة التركيب
السيراميك وانواعه

## Slide 18
أنواع البورسلين
نوع لامع
نوع مطفي
مراحل التصنيع
المقدمة
مكونات السيراميك
البورسلين وانواعه
مقارنة عامة
مرحلة التركيب
السيراميك وانواعه

## Slide 19
أولاً : النوع المطفي
وهو النوع المعروف والذي لا يتم إليه أي اضافات بعد الصناعة.
مراحل التصنيع
المقدمة
مكونات السيراميك
البورسلين وانواعه
مقارنة عامة
مرحلة التركيب
السيراميك وانواعه

## Slide 20
ثانياً : النوع اللامع
ويتم تلميعه بطريقتين :-
الطريقة الأولى :-
طريقة الصقل ( الجلي ) وفيه يتم جلي البلاط المطفي (بدون لمعه) بواسطة ديسكات صنفرة مع الماء يخرج بعدها لامعاً وبراقاً .. وبه تظهر مكونات البلاطة بكافة عروقها وألوانها تماما مثل الرخام والجرانيت.
وهو ما يسمى بالـ Full Body Homogeneous

## Slide 21
الطريقة الثانية :-
طريقة التزجيج .. وهي نفس اسلوب تزجيج السيراميك ، وغالبا تكون هذه الطريقة للبورسلين الذي ألوانه وتشكيلاته قشرة علوية فقط ، بينما يكون بقية جسمه من مادة البورسلين ولكن بلون آخر ، هذا يمكن ملاحظته بسهولة من حافة أي بلاطة مقصوصة أومكسورة.
وهنا .. لو تم كشط الطبقة العلوية من البلاطة .. يظهر تحتها جسم البلاطة.
مراحل التصنيع
المقدمة
مكونات السيراميك
البورسلين وانواعه
مقارنة عامة
مرحلة التركيب
السيراميك وانواعه

## Slide 22: البورسلين المقصوص بالليزر (زيرو جوينت)
البورسلين ممكن يتركب زيرو جوينت مثل الرخام اذا كان مقصوص ( ليزر) من المصنع وبالتالى تنعدم الفواصل بين البلاطات.

## Slide 23: مرحلة التركيب

## Slide 24
طريقة تركيب السيراميك على الارضيات :-
الادوات :-
ميزان ماء- مسطرين – ميزان خرطوم – مقص سيراميك.
«مما هوجدير بالذكر بان السيراميك لا يستخدم فقط في الارضيات وانما يستخدم في كسوة حوائط الحمامات والمطابخ وكذلك في صناعه غيرها من الادوات»
الطريقة الاولى :-
اختيار الرمل الجيد الخالي من الشوائب وخاصة بقايا الجبس وتفرد طبقة من الرمل فوق السطح المراد تبليطه بسمك متوسط حوالي 5سم المراد تبليطه وذلك لضمان استوائيته.
اختيار السيراميك الممتاز خاصة في حالة ارادة تركيبة للارضيات اذ ان السيراميك الرديئ تتقشر اطرافه مع مرور الوقت .
حساب الكمية المطلوبه للعمل مع عدد زائد على وجه الاحتياط ويجب ان تكون الحسبة بدقة وبالمتر وليس بالتخمين .

## Slide 25
يتم التبليط على طبقة مونه لا يقل سمكها عن 2.5 سم مع مراعات ان تكون المونه مفرودة بشكل كامل اسفل البلاطة السيراميكية .
المونه للارضيات تكون خليط من الاسمنت البورتلاندي :الرمل بنسبة 250كجم اسمنت للمتر المكعب رمل .
قد تترك فراغات بين البلاطه والاخرى بمقدار من 2-5 ملم يفضل استخدام الصليبة البلاستيك لتلافي المشاكل التي قد تنجم من اختلاف ابعاد البلاط و كذلك الناتجة عن التمدد الحراري والانكماش .
بعدذلك يجب عدم المشي على السيراميك لفترة لا تقل عن 24 ساعه مع التهوية الجيدة.
يتم سد المسافات البينية الموجودة بين البلاطات بواسطة لباني الاسمت الابيض اوالملون وذلك باختيار اللون المناسب للون البلاطة السيراميكية بين تلك المسافات .

## Slide 26
عملية التركيب

## Slide 27
الطريقة الثانية :-
وهي عن طريق استخدام المادة او "غراء البلاط" وهي عبارة عن مادة لاصقة خاصة تستخدم لتثبيت السيراميك بدلا من المونه وذلك عن طريق :-
تسوية الارض اما بوجود سطح مبلط مسبقا او عن طريق ظفرة او فرشة خرسانه عادية.
وغالبا ماتعمل فرشة ركامية بسمك 5سم في المتوسط (من الاسمنت والرمل والحرش المتدرج ) بنسبة 350كجم اسمنت بورتلاندي عادي للمتر المكعب ركام (رمل) على منسوب تركيب السيراميك .وتترك لمدة اسبوع لتمام جفافها مع الرش بالمياه لاخذ قوة الصلابة اللازمة.
مراحل التصنيع
المقدمة
مكونات السيراميك
البورسلين وانواعه
مقارنة عامة
مرحلة التركيب
السيراميك وانواعه

## Slide 28
يتم فرش المادة الاصقة بسمك متوسط 2ملم ووضع البلاطة السيراميكية فوقها .
يتم بعد ذلك تركها لتجف لمدة 24 ساعه على الاقل.
يتم ملئ الفاراغات البينية بين البلاطات باستخدام مادة مالئة (التروبيه ) ويمكن اضافة الصبغة المتماشية مع لون السيراميك .
أما بالنسبة للبورسلين فان طريقة تركيبه لا تختلف عن طريقة تركيب السيراميك والبلاط .
ومما هو جدير بالاهتمام بان هذه المادة لا يجب ان ترمى في مصارف المياه لانها قد تؤدي الى انسدادها.
مراحل التصنيع
المقدمة
مكونات السيراميك
البورسلين وانواعه
مقارنة عامة
مرحلة التركيب
السيراميك وانواعه

## Slide 29
البورسلين
طبقة واحدة من البورسلين ويخلو من الطينة الفخارية.
مزاياه :-
1- له ألوان متعددة ومقاسات متنوعة تناسب كل الاذواق.
2- دائم اللمعان ولا يتطلب الجلي او التلميع بعد التركيب.
3- مقاوم للحريق وله مقاومة فائقة للرطوبة والعوامل الجوية المختلفة.
4-يقاوم الحرارة والوزن والخدش والبري.
5-سهل العناية به.
السيراميك
يتكون من طبقتين المينا والفخار.
مزاياه :-
1-مقاومة عالية للتأكل.
2-مقاومة التشكيل تحت الأحمال.
3-مقاومة عالية للصدأ.
4-منخفض التوصيل للحرارة.
5-منخفض التوصيل للكهرباء.
عيوبه:-
1- مرتفع الثمن بالنسبة للبورسلين القوى.
2- سهل الإنزلاق لذلك لا يفضل فى غرف الأطفال.
3- مساميته عالية.
عيوبه:-
1- لايتحمل البري والتآكل.
2- عند تعرضه للخدش تتكسر الطبقة العليا وتظهر طبقة الفخار.
3- تظهر الترويبة من الأطراف.
مراحل التصنيع
المقدمة
مكونات السيراميك
البورسلين وانواعه
مقارنة عامة
مرحلة التركيب
السيراميك وانواعه