## Slide 1: ارضيات الفينيل :
هذه الارضيات عبارة عن خليط من الفينيل والاسبست وخام البى فى سى (p.v.c) التى تشكل نسبة من 25-30% من الخليط وقد ترتفع هذة النسبة الى 60% حسب نوع ومواصفات الارضية المراد انتاجها وهذا النوع يتكون من جزئين:
الجزء الاول: الوجه : وهو خليط من الفينيل والاسبست وخامة البى فى سى بنفس النسب المذكورة الجزء التانى : الظهر : وهو اما من الفلين او البلاستيك او اللباد او القماش .
كما ان هناك نوع اخر من ارضيات الفينيل عبارة عن خليط دقيق وتاعم من الفينيل والبلاستيك والصمغ , تتخله انسجة معدنية لتقوية الارضية .

## Slide 2: الابعاد والمقاسات:
غالبا ما تنتج ارضيات الفينيل على شكل بلاطات مربعة مقاس 23*23 سم , 30.5*30.5 سم اما السمك فيتراوح بين 1.6-2-2.5-3-3.2 ملم او على شكل رولات مقاس 25 م طول و 0.9 م عرض وبنفس السماكات السابقة.
تقاس بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات فينيل .
تقاس بالمتر الطولى عند توريد وتركيب الوزرات.

## Slide 3: تصنيفات ارضيات الفينيل :
1 :فينيل مقاوم للشحنات الاستاتيكية : ارضيات من الفينيل ذات مقاومة كهربائية منخفضة تستخدم فى تفريغ الشحنات الاستاتيكية وصرفها الى الارض
2: فينيل له علاقة بالسمع : مزود ببطانة ملطفة للحركة ومخفضا لانتقال الصوت

## Slide 4
3:فينيل للارضيات غرضة للبلل: مضاد للانزلاق غير منفذ للماء خالى من الوصلات عند زوايا الاركان ملتقى الارضية بالحوائط وعند تلاقى اغطية الارضيات اغطية الحوائط التركيب السليم للمنتج واستخدام الملحقات المخصصة للارضيات المبللة يضمن تجهيز صحى 4:فينيل متعدد الاغراض : بالوان وتصميمات تناسب كل الانماط والاستخدامات الداخلية وجيد التحمل لا يعانى البلى والتمزق مع الاستخدام ومقاوم للصدمات

## Slide 5: انواع ارضيات الفينيل:
لفائف الفينيل :
1) لفائف مطعمة بالفينيل :
يكون الفينيل ممتد داخل اللفائف بحيث يعطى منتج اثقل واكثر تكلفة هذا النوع من الفينيل يصعب على اصحاب المنازل معالجته لذلك توصي الشركات المصنعة بالتركيب المهني له .
2) اللفائف المطبوعة :
يتم طباعة صورة ملونة على المواد السائدة بحيث يوضع على السطح طبقات من الفينيل او اليوريثان لحمايته من التاكل .

## Slide 6: بلاطات الفينيل:
1) بلاطات الفينيل المركبة:
تتكون من عدة مواد مختلطة معا بما فى ذلك الحشو يليه اللون المضاف ويتم تشكيل البلاط مرة واحدة ويضاف الملمس واللون على السطح العلوى ويتم اضافة طبقة تغطية كطبقة نهائية لحماية البلاط .
2 ) بلاطات الفينيل الصلبة:
لا تحتوي على الحشو ولكن تحتوي على فينيل اكثر ويتم اضافة اللون على الجانبين حيث يمتد اللون خلال البلاطة كاملة .

## Slide 7: طريقة التركيب :
1) يحدد مركز الأرضية إذ يبدأ في وضع البلاط من المركز ويتجه نحو الحائط ..
2) تفرد المادة اللاصقة فوق الأرضية الخرسانية أو البلاط أو الخشب حيث تكون رقيقة قدر الإمكان.

## Slide 8: طريقة التركيب :
3) عندنما تبدأ المادة اللاصقة في الجفاف يبدأ في وضع البلاط مع الضغط بإحكام على كل بلاطة.

## Slide 9: طريقة التركيب :
4) يجب أزالة زوائد المادة اللاصقة الناتجة عن عملية التركيب بواسطة سكين خاص بذلك أو بواسطة قطعة قماش مبللة بعد أن يتم التركيب مباشرة.
5) يجب ألا يسير أحد على الأرضية بعد التركيب مباشرة وحتى تجف المادة اللاصقة تماما ..
6) بعد مرور 48 ساعة على عملية التركيب تغسل الأرضية ويكون التنظيف بواسطة قطعة قماش نظيفة مبللة ..
7) إذا تبقى شيء من المادة اللاصقة أو بعض المواد الأخرى العالقة بالأرضية يتم تنظيفها بواسطة منظف متعادل غير حمضي وغير قلوي تنتجة نفس الشركة المصنعة للأرضية ..
8) يجرى تلميع الأرضية بواسطة الشمع ..

## Slide 10: استبدال بلاطات الفينيل:
يتم استبدال بلاطات الفينيل التالفة باتباع الخطوات التالية :
1) تدفئة البلاطات التالفة لتخفيف اللاصق وذلك يتم اما بالحرارة الكهربائية او بتسخين الحديد وتحريكه حول سطح البلاط .
2) ازالة البلاطات التالفة الدافئة بواسطة سكين المعجون او بواسطة الاجنة الخشبية .
3)يتم البدء فى ازالة البلاطات المراد استبدالها واذا كان بها شرخ او عيب يتم البدء من البلاطة المعيوبة .
4) لا يتم ازالة البلاطات بقوة حتى لا يؤثر على الارضية او البلاطات المجاورة ويتم استمرا ازالة البلاطات التالفة حتى يتم ازالتها كليا .

## Slide 11
5) يتم صنفرة (ازالة )الزوائد (الباقية من ازالة بلاطات الفينيل ) ليتم التاكد من نظافة السطح كليا (يجب ان تكون الزوائد مرنة وسهلة الازالة نتيجة لعملية التسخين) .
6) يتم تركيب بلاطات الفينيل الجديدة على السطح الشاغر واذا كانت هذة البلاطات الجديدة اكبر قليلا يتم صنفرة الزوائد او يتم قطع الجزء الزائد بواسطة سكين خاص .
7) يتم وضع اللاصق الجديد بواسطة سكين المعجون على السطح الشاغر مع الاخذ فى الاعتبار ان لاياتى اللاصق الجديدة على البلاطات السليمة المجاورة

## Slide 12
8) يتم وضع البلاطات المستبدلة فى مكانها واذا كانت هذة البلاطات بها لاصق ذاتى يتم ازالة الورقة الحامية للاصق ثم يتم وضعها فى المكان الطلوب مع الضغط عليها باحكام حتى يجف الصمغ وتصبح ثابتة التركيب ( بواسطة وضع احمال مثل كتب او طوب على البلاطة الجديدة بعد وضع مشمع على البلاطات كلها )
9) يتم ازالة الاحمال بعد الوقت المحدد لجفاف اللاصق ويتم الانتظار 24 ساعة على الاقل قبل السير عليه

## Slide 13: مكونات ارضيات الفينيل:
الطبقة الاولى :
وهى عبارة عن فينيل صافى ويكبس بدرجات مختلفة حسب الغراض المختلفة فمنه اللين ويكون مضغوط بدرجة خفيفة ومنه الصلب جدا ويكون مضغوط بدرجة كبيرة ويمتاز هذة الطبقة بالمقاومة للتاكل والخدش والحفاظ على الشكل الخارجى للفينيل وذلك لانها تحتوى على طبقة رقيقة من الفينيل الصافى ولكن مخلوط بلون معين حسب التصميم وتعلو الطبقة الاولى وذلك للمحافظة على المظر الجيد والدائم للالوان وهذه الطبقة فى تصميمات الفينيل البارزة لمنع التصاق الاتربة فى اركان التصميمات البارزة.

## Slide 14
1) طبقة مرنه تمتص الصدمات نتيجة لوجود الفقاقيع الهوائية.
2) لا تتاثر باى اثقال عليها.
3) ماصة للصوت.
الطبقة الثانية:
وهى عبارة عن طبقة مسامية من الفوم المحتوى على الفقاقيع الهوائية مخلوطة بالفينيل مكونة بالفوم فينيل والذى يتميز بانه:

## Slide 15
الطبقة الثالثة:
وتتكون من الياف بولى فينيل كلورايد المخلوطة بعجينة الفينيل فتكون ذات ملمس خشن وتمتص الصوت وذات مقاومة عالية.
الطبقة الرابعة :
من الياف اللباد المشبعة بعصارة الهايدرولين وتضغط ويخلط جيدا تحت ضغط عالى فتنتج طبقة شديدة الصلابة ومصمتة غير قابة للنفاذ اى شئ من خلالها مما يجعلها عازله للرطوبة.

## Slide 16: المزايا :
1) جميل المنظر .
2) قوى التحمل.

## Slide 17: المزايا :
1) جميل المنظر .
2) قوى التحمل.
3) لا يتاثر بمعظم الزيوت البيتية الخفيفة الا انه من المحتمل ان يتاثر بالاحماض القوية والقلويات والمذيبات العضوية لذلك يجب الا تنظف الرضيات بمنظفات تحتوى على مثل هذه المواد ويفضل ان تنظف بمنظفات انتجتها الشركة خصيصا لمثل هذة الارضيات.
4) مقاوم جيد للحرارة
5) يعتبر عازل للصوت.
6) سهوله استخدامه وتركيبه.

## Slide 18
7) يركب على معظم انواع الأرضيات مثل البلاط والاسمنت والخشب ولايتطلب وضع طبقة عازلة تحته مالم يكن هناك خطورة من وجود رطوبة او تسرب مياه.
8)هذا النوع من الارضيات لا يكوم زلقا فى الظروف العادية اذا عملت له الصيانة الكافية .

## Slide 19: عيوب الفينيل:
1) لا يصلح للسلالم فاستخدام الفينيل ليس خيار جيد للسلالم بحيث يجب استخدام البلاطات على الاسطح المستوية .
2) المياه يمكن ان تلحق الضرر بالمادة اللاصقة بالرغم من ان سطح البلاطة ضد الماء الا ان الجانب اللاصق قابل للذوبان فى الماء.

## Slide 20: كيفية صيانة ارضيات الفينيل:
بعد التركيب يجب ان تنظف الارضيات بمنظف ارمسترونج

## Slide 21: كيفية صيانة ارضيات الفينيل:
بعد التركيب يجب ان تنظف الارضيات بمنظف ارمسترونج
وايضا يجب ان تنظف وتلمع بين الحين والاخر لكى تحافظ على هذة الارضيات وجمالها فيوجد:
1) صيانة يومية:
وذلك بتنظيف الفينيل ذو الطبقة الشفافة من الاتربة بواسطة الفرشاه .

## Slide 22: كيفية صيانة ارضيات الفينيل:
بعد التركيب يجب ان تنظف الارضيات بمنظف ارمسترونج
وايضا يجب ان تنظف وتلمع بين الحين والاخر لكى تحافظ على هذة الارضيات وجمالها فيوجد:
2) صيانة من وقت لاخر:
وذلك للمحافظة على بريق وشكل الفينيل بمنظف خفيف.

## Slide 23: كيفية صيانة ارضيات الفينيل:
بعد التركيب يجب ان تنظف الارضيات بمنظف ارمسترونج
وايضا يجب ان تنظف وتلمع بين الحين والاخر لكى تحافظ على هذة الارضيات وجمالها فيوجد:
3) البقع الدائمة:
أ) فى حالة البقع التى مازالت مبللة يتم ازالتها بقطعة من الاسفنج واذا كانت جافة فيستعمل حمض مخفف او قلويات او كحول او صابون مفعوله قوى.

## Slide 24: كيفية صيانة ارضيات الفينيل:
بعد التركيب يجب ان تنظف الارضيات بمنظف ارمسترونج
وايضا يجب ان تنظف وتلمع بين الحين والاخر لكى تحافظ على هذة الارضيات وجمالها فيوجد:
3) البقع الدائمة:
ب) فى حالة البقع الناتجة من مواد لاصقة كالطلاء او الشحم او الجبس او الصمغ فتحك بسكين ذو سلاح منحنى لعدم خدش سطح الفينيل مع وضع قطرات من زيت التربنتينا ومسحها بقطعة من القماش وتنظف جيدا بالماء وتجف .

## Slide 25
ج) فى حالة البقع الناتجة من الصدأ فتنظف بالماء .