## Slide 1: بحث حمامات السباحة
جامعة حلوان
كلية الفنون الجميلة
الطالب:رياض يوسف محمد عبد الهادي
رقم الكشف:43

## Slide 2: انواع حمامات السباحة:
1- اسكيمر:
يكون فيه منسوب المياه اقل من منسوب السطح ب 10-15 سم
2- اوفر فلو:
يكون منسوب سطح المياه فيه هو نفس منسوب سطح الحمام
horizon3- هورايزن:
يكون منسوب سطح المياه هو نفس منسوب السطح و غير معلوم نهايته, و يكون غالبا في الاراضي متغيرة المناسيب.
skimmer
Over flow

## Slide 3: طرق تصريف حمامات السباحة:
1- الاسكيمر:
يستخدم جهاز الاسكيمر و يوضع في جانب الحمام و يصل منسوب المياه من نصف الي ثلثين الاسكيمر,يسحب الموتور المياه من الاسكيمارات و من الدرين الي غرفة الماكينات, حيث تفلتر المياه وتعود الي الحمام عن طريق المداخل الجانبية.

## Slide 4
2- الاوفر فلو:
تستخدم الجريلات و توضع علي الارضية حول الحمام و يصل منسوب المياه الي سطح الحمام, و تصب الجريلات الى خزان الموازنة, و يسحب الموتور المياه من الجريلات و الدرين الي غرفة الماكينات حيث تفلتر المياه و تعود الي الحمام عبر مداخل ارضية.

## Slide 5
3- هورايزون
هو يجمع بين الوفرفلو و السكيمر

## Slide 6: مكونات غرفة الماكينات:
1- الموتور: (الطرمبة)
يحتوي علي فتحتين , الاولي لسحب المياه من الحمام و تمررها علي سلة تحجب الشوائب, و بعد ذلك تصل المياه الي فتحة ثانية توصل المياه الي الفلتر.
2- الفلتر:
تدخل المياه من فتحة الدخول الي الرمال التي تملأ ثلثين الفلتر و عمل علي تنقية المياه من الشوائب و ترجع الي الحمام مرة أخري عن طريق فتحة الخروج. .
3- الموزع:
Multi six valve
به ثلاث فتحات:
-pump
-return
-waste
به 6 وظائف, و لمبة بيان , و به عداد الضغط . و عادة ما يكون الضغط من 1.5- 2 .

## Slide 7: دورة المياه في حمامات السباحة:
تدخل المياه من خط تغذية خارجي , تسحب المياه خلال أجهزة السحب الي غرفة الماكينات , تفلتر المياه و تعالج ثم تعود مرة أخري الي الحمام.
و عند تفريغ حمام السباحة يتم
صرف مياهه على غرفة التفتيش