## Slide 1: القصاره
مقدمه
  تشمل التكسية أعمال القصاره الداخلية والخارجية سواء كانت عادية أم على شبك معدني وسواء أستعمل فيها الأسمنت أم الجبس أو الجير.
  القصاره
        هي الطريقة تغطية أجزاء مختلفة من المبنى من أجل الحصول على سطح ناعم يمنع تراكم الأوساخ وبحيث يشكل سطحا جاهز للدهان

## Slide 2: أدوات القصاره
مسطرين لوضع القصاره.
مسطرين خشبي لتشطيب القصاره
مسطرين بالمسامير حيث يثبت فيها مسامير تبرز(3)ملم لخربشة السطح لاستقبال اسطح أخرى..
مسطرين رفيع لنقل القصاره من اللوح لاماكن ضيقة.
القده
السقالة

## Slide 3: القده
المسطرين

## Slide 4: السقالة من الخشب
السقالة التي تثبت في المناور
السقالة من الحديد

## Slide 5: المواد المستعملة
1-الجير المطفي.
2-الجير الهيدروليكي أن المونة المصنوعة من هذا الجير أكثر صلاحية للقصاره الخارجية لان لها خاصية هيدروليكية تساعد على التصلب بوجود الماء .
3-الأسمنت :أن الأسمنت منفردا غير مناسب للقصار لصعوبة العمل به وحتى نزيد التشغيل يضاف الجير الهيدروليكي بنسبة 10%بالوزن وهذالايعتبر ضار ويمكن تحسين التشغيل في المونة بإضافة مواد مطاقة للهواء وهي تساعد كثير في القصارة.
ب)الرمل: :يشكل الرمل معظم الخلطة وهو الحصى الوحيد ويمتاز بأنه يمنع التقلص هذا تعتمد قوة المونة على خواص الرمل كما يؤثر التشغيل والتدرج في الرمل على المقدار ة القصاره على الالتصاق يجب أن يخلو الرمل من المواد الضارة والمواد العضوية .
ج)السرخي:مسحوق من الطوب المشوي.

## Slide 7: المواد المستعملة
د)الشبك المعدني والمصنوع من الفولاذ المجلفن ويكون الشبك من الأصناف التالية:
1- الشرائح الشبكية :تستعمل في تقوية القصار فوق التمديدات ومناطق اتصال الجدران أو اتصال مادتين مختلفتين وغيرها من الأماكن التي يحتمل ظهور التشققات ..
2- خيزرانة الحافة وتستعمل لتقوية الزوايا الخارجية وتتألف من أنف معدني وجناحين من الشبك.
3- شبك الأسلاك المجلفنه ويستعمل لتقوية القصاره.

## Slide 8: تصميم القصارة
يجب أن تكون هناك علاقة جيدة بين الوجه الأول والثاني بالنسبة للكثافة وللقوة والمقدار على التمدد والتقلص أثناء التصلب وبعده وقدلايلتصق الوجه الثاني على الأول لاخطاء في البطانة أو الأساس أو بسبب وجود الملح بين الوجهين أو بسبب تفاوت في نسبة الماء بين الوجهين ولذلك يجب أن تتوفر خواص محدده في القصارة بحيث تكون قاسية بشكل كاف لكي تلتصق وتتماسك عندما توضع كما يجب أن تكون أكثر صلابة عند وضعها على السقف.

## Slide 9: خواص للقصاره
مقاومة البرى (الحت ):
تكون الأسطح الأسمنتية أقوى وأصلب من غيرها يليها قصاره الجبس المائية ثم قصاره الجبس نصف مائية ثم القصارة الجيرية والجير أقلها قساوة و تزيد القساوة بإضافة أسمنت وجبس.
صلاحية السطح لديكور إضافي :
يجب العناية بالسطح على ضوء ما يوضع عليه في المستقبل.

## Slide 10: خواص القصاره
يجب ألا تسبب القصاره أي تآكل للمعادن التي توضع عليها ويجب دهان المعادن بدهانات تمنع تآكلها من جراء القصارة.
تساعد القصاره في زيادة مقاومة الحرائق وبخاصة في الجدران الرقيقة.

## Slide 11: خواص القصاره
        - تأثير العوامل الجوية:
يجب عدم القصاره في الجو الجليدي ويجب اتخاذ احتياطات في الجو البارد كما يجب اتخاذ الاحتياطات في الجو الحار حيث تجف القصار بسرعة قبل التجمد لا يسمح بالقصار بركام مشبع بالماء أو القصاره عندما تكون درجة الحرارة أقل من (4)م ه .
خواص صوتية:
أن القصاره العادية في مقاومته الصوت غير جيدة ولكن يمكن عمل ترتيبات في السطح لجعله أكثر قدرة على امتصاص الصوت .

## Slide 12: خواص القصاره
يراعى أن تكون سطح القصارة النهائي مسطحا مع حلوق الأبواب والشبابيك وخلافها .
يتوجب إنجاز القصاره على أكمل وجه حول الفتحات والثقوب وعند الحواف ومناطق التقاء القصارة بالنعلات (البانيل )و حلوق الأبواب والشبابيك وحول التمديدات وما شابهها.
لا يسمح بالمباشرة بأي طبقة من طبقات القصاره قبل إنهاء الطبقة السابقة بشكل مقبول لدي المهندس

## Slide 13: طبقات القصاره العادية
طبقة الطراشة -المسمار: ويقصد منها الحصول على سطح خشن مدبب الرؤوس يوفر تماسكا لطبقة البطانة ويرش رشا دون مسح بالمسطرين ويكون بسمك (3مم).
طبقة البطانة :هي طبقة القصار الأساسية التي تحدد استواء القصار واستقامتها وشاقوليتهاوتعمل على جدران الطوب بعمق (15)ملم أو على شبك معدني ممد أو شبك الأسلاك المجلفنة المثبتة إلى الجدران أو على الألواح الشبك المعدني الممدد للقسمات والسقوف المعلقة ويتم تنفيذها بعدد من الوجوه بسماكة لا تزيد عن (15) ملم لكل وجه إلى أن يتم الحصول على السماكة المطلوبة.
طبقة الظهاره الناعمة : هي الطبقة النهائية للقصار وتكون مستوية وذات ملمس ناعم كقشرة البيضة وهي تلي البطانة وتتراوح سماكتها مابين (3-5ملم) .

## Slide 14: تنفيذ القصاره العادية
- تنظف الأسطح التي ستجرى قصارتها من المواد العالقة مثل الأتربة وبقايا الملاط والأملاح المتزهرة وغيرها باستعمال فرشاة السلك.
ترطب الأسطح جيدا لتفادي امتصاص تلك الأسطح لماء ملاط القصاره وذلك برشها بغزارة صباح مساء لمدة يومين قبل المباشرة في أعمال القصاره .

## Slide 15: تنفيذ القصاره العادية
يتم نجف البروزات الزائدة من الجدران وتعبئة أية تقعرات بنفس الملاط المستعمل للبطانة وفي حالة زيادة عمق التقعرات عن (15) ملم تعبأ على طبقات لا يزيد سمك الواحدة منها عن (15)ملم على أن يتم إيناع كل طبقة وتخشينها لإحداث التماسك المطلوب مع الطبقة التالية حسب الأصول هذا و‘ذا زاد عمق التقعر عن (40) ملم يتوجب عندئذ تسليح ذلك التقعر باستعمال الأسلاك المجلفنة .
قبل المباشرة في أعمال القصاره يتم تركيب أطرف الأبواب والشبابيك وأنها أعمال التمديدات التي ستغطيهاالقصاره.

## Slide 16: تنفيذ القصاره العادية
يتم تثبيت الشرائح الشبكية أو الألواح الشبكية من الشبك المعدني فوق كافة التمديدات ومناطق اتصال جدران الطوب بالخرسانة باستعمال مسامير فولاذية أو مونه خرسانية .
عند استعمال الألواح الشبكية من الشبك المعدني الممدد لتبطين القصاره تثبت تلك الألواح إلى الجدران أو الأسقف باستعمال المسامير .

## Slide 17: تنفيذ القصاره العادية
تعمل طبقة الطرطشة برشق الملاط على الأسطح بشكل غزيرة وبقوة كافية لتلتصق وتفرش للأعلى وإلى الجوانب مع التداخل وتترك تلك الطبقة لمدة (24) ساعة لتجف يجري بعدها رشها بالماء بغزارة لمدة (3)أيام متتالية بحيث يبقي السطح رطبا طوال تلك المدة.

## Slide 18: تنفيذ القصاره العادية
لضمان الحصول على سطح مستو وشاقولي ومستقيم للقصاره تعمل الودعات العمودية للجدران من ملاط طبقة البطانة على هيئة أشرطة لايقل عرض الشريط عن (70) ملم بحيث لاتزيد المسافة بين الودعة والأخرى عن (1.50) م يعمل في البداية بقج بقطر 100ملم مع استعمال الخيط والشاقول والقده والميزان بحيث تحدد سطحا شاقوليا مستويا على كامل المساحة ومتساطحة مع حلوق الأبواب تشكل الودعات .
بعد ذلك بتعبئة الملاط عموديا بين كل زوج من البقيج باستعمال القدة ترش 24ساعة بالماء بغزارة وبشكل مستمر لمدة (3) أيام ة متتالية وتزال البقج قبل المباشرة بأعمال البطانه.

## Slide 19: تنفيذ القصاره العادية
- تعمل طبقة البطانة بتعبئة الملاط بين الودعات وذلك بقذف الملاط بقوة على السطح أما يداويا أو ميكانيكا بحيث يجرى العمل من أسفل إلى أعلى ويسوي السطح بعدئذ بين الودعات باستخدام القدة يحزز السطح بعد 24ساعة باستعمال المشط الخاص عرضا وارتفاعا لإحداث إمكانية تماسك طبقة الظهاره يجرى بعدها رش السطح بالماء وبشكل متواصل بحيث يبقي ذلك السطح رطبا لمدة(3) أيام .

## Slide 20: تنفيذ القصاره العادية
تعمل طبقة الظهاره بتنظيف سطح طبقة البطانة جيدا ورشه بالماء بغزارة ثم فرش الملاط على السطح باستعمال المالج بشكل متساو ومنتظم ينعم السطح بعد ذلك باستعمال كف اللباد مع كنسة بالفرشاة لإزالة حبيبات الركام الناعم العالقة الوجه إلى أن يتم الحصول على سطح أملس تماما يترك السطح بعدها مدة (24)ساعة ليجف ثم يجرى بعدها رشه بالماء بغزارهوبشكل متواصل بحيث يبقي السطح رطبا لمدة لاتقل عن (4)أيام .

## Slide 22: تنفيذ القصاره العادية
تكون آية فواصل على هيئة خطوط مستقيمة أفقية وعمودية حوافها خشنة وذات ميل هذا وعند استئناف الأعمال تنظف الفواصل جيدا وتخشن باستعمال فرشاة السلك ثم ترش جيدا بالماء وتروب ثم تستكمل بعده أعمال القصارة حسب الأصول.

## Slide 23: طبقات القصاره على الشبك المعدني
تكون القصار على الشبك مؤلفة من طبقتين رئيسيتين هما طبقة البطانة وطبقة الظهاره.
2- تتألف طبقة البطانة من عدد من الوجوه يوضع الوجه الأول منها بشكل يخلق تماسكا كاملا مع الشبك المعدني ويحدد استواء واستقامة وشاقولية القصار وبسماكات مختلفة لاتزيد عن (10ملم) أما الوجوه الأخرى فتكون بسماكات لاتزيد عن 10ملم.
3- تتألف طبقة الظهاره من وجه رقيق واحد سماكة (3-5ملم).

## Slide 24: تنفيذ القصاره على الشبك المعدني
- بعد تثبت الشبك المعدني يعمل الوجه الأول من طبقة البطانة بفرش الملاط على الشبك المعدني باستعمال المالج بشكل يضمن نفاذ الملاط إلى داخل فتحات الشبك وبحيث تتم تغطية الشبك بحوالي (5)ملم وبعد 24ساعة يحزز باستعمال المشط الخاص عرضا وارتفاعا ويرش بالماء بغزارة بشكل متواصل بحيث يبقي السطح رطبا لمدة لاتقل عن (4) أيام 0
2- تعمل الوجوه الأخرى من طبقة البطانة بحيث لاتزيد سماكة كل وجه عن(10)ملم وحتى الحصول على السماكة المطلوبة .

## Slide 25: تنفيذ القصاره على الشبك المعدني
- يتم تنفيذ طبقة الظهاره كما ورد بالنسبة للقصاره العادية .
4- يراعى أن تتراكب ألواح الشبك المعدني الممد على بعضها بما لايقل عن 50ملم وتثبت ببعضها باستعمال الأسلاك المجلفنة قطر(1.2) ملم مع ملاحظة أن تكون الألواح الشبكية مشدودة ما أمكن .

## Slide 26: ملاحظات هامه
لا يسمح بجمع الملاط المتساقط واستعمالة ثانية كما يتوجب استهلاك خلطة الملاط خلال ساعة من أضافة الماء إلى الملاط الذي أخذت بوادر الشك بالظهور عليه .
إذاما تطلب الأمر زيادة سماكة طبقة البطانة عن (15)ملم يتوجب عندئذ عمل الودعات وطبقة البطانة على وجوه متتالية لا يزيد سمك الواحد منها عن (15)ملم على أن يتم إيناع وتحزيز كل وجه حسب الأصول.

## Slide 27: المشاكل والعيوب
قد تتحرك البطانة نتيجة التقلص أثناء جفاف الماء أو نتيجة التمدد الحراري لذا يجب السماح للبطانة بالجفاف الكامل قبل وضع الوجوه الأخرى .
يمكن أن تحصل الحركة في القصاره نفسها نتيجة التمدد في حالة الجبس .
قد لا يكون التصاق القصارة كاملا نتيجة عدم توافر الربط الكافي مع السطح الخرساني والطوب.
قد يحدث الخراب إذا حصل امتصاص الماء من قبل البطانة وكان الامتصاص غير منتظم ويؤثر الامتصاص على قوة القصاره .
أن الربط بين الوجوه الثلاثة مهم وأن الطريقة رمي القصارة على السطح مهمة أيضا وتؤثر في الربط.
قد تحوى البطانة أملاحا وتتبلور الأملاح وتمدد وتمنع الالتصاق .

## Slide 31: حساب كميات القصارة
تحسب القصارة بالمتر المربع
الجدران
الأسقف
الأعمدة
أوجه الجسر الساقط
في الجران يتم حذف أي فتحة تزيد على 0.5 متر مربع

## Slide 32: مكونات الدهان
الدهان يتكون من المواد التالية :
أصباغ
السدادات
المذيبات
المخففات
مواد مغلفة
الحشوات

## Slide 33: الأنواع الأساسية للدهان
الألكيد (الدهان الزيتي)
المستحلب المائي
وإبوكسي
الأملشن ذو الأساس البلاستيكي
دهان الغراء
دهان الجير

## Slide 34: الألكيد (الدهان الزيتي)
يستخدم للاسطح المعرضة للرطوبة العالية كالحمامات والمطابخ
والمناطق المعرضة للحركة المستمرة حيث يمكن غسله ويتم استخدامه
عـلى مراحل أ - المرحلة الأولى
دهان وجه ذو أساس صناعي مقاوم للقلويات عـلى مذيـبـات عـضوية مثل زيت بذرة الكتان .

## Slide 35
ب - المرحلة الثانية
يعمل وجهين من معجون معتمد ذو أساس صناعي ( راتنجي ومذيبات
عـضوية ) بالوان فاتحة مختلفة تميز أحد الوجهين عن الآخر وذلك
لتسوية السطح ولملئ المسام والثقوب ثم يترك السطح ليجف تماماً مع
مراعاة الحف جيدا بعد كل وجه للحصول عـلى سطح أمل .

## Slide 36
جـ - المرحلة الثالثة
دهان بطانة زيتي ويراعي أن تكون أفتح قليلاً من اللون النهائي وذلك
لتميزها عن الطبقات النهائية .
د - المرحلة الرابعة
المعالجة بالمعجون لملئ المسام والثقوب إذا لزم ويترك ليجف تماماً ثم
يحف جيدا للحصول عـلى سطح أملس

## Slide 37
هـ - المرحلة الخامسة
دهان وجهين بدهان الزيت حسب النوعية ( لماع أو نصف لماع
أو مطفي ) باللون المطلوب مع التغطية الكاملة للسطح وفقا لما
يرضي المهندس

## Slide 38: دهان المستحلب المائي ( الأملشن )
يستخدم على الاسطح الداخلية المعرضة للحركة الخفيفة ويستخدم على مراحل
أ - المرحلة الأولى
دهان وجه ذو أساس مائي مقاوم للقلويات أو وجه أملشن مخفف بالماء الصالح
للشرب بنسبة 30% كحد أقصى أو حسب تعليمات الشركة المنتجة .

## Slide 39
ب - المرحلة الثانية
يعمل وجهين من معجون بلاستيكي معتمد ذو أساس
مائي بلون فاتح مميز لاحد الوجهين عن الآخر لملئ
المسام والثقوب ويترك ليجف تماما ثم يحف جيدا بعد كل وجه للحصول علىسطح أملس .

## Slide 40
جـ - المرحلة الثالثة
دهان ثلاثة أوجه دهان ( مستحلب أملشن ) حسب اللون والنوع المطلوب
بحيث يحقق التغطية الكاملة ( التستير ) للاسطح وفقا لما يرضى
المهندس .

## Slide 41: دهان الاملشن ذو الأساس البلاستيكي
ذو أساس البلاستيكي يستخدم عادة عـلى الأسطح الخارجية المعرضة
للعوامل الجوية المختلفة ويركب عـلى ثلاثة مراحل هي
أ - المرحلة الأولى
تحضير الاسطح لما ورد قبل قليل ثم يفقد ( يلقط ) السطح بملئ
( filler ) مناسب مثل مونة الابوكسي أو ما يماثلها لملئ المسام والثقوب
ثم يترك السطح ليجف تماماً ثم يحف جيدا .

## Slide 42
ب - المرحلة الثانية
دهان وجه أملشن من نوع معتمد مخفف وذلك كطبقة أساس
ويتم العمل حسب تعليمات الشركة المنتجة .
جـ - المرحلة الثالثة
دهان وجهين أملشن معتمد حسب النوعية ودرجات التشطيب
المحددة وباللون المطلوب .

## Slide 43: دهان الأبوكسي
يستخدم عادة عـلى أرضية الكراجات والأسطح الداخلية لخزانات المياه والمباني القريبة من شاطئ البحر ,ومراحل استخدامه هي :-
أ - المرحلة الأولى
تحضير الأسطح طبقا لما ورد في فقرة تحضير الأسطح وتعالج
عيوب الخرسانة بمونة أسمنتية مضاف اليها مادة رابطة أساسها
أبوكسي أو معجون أبوكسي لملئ الثقوب ويترك ليجف ثم يحف جيدا .

## Slide 44
ب - المرحلة الثانية
يدهن وجه أبوكسي مخفف كأساس على أن يتم ذلك حسب تعليمات الشركة المنتجة .
جـ - المرحلة الثالثة
دهن وجه أبوكسي كاملا باللون المطلوب بحيث يحقق التغطية الكاملة للسطح .
د - المرحلة الرابعة
دهان وجه بولي يوراثين ثنائي العبوة حسب اللون المطلوب .

## Slide 45: دهان الغراء
يعتبر من الدهانات المائية, حيث يتكون من (40% اسبيداج +
10% غراء + 50% ماء) ويضاف إليها اللون المطلوب. ويجرى
تنظيف السطح وتأسيسه باستخدام الغراء المذاب فى الماء بنسبة
1:10. ثم يدهن بمونة الغراء وجها أو وجهين, ويمكن استخدام الفرشاة,
أو بطريقة الرش

## Slide 46: دهان الجير
وهو أقدم نوع من الدهانات, وشائع الإستخدام. وهو عبارة عن بوية
مائية تتكون من الجير المذاب فى الماء, مع إضافة قليل من ملح الطعام
أو الشبة, وكذا اللون المطلوب. ويمكن استخدام الفرشاة فى الدهان, أو
بطريقة الرش.

## Slide 50: حساب الدهان
يحسب دهان الجدران و الأبواب و الشبابيك بالمتر المربع
يحسب دهان الأنابيب و دهان دربزين الدرج بالمتر الطولي

## Slide 51: الأبواب و الشبابيك

## Slide 54: حساب كميات الأبوب و الشبابيك
الأبواب والنوافذ والبوابات تحسب من خلال عدد الوحدات المثبتة
الهياكل الخارجية للأبواب و الشبابيك تحسب بالمتر الطولي